## Slide 1: Computación 2 - 7
Sergio Floody

## Slide 2
Distorsión
Corresponde a procesamiento no lineal del sonido. Este tipo de procesamiento, crea intencionalmente distorsión armónica , es decir una mayor cantidad de componentes espectrales

## Slide 3
La distorsion tipo fuzz es dada por
Señal de entrada
Señal de Salida
Distorsión

## Slide 4
Distorsión

## Slide 5
Distorsión

## Slide 6
Distorsión
//$$---- Form CPP ----
//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "UnitFuzz.h"
#include "math.h"
#include "fstream.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

## Slide 7
Distorsión
//estruc de encabezado wav
struct TEncabezadoTipo
{
char ID_bloque_riff[4]; //contiene los caracteres "RIFF"
int tamano_bloque_riff;
char formato_archivo_riff[4]; //contiene los caracteres WAVE, avi u otros
char ID_bloque_fmt[4]; //"fmt " <--ojo con el espacio
int tamano_bloque_fmt; //16 (largo de bloque de aquí en adelante)
short formato; //1:PCM
short canales; //1:mono 2:stereo
int fs; // frecuencia de muestreo 44100, 48000, etc
int bytes_por_segundo; //bytes por segundo
short alineacion; //alineacion
short bits_por_muestra; //8, 16, etc
char ID_bloque_data[4]; //aqui es "data"
int tamano_bloque_data; //tamano bloque data
};

## Slide 8
Distorsión
TForm1 *Form1;
//variables globales
TEncabezadoTipo enc, encd1; //encabezado
fstream F; //archivo
short son01[485100]; //sonido sin procesar
short son02[485100]; //sonido con fuzz
double x[485100];
double y[485100];
int NTx; //longitud inicial de la señal
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}

## Slide 9
Distorsión
void __fastcall TForm1::btnAbrirClick(TObject *Sender)
{
//variables locales
//int es de 32 bits (4bytes)
//short de 16 (2bytes)
//unsigned char es de 8 bits (1byte)
short d16b; //de 16 bits
if (OpenDialog1->Execute())
{
//cierra culquier ejecucion anterior
MediaPlayer1->Close();
//abre el archivo usando OpenDialog
F.open(OpenDialog1->FileName.c_str(),ios::in|ios::binary);
//lee las caracteristicas del archivo wav
F.read((char *)&enc,sizeof(enc));

## Slide 10
Distorsión
//prepara para graficar
Chart1->Series[0]->Clear();
//ajustalos ejes
Chart1->LeftAxis->Minimum = 32768;
Chart1->LeftAxis->Minimum = -32768;
//inicializa el arreglo
for(int i = 0; i <= 485100-1; i++)
{
son01[i] = 0;
}
//tamaño de los datos
NTx = enc.tamano_bloque_data/(enc.bits_por_muestra/8);

## Slide 11
Distorsión
//lee el archivo de audio y lo grafica
for(int i = 1; i <=NTx; i++)
{
F.read((char*)&d16b,2);
Chart1->Series[0]->Add(d16b);
son01[i-1] = d16b;
}
for(int i = 0; i <=485100-1; i++)
{
x[i] = son01[i]/(32768.0*1.1);
}

## Slide 12
Distorsión
//cierra el archivo
F.close();
//activa mediaplayer
MediaPlayer1->FileName = OpenDialog1->FileName;
MediaPlayer1->Open();
}//cierra el if
}

## Slide 13
Distorsión
void __fastcall TForm1::btnFuzzClick(TObject *Sender)
{
//variables locales
short d16b;
double maxX;
double gain;
//primer subchunck
//la funcion strcpy copia un string en otro
strcpy(encd1.ID_bloque_riff,"RIFF");
//enc.tamano_bloque_riff = fs*(16cuantizacion/8)*1canal*11segundos + 36 de offset
encd1.tamano_bloque_riff = 44100*2*1*11+36;
//la funcion strcpy copia un string en otro
strcpy(encd1.formato_archivo_riff,"WAVE");

## Slide 14
Distorsión
//segundo subchunck
strcpy(encd1.ID_bloque_fmt,"fmt ");
encd1.tamano_bloque_fmt = 16;
encd1.formato = 1;
encd1.canales = 1;
encd1.fs = 44100;
encd1.bytes_por_segundo = 44100*2*1; //fs*(16cuantizacion/8)*1canales
encd1.alineacion = 2*1; //(16cuantizacion/8)*1canales
encd1.bits_por_muestra = 16;
//tercer subchunck
strcpy(encd1.ID_bloque_data,"data");
encd1.tamano_bloque_data = 44100*2*1*11;
// fs*(cuantizacion/8)*1canal*11segundos
gain = StrToFloat(txtGain->Text);

## Slide 15
Distorsión
//fuzz
for(int i = 0; i <=485100-1; i++)
{
if(x[i] == 0)
{
y[i] = 0;
}
else
{
if(x[i] > 0)
y[i] = gain*(1 - exp(x[i]));
else
y[i] = -gain*(1 - exp(-x[i]));
}
if(y[i] > 1)
y[i] = 0.99;
if(y[i] < -1)
y[i] = -0.99;
}

## Slide 16
Distorsión
for(int i = 0; i <=485100-1; i++)
{
son02[i] = 32768*y[i];
}
//prepara para graficar
Chart2->Series[0]->Clear();
//ajustalos ejes
Chart2->LeftAxis->Minimum = 32768;
Chart2->LeftAxis->Minimum = -32768;
//crea y abre el archivo
F.open("Sound002.wav",ios::out|ios::binary);
//escribe el encabezado usa sizeof para determinar el tamaño
F.write((char *)&encd1,sizeof(encd1));

## Slide 17
Distorsión
for(int i = 0; i <=485100-1; i++)
{
Chart2->Series[0]->Add(son02[i]);
d16b = son02[i];
F.write((char *)&d16b,2);
}
//cierra el archivo
F.close();
}

## Slide 18
Distorsión

## Slide 19
Distorsión

## Slide 20
Distorsión