## Slide 1: MAX- MSP 03
Sergio Floody

## Slide 2
Sonidos Usando MAX-MSP
Abra un Patch nuevo y genere los siguientes elementos
Usar start y stop – El sonido posee un nivel elevado

## Slide 3
Sonidos Usando MAX-MSP
cycle~ Genera una onda senoidal el argumento 1000 corresponde a la frecuencia.
start y stop Son mensajes de MAX-MSP para encender y apagar el sonido
dac~ corresponde al conversor digital analógico inserto en la tarjeta de sonido del computador. Si se hace doble click en dac~ aparece la ventana DSP

## Slide 4
Sonidos Usando MAX-MSP

## Slide 5
Sonidos Usando MAX-MSP

## Slide 6
Sonidos Usando MAX-MSP

## Slide 7
Sonidos Usando MAX-MSP

## Slide 8
Sonidos Usando MAX-MSP
Usando *~ ingresamos un control de amplitud

## Slide 9
Sonidos Usando MAX-MSP
Usando *~ y una caja de numero float ingresamos un control de amplitud

## Slide 10
Sonidos Usando MAX-MSP
Ingresando un slider como control de amplitud

## Slide 11
Sonidos Usando MAX-MSP
Usamos el comando line~ para generar un control de amplitud en función del tiempo
Tiempo en ms
Amplitud final

## Slide 12
Sonidos Usando MAX-MSP
Usamos el comando slider para generar un control de frecuencia

## Slide 13
Sonidos Usando MAX-MSP
Para apagar y encender con un fade in -out de 100 ms

## Slide 14
Sonidos Usando MAX-MSP
delay Genera retardo en cualquier mensaje.
TogEdge el numero es almacenado y manda bang por salidas distintas.
pack los números son almacenados como ítems en un list con su posición en la lista correspondiente en la entrada que fue recibida.
select selecciona entre 2 o más entradas.

## Slide 15
Sonidos Usando MAX-MSP
ezdac~ es similar a dac~ pero prende y apaga.

## Slide 16
Sonidos Usando MAX-MSP
buffer~ almacena sonidos que pueden o no ser leídos de archivo.

## Slide 17
Sonidos Usando MAX-MSP
line~ se usa para generar aumentar o disminuir amplitud, pero también para generar ataques, estado estacionario, decaimiento y transientes. Esto se puede realizar ingresando un mensaje list como argumento
t
A
ADSR

## Slide 18
Sonidos Usando MAX-MSP
line~ se usa para generar aumentar o disminuir amplitud, pero también para generar ataques, estado estacionario, decaimiento y transientes. Esto se puede realizar ingresando un mensaje list como argumento

## Slide 19
Sonidos Usando MAX-MSP
phasor~ genera una rampa, esta señal posee más armónicos, puede ser usada para generar efectos y modificar señales.
rampa
Diente de sierra

## Slide 20
Sonidos Usando MAX-MSP
noise~ genera ruido blanco.

## Slide 21
Sonidos Usando MAX-MSP
Modulación de amplitud o batimientos. Las señales son añadidas (sumadas) en la entrada.

## Slide 22
Sonidos Usando MAX-MSP
Las señales son añadidas (sumadas) en la entrada.

## Slide 23: Sonidos Usando MAX-MSP
Usando el objeto kslider (es decir el teclado de un piano ) genere sonidos que sean conforme a la escala musical usual. El kslider entrega números enteros en formato MIDI. Para convertirlos a frecuencia cree un subpatch basado en el objeto expr (este objeto permite colocar expresiones de lenguaje C), la conversión se logra con la siguiente expresión 8.175798 * pow(1.0594633\,$i1).

## Slide 24
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
send y recive son para mensajes send~ y recive~ son para señales.

## Slide 25
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Usando una object box y escribiendo umenu y despliega un menú que puede ser usado para varios propósitos.
Aparece usando rigth-click del mouse y se escriben las alternativas separadas en comas

## Slide 26
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
En este caso rutear señales. send y recive se puede usar la primera letra s y r. (No con send~ y recive~)

## Slide 27
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
En este caso rutear señales. send y receive se puede usar la primera letra s y r (No hacer con send~ y receive~

## Slide 28
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP

## Slide 29
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Amplitud y Amplitud Relativa: Usando uslider podemos controlar la amplitud (ajustar de 0 a 100)
El signo ($) con un argumento (1)escoge el elemento correspondiente en la lista

## Slide 30
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Construiremos un subpatch para facilitar la visualización. Genere una caja objeto y escriba patcher convadb
Usar la Option All windows active
inlet
outlet

## Slide 31
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Construiremos un subpatch para facilitar la visualización. Genere una caja objeto y escriba patcher convadb
expr evalúa expresiones tipo lenguaje C, operaciones y funciones
$i1-$i9 hasta 9 int
$f1-$f9 hasta 9 float

## Slide 32
Podemos usar el subpatch AtodB que cumple la misma función
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP

## Slide 33
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Manda los mensajes
izq
der

## Slide 34
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Controla la amplitud

## Slide 35
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
Cambia la oscilación

## Slide 36
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
sig~ convierte un número en una señal determinado por el numero que recibe a la entrada
line~ es usada para cambiar la fase 0.75 a 1.75 en 10000ms
El resultado es una onda senoidal que varia de -8Hz a 8Hz y se suma a la FreqB con el +
En ambos osciladores se dejo la frecuencia en 1000Hz

## Slide 37
Enviando y Recibiendo mensajes MAX-MSP
set cambia el nombre en receive según lo que se desea cambia cuando se aprieta set

## Slide 38
Encendiendo y apagando MAX-MSP
Determina frecuencia y amplitud
Controla patches remotamente

## Slide 39
Encendiendo y apagando MAX-MSP
Convierte numeros o simbolos en list

## Slide 40
Encendiendo y apagando MAX-MSP
Define el comienzo de una porción de una señal
Lee y almacena en el buffer

## Slide 41
Encendiendo y apagando MAX-MSP