## Slide 1
OXÍGENO DISUELTO Y CARBONO INORGÁNICO

## Slide 2
OXÍGENO DISUELTO (OD)
La distribución del oxígeno en los lagos es esencial para comprender:
-La distribución.
-El comportamiento y el crecimiento fisiológico de los organismos acuáticos.

## Slide 3
OXÍGENO DISUELTO
La distribución del oxígeno en los lagos influye en:
-La solubilidad de la gran mayoría de los nutrientes inorgánicos.

## Slide 4
MECANISMOS DE CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO EN LAGOS.
- Oxígeno disuelto procedente de la atmósfera.
- Oxígeno disuelto producido por fotosíntesis.
- Distribución hidromecánica del oxígeno.
- Metabolismo del consumo de oxígeno.

## Slide 5: EFECTOS DE LA REGULACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES POR EL CONTENIDO DE OXÍGENO DISUELTO:
Los cambios en la distribución de nutrientes provocan un crecimiento rápido de muchos organismos.
Si los cambios se prolongan, la productividad del lago puede variar radicalmente y mantenerse.

## Slide 6: SOLUBILIDAD DE LOS GASES
Depende de la temperatura. De la presión parcial atmosférica, por lo tanto de la altitud a la que se encuentra el sistema lacustre.
La cantidad de gas que permanece disuelto depende de la presión atmosférica, las condiciones meteorológicas y la presión hidrostática de cada profundidad.
Pz = Po(superficie) + 0,0967z Presión real (atm.)

## Slide 7: LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO SE VE AFECTADA POR:
La salinidad reduce la solubilidad del oxígeno en el agua.
La solubilidad no disminuye en forma exponencial al aumentar el contenido de sal.

## Slide 8: MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO:
Método de Winkler:
- Por una doble oxidación se captura todo el oxígeno disuelto disponible en la muestra de agua.
La determinación se realiza potenciométricamente o colorimétricamente.

## Slide 9: Distribución del oxígeno disuelto en los lagos.

## Slide 10
Distribución vertical de la concentración de oxígeno y temperatura anual en dos lagos dimícticos: uno oligotrófico y otro eutrófico.

## Slide 11
A. CIRCULACIÓN PRIMAVERAL
Oxígeno
Temperatura
La concentración ideal de 100% de saturación depende del control físico de difusión, mezcla y saturación.

## Slide 12: B. ESTRATIFICACIÓN DE VERANO EN UN LAGO OLIGOTRÓFICO.
La concentración de oxígeno disuelto en profundidad esta ampliamente regulada por mecanismos físicos.
Disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura.

## Slide 13
Oxígeno epilimnetico fluctúa debido al balance fotosíntesis-respiración y la mezcla del viento.
Oxígeno hipolimnetico disminuye por la respiración y procesos de oxidación y puede llegar a ser un hipolimnion anaerobio.
C. ESTRATIFICACIÓN DE VERANO:

## Slide 14
Oxígeno epilimnetico disminuye suavemente a medida que el agua con poco oxígeno se mezcla en la superficie.
Oxígeno hipolimnetico continua disminuyendo.
D. QUIEBRE DE LA ESTRATIFICACIÓN:

## Slide 17
Temperatura >4 ºC because of leftover summer heat.
Oxígeno <100% debido a la respiración en el hipolimnion.
Oxígeno tiende al100% de saturación por la acción del viento.
Pero, si el hielo se forma tempranamente, todo el lago puede no llegar a la saturación dr oxígeno disuelto de 100%, 'winter oxygen debt' (deuda invernal de oxígeno).
Oxígeno
Temperatura
E. CIRCULACIÓN DE OTOÑO

## Slide 18
Estratificación Inversa
La respiración más intensa ocurre en y cerca de los sedimentos,
“winter kills” (posible muerte invernal).
F. INVIERNO

## Slide 19: Especialmente en los dimícticos eutróficos.

## Slide 20: CURVAS DE OXÍGENO DISUELTO:
FORMA CLINOGRADA
Déficit del oxígeno Hipolimnetico.
La respiración y la descomposición aumenta a medida que aumenta la productividad del lago.

## Slide 21
Mayor concentración de oxígeno Metalimnético e Hipolimnético.
En lagos poco productivos, oligotróficos, pobres en nutrientes y escasa producción orgánica.
B. FORMA ORTOGRADA (Aberg y Rodhe, 1942).

## Slide 22
Clinograda
Ortograda
LAGOS OLIGOTRÓFICOS:
Baja producción y respiración.
Alta solubilidad del oxígeno debido a la baja temperatura.
Dos lagos que tienen la misma productividad, uno puede ser clinogrado y el otro ortogrado basado en la forma de la cuenca.

## Slide 23
Causada por la fotosíntesis a nivel de la termoclina.
La penetración de la luz al metalimnion, donde hay una baja mezcla, permaneciendo el oxígeno en el lugar de producción.
Alguna entrada de nutrientes desde el hipolimnion aumenta el crecimiento.
Desde el hipolimnion aumenta el crecimiento “deep chlorophyll layer”, el estrato profundo de clorofila depende de la transparencia del agua.
Puede también estar causado por la entrada de oxígeno de agua de río más densa que la de superficie.
C. CURVA HETEROGRADA POSITIVA:

## Slide 24
Por lo general son lagos relativamente profundos.
De área superficial pequeña. Zr<2%
Protegidos de la acción del viento (montañas o vegetación).
CURVAS HETEROGRADAS POSITIVAS.

## Slide 25
Puede producirse debido a la respiración efectuada por algas durante la noche, o la respiración de un denso estrato de zooplancton; pero también puede ser causado por:
Un gradiente de densidad – lluvia de detritus alóctono con permanente sedimentación ('marine snow'), está aquietado por el gradiente de densidad alrededor de la termocline, mayor respiración de la materia orgánica (la cual puede ser retirada del lugar).
3. Morfología; A menor pendiente a nivel del metalimnion el agua de esta zona presentará un % de contacto mucho mayor con los sedimentos.
Plataforma estrecha y plana.
D. HETEROGRADA NEGATIVA

## Slide 26
E. CICLO DIARIO DEL CONTENIDO DE OXÍGENO EPILIMNETICO.
medianoche
amanecer
tarde
atardecer
medianoche

## Slide 27: F. DÉFICIT DE OXÍGENO.
¿Cuánto oxígeno es requerido por la descomposición del material que cae desde la zona productiva, la zona Trofogénica, a la zona Trofolítica?
La cantidad de oxígeno consumido por los procesos de descomposición en el hipolimnion permite estimar la productividad de un lago.

## Slide 28
- Período de Estratificación de verano. - El mismo perfil térmico.
¿Qué lago es más
productivo?
INTEGRACIÓN DE LOS PERFILES DE TEMPERATURA Y OXÍGENO.
A. Ejemplo lago 1

## Slide 29: B. Ejemplo lago 2.
Lagos 1 y 2 tienen la misma:
      i. Productividad .
      ii. Profundidad .
      iii. Transparencia/ Penetración de la luz .
¿Por qué hay dos comportamientos diferentes?.

## Slide 30: D. Ejemplo lago 4. - Tres veces, cada un día separadamente. - Tiene lugar un cambio en oxígeno y no la temperatura. ¿Qué causa esto?

## Slide 31: E. Ejemplo Río.