## Slide 1: CARBONO INORGÁNICO DISUELTO.
Bicarbonato y carbonato se disocian para establecer el equlibrio buffer en el agua.
CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- 2H+ *+ CO3=
HCO3- + H2O H2CO3 + OH-
CO3= + H2O HCO3- + OH-
H2CO3 H2O + CO2

## Slide 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS FORMAS.
Σ CO2 = (CO2 + HCO3- + CO3=)
El pH resulta de los iones H+ procedentes de la disolución de H2CO3 y los iones OH- debido a la hidrólisis de HCO3-.

## Slide 3
Aguas duras: Ca2CO3 particulado y coloidal, precipita durante la fotosíntesis por gasto de CO2.
        Lagos salinos de regiones endorreicas domina carbonatos con 10 000 mgl-1, y bicarbonatos con más de 1 000 mgl-1 y un pH >9,5.
Dureza : parámetro de calidad del agua (sales de calcio y de magnesio, asociadas a bicarbonatos y carbonatos).
Dureza temporal y dureza permanente ( unidos a sulfatos, cloruros y otros).

## Slide 4: Relación entre el pH y las proporciones relativas de las distintas formas de carbono inorgánico.

## Slide 5: Proporciones de CO2 , HCO3- y CO3= en el agua a distintos valores de pH.

## Slide 6: Escalas de dureza.

## Slide 7: ALCALINIDAD.
Capacidad neutralizante de una solución, indica la cantidad de cambio que ocurrirá en el pH con la adición de cantidades moderadas de ácido.
Capacidad del agua impartida por carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y, ocasionalmente, boratos, silicatos y fosfatos.
Capacidad del agua para aceptar protones (H+), por lo tanto la capacidad de neutralizar los ácidos; se caracteriza por la presencia natural de iones carbonatos (CO3=), bicarbonatos (HCO3-) e hidróxidos (OH-).
La alcalinidad da una guía para escoger el tratamiento adecuado para un agua cruda o un efluente. La alcalinidad en el agua potable rara vez excede los 300 mg/L.

## Slide 8
Las pérdidas de CO2 por fotosíntesis o la adición por respiración de la biota tiende a cambiar el pH (actividad de iones H+) del agua.
Pero la acción “Buffer del agua” tiende a resistir los cambios en pH, en tanto se mantenga el equilibrio carbonado Σ CO2 = (CO2 + HCO3- + CO3=).
La acción de los iones H+ es neutralizada por los iones OH- a través de la disociación de HCO3- y CO3=.
Sí se agrega iones OH- reacciona con HCO3-

## Slide 9: Si la solución de bicarbonato de calcio esta en equilibrio con CO2 , HCO3- y CO3= :
Ca2(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
Se pierde una porción de CO2 demandado para obtener el equilibrio, por actividad fotosintética excesiva; el equilibrio se desplaza totalmente hacia las especies carbonatadas, formándose un precipitado (tiza).

## Slide 11
ALCALINIDAD EN UN LAGO CALCÁREO.
La actividad biológica induce la descalcificación del epilimnion, existen variaciones estacionales y verticales.

## Slide 12: ALCALINIDAD EN UN LAGO MODERADAMENTE CALCÁREO HIPEREUTRÓFICO.

## Slide 13: pH EN UN LAGO DE AGUA DURA.

## Slide 14: pH EN UN LAGO MODERADAMENTE CALCÁREO HIPEREUTRÓFICO.

## Slide 15: Análisis de la acumulación de CO2 hipolimnético: Sí en el periodo de estratificación de 4 meses hay 1,85 mgl-1 de NH4 ; 13,1 mgl-1 CO2; 32,4 mgl-1 HCO3; 0,5 mgl-1 O2 y temperatura 6,7 °C.

## Slide 16: Comparación de la intensidad de asimilación relativa (acumulación de CO2 en el hipolimnion expresado por litro de agua del epilimnion y por mes) con otros índices de productividad.

## Slide 17: HETEROTROFÍA POTENCIAL