## Slide 1
ambiente consultores
NORMATIVA ACUSTICA Eugenio Collados
Normas vigentes
Escala de nivel y frecuencia
Impacto del ruido
Normativa Fuentes Fijas
Normativa Lugares de trabajo
Normativa Vivienda
Normativa Suiza
Normativa Vibraciones
ambiente consultores

## Slide 2
ambiente consultores
NORMAS SOBRE ACUSTICA VIGENTES EN CHILE
NORMA ALCANCE
NCh 2502 - 1999 Descripción y medición
DS 146 - 1997 Fuentes Fijas
DS 594 - 1999 Ambientes Laborales
NCh 352 - 2000 Viviendas
Norma Suiza 841.14 Fuentes móviles
ISO 2631-1997 Vibraciones
ambiente consultores

## Slide 3: ESCALA DE NIVELES DE RUIDO
140 Cañonazo (artillero)
120 Sala de máquinas de barco
100 Telares, prensas, moldureras
80 Acera de Alameda B. O’Higgins
60 Restaurant, Supermercado
40 Barrio residencial tranquilo
20 Cabina audiometrica
0 Nivel inaudible (menores 20 años)
ambiente consultores
Peligroso
Muy ruidoso
Ruidoso
Confortable
Inconfortable
Intolerable
}
RANGO
HABITUAL
dBA Ejemplos Calificación
La evaluación de niveles de ruido se realiza en dBA, con instrumentos certificados y calibrados, a 1,5 m. de altura.

## Slide 4: SENSIBILIDAD A LAS FRECUENCIAS
ambiente consultores
Las diferentes frecuencias son percibidas con diferentes sensaciones de intensidad. La máxima sensibilidad ocurre entre 2000 Hz y 4000 Hz, disminuyendo para frecuencias inferiores y superiores.
Micrófono
lineal
Para evaluar la percepción por el oído es necesario corregir la señal del micrófono, para lo cual se utiliza la ponderación o filtro “A”.
Micrófono
c/filtro “A”

## Slide 5
HOLD
RESET
LIGHT
MAX
SPL
BAT
DISPLAY
F
I
S
RESPONSE
50-100
-75
+80
OFF
dBC
dBA
WEIGHTING
RANGE
CRL 252
SOUND LEVEL METER
Micrófono
Display
ambiente consultores
Botones de Comando
MICROFONO:
TRANSDUCTOR ELECTRICO DE CONDENSADOR PARA LOGRAR UN ANCHO DE BANDA Y UNA SENSIBILIDAD OPTIMA.
RANGO:
CONTROLA LA GANANCIA DEL INSTRUMENTO.
FILTRO:
ES UNA PONDERACION QUE DETERMINA LA AUDIBILIDAD SUBJETIVA, DEBIDO A QUE EL OIDO HUMANO NO ES IGUALMENTE SENSIBLE A TODAS LAS FRECUENCIAS. LOS TIPOS DE FILTROS MAS USADOS SON EL “A” Y EL “C”.
SPL:
REPRESENTA EL NIVEL SONORO INSTANTANEO MEDIDO.
LEQ:
REPRESENTA EL NIVEL SONORO PROMEDIO EN UN PERIODO DE TIEMPO.
INSTRUMENTO DE MEDICION: SONOMETRO

## Slide 6
ambiente consultores
INSTRUMENTACION:
Promediador-Integrador
Dosímetro
Ponderación frecuencia y tiempo
Recolector de datos (data logger)
Distribución estadística
Calibración y protección de viento
CONDICIONES DE MEDICIÓN
NORMA NCh 2502-1999
MEDICIONES:
A más de 3,5 m. de estructuras
A 1,5 m. sobre el suelo
Entre 1 y 2 m. de fachadas
Ruido fluctuante: LAeq
Eventos impulsivos
Integración continua
INFORMACION USO DE SUELO:
Descripción geográfica del área considerada
Descripción y ciclos de las principales fuentes de ruido pertinentes al área
Descripción de la situación del receptor: ocupación, uso y entorno inmediato
Clima en intervalo de 1 año
INFORMACIÓN A REGISTRAR:
Instrumentación, procedimiento y cálculo
Intervalos, muestreo, horarios
Lugares de las mediciones
Condiciones atmosféricas
Estado del terreno entre fuente y medición
Mapas de ruido

## Slide 7: CAMBIOS DE NIVEL DE RUIDO
ambiente consultores
+ 3 dB x 2 Apenas más fuerte
+ 5 dB x 3 Claramente más fuerte
+ 8 dB x 6 Notoriamente más fuerte
+10 dB x 10 Doblemente más fuerte
+20 dB x 100 Mucho más fuerte
Aumento de nivel
Aumento de energía
Aumento percibido
Los aumentos de nivel se refieren al ruido de fondo previo.
Los aumentos de energía son proporcionales al número y tamaño de las fuentes de ruido.
La molestia percibida depende del aumento percibido y del tipo de ruido que lo produce.

## Slide 8: EMISION MAXIMA DE FUENTES FIJAS D.S. 146 - 1997
USOS DE SUELO DIA NOCHE
7 a 21 HRS 21 a 7 HRS.
I (residencial + equip. vecinal) 55 45
II (residencial + equip. comunal) 60 50
III (mixta con industria inof.) 65 55
IV (industria molesta) 70 60
ambiente consultores
NIVEL EQUIVALENTE EN dBA, MEDIDO EN EL RECEPTOR, SIN CONSIDERAR FUENTES MOVILES
4º.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación:

## Slide 9
FLUJOGRAMA DE APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO 146
ambiente consultores
Variaciones de NPS en cada lugar de
medición, en un tiempo de 1 minuto.
> 5dBA
(Ruido Fluctuante)
<=5 dBA (Ruido Estable)
Mantiene Fluctuación en torno a un NPS
durante la Jornada de funcionamiento
Presenta una variación de NPS superior a
5 dBA en un intervalo de tiempo no mayor
a 1 seg. (Ruido Imprevisto)
-Verdadero-
1 medición de NPSeq para
cada punto de medición,
de 1 minuto de duración.
-Falso-
1 medición de NPSeq para
cada punto de medición de
1 min., durante el momento
de mayor NPS generado por la fuente.
-Verdadero-
3 mediciones de NPSeq de 1
min. para cada punto de medición
Para cada medición escoger el
mayor valor entre el NPSeq y el
NPSmax reducido en 5 dBA
El nivel resultante para cada punto
es igual al promedio aritmético de
los 3 valores resultantes
-Falso-
5 mediciones de NPSeq de 1min.,
para cada punto de medición,
obteniéndose el promedio aritmético
de los 5 valores.
Se obtendrá la diferencia entre el
mayor y el menor NPSeq dividido
por 5.
El nivel resultante para cada punto
es igual a la suma de los anteriores.
El ruido de fondo afecta significativamente las mediciones
-Verdadero-
Medir el NPSeq en forma continua, en cualquiera de
los 3 puntos, registrando el valor obtenido cada 5 min.
hasta que la diferencia entre 2 registros sea menor
o igual a 2dBA.
El valor a considerar será el ultimo.
(tiempo máx. de medición = 30 min).
-Falso-
FIN DE LA MEDICIÓN

## Slide 10
ambiente consultores
FICHA DE MEDICION DE TERRENO

## Slide 11: LIMITES DE EXPOSICION MAXIMA
El riesgo de pérdida auditiva se determina por la combinación de nivel de ruido y tiempo de exposición. Todo nivel que excede 80 dBA implica riesgo de pérdida auditiva, aún cuando no sea una exposición de tipo ocupacional.
ambiente consultores
NIVEL dBA TIEMPO DIARIO
80 24 Hrs
82 16 Hrs
85 8 Hrs
88 4 Hrs
91 2 Hrs
94 1 Hrs
97 30 min
100 15 min
103 7,5 min
106 3,75 min
110 1,49 min
Dec. Sup. N° 594, Min. de Salud 1999

## Slide 12
ambiente consultores
DECRETO 594/1999
ARTICULO 75
“ En la exposición a vibraciones de cuerpo entero ésta deberá ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales tomando como punto de referencia el corazón, considerando:”
Eje Z : De los pies a la cabeza (Vibración vertical)
Eje X : De la espalda al pecho (Vibración horizontal)
Eje Y : De derecha a izquierda (Vibración horizontal)
X
Z
Y

## Slide 13
ambiente consultores
NORMA NCh 352 - 2000
APTITUD DE UN SECTOR PARA
EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS
NED: Nivel Equivalente Diurno en fachada

## Slide 14
ambiente consultores
LIMITES DE NORMA SUIZA 841.14
Zona de grado I: zona que requiere una protección elevada contra el ruido, especialmente zonas de conservación.
Zona de grado II: zonas donde no están permitidas actividades molestas, especialmente zonas habitacionales, así como construcciones y edificios públicos.
Zona de grado III: zonas donde se admiten actividades moderadamente molestas, especialmente zonas habitacionales, artesanales y agrícolas.
Zona de grado IV: zonas donde se permiten actividades molestas, especialmente zonas industriales
Las zonas de grado I y II que ya se encuentren afectas a ruido, se podrán clasificar en el grado inmediatamente superior.

## Slide 15
ambiente consultores
PERCEPCION DE VIBRACIONES
El rango de mayor sensibilidad humana a las vibraciones es 3 a 10 Hz, decreciendo para frecuencias superiores. Sin embargo, las vibraciones ambientales generalmente son superiores a este rango, típicamente de 10 a 50 Hz.
UMBRAL HUMANO DE ACELERACION
IMPERCEPTIBLE
PERCEPTIBLE
m/s2 EFECTOS
1,35 -- Daños menores en edificios antiguos o frágiles
0,45 -- Dificultad para realizar tareas visuales finas
0,15 -- Molestia habitacional para eventos ocasionales
0,05 -- Molestia habitacional para vibración continua o frecuente

## Slide 16
ambiente consultores
LIMITES DE EXPOSICION A VIBRACIONES
NORMA ISO 2631 - 1997
La aceptabilidad para exposición de personas a aceleración depende de la frecuencia y del tiempo diario de exposición.