## Slide 1: PROGRAMA DE POSTITULO EN CONTROL Y GESTION AMBIENTAL
TOPICOS AVANZADOS EN CONTAMINACION DE AGUAS
COMPORTAMIENTO DE CONTAMINANTES EN MEDIO ACUATICO
Prof.Ana Maria Sancha F.

## Slide 2: ALGUNAS VARIABLES A CONSIDERAR EN EL COMPORTAMIENTO DE CONTAMINANTES QUE SE INTRODUCEN EN EL MEDIO ACUATICO
- Características generales de los sistemas acuáticos
- Condiciones ambientales locales
- Propiedades físico-químicas y partición o distribución del contaminante
- Procesos que pueden afectar la concentración, transformación y remoción del contaminante
- Factores que pueden modificar la toxicidad, a organismos acuáticos, del contaminante.

## Slide 3: CARACTERISTICAS GENERALES DE SISTEMAS ACUATICOS
Lagos
Ríos y arroyos
Aguas Subterráneas
Mares
Estuarios

## Slide 4: LAGOS
Tiempo de retención
Mecanismo de transporte
Estratificación térmica
Productividad
Régimen de tributarios

## Slide 5: RIOS Y ARROYOS
Velocidad
Mecanismo de transporte
Composición
Oxigenación
Temperatura

## Slide 6: AGUAS SUBTERRANEAS
Composición
Oxigenación
Velocidad de flujo
Vulnerabilidad
Atenuación

## Slide 7: MARES
Estratificación y productividad
Oxigenación
Circulación (corrientes) y olas
Eventos naturales
Disturbios antropogénicos

## Slide 8: ESTUARIOS
Movimiento de mareas
Salinidad
Fluctuaciones en temperatura y oxígeno disuelto
Reducida diversidad de especies
Sedimentos, sedimentación y resuspensión

## Slide 9: CONDICIONES AMBIENTALES LOCALES
Oxigeno disuelto
Material disuelto y particulado
Metales
Nutrientes
pH, alcalinidad y acidez
Temperatura
Turbiedad
Dureza
Sólidos disueltos totales

## Slide 10: Propiedades físico-químicas y partición o distribución del contaminante
Solubilidad
Presión de vapor
Coeficientes de partición ó distribución

## Slide 11: SOLUBILIDAD
La solubilidad se refiere a la máxima concentración del contaminante que se disuelve en una cantidad definida de agua pura.La temperatura y el pH pueden influir sobre ella.
La solubilidad depende de la naturaleza química y mas concretamente de la estructura molecular del contaminante.
Los compuestos muy solubles en agua se adsorben con baja afinidad en los suelos.La solubilidad también afecta la volatilidad desde el agua.
Los compuestos muy solubles en agua tienden a ser menos volátiles y también muy biodegradables.

## Slide 12: PRESION DE VAPOR
Medida de la volatilidad del contaminante.La tasa de volatilidad depende de temperatura, velocidad del viento, condiciones del suelo, características de adsorción y solubilidad en agua.
Los contaminantes con presiones de vapor bajas y una alta afinidad por suelos o agua tienen menores probabilidades de evaporarse y llegar al aire que aquellos con una presión de vapor alta y con menor afinidad por el agua o suelo.
La presión de vapor depende de la temperatura y de la estructura molecular.

## Slide 13: PARTICION O DISTRIBUCION DE CONTAMINANTES EN EL ECOSISTEMA
- La partición ambiental se refiere a la distribución de un compuesto químico en compartimientos ambientales (suelo, aire, agua, biota).
- Un ecosistema puede ser considerado como una serie de compartimentos homogéneos. La concentración de un tóxico en cualquier compartimento se relaciona con la concentración en cualquier otro compartimiento, a través de coeficientes de partición o distribución específicos.

## Slide 14: PARTICION O DISTRIBUCION DE CONTAMINANTES EN EL ECOSISTEMA
Los contaminantes se desplazarán desde su punto de entrada, en el ambiente acuático, hasta el compartimiento ambiental hacia el cual tienen mayor afinidad. Desde este compartimiento, las sustancias pueden ser transferidas nuevamente a otro compartimiento. Los contaminantes pueden experimentar transformaciones químicas en cada uno de los compartimientos ambientales.
Si una sustancia cuya solubilidad en agua es muy alta se descarga en el suelo, permanecerá ahí hasta que entre en contacto con el agua, en la cual se disuelve y transfiere.
Si una sustancia de gran afinidad con el suelo se descarga en el agua, llegará rápidamente a los sedimentos y permanecerá en ellos.
La sustancias aniónicas, en general, tienen una fuerte afinidad con el agua y las catiónicas con el suelo.

## Slide 15: COEFICIENTE DE PARTICION OCTANOL/AGUA (Kow)
El Kow es una medida de la lipofilicidad o de la afinidad con los lípidos de una sustancia disuelta en agua. A mayor Kow mayor es la probabilidad que el compuesto se particione en el octanol a que permanezca en el agua. El octanol se usa como sustituto de los lípidos (grasas) y Kow puede usarse para predecir bioconcentración en organismos.
El octanol por sus propiedades físico-químicas es similar en muchos aspectos a la materia orgánica, débilmente polar, presente en suelos y tejidos lipídicos de la biota.

## Slide 16: COEFICIENTE DE PARTICION SUELO/AGUA Kd ó Ksorb
El coeficiente de partición entre las fases sólidas abióticas (suelo, sedimento o partículas suspendidas) y el agua se conoce como Kd ó Ksorb.
El coeficiente de partición Kd es función de la habilidad del contaminante de sorberse en la materia orgánica contenida en el suelo o sedimento y del contenido orgánico del suelo o sedimento.

## Slide 17: COEFICIENTE DE PARTICION CARBON ORGANICO /AGUA (Koc)
Proporciona una medida del grado de partición de un contaminante entre carbón orgánico y agua. A mayor valor de Koc es mas probable que el compuesto se una al suelo o sedimento a que permanezca en el agua.

## Slide 18: COEFICIENTE DE PARTICION AIRE/AGUA
La constante de la Ley de Henry ó el coeficiente de partición aire-agua (H) es una indicación del comportamiento de particionamiento probable de un compuesto químico entre la atmósfera y el cuerpo de agua.
Las propiedades del compuesto que influencian la partición entre aire/agua son la solubilidad en agua y la presión de vapor.

## Slide 19: FACTOR DE BIOCONCENTRACION
El factor de bioconcentración (BCF) describe la distribución de un soluto entre un pez y el agua.

## Slide 20: PARTICION Y BIOACUMULACION DE CONTAMINANTES
La partición de las sustancias contaminantes es de gran importancia en los fenómenos de bioconcentración y bioacumulación.
Los organismos acuáticos en contacto con el agua contaminada, con una sustancia que tiene un alto coeficiente de partición Kow, actuarán como la fase no polar del sistema binario y acumularán la sustancia tóxica a través de un proceso de partición.
Si bien los factores de bioacumulación y bioconcentración (FBA y FBC) se relacionan bien con el coeficiente de partición Kow, se deben tener en cuenta además otras propiedades de las sustancias como la resistencia a todo tipo de degradación. La degradación biológica incluyendo los cambios metabólicos y la excreción pueden tener un papel importante en el proceso de bioacumulación.

## Slide 21: AFINIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUMICAS CON LOS DIFERENTES COMPARTIMIENTOS AMBIENTALES EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS CONTAMINANTES

## Slide 22: COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE CONTAMINANTES
Kow menor 2 indica bajo potencial de partición a la fase lipídica, de organismos así poco potencial de bioconcentrarse.
Log Koc  2 indica que se producirá poca adsorción al suelo.
Presión de vapor baja indica poca volatilidad.

## Slide 23: PROCESOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONCENTRACION, TRANSFORMACION Y REMOCION DEL CONTAMINANTE
Procesos bióticos
Procesos abióticos

## Slide 24: PROCESOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CONCENTRACION,TRANSFORMACION Y REMOCION DEL CONTAMINANTE
Formación de complejos Intercambio iónico
Precipitación y coprecipitación Adsorción y desorción
Síntesis algal Degradación bacterial
Reacciones químicas Filtración
Floculación Absorción y desorción de gases
Degradación natural Reacciones fotoquímicas
Fotosíntesis y respiración Sedimentación
Demanda de Oxígeno de Sedimentos Volatilización

## Slide 25: FORMACION DE COMPLEJOS/ CONTAMINANTE AFECTADO
- La formación de complejos con ligandos orgánicos ó inorgánicos regula la concentración de metales en agua contribuyendo así a enmascarar la presencia de metales en agua.
- El pH afecta el grado de formación de complejos y por lo tanto la especiación de los contaminantes.
- La forma o especie en que se presentan los iones metálicos en solución es importante para determinar sus efectos químicos, bioquímicos y biológicos.
Metales

## Slide 26: INTERCAMBIO IONICO/CONTAMINANTE AFECTADO
- El intercambio iónico afecta la movilidad y ocurrencia de sustancias químicas en el agua y ejerce un control importante en la calidad del agua en la interfase agua-sedimento.
- En aguas naturales las arcillas minerales, hidróxidos de Fe, óxidos de Mn y materia orgánica pueden actuar como intercambiadores alterando así la composición del agua.
Algunos metales

## Slide 27: PRECIPITACION Y COPRECIPITACION/ CONTAMINANTE AFECTADO
- Las reacciones de precipitación remueven constituyentes del agua. La coprecipitación es la precipitación simultánea de un compuesto soluble y uno insoluble. La precipitación y coprecipitación son importantes en la remoción de trazas metálicas del agua.
- La tasa y grado de formación de precipitados depende del constituyente y de las condiciones ambientales.
Algunos metales

## Slide 28: ADSORCION Y DESORCION /CONTAMINANTE AFECTADO
Muchos constituyentes químicos tienden a adherirse o sorberse sobre sólidos. Los procesos de adsorción combinados con sedimentación de sólidos promueven la remoción de estos constituyentes que en muchas ocasiones no son degradados.
Los materiales disponibles como sorbentes incluyen arcillas minerales, coloides orgánicos o inorgánicos y superficies y tejidos de organismos presentes en el agua.
Metales; trazas orgánicas; NH4+; PO4-3

## Slide 29: SINTESIS ALGAL /CONTAMINANTE AFECTADO
La síntesis algal utiliza los nutrientes presentes en el medio acuático para la formación de tejido celular.
NH4+; PO4-3, pH, etc.

## Slide 30: DEGRADACION BACTERIANA/CONTAMINANTE AFECTADO
La degradación bacterial (aeróbica o anaeróbica) es el proceso más importante de remoción y transformación de los constituyentes liberados al medio ambiente.
La transformación bacterial de compuestos orgánicos tóxicos es también de gran importancia.
Algunas de las reacciones asociadas al proceso de biodegradación microbiana son oxidación, reducción, hidrólisis y metilación.
DBO5; nitrificación; desnitrificación; reducción de sulfatos; fermentación anaerobia (en sedimentos del lecho), conversión de contaminantes orgánicos etc.

## Slide 31: REACCIONES QUIMICAS /CONTAMINANTE AFECTADO
La hidrólisis de compuestos orgánicos puede generar compuestos más vulnerables a la biodegradación y fotolisis y más solubles.Los productos hidrolizados de metales multivalentes se adsorben más rápido en la interfase partícula-agua que los iones metálicos no hidrolizados.
La fotólisis puede producir quiebre de enlaces, oxidación, hidrólisis, etc. Las tasas de fotolisis están influenciadas por el color, la claridad del agua y el material suspendido.
Las reacciones de óxido-reducción pueden alterar el comportamiento de muchos contaminantes.La fotosíntesis y la degradación bacteriana son determinantes en el potencial redox.
Degradación de orgánicos, intercambio específico de iones, sustitución de elementos.

## Slide 32: FILTRACION /CONTAMINANTE AFECTADO
Remoción de sólidos suspendidos y coloidales por filtración (mecánica y de contacto), sedimentación, intercepción, impactación y adsorción.
SST; partículas coloidales.

## Slide 33: FLOCULACION /CONTAMINANTE AFECTADO
Floculación es el término empleado para describir la aglomeración de pequeñas partículas en partículas más grandes que pueden ser removidas por sedimentación y filtración. La floculación ocurre por gradientes diferenciales de velocidad, los cuales permiten la colisión entre partículas para formar partículas más grandes.
Material suspendido (SS); partículas coloidales.

## Slide 34: ADSORCION Y DESORCION DE GASES/CONTAMINANTE AFECTADO
El proceso por el cual un gas es retenido por un líquido se conoce como adsorción. Por ejemplo, cuando la concentración de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua, con superficie libre, está por debajo de la concentración de saturación, ocurre una transferencia neta del oxígeno de la atmósfera a la columna de agua. La velocidad de transferencia es proporcional al déficit de oxígeno con respecto a la condición de saturación. La incorporación de oxígeno al agua se conoce como reaireación.
La desorción ocurre cuando la concentración de gas en un líquido supera la condición de saturación y ocurre transferencia del gas desde el líquido a la atmósfera.
O2, CO2, CH4, NH3, H2S

## Slide 35: DEGRADACION NATURAL/CONTAMINANTE AFECTADO
En la naturaleza, los constituyentes se pueden degradar por varias razones tales como la mortalidad en el caso de bacterias y la oxidación fotoquímica en algunos constituyentes orgánicos. La degradación natural sigue el comportamiento de una cinética de primer orden.
Plantas; animales; protistas (algas, hongos, protozoos), eubacterias (la mayoría de bacterias) arqueobacterias, virus; sustancias radiactivas; masa vegetal.

## Slide 36: REACCIONES FOTOQUIMICAS /CONTAMINANTE AFECTADO
La radiación solar estimula la ocurrencia de muchas reacciones químicas. La radiación a una longitud de onda cercana al rango ultravioleta (UV) visible es una causa conocida del rompimiento de muchas moléculas de compuestos orgánicas.
Oxidación de compuestos orgánicos e inorgánicos.

## Slide 37: FOTOSINTESIS Y RESPIRACION /CONTAMINANTE AFECTADO
Durante el día, las algas presentes en los cuerpos de agua producen oxígeno por medio de la fotosíntesis. Como consecuencia, las concentraciones de oxígeno pueden alcanza valores entre 30 y 40 mg/L. Durante la noche, las algas respiran consumiendo oxígeno. En aquellos lugares donde existen grandes crecimientos de algas, el oxígeno puede llegar a agotarse durante la noche.
Algas, lentejas de agua; macrofitas suspendidas; NH4; PO4-3, pH, etc.

## Slide 38: SEDIMENTACION /CONTAMINANTE AFECTADO
Los sólidos suspendidos presentes en las aguas residuales tratadas se sedimentan en los cuerpos de agua receptores. Este sedimento se incrementa por floculación y disminuye por turbulencia del medio. En ríos y zonas costeras, la turbulencia es con frecuencia suficiente para distribuir los sólidos suspendidos en toda la columna de agua.
Sólidos Suspendidos Totales

## Slide 39: DEMANDA DE OXIGENO DE SEDIMENTOS /CONTAMINANTE AFECTADO
Los sólidos suspendidos del agua sedimentarán después de un tiempo, alcanzando el fondo. Debido a que parte del sedimento es orgánico, éste se puede degradar bien sea en forma aerobia como anaerobia, dependiendo de las condiciones. Las algas que sedimentan también se degradan pero en forma mucho más lenta. Si la degradación se realiza bajo condiciones aerobias existirá una demanda de oxigeno adicional en el cuerpo de agua.
O2, DBO de partículas

## Slide 40: VOLATILIZACION /CONTAMINANTE AFECTADO
La volatilización es un importante proceso de transporte para muchos compuestos químicos de baja solubilidad y baja polaridad.- La tasa de volatilización está influenciada por la turbulencia del agua y la velocidad del viento.
En ausencia de arcilla o coloides orgánicos la mayoría de los compuestos orgánicos de baja solubilidad se volatilizarán rápidamente del agua.
Los compuestos orgánicos que se volatilizan rápidamente son llamados COV (compuestos orgánicos volátiles).
COV; NH3, CH4, H2S otros gases

## Slide 41: FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA TOXICIDAD DEL CONTAMINANTE A ORGANISMOS ACUATICOS.
Especiación del contaminante
Presencia de otros contaminantes
Condiciones el organismo

## Slide 42: FACTORES QUE INFLUENCIAN LA TOCIDAD DE METALES EN EL AMBIENTE ACUATICO

## Slide 43: FACTORES QUE INFLUENCIAN LA TOXICIDAD DE METALES EN EL AMBIENTE ACUATICO

## Slide 44: FACTORES QUE INFLUENCIAN LA TOCIDAD DE METALES EN EL AMBIENTE ACUATICO

## Slide 45: FACTORES QUE INFLUENCIAN LA TOCIDAD DE METALES EN EL AMBIENTE ACUATICO