## Slide 1
PROCESOS AVANZADOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
María Pía Mena P.

## Slide 2
Acerca del Tratamiento de Aguas y los Contaminantes
Cualquier sustancia utilizada en la sociedad estará presente en las aguas residuales.
El agua puede ser tratada hasta cualquier grado de pureza, a costos cada vez más altos. Sin embargo, independiente de cuan bueno sea el tratamiento, siempre existirá un residuo.
 “Estándar cero” o “estándar no detectable” es una meta deseable pero inalcanzable
 No es posible la política de la “descarga cero”
(U.S. Congress, 1970)

## Slide 3
Es claramente imposible identificar todas las sustancias
orgánicas cuya presencia pudiera representar una preocupación
en el agua debido a:
elevado número de compuestos que se producen anualmente
en el mundo;
retardo en la información acerca de los efectos adversos
en el ambiente y especialmente en los efectos crónicos sobre
la salud de las personas.

## Slide 4
EEUU  Lista de Contaminantes Prioritarios sobre
la base de:
Frecuencia de ocurrencia del compuesto en el agua;
Disponibilidad de estándares químicos para la cuantificación
del compuesto;
Tasa de producción de la sustancia;
Estabilidad química de la sustancia.

## Slide 5
Actualmente, la lista de contaminantes prioritarios incluye 126 compuestos entre los que se encuentran:
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)
Benceno
Metales
Dioxinas y furanos
Arsénico
Bifenilos Policlorados (PCBs)
Solventes Clorados
Fluoruros
Cómo se controla? ....

## Slide 6
BAT: Best Available Technology Economically Achievable
Medio más apropiado para controlar la descarga directa de tóxicos y contaminantes no convencionales a cursos receptores. Representa la tecnología que tiene mejor rendimiento a costos razonables.
BCT: Best Conventional Pollutant Control Technology
Estándar técnico para la descarga puntual de industrias en contaminantes convencionales (DBO, SST, Coliformes fecales, pH, aceites y grasas).
BPT: Best Practicable Control Technology Currently Available
Límites para los efluentes se basan generalmente en valores promedio de los mejores rendimientos de plantas existentes.

## Slide 7
Qué pasa en Chile?
Al año 1997 se estimaba que existían 552.000 establecimientos de actividad económica, constituyendo la industria manufacturera un 7,4% del total nacional, es decir, cerca de 41.000 establecimientos industriales en el país.
En la Región Metropolitana se concentra casi un 50% de la actividad industrial del país.
Procesos Productivos  Aguas Residuales (RILes)

## Slide 8
Qué contaminantes es necesario remover?

## Slide 9
Esquema Normativo Efluentes

## Slide 10: NORMAS DE EMISIÓN
DS 609 (1998) Regulación de Contaminantes asociados a las Descargas de Residuos Industriales
al sistema de alcantarillado
DS 90 (2001) Regulación de Contaminantes asociados a Descargas de Residuos Líquidos a
Aguas Superficiales
DS N°46 (2002) Regulación de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas

## Slide 11
Establecimientos Industriales con Sistema de
Tratamiento Autorizado
Región
EI Autorizados
Región
EI Autorizados
I
1
VIII
12
II
2
IX
2
IV
2
X
11
V
9
XI
1
VI
2
XII
4
VII
5
RM
115
SISS, 2003

## Slide 12
Tratamiento de las Aguas Residuales en Chile?
Tratamiento secundario
Tecnología
Dic. 1998
Dic. 2002
Al 2009
Lodos activados
0
60
178
Lagunas estabilización
61
25
0
Lagunas aireadas
9
41
70
Emisarios submarinos
11
22
35
Otros
0
4
5
TOTAL
81
152
288

## Slide 13
Qué podemos lograr en cada tratamiento?

## Slide 14
Metcalf & Eddy

## Slide 15
Remoción de Contaminantes Orgánicos en el Tratamiento Secundario

## Slide 16
Comportamiento de Contaminantes Orgánicos en el
Tratamiento Secundario

## Slide 17
Cómo seleccionamos el Tratamiento Adecuado?
Procesos de Tratamiento
Tratamiento Preliminar
Tratamiento Primario
Tratamiento Secundario
Tratamiento Terciario o Procesos Avanzados

## Slide 19
REMOCIÓN DE NUTRIENTES

## Slide 20
Nutrientes más importantes
Nitrógeno Nitrógeno orgánico
Amoniaco (NH3 + NH4+)
Nitritos (NO2-)
Nitratos (NO3=)
(Usualmente las concentraciones de estos compuestos se informan relativas al nitrógeno, peso molecular 14)
Fósforo Fósforo orgánico
Ortofosfatos (PO4-3)  70% (soluble)
Polifosfatos (P2O7)

## Slide 21
Aguas Servidas Domésticas
DBO 200 - 300
DQO 450 - 700
N total 30 - 50
P total 5 - 10
orgánico 35%
inorgánico 65% mayor parte soluble
En aguas servidas domésticas N total  TKN; NO2 y NO3 prácticamente ausentes

## Slide 22
Efecto de los Nutrientes en Cursos de Agua
1 Kg de NH4-N puede teóricamente estimular la producción
de 16 Kg de algas (20 Kg DQO), considerando la biomasa
Algal como C106H263O110N16P.
 50 mg N/l indirectamente pueden producir 1000 mg DQO/l
Si un 1 Kg de P fuera acumulado por algas fotosintéticas y
utilizado para producir nuevas algas a partir de la fotosíntesis,
Se producirían 111 Kg de algas a las que corresponde una DQO
De 138 Kg.
 10 mg P/l indirectamente producen 138 mg DQO/l

## Slide 23
Nutrientes en Aguas Servidas Domésticas
Nitrógeno orgánico  25%
- N-soluble no biodegradable 3%
TKN: - N-particulado no biodegradable 10%
- N biodegradable 12%
Amoniaco  75%
Amoniaco: NH4+ + OH-  NH3 + H2O
pH < 7 pH > 7

## Slide 24
NITRIFICACIÓN BIOLÓGICA
Proceso Autotrófico:
Energía para crecimiento bacteriano es derivada de la oxidación de compuestos nitrogenados
CO2 o bicarbonato es utilizado como fuente de carbono
Se requieren 4,57 mg de O2 por cada mg de NH4-N nitrificado

## Slide 25
Si se considera el crecimiento celular, las ecuaciones anteriores se transforman en:
Producción celular de nitrificantes es mucho menor que producción de heterótrofas (aprox. 10%)
Alcalinidad
Oxidación de cada mg/l de NH4-N reducirá la alcalinidad en 7,14 mg/l de CaCO3

## Slide 26
Requerimientos de las Bacterias Nitrificantes
Temperatura: >15°C hasta 35°C
        Óptimo a 25-28°C
coeficiente Arrhenius:  = 1,02 para T° 7-15°C
 = 1,08 – 1,10 (Metcalf & Eddy)
pH: 8 – 9; óptimo ~ 8,3
a pH < 6,6, tasa de nitrificación disminuye significativamente
a pH< 5,5, no hay nitrificación
Materia orgánica: baja concentración
DBO/TKN: 0,5 alta actividad de bacterias nitrificantes
DBO/TKN: 6 acción nitrificante muy baja
Tiempo de retención celular: c > 5días

## Slide 27: DENITRIFICACIÓN BIOLÓGICA
Proceso heterótrofo en que las bacterias utilizan carbono orgánico como fuente de energía y nitratos (o nitritos) como aceptor de electrones, en ausencia de oxígeno  ANOXIA
En estas condiciones los nitratos son reducidos a nitrógeno gas, el que escapa a la atmósfera.
  NO3-  NO2-  NO  N2O  N2

## Slide 28
Cuando el nitrato es el aceptor de electrones, la masa equivalente de oxígeno (como O) es:
1 mg NO3-N = 2.86 mg O
La producción de biomasa es levemente menor que en el caso de la respiración aeróbica, aproximadamente 0,5 gr SSV/gr NO3-N reducido
Remoción global de nitrato (empírica)

## Slide 29: Requerimientos para Denitrificación Biológica
Presencia de nitrato (o nitrito) (compuestos producidos en la nitrificación)
2. Ausencia de oxígeno disuelto.
- Cuando OD = 0 mg/L, se logra 100% denitrificación
- Sí OD > 0.5 mg/L, la denitrificación no es significativa ya que el oxígeno previene la formación de la enzima necesaria para sustituir el oxígeno por nitrato como aceptor de electrones
Una biomasa facultativa (microorganismos con el sistema enzimático para utilizar NO3)
Presencia de un donante de electrones adecuado (fuente de energía). Puede ser interna (materia orgánica naturalmente presente en las aguas servidas), externa (p.e. adición de metanol) o autogenerado (nutrientes liberados durante la muerte de organismos en el proceso)
La adición de DQO fácilmente biodegradable incrementa el potencial de denitrificación.

## Slide 30
Factores que influyen en la Denitrificación
Asumiendo que las condiciones anóxicas se mantienen y la concentración de oxígeno disuelto es despreciable, la tasa de denitrificación depende básicamente de la naturaleza y cantidad de carbón disponible. Los microorganismos denitrificantes son menos sensibles a la temperatura, pH y sustancias inhibitorias que los microorganismos nitrificantes.
pH: 6,5 - 8,5
Temperatura: 5 - 60°C
 = 1,06 - 1,3

## Slide 31
Factores que influyen en la Denitrificación
Fuente externa de Carbono más común: Metanol (CH3OH)
CH3OH + 0,92NO3 + 0,92H+ 
0,065C5H7O2N + 0,43N2 + 0,7CO2 + 2,25H2O
Requerimiento sustrato: 2,3 - 3,5 gr/gr NO3
Denitrificación ocurre completamente si se adiciona suficiente metanol.....
Sobredosis  alta DBO en el efluente

## Slide 32: Efectos de la Denitrificación
La denitrificación biológica produce un incremento en la alcalinidad. Se recuperan 3.57 mg/L de alcalinidad (como CaCO3) por cada 1 mg NO3-N denitrificado.
Dado que durante la nitrificación, se consumen 7.14 mg/L de alcalinidad por cada 1 mg NH3-N nitrificado, para residuos con baja alcalinidad se recomienda la nitrificación-denitrificación en sistemas combinados para prevenir un descenso del pH.
Debido a que para la nitrificación se requieren 4.57 mg O/mg N, y en la denitrificación se recuperan 2.86 mg O/mg N, al tener nitrificación y denitrificación en un mismo sistema biológico, es posible disminuir 2.86/4.57•100 = 63% de la demanda de oxígeno.

## Slide 33: REMOCIÓN BIOLÓGICA DE FÓSFORO
En la Remoción Biológica de Fósforo se promueve la acción de ciertos microorganismos que tienen la capacidad de almacenar intracelularmente mayores cantidades de fósforo que las requeridas para los procesos metabólicos básicos.
De este modo, la remoción se realiza a través de la disposición de lodos, debido a que la biomasa contiene una proporción mayor de fósforo en relación a lodos activados convencionales.
Las condiciones para que este fenómeno ocurra son:
La población bacteriana debe estar sometida a una etapa verdaderamente anaeróbica en alguna etapa del proceso (Ausencia de O2, NO2 y NO3).
En la etapa anaerobia debe existir un sustrato orgánico fácilmente degradable, especialmente ácidos volátiles de cadena corta (ácidos acético y propiónico)

## Slide 34: Mecanismo de Remoción de Fósforo
Facultative bacteria
Energy
Acetate plus
fermentation
products
P
O
4
3
-
Substrate
Acinetobacter spp.
Anaerobic
(Phosphorus
removing
bacteria, slow
grower)
Aerobic
PHB
P
O
4
3
-
PHB
Energy
B
O
D
+
O
2
New biomass
+
C
O
2
+
H
2
O
Poly-P
Poly-P

## Slide 35: Remoción Biológica de Fósforo (BPR)
Return sludge
Influent
Anaerobic
Aerobic
To clarifier
Conc.
Time
Sol. BOD
Orthophosphorus

## Slide 36
REMOCIÓN
FÓSFORO
NITROGENO

## Slide 37: Remoción Biológica de Nutrientes (BNR) Comparación de Procesos
Nutrient removal Sludge Effluent Process Cost capability disposal Chem. filtration Oper. Oper. impact
P N impact req. req. flexib. reliability
Phostrip Best Little M M Least G G M
Bardenpho Least B L L Most L M H
Oxidation ditch NA G L L NA M M L
A2/O M M L L Most L L L
UCT G M L L Most M M M
Chemical treat. Best Little H H Least B B H
(Daigger et al., 1986)
Daigger, G.T., Smith, J.J., and Simpkin, T.J. (1986). Removal of Nutrients from Wastewater Using Biological Processes, Presented at the 59th Annual Conference of the Central States Water Pollution Control Association.

## Slide 38: Remoción de Orgánicos Traza: Procesos de Adsorción

## Slide 40: CARBÓN ACTIVADO
La adsorción puede ocurrir en superficie variadas como óxidos de aluminio y fierro, sílice, arcillas y materiales sintéticos. Adsorbente más común: Carbón Activado
  Area superficial de los poros muy grande
  (500-1500 m2/gr)
  Relación As/masa muy grande
Se fabrica a partir de madera, aserrín, pepas de frutas, cáscara de coco, carbón o residuos de petróleo. La activación consiste en una carbonización seguida de aire o vapor caliente.
La temperatura de activación afecta la capacidad adsorbente del material. En general una activación a 400ºC produce un carbón con buena capacidad de adsorción alcalina; la activación a 1000ºC genera un carbón con buena capacidad de adsorción ácida.

## Slide 41: Carbón Activado
Usos del Carbón Activado
  Tratamiento de agua potable: compuestos que causan olor, sabor y/o color.
  Tratamiento de aguas servidas: compuestos orgánicos
  Tratamiento RILs: compuestos orgánicos tóxicos, solventes, productos farmacéuticos, etc.
Generalmente se usa en forma granular, ya sea en en columnas de operación en batch o con flujo continuo, o en lechos fluidizados. Ocasionalmente se usa en polvo, en operaciones donde no es recuperado para regeneración.
Capacidad de adsorción del carbón para un soluto determinado depende de las propiedades de ambos.

## Slide 42: Carbón Activado
El proceso de adsorción es dependiente del pH y la temperatura, así como de la concentración del compuesto a adsorber (adsorbato).
Entre las características del adsorbato interesa el peso molecular, solubilidad y polaridad.
Es posible adsorber algunos compuestos químicos inorgánicos. En este caso altos valores de pH favorecen la adsorción de cationes, en tanto bajos valores de pH favorecen la adsorción de aniones.

## Slide 43
Compuestos Orgánicos Típicamente Removidos
por Adsorción en Carbón Activado
O`Brian et al. “Removal of organic compounds from industrial wastewaters using granular
carbon column processes” (1983) EPA-600/8-83-011.

## Slide 44: Tipos de Carbón Activado
Carbón Activado Granular (GAC)
Partículas de forma irregular con tamaños entre 0,2-5 mm. Aplicaciones en fase líquida y gaseosa.
Carbón Activado en Polvo (PAC)
Carbón pulverizado con tamaño < 0,18 mm (US Mesh 80). Aplicaciones en fase líquida.
Carbón Activado en Pellets
Forma cilíndrica con diámetro entre 0,8-5 mm. Usado en aplicaciones en fase gaseosa debido a la baja pérdida de carga, alta resistencia mecánica y bajo contenido de polvo.

## Slide 46
Reactivación del Carbón

## Slide 47
Tratamiento de Agua Potable

## Slide 48
Tratamiento Residuos Industriales
PAC: Carbón Activado en Polvo
GAC: Carbón Activado Granular

## Slide 49
Tratamiento de Gases
Tratamiento de Olores

## Slide 50
Remoción de Compuestos Inorgánicos

## Slide 51
PRECIPITACIÓN QUÍMICA Y CO-PRECIPITACIÓN
La precipitación química es el proceso por el cual una sustancia soluble es convertida a una forma insoluble ya sea por una reacción química o por cambios en la composición del solvente. Los sólidos precipitados pueden ser removidos por sedimentación y/o filtración.
La remoción durante la precipitación química depende básicamente de la solubilidad teórica de la mayoría de las especies formadas, lo cual es función del pH, concentración, temperatura y otros; y de la separación de los sólidos desde la solución acuosa (sedimentación – filtración).
En el tratamiento de agua potable los metales pesados son generalmente precipitados como hidróxidos mediante la adición de cal (Ca(OH)2) o hidróxido de sodio (NaOH) para obtener el pH de solubilidad mínima; esto ocurre como coprecipitación durante el proceso de coagulación - floculación.

## Slide 52
La reacción de precipitación con hidróxidos es muy similar para todos los metales catiónicos (M++), independientemente de sí se utiliza hidróxido de sodio o cal. En general:
CO3 CO3
M++ SO4 + Ca(OH)2  M(OH)2 + Ca++ SO4
Cl2 Cl2
CO3 CO3
M++ SO4 + Na OH  M(OH)2 + Na2 SO4
Cl2 Cl2
De acuerdo a las ecuaciones anteriores, existen grandes diferencias en la generación de precipitados. En caso de usar cal, además del metal correspondiente, se precipitará carbonato de calcio, sulfato de calcio y el exceso de hidróxido. En caso de usar hidróxido de sodio, sólo precipitarán los hidróxidos metálicos.
Los metales pesados también se pueden precipitar como sulfuros y en algunos casos como carbonatos. La solubilidad de los sulfuros y carbonatos es menor que la de los hidróxidos y por lo tanto pueden lograrse menores concentraciones del metal en el efluente; adicionalmente, los sulfuros no presentan el comportamiento anfótero de los hidróxidos.

## Slide 53
La reacción de precipitación con hidróxidos es muy similar para todos los metales catiónicos (M++), independientemente de sí se utiliza hidróxido de sodio o cal. En general:
CO3 CO3
M++ SO4 + Ca(OH)2  M(OH)2 + Ca++ SO4
Cl2 Cl2
CO3 CO3
M++ SO4 + Na OH  M(OH)2 + Na2 SO4
Cl2 Cl2
De acuerdo a las ecuaciones anteriores, existen grandes diferencias en la generación de precipitados. En caso de usar cal, además del metal correspondiente, se precipitará carbonato de calcio, sulfato de calcio y el exceso de hidróxido. En caso de usar hidróxido de sodio, sólo precipitarán los hidróxidos metálicos.

## Slide 54
Solubilidad de Hidróxidos
Solubilidad de Sulfuros

## Slide 55
Esquema de Precipitación Química

## Slide 56
Concentraciones posibles de obtener mediante Precipitación Química y Co-precipitación
Metal
Concentración, g/l
Arsénico
Bario
Cadmio
Cromo
Cobre
Flúor
Fierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Zinc
3 – 6
30 – 300
40 – 50
50
10 – 50
500 – 2000
50 – 250
50 – 250
1 – 10
50 – 150
15 – 25
200
10– 300
10 – 300

## Slide 57
INTERCAMBIO IONICO
Reacción química entre los iones en la fase líquida y los iones en la fase sólida  ciertos iones en solución son capturados preferencialmente por el sólido de intercambio iónico, y dado que la electroneutralidad debe mantenerse, el sólido de intercambio libera iones de reemplazo a la solución.
Usos más comunes:
- ablandamiento
- desmineralización
- desalinización
- remoción amoniaco
- remoción metales pesados
- tratamiento residuos radiactivos

## Slide 58
 Ablandamiento
Ca+2 + 2 Na Ex  Ca Ex2 + 2 Na+
Mg+2 + 2 Na Ex  Mg Ex2 + 2 Na+
 sólido de intercambio
una vez saturada la resina, se debe regenerar con una solución salina saturada y posteriormente lavar el intercambiador.

## Slide 59

 Desmineralización
 El agua pasa primero a través de una resina catiónica cargada con ion hidrógeno:
M+x + x H Re  M Rex + x H+
 especie catiónica  nº de valencia
a remover
posteriormente pasa a través de una resina aniónica cargada con ion hidroxilo:
A-z + z Re OH  Rez A + z OH-
 especie aniónica  valencia
una vez exhaustas, la resina catiónica se regenera con H2SO4 o HCl y la resina aniónica con NaOH.

## Slide 61
La reacción del intercambio del sodio es la más común, la que se utiliza para la remoción de cationes desde el agua. La reacción puede ser representada por:
Ca   (HCO3)2 Ca (HCO3)2
Na2 R + Mg   SO4  Mg R + Na2  SO4
M++  Cl2 M++ Cl2 
M++ = metal catiónico
R = resina de intercambio

## Slide 62
La regeneración de la resina de sodio es llevada a cabo con una solución concentrada de cloruro de sodio, de la siguiente forma:
Ca   Ca
Mg  R + 2 Na Cl  Na2 R + Mg  Cl2
M++   M++
La regeneración produce una solución concentrada que contiene todos los iones removidos. Aunque los metales de preocupación están ahora presentes en la solución de salmuera, el volumen es menor a la situación original. Dependiendo del elemento que se está removiendo, es necesario definir cuidadosamente las condiciones de eliminación de las salmueras utilizadas.

## Slide 63
Para los intercambiadores catiónicos típicos (resinas de ácidos fuertes), la serie de preferencias para el intercambio de cationes es la siguiente (Clifford et al., 1986):
Ra+2 > Ba+2 > Pb+2 > Sr+2 > Ca+2 > Ni+2 > Cd+2 > Cu+2 > Co+2 >
Zn+2 > Mg+2 > UO2+2 > Ag+ > Cs+ > K+ > NH4+ > Na+ > Li+
En el caso de los intercambiadores aniónicos típicos, la serie de preferencias para los aniones es:
HCrO4- > CrO4-2 > ClO4- > SeO4-2 > SO4-2 > NO3- > CrO4-2 >
Br- > HPO4-, HAsO4-, SeO3-2 > CN- > Cl- > OH-

## Slide 64
Las resinas de intercambio iónico tienen un número limitado de sitios de intercambio disponibles; la concentración total en la fase sólida qo, se denomina “capacidad de intercambio iónico”.
Dado que un intercambiador catiónico debe permanecer eléctricamente neutro durante la reacción, todos los sitios de intercambio deben ser ocupados por suficientes cationes para balancear la carga negativa del intercambiador.
p.e. en un sistema que involucra Ca+2, Mg+2 y Na+, la suma de concentración de estos iones en la fase sólida debe ser siempre igual a la capacidad de intercambio catiónico qo.
En general la capacidad de intercambio se expresa en términos de miliequivalentes de soluto por 100 gramos de resina; valores comunes se encuentran entre 200 – 600 meq/100 gr.

## Slide 65
Concentraciones Posibles de obtener en el
Tratamiento mediante Intercambio Iónico
Metal Concentración, g/l
Bario 30 – 300
Cadmio 1 – 50
Cromo 10 – 1000
Cobre 10 – 50
Manganeso 10 – 50
Mercurio 1 – 5
Plata 1 – 5
Plomo 50
Zinc 50
Lankford, P. & Eckenfelder, W. (1990) Toxicity Reduction in Industrial Effluents. Van Nostrand Reinhold, NY.

## Slide 66
Procesos de Membrana

## Slide 68
Membranas
Película delgada que separa dos fases y actúa como una
barrera selectiva al transporte de materia. Su efectividad
depende de:
La naturaleza de los elementos a separar,
De la fuerza que se aplica sobre ellas
De las características de la membrana
Procesos de Membranas
Es aquel donde la corriente de alimentación se divide en un Flujo de permeado conteniendo el material que ha pasado a través de la membrana y un rechazo que contiene los elementos que no la atraviesan.
Los procesos se pueden clasificar en función de la fuerza
promotora, mecanismo de separación, estructura de la
membrana y fases de contacto.

## Slide 70
Operaciones por Presión
La fuerza actuante es una diferencia de presión a través de la membrana. En esta categoría se encuentran:
Microfiltración (MF)
Ultrafiltración (UF)
Nanofiltración (NF)
Osmósis Inversa (RO)

## Slide 71
Microfiltración (MF)
Las membranas MF eliminan los contaminantes por un proceso de separación basado en la retención sobre la
Superficie de la membrana. El tamaño de poros de las
Membranas está entre 0,05 – 5 m.
Debido al tamaño de los poros se utiliza principalmente para eliminación de partículas (turbiedad) y microorganismos.
Opera bajo presiones en el rango 70 – 200 KPa.

## Slide 72
Ultrafiltración (UF)
Las membranas UF son porosas y asimétricas, permiten sólo rechazo de solutos gruesos y todo tipo de microorganismos (virus y bacterias), los que son retenidos mediante exclusión por tamaño.
Los rangos de tamaño relativo de poros van desde 0,003 – 0,1 m, abarcando rango molecular y parte de los rangos iónicos y macromolecular.
La presión de trabajo se encuentra entre 50 a 500 KPa.

## Slide 73
Nanofiltración (NF)
La transferencia de iones a través de la membrana está controlada por difusión. Las membranas NF son capaces de rechazar contaminantes de tamaño 0,0007 a 0,01 m.
Este proceso puede llevar a cabo la remoción de sales, dureza, patógenos, turbiedad, compuestos orgánicos sintéticos y pesticidas.
La presión de trabajo se encuentra entre 0,5 – 1,5 MPa.

## Slide 74
Osmósis Inversa (RO)
Este proceso es capaz de rechazar contaminantes o partículas con diámetros tan pequeños como 0,0001 m.
Se utiliza principalmente para desalinización de agua de mar, en la cual las concentraciones de SDT se encuentran en el rango 35 – 45 gr/l.
Las presiones necesarias para el agua de mar están en el rango 5 a 8 MPa.

## Slide 75
Procesos de Membrana v/s otros Procesos Tratamiento
(Continúa)

## Slide 76
Procesos de Membrana v/s otros Procesos Tratamiento

## Slide 77
Configuraciones de Módulos de Membranas

## Slide 78
PROCESO DE OSMOSIS INVERSA
Osmosis
Osmosis Inversa

## Slide 80
PROCESO DE OSMOSIS INVERSA
Presión Osmótica ()
Diferencia de presión a través de una membrana, necesaria para invertir el flujo desde una solución más concentrada a otra menos concentrada.
 = 8204,76*(T+273)*mi
= presión osmótica, Pa
T = temperatura, °C
mi = suma de la concentración molal (moles/Kg) de todos los constituyentes en la solución.
 ˜ 75,8 KPa por cada 1000 mg/l de SDT

## Slide 81
Presión Osmótica: Sales
SALTS:
Concentration
Osmotic Pressure
Sodium Chloride, NaCl
0.5%
1.0%
3.5%
55 psi
125 psi
410 psi
Sodium Sulfate, Na2S04
2.0%
5.0%
10.0%
110 psi
304 psi
568 psi
Calcium Chloride, CaCl2
1.0%
3.5%
90 psi
308 psi
Copper Sulfate, CuSO4
2.0%
5.0%
10.0%
57 psi
115 psi
231 psi

## Slide 82
RECHAZO EN OSMOSIS INVERSA
CATIONS
Name
Symbol
Percent Rejection
Percent Passage (Average)
Maximum Concentration Percent
Sodium
Na+
95-97
4
3-4
Calcium
Ca+2
96-98
3
*
Magnesium
Mg+2
96-98
3
*
Potassium
K+1
95-97
4
3-4
Iron
Fe+2
98-99
2
*
Manganese
Mn+2
98-99
2
*
Aluminum
Al+3
99+
1
5-10
Ammonium
NH4+1
88-95
8
3-4
Copper
Cu+2
98-99
1
8-10
Nickel
Ni+2
98-99
1
10-12
Zinc
Zn+2
98-99
1
10-12
Strontium
Sr+2
96-99
3
-
Hardness
Ca and Mg
96-98
3
*
Cadmium
Cd+2
96-98
3
8-10
Silver
Ag+1
94-96
5
*
Mercury
Hg+2
96-98
3
-

## Slide 83
RECHAZO EN OSMOSIS INVERSA
ANIONS
Chloride
Cl-1
95-97
4
3-4
Bicarbonate
HCO3-1
95-96
4
5-8
Sulfate
SO4-2
99+
1
8-12
Nitrate
NO3-1
93-96
6
3-4
Fluoride
F-1
94-96
5
3-4
Silicate
SiO2-2
95-97
4
-
Phosphate
PO4-3
99+
1
10-14
Bromide
Br-1
94-96
5
3-4
Borate
B4O7-2
35-70**
-
-
Chromate
CrO4-2
90-98
6
8-12
Cyanide
CN-1
90-95**
-
4-12
Sulfite
SO3-2
98-99
1
8-12
Thiosulfate
S2O3-2
99+
1
10-14
Ferrocyanide
Fe(CN)6-3
99+
1
8-14
*Must watch for precipitation, other ion controls maximum concentration. **Extremely dependent on pH; tends to be an exception to the rule.

## Slide 84
SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA

## Slide 86
SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA

## Slide 87
PRETRATAMIENTO EN OSMOSIS INVERSA
Etapa fundamental para controlar el ensuciamiento de las membranas.

## Slide 88
PRETRATAMIENTO EN OSMOSIS INVERSA
Pretratamiento incluye desinfección, coagulación, acidificación, filtración, decloración, control sales poco solubles y microfiltración.
Desinfección: Hipoclorito de sodio.
Clarificación: Técnicas convencionales de filtración. Cada fabricante especifica el máximo nivel de turbiedad o IDS (índice de ensuciamiento de membranas).
Decloración: Necesario en el caso de membranas de poliamida que no admiten cloro ni ningún oxidante. Se utiliza bisulfito sódico o filtros de carbón activado.