## Slide 1
Lección 2: Análisis variográfico de datos regionalizados

## Slide 2
Introducción

## Slide 3
Los modelos probabilísticos (1)
¿Por qué recurrir a modelos probabilísticos?
Gran complejidad de las variables regionalizadas, en especial en las ciencias de la tierra
 una descripción determinística es inconcebible

## Slide 4
Los modelos probabilísticos (2)
Límites de la estadística clásica
Se considera las observaciones como resultados (realizaciones) independientes de una misma variable aleatoria.

## Slide 5
Los modelos probabilísticos (3)
La independencia entre valores impide una previsión precisa de un valor no muestreado.
 la interpretación clásica carece de realismo

## Slide 6
El modelo geoestadístico (1)
Se considera “interacciones” entre las observaciones, de modo de tomar en cuenta sus dependencias espaciales.
Se podrá estimar el valor en un sitio no muestreado gracias a su interacción con los sitios circundantes.

## Slide 7
La interpretación geoestadística es satisfactoria, puesto que las variables regionalizadas presentan dos aspectos complementarios
La interacción entre dos valores ( resorte) se cuantifica por las herramientas “variográficas”: principalmente el variograma, pero también el correlograma o la covarianza
un aspecto “aleatorio” causante de las irregularidades locales
un aspecto estructural que refleja las características globales del fenómeno (continuidad, anisotropía, etc.)
El modelo geoestadístico (2)

## Slide 8
Objetivo del análisis variográfico
Describir las principales propiedades de la distribución espacial de la variable regionalizada en estudio, más allá de un simple reporte de los valores (perfiles, mapas).
¿Qué tan continua es la variable en el espacio?

## Slide 9
Noción de correlación espacial (1)
Volvemos al ejemplo de las 2376 muestras de exploración en un yacimiento de tipo pórfido cuprífero:
Observemos las nubes de correlación diferida para seis distancias de separación: 0, 2, 10, 20, 50 y 100 metros

## Slide 10
Noción de correlación espacial (2)

## Slide 11
Noción de correlación espacial (3)
La dispersión de la nube aumenta con la distancia de separación.
El examen de las nubes de correlación diferida indica cuán semejantes son dos muestras en función de la distancia que las separa. Es decir, permite apreciar la correlación espacial de los valores de la variable regionalizada.

## Slide 12
Herramientas variográficas

## Slide 13
Correlograma experimental (1)
Una primera manera de medir la correlación espacial consiste en calcular el coeficiente de correlación de las nubes de correlación diferida.
Al reportar el valor de este coeficiente de correlación en función de la distancia de separación, se obtiene lo que se denomina el correlograma experimental de los datos. Generalmente, se trata de una función decreciente de la distancia; tiende a cero cuando ésta se vuelve muy grande.

## Slide 14
Correlograma experimental (2)
Ilustración

## Slide 15
Covarianza experimental
En lugar de visualizar el coeficiente de correlación, se visualiza la covarianza en función de la distancia de separación.

## Slide 16
Variograma experimental (1)
El variograma experimental se obtiene al visualizar el momento de inercia de las nubes de correlación diferida (distancia cuadrática promedio a la diagonal principal) en función de la distancia de separación.
Generalmente, se trata de una función creciente de la distancia; se anula cuando ésta vale cero.
Existe una relación entre todas las herramientas variográficas. En general, se prefiere utilizar el variograma en lugar de la covarianza o del correlograma.

## Slide 17
Variograma experimental (2)
Ilustración

## Slide 18
Variograma experimental (3)
El variograma muestra características importantes de la variable regionalizada:
1) el crecimiento indica la velocidad con la cual se desestructura la variable en el espacio
2) la distancia para la cual se estabiliza el variograma representa la “zona de influencia” de una muestra; se llama alcance
3) el comportamiento cerca del origen indica qué tan semejantes son dos muestras muy cercanas, o sea, refleja la continuidad o regularidad de la variable en el espacio
4) el cálculo del variograma puede hacerse a lo largo de distintas direcciones del espacio y evidenciar una anisotropía

## Slide 19
donde N(h) = {(,) tales que x – x  h}
|N(h)| es el cardinal de N(h)
Denotemos como {x,  1... n} los sitios de muestreo y como z(x) la variable regionalizada.
El variograma experimental mide la desviación cuadrática promedio entre dos datos en función de su separación:
Variograma experimental (4)

## Slide 20
Ejemplo
Consideremos las siguientes observaciones espaciadas cada 100 m
5 3 6 4 2 1 1 2 4 3 2
Variograma experimental (5)

## Slide 21
Cuando el muestreo es irregular, se suele definir parámetros de tolerancia, tanto en la longitud del vector h como en su orientación
Variograma experimental (6)

## Slide 22
Parámetros que definir para calcular un variograma direccional
acimut
tolerancia en el acimut
ancho de banda horizontal
inclinación
tolerancia en la inclinación
ancho de banda vertical
distancias (múltiplos de una distancia elemental = paso)
número de pasos
Variograma experimental (7)

## Slide 23
El variograma experimental es poco estable cuando
la distancia h considerada es grande
el muestreo es muy irregular o preferencial
la distribución de los datos es muy asimétrica o contiene valores extremos
Variograma experimental (8)

## Slide 24
Alternativas
desagrupar el variograma: poco usado
usar otra herramienta estructural
usar otra fórmula para calcular el variograma experimental: se debe introducir hipótesis adicionales
transformar los datos (por ejemplo, pasar a logaritmo): volver a la variable inicial requiere hipótesis restrictivas
utilizables: covarianza, covarianza no centrada, correlograma
inservibles: variograma relativo, madograma, rodograma
Variograma experimental (9)

## Slide 25
Influencia de los parámetros de cálculo (1)
Estudio de caso: 256 datos en el espacio de dos dimensiones
¿Cómo influyen los parámetros de cálculo en el variograma experimental?

## Slide 26
Influencia de los parámetros de cálculo (2)
Influencia del paso

## Slide 27
Influencia de los parámetros de cálculo (3)
Influencia de la tolerancia en el paso

## Slide 28
Influencia de los parámetros de cálculo (4)
Influencia del número de pasos

## Slide 29
Influencia de los parámetros de cálculo (5)
Influencia de la herramienta estructural

## Slide 30
Influencia de los parámetros de cálculo (6)
Influencia de la tolerancia angular

## Slide 31
Variograma teórico

## Slide 32
Variograma teórico (1)
El variograma experimental requiere ser modelado:
es imperfecto (los puntos obtenidos son experimentales, luego están sujetos a imprecisiones)
es incompleto (se calculó de manera discreta a lo largo de algunas direcciones del espacio)
(h) = E{ [Z(x + h) – Z(x)]2 } / 2
El variograma teórico se define al considerar los valores como aleatorios (denotados con mayúscula) y al utilizar una esperanza matemática:

## Slide 33
Variograma teórico (2)
Propiedades del variograma teórico
función positiva: (h)  0
función par: (h) (h)
nulidad en el origen: (0) 0
función de tipo negativo condicional
para distancias muy grandes, crece menos rápidamente que una parábola

## Slide 34
Variograma teórico (3)
Características esenciales del variograma
Comportamiento en el origen
Mientras más regular el variograma en el origen, más regular la variable regionalizada en el espacio. Se distingue tres tipos de comportamiento para el variograma:
derivable: variable regionalizada muy suave
lineal: variable regionalizada continua
discontinuo (“efecto pepita”): variable regionalizada errática

## Slide 35
Variograma teórico (4)

## Slide 36
Variograma teórico (5)
Comportamiento al infinito
Frecuentemente, el variograma se estabiliza en torno a una meseta cuando la distancia crece infinitamente.
meseta
= varianza
alcance

## Slide 37
Variograma teórico (6)
A veces, el variograma sigue creciendo infinitamente.

## Slide 38
Variograma teórico (7)
Comportamiento direccional
El estudio de los variogramas direccionales permite identificar las anisotropías de la variable regionalizada.

## Slide 39
Variograma teórico (8)
Otras características
Periodicidades: frecuente con fenómenos temporales, menos con fenómenos espaciales
Efecto de hoyo: el variograma no es monótono

## Slide 40
Variograma teórico (9)
El variograma sólo proporciona una caracterización parcial de la variable regionalizada; varios rasgos estructurales no están descritos por esta herramienta, por ejemplo la conectividad o agrupación espacial de las leyes.

## Slide 41
Variograma teórico (10)
El variograma (h), el correlograma (h) y la covarianza C(h) están relacionados entre sí:
(h)  C(h) / C(0)
C(h)  () – (h)
(h)  C(0) – C(h)
Cuando la distancia de separación h se vuelve infinita, la covarianza y el correlograma tienden a 0, y el variograma es igual a la varianza:
Relaciones con otras herramientas variográficas
() = 2  C(0)

## Slide 42
Modelos elementales (1)
Efecto pepita:
Este modelo se traduce en una ausencia total de correlación en el espacio: dos muestras distintas tienen valores independientes.

## Slide 43
Modelos elementales (2)
Modelo esférico:
alcance  a, meseta  C

## Slide 44
Modelos elementales (3)
Modelo exponencial:
El parámetro a es el alcance práctico: corresponde a la distancia para la cual el variograma llega al 95% de su meseta C.

## Slide 45
Modelos elementales (4)
Modelo gaussiano:
alcance práctico  a, meseta  C

## Slide 46
Modelos elementales (5)
Modelo potencia:
El exponente  puede variar entre 0 (variograma pepítico) y 2 (variograma parabólico).
Este variograma no posee alcance ni meseta

## Slide 47
Modelos elementales (6)
Modelo seno cardinal:
alcance práctico  20.4 a, semi-período  4.5 a, meseta  C

## Slide 48
Modelamiento

## Slide 49
Modelos anidados (1)
Para obtener modelos más complejos, se puede sumar varios variogramas elementales. En este caso, se habla de “variogramas anidados”:
El uso de variogramas anidados permite modelar cambios de pendientes en los variogramas direccionales.

## Slide 50
Modelos anidados (2)
El concepto de variogramas anidados permite explicar una de las causas del efecto pepita: se trata de un modelo anidado de alcance muy corto con respecto a la escala de observación (“micro-estructura”).

## Slide 51
Modelos anidados (3)
Otras causas que generan un efecto pepita en el variograma experimental:
errores de medición
errores en la ubicación de las muestras
muestreo preferencial en zonas de mayor variabilidad
soporte de la medición demasiado pequeño:
la amplitud del efecto pepita es inversamente proporcional al volumen de la muestra

## Slide 52
Anisotropías (1)
Definición
Un variograma es isótropo si es idéntico en todas las direcciones del espacio. En caso contrario, existe anisotropía, la cual indica que la variable regionalizada posee direcciones preferenciales en cuanto a su continuidad.

## Slide 53
Anisotropías (2)
Identificación
Una herramienta eficaz para detectar las anisotropías consiste en graficar el mapa variográfico, o sea el mapa de isovalores del variograma experimental en función de la separación (distancia y orientación).

## Slide 54
El mapa variográfico dibuja elipses (2D) o elipsoides (3D). Sólo se requiere especificar las direcciones principales (ortogonales) y los alcances correspondientes.
Anisotropías (3)
Modelamiento: anisotropía geométrica

## Slide 55
Anisotropías (4)
Modelamiento: anisotropía zonal
El mapa variográfico dibuja bandas; se trata de un caso límite de anisotropía geométrica, donde el alcance en una dirección se vuelve muy grande. A la escala de trabajo, la meseta cambia según la dirección.

## Slide 56
Anisotropías (5)
Modelamiento: anisotropías complejas
Se obtiene formas más complejas de anisotropía al superponer anisotropías geométricas y/o zonales de orientación y razón diferentes.

## Slide 57
Anisotropías (6)
Ejemplo de ajuste
¿Cuál es el modelo tridimensional?

## Slide 58
Anisotropías (7)
+ 0.12 esf()
+ 0.18 esf()
+ 0.18 esf()
Verificación: la suma de las mesetas vale
0.13 + 0.42 + 0.12 + 0.18  0.85  meseta total
Modelo tridimensional

## Slide 59
Consideraciones prácticas (1)
Generalmente, se busca modelar anisotropías sencillas, con 2 ó 3 direcciones principales ortogonales entre sí
 buscar la elipse o el elipsoide que mejor se acerca al mapa variográfico.
El variograma experimental es poco confiable para distancias grandes (superiores a la mitad del diámetro del campo).
La meseta del variograma (varianza teórica) puede diferir de la varianza del histograma (varianza empírica).

## Slide 60
Consideraciones prácticas (2)
Desconfiar de los procedimientos de ajuste automáticos
 el análisis variográfico debe ser un trabajo interactivo, donde el usuario tiene la palabra final.
Se debe prestar atención a la representatividad de los puntos experimentales, a la información disponible sobre la variable regionalizada y a la escala de trabajo.
No existe un modelo único.

## Slide 61
Aplicación a los datos mineros (1)
Estudio de anisotropía (mapa variográfico)
Se destaca la dirección vertical, en oposición con las direcciones horizontales.

## Slide 62
Aplicación a los datos mineros (2)
Variograma experimental
Calculado cada 20m en el plano horizontal y 12m en la vertical (con tolerancia angular de 15º )

## Slide 63
Aplicación a los datos mineros (3)
Variograma modelado
Superposición de tres modelos: pepita, esférico y exponencial
(h)  0.06 pep + 0.18 esf (100m) + 0.2 exp(40m,40m,)

## Slide 64
Validación cruzada

## Slide 65
La validación cruzada (1)
testear el modelo teórico de variograma
comparar la calidad de varios modelos posibles
testear los parámetros del kriging (vecindad...)
Objetivos

## Slide 66
La validación cruzada (2)
estimar sucesivamente (por kriging) cada dato considerando solamente los datos restantes
calcular el error de estimación (valor estimado menos valor real) cometido en cada sitio con dato
estudiar la calidad de los errores de estimación por medio de herramientas estadísticas y gráficas. Se puede complementar con el estudio de los errores estandarizados (es decir, los errores divididos por su desviación estándar calculada por el kriging).
Principio

## Slide 67
La validación cruzada (3)
Ilustración con los datos de cobre (1)

## Slide 68
La validación cruzada (4)
Ilustración con los datos de cobre (2)

## Slide 69
La validación cruzada (5)
medias de los errores y de los errores estandarizados
varianza de los errores
varianza de los errores estandarizados
nube de dispersión entre valores reales y estimados
deben ser cercanas a cero  estimador sin sesgo
debe ser la más baja posible  estimador preciso
debe ser cercana a 1  el variograma cuantifica adecuadamente la incertidumbre
la regresión debe acercarse a la diagonal  insesgo condicional
Factores que considerar para la validación del modelo

## Slide 70
La validación cruzada (6)
Estudio del insesgo condicional
Ley de corte [%Cu] Media efectiva Media estimada
0.00 1.054 1.056
0.20 1.054 1.056
0.40 1.092 1.094
0.60 1.182 1.186
0.80 1.299 1.301
1.00 1.446 1.451
1.20 1.628 1.629
1.40 1.849 1.846
1.60 2.043 2.046
1.80 2.325 2.295
2.00 2.608 2.563
2.20 2.996 2.922
2.40 3.301 3.123
2.60 3.746 3.490
2.80 3.970 3.657
Comparar las leyes promedio reales y estimadas al seleccionar los datos cuyos valores estimados superan una ley de corte

## Slide 71
La validación cruzada (7)
Estudio del insesgo condicional
En este caso, el sesgo condicional es despreciable.

## Slide 72
Ejercicios
Realizar el análisis variográfico de las leyes de cobre y oro en los sondajes de exploración
varmap, pixelplt, gamv, vargplt, vmodel
Comparar los variogramas calculados a lo largo de la dirección este de (a) la ley de cobre de los pozos de tronadura, (b) la ley de cobre de los bloques de 5m × 5m × 12m y (c) la ley de cobre de los bloques de 25m × 25m × 12m
gam, vargplt
Realizar una validación cruzada de los modelos variográficos
kt3d, locxyz, histplt, scatplt, condbias

## Slide 73
Archivos de parámetros de los programas GSLib

## Slide 74
Parameters for VARMAP
*********************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
1 4 - number of variables: column numbers
-1.0 1.0e21 - trimming limits
0 -1=regular grid, 0=scattered values
50 50 1 -if =1: nx, ny, nz
1.0 1.0 1.0 - xsiz, ysiz, zsiz
1 2 3 -if =0: columns for x,y, z coordinates
varmap_Cu.out -file for variogram output
10 10 5 -nxlag, nylag, nzlag
20.0 20.0 12.0 -dxlag, dylag, dzlag
1 -minimum number of pairs
0 -standardize sill? (0=no, 1=yes)
1 -number of variograms
1 1 1 -tail, head, variogram type
type 1 = traditional semivariogram
2 = traditional cross semivariogram
3 = covariance
4 = correlogram
5 = general relative semivariogram
6 = pairwise relative semivariogram
7 = semivariogram of logarithms
8 = semimadogram
9 = indicator semivariogram - continuous
10= indicator semivariogram - categorical
Mapa variográfico (1)

## Slide 75
Parameters for PIXELPLT
***********************
START OF PARAMETERS:
varmap_Cu.out -file with gridded data
1 - column number for variable
-1.0 1.0e21 - data trimming limits
varmap_Cu.ps -file with PostScript output
1 -realization number
21 -200 20.0 -nx,xmn,xsiz
21 -200 20.0 -ny,ymn,ysiz
11 -60 12.0 -nz,zmn,zsiz
1 -slice orientation: 1=XY, 2=XZ, 3=YZ
6 -slice number
Mapa variografico (planta) -Title
Distancia este [m] -X label
Distancia norte [m] -Y label
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
1 -0=gray scale, 1=color scale
0 -0=continuous, 1=categorical
0.0 0.5 0.1 -continuous: min, max, increm.
2 -categorical: number of categories
1 3 Code_One -category(), code(), name()
2 1 Code_Two
Color Codes for Categorical Variable Plotting:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Mapa variográfico (2)

## Slide 76
Parameters for GAMV
*******************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
1 2 3 - columns for X, Y, Z coordinates
1 4 - number of variables,col numbers
-1.0 1.0e21 - trimming limits
gamv_Cu_omnihoriz.out -file for variogram output
10 -number of lags
20.0 -lag separation distance
10.0 -lag tolerance
1 -number of directions
0.0 90.0 9999 0.0 20.0 5.0 -azm,atol,bandh,dip,dtol,bandv
0 -standardize sills? (0=no, 1=yes)
1 -number of variograms
1 1 1 -tail var., head var., variogram type
type 1 = traditional semivariogram
2 = traditional cross semivariogram
3 = covariance
4 = correlogram
5 = general relative semivariogram
6 = pairwise relative semivariogram
7 = semivariogram of logarithms
8 = semimadogram
9 = indicator semivariogram - continuous
10= indicator semivariogram - categorical
acimut (azimut): desde el norte hacia el este
inclinación (dip): hacia arriba
Variograma experimental (1)

## Slide 77
Parameters for GAMV
*******************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
1 2 3 - columns for X, Y, Z coordinates
1 4 - number of variables,col numbers
-1.0 1.0e21 - trimming limits
gamv_Cu_vertical.out -file for variogram output
5 -number of lags
12.0 -lag separation distance
6.0 -lag tolerance
1 -number of directions
0.0 90.0 9999 90.0 15.0 9999 -azm,atol,bandh,dip,dtol,bandv
0 -standardize sills? (0=no, 1=yes)
1 -number of variograms
1 1 1 -tail var., head var., variogram type
type 1 = traditional semivariogram
2 = traditional cross semivariogram
3 = covariance
4 = correlogram
5 = general relative semivariogram
6 = pairwise relative semivariogram
7 = semivariogram of logarithms
8 = semimadogram
9 = indicator semivariogram - continuous
10= indicator semivariogram - categorical
Variograma experimental (2)

## Slide 78
Parameters for VARGPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
gamv_Cu.ps -file for PostScript output
2 -number of variograms to plot
0.0 200.0 -distance limits (from data if max<min)
0.0 0.5 -variogram limits (from data if max<min)
0 1.0 -plot sill (0=no,1=yes), sill value)
Variograma experimental -Title for variogram
gamv_Cu_omnihoriz.out -1 file with variogram data
1 1 1 1 10 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gamv_Cu_vertical.out -1 file with variogram data
1 1 1 1 1 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
Color Codes for Variogram Lines/Points:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Variograma experimental (3)

## Slide 79
Parameters for VMODEL
*********************
START OF PARAMETERS:
vmodel_Cu.var -file for variogram output
2 200 -number of directions and lags
0.0 0.0 1.0 -azm, dip, lag distance
0.0 90.0 0.3 -azm, dip, lag distance
2 0.06 -nst, nugget effect
1 0.18 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 100.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert
2 0.20 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
40.0 40.0 99999 -a_hmax, a_hmin, a_vert
Los tipos de modelo disponibles son:
1: esférico
2: exponencial
3: gaussiano
4: potencia (exponente = a_hmax  ]0,2[)
5: coseno (válido sólo en una dimensión)
Variograma modelado (1)

## Slide 80
Convención para los ángulos
Las direcciones principales de anisotropía (ortogonales entre sí) quedan definidas a partir de tres ángulos:
ang1 (acimut o azimut): el eje norte (Y) rota hacia el eje este (X)
 obtención de un nuevo referencial (X’,Y’,Z’) con Z’  Z
ang2 (inclinación o dip): el eje Y’ rota hacia el eje vertical (Z’)
 obtención de un nuevo referencial (X”,Y”,Z”) con X”  X’
 obtención del referencial final
Variograma modelado (2)
ang3 (buzamiento, plunge o pitch): el eje X” rota hacia el eje Z”

## Slide 81
Parameters for VARGPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
vmodel_Cu.ps -file for PostScript output
4 -number of variograms to plot
0.0 200.0 -distance limits (from data if max<min)
0.0 0.5 -variogram limits (from data if max<min)
0 1.0 -plot sill (0=no,1=yes), sill value)
Variograma modelado cobre -Title for variogram
gamv_Cu_omnihoriz.out -1 file with variogram data
1 1 1 1 10 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gamv_Cu_vertical.out -1 file with variogram data
1 1 1 1 1 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
vmodel_Cu.var -1 file with variogram data
1 0 0 1 10 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
vmodel_Cu.var -1 file with variogram data
2 0 0 1 1 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
Color Codes for Variogram Lines/Points:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Variograma modelado (3)

## Slide 82
Parameters for KT3D
*******************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
0 1 2 3 4 0 - columns for DH,X,Y,Z,var,sec var
-1.0 1.0e21 - trimming limits
1 -option: 0=grid, 1=cross, 2=jackknife
No_se_lee_esta_linea.dat -file with jackknife data
1 2 0 3 0 - columns for X,Y,Z,vr and sec var
0 -debugging level: 0,1,2,3
validacion.dbg -file for debugging output
validacion_Cu.out -file for kriged output
50 0.5 1.0 -nx,xmn,xsiz
50 0.5 1.0 -ny,ymn,ysiz
1 0.5 1.0 -nz,zmn,zsiz
1 1 1 -x,y and z block discretization
2 24 -min, max data for kriging
3 -max per octant (0-> not used)
100.0 100.0 150.0 -maximum search radii
0.0 0.0 0.0 -angles for search ellipsoid
1 2.302 -0=SK,1=OK,2=non-st SK,3=exdrift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -drift: x,y,z,xx,yy,zz,xy,xz,zy
0 -0, variable; 1, estimate trend
extdrift.dat -gridded file with drift/mean
4 - column number in gridded file
2 0.06 -nst, nugget effect
1 0.18 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 100.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert
2 0.20 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
40.0 40.0 99999 -a_hmax, a_hmin, a_vert
Validación cruzada (1)

## Slide 83
Parameters for locxyz
*********************
START OF PARAMETERS:
validacion_Cu.out -file with data
1 2 7 - columns for X, Y, variable
3 -1.0e21 1.0e21 - columns for Z and coordinate limits
-99. 1.0e21 - trimming limits
mapa_validacion_Cu.ps -file for PostScript output
0.0 400. -xmn,xmx
0.0 600. -ymn,ymx
1 -0=data values, 1=cross validation
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
1 -0=gray scale, 1=color scale
0 -0=no labels, 1=label each location
0.0 1.5 0.25 -gray/color scale: min, max, increm
0.5 -label size: 0.1(sml)-1(reg)-10(big)
Mapa de errores de validacion cruzada -Title
Validación cruzada (2)

## Slide 84
Parameters for HISTPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
validacion_Cu.out -file with data
8 0 - columns for variable and weight
-99.0 1.0e21 - trimming limits
hist_stderrores_validacion_Cu.ps -file for PostScript output
-3.0 3.0 -attribute minimum and maximum
-1.0 -frequency maximum (<0 for automatic)
30 -number of classes
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
0 -0=frequency, 1=cumulative histogram
0 - number of cum. quantiles (<0 for all)
2 -number of decimal places (<0 for auto.)
Histograma de errores estandarizados -title
1.5 -positioning of stats (L to R: -1 to 1)
-1.1e21 -reference value for box plot
Validación cruzada (3)

## Slide 85
Parameters for SCATPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
validacion_Cu.out -file with data
5 4 0 0 - columns for X, Y, wt, third var.
-1.0 1.0e21 - trimming limits
scatplt_validacion_Cu.ps -file for Postscript output
0.0 3.0 0 -X min and max, (0=arith, 1=log)
0.0 3.0 0 -Y min and max, (0=arith, 1=log)
1 -plot every nth data point
0.5 -bullet size: 0.1(sml)-1(reg)-10(big)
0.0 2.0 -limits for third variable gray scale
Valores reales vs estimados -title
Validación cruzada (4)

## Slide 86
CONDBIAS: Conditional Statistics
********************************
START OF PARAMETERS:
validacion_Cu.out \Input data file
5 4 \column for estimate, true
-1.0 1.0e21 \tmin,tmax
regresion_Cu.out \Output for conditional bias
20 \number of classes
leyes_medias_Cu.out \Output for mean above cutoff
30 0.0 0.1 \number of cutoffs, start, inc
Validación cruzada (5)
Parameters for SCATPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
regresion_Cu.out -file with data
1 2 0 0 - columns for X, Y, wt, third var.
-1.0 1.0e21 - trimming limits
regresion_validacion_Cu.ps -file for Postscript output
0.0 3.0 0 -X min and max, (0=arith, 1=log)
0.0 3.0 0 -Y min and max, (0=arith, 1=log)
1 -plot every nth data point
1.5 -bullet size: 0.1(sml)-1(reg)-10(big)
0.0 2.0 -limits for third variable gray scale
Regresion valores reales vs estimados -title

## Slide 87
Parameters for GAM
******************
START OF PARAMETERS:
Grilla_5x5.dat -file with data
3 4 5 6 - number of variables, column numbers
-1.0 1.0e21 - trimming limits
gam_Cu_grilla5x5.out -file for variogram output
1 -grid or realization number
80 2.5 5.0 -nx, xmn, xsiz
120 2.5 5.0 -ny, ymn, ysiz
11 11.0 12.0 -nz, zmn, zsiz
1 40 -number of directions, number of lags
1 0 0 -ixd(1),iyd(1),izd(1)
0 -standardize sill? (0=no, 1=yes)
3 -number of variograms
1 1 1 -tail variable, head variable, variogram type
2 2 1 -tail variable, head variable, variogram type
3 3 1 -tail variable, head variable, variogram type
type 1 = traditional semivariogram
2 = traditional cross semivariogram
3 = covariance
4 = correlogram
5 = general relative semivariogram
6 = pairwise relative semivariogram
7 = semivariogram of logarithms
8 = semimadogram
9 = indicator semivariogram - continuous
10= indicator semivariogram - categorical
Variograma de datos en grilla (1)

## Slide 88
Parameters for VARGPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
gam_Cu_grilla5x5.ps -file for PostScript output
3 -number of variograms to plot
0.0 201.0 -distance limits (from data if max<min)
0.0 0.5 -variogram limits (from data if max<min)
0 1.0 -plot sill (0=no,1=yes), sill value)
Variogramas pozos y bloques -Title for variogram
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
1 0 0 1 10 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
2 0 0 1 1 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
3 0 0 1 7 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
Color Codes for Variogram Lines/Points:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Variograma de datos en grilla (2)