## Slide 1
Lección 3: El cambio de soporte

## Slide 2
El efecto de soporte

## Slide 3
El concepto de soporte (1)
El soporte es el volumen sobre el cual se mide o se considera la variable en estudio:
testigo de sondaje
unidad de selección minera (“bloque”)
compósito

## Slide 4
El concepto de soporte (2)
El valor de un bloque v se define como el promedio aritmético de los valores puntuales dentro de este bloque:
La variable z(v) lleva el nombre de variable “regularizada” sobre el soporte v. El paso de la variable puntual a la variable de bloques se llama “cambio de soporte” o “regularización”.
donde |v| designa el volumen del bloque v.

## Slide 5
El concepto de soporte (3)
Para que la regularización tenga un sentido físico, se requiere que la variable en estudio sea aditiva.
Ejemplos:
acumulación en un elemento de interés
razón de solubilidad: no es una variable aditiva
potencia de un estrato
¿ley?

## Slide 6
El efecto de soporte (1)
Tanto la distribución estadística de los valores (histograma) como su estructuración en el espacio (variograma) dependen del soporte considerado.
Este efecto de soporte tiene importantes consecuencias en la evaluación de yacimientos, pues los datos disponibles (sondajes, pozos de tronadura) no tienen el mismo soporte que las unidades a estimar.

## Slide 7
El efecto de soporte (2)
Banco de una faena conocido completamente, con altura 12m. La variable considerada es la ley de cobre.

## Slide 8
Efecto del soporte en el variograma (1)
El paso de un soporte pequeño a un soporte mayor es una operación reguladora ( “suavizamiento” de los mapas).

## Slide 9
Efecto del soporte en el variograma (2)
Expresión matemática del variograma regularizado v en función del variograma puntual :
con:
vh: bloque v trasladado del vector h

## Slide 10
Efecto del soporte en el variograma (3)
Ilustración

## Slide 11
Efecto del soporte en el histograma (1)

## Slide 12
Efecto del soporte en el histograma (2)
El histograma regularizado tiene:
la misma media que el histograma puntual
una varianza menor
una forma distinta (simetrización)
Existen restricciones en el cambio de forma del histograma, regidas por la relación de Cartier.

## Slide 13
Efecto del soporte en el histograma (3)
La nube de puntos induce los histogramas para cada soporte
 estos histogramas están ligados entre sí
curva de regresión = diagonal

## Slide 14
La evaluación global

## Slide 15
Objetivos
En el contexto minero, se desea prever la distribución global de leyes asociada al soporte de la unidad de selección, a partir de la distribución conocida de las muestras de soporte casi-puntual:
 estimar el valor promedio
 calcular la varianza de las leyes de bloques
 determinar la forma del histograma regularizado

## Slide 16
Evaluación de la media (1)
Se estima la media global con un promedio ponderado de los datos disponibles {z(x),  1... n}:
Se determina los ponderadores {,  1... n} con algoritmos geométricos, para “corregir” los efectos de las irregularidades de muestreo, atribuyendo un peso mayor a los datos más aislados: operación de desagrupamiento.
Los ponderadores {,  1... n} deben ser positivos y sumar 1.

## Slide 17
Método de las áreas de influencia
El peso de un dato es proporcional a su área de influencia en la zona de estudio
 dificultad en la definición de los bordes de la zona.
Evaluación de la media (2)

## Slide 18
Método de las celdas
Evaluación de la media (3)
Se divide la zona en celdas rectangulares de igual peso; el peso de cada celda se reparte entre las muestras que pertenecen a esta celda.

## Slide 19
Evaluación de la media (4)
El resultado depende de varios parámetros:
 el origen de la red de celdas (elegido al azar)
 la orientación de las celdas (en general, según los ejes de coordenadas)
 el tamaño de las celdas

## Slide 20
Evaluación de la media (5)
 Para un muestreo preferencial en las altas leyes, se suele tomar el tamaño de celda que minimiza el valor de la media desagrupada.
 Para un muestreo cualquiera, se puede escoger un tamaño convencional, e.g. la separación promedio entre muestras.

## Slide 21
Evaluación de la media (6)
La precisión de la estimación se mide por una “varianza de estimación”, la cual se expresa por medio del variograma de la variable regionalizada.
La expresión se simplifica cuando los ponderadores son iguales y el muestreo es aleatorio puro, aleatorio estratificado o regular.
Los factores que influyen en la varianza de estimación son:
la regularidad espacial de la variable regionalizada
el número de muestras
su disposición geométrica: la estratificación del muestreo reduce la varianza de estimación

## Slide 22
Evaluación de la media (7)
Ejemplo: muestreo regular
La varianza de estimación de la media se calcula a partir de la siguiente fórmula aproximada:
donde V es la celda de la grilla de muestreo
es la varianza del error cometido al estimar el valor de la celda por el valor de su muestra central
n es el número total de muestras

## Slide 23
Evaluación de la varianza (1)
Para evaluar la varianza de los valores de bloques, existen dos alternativas:
1) a partir de un modelo variográfico (varianzas teóricas)
 se modela el variograma  de los valores muestreados (casi- puntuales)
 se deduce el variograma v de los valores regularizados
 la varianza buscada es la meseta de este variograma:

## Slide 24
Evaluación de la varianza (2)
2) a partir de las varianzas experimentales
 las varianzas experimentales dependen de dos factores: el soporte de las mediciones y el dominio muestreado
 la fórmula de Krige o relación de aditividad plantea lo siguiente:
varianza de un bloque en el dominio
 varianza de las muestras en el dominio
 varianza de las muestras dentro del bloque
 necesita un muestreo relativamente denso

## Slide 25
Modelamiento de la forma (1)
Los análisis anteriores permiten calcular la media y la varianza de la variable regularizada, por ejemplo, la ley de cobre de las unidades de selección.
Para poder seguir adelante, se requiere un modelo para conocer la forma del histograma regularizado.
El punto de partida es el histograma desagrupado de las muestras, al cual se aplica una transformación para obtener un modelo de histograma regularizado.

## Slide 26
Modelamiento de la forma (2)
Ejemplo (datos de cobre):
distribuciones puntuales y regularizadas a 25m  25m

## Slide 27
Modelamiento de la forma (3)
Modelo de corrección afín
Este modelo mantiene la forma del histograma puntual. No toma en cuenta la simetrización que acompaña el cambio de soporte.
histograma de [z(x) – m] / x  histograma de [z(v) – m] / v

## Slide 28
Modelamiento de la forma (4)
Modelo de corrección lognormal
histograma puntual  lognormal de media m y varianza x2
histograma regularizado  lognormal de media m y varianza v2

## Slide 29
Modelamiento de la forma (5)
Modelo de corrección lognormal
La transformación matemática es:
con b  [ln(1 + v2 / m2) / ln(1 + x2 / m2)]1/2 a  m1b [1 + v2 / m2]1/2 [1 + x2 / m2]b/2
histograma de z(v)  histograma de a [z(x)]b

## Slide 30
Modelamiento de la forma (6)
Modelo de corrección lognormal indirecta
Aplica la corrección lognormal (aunque el histograma puntual no cumpla la lognormalidad), luego ajusta el parámetro a de modo que la transformación no altera la media:
con b  [ln(1 + v2 / m2) / ln(1 + x2 / m2)]1/2
a calculado de manera que z(x) y z(v) tengan igual media
histograma de z(v)  histograma de a [z(x)]b
El método de corrección lognormal indirecta no es riguroso (no respeta exactamente la varianza de los bloques).

## Slide 31
Ejemplo con los datos de cobre
Comparación de la distribución de leyes reales de los bloques de 25m × 25m, con las distribuciones obtenidas por los modelos de corrección afín y corrección lognormal.
Modelamiento de la forma (7)

## Slide 32
Modelamiento de la forma (8)
Otros modelos
Existen modelos más complejos para especificar la forma del histograma de los bloques:
modelo gaussiano discreto: generaliza la corrección lognormal
modelos isofactoriales discretos, basados en distribuciones de probabilidad distintas a la distribución gaussiana.
También se puede usar las técnicas de simulación condicional, que entregan una solución numérica.

## Slide 33
Modelo gaussiano discreto (1)
Se transforma los valores medidos en las muestras en valores cuyo histograma es gaussiano, de media 0 y varianza 1:


## Slide 34
Modelo gaussiano discreto (2)
Los valores de los bloques también pueden transformarse en valores gaussianos de media 0 y varianza 1:
v

## Slide 35
Modelo gaussiano discreto (3)
Para cada muestra x ubicada en un bloque v, se supone que el par de valores {y(x),y(v)} sigue una distribución bigaussiana de coeficiente de correlación r.

## Slide 36
Modelo gaussiano discreto (4)
La relación de Cartier permite entonces caracterizar la función de transformación de los bloques v a partir de aquella de las muestras :
de donde se deduce la distribución de los bloques
 modelo matemáticamente consistente
 generaliza la corrección lognormal
 simetriza el histograma al pasar de un soporte pequeño a uno más grande
(g: densidad gaussiana de varianza 2)

## Slide 37
Las curvas de selectividad para describir los efectos de soporte e información

## Slide 38
Definición
Las “curvas de selectividad” son herramientas alternativas al histograma para visualizar la distribución de los valores de una variable. Entre ellas, las más importantes son:
ley promedio - ley de corte: indica la media de los valores que superan una ley de corte
tonelaje - ley de corte: indica la proporción de los valores (fracción del tonelaje total) que supera una ley de corte
ley promedio - tonelaje
cantidad de metal - ley de corte: la cantidad de metal se define como el producto del tonelaje por la ley promedio
cantidad de metal - tonelaje

## Slide 39
Curvas de selectividad y soporte (1)
La jerarquía de estas curvas según el soporte equivale a la relación de Cartier.

## Slide 40
Curva cantidad de metal - tonelaje
La cantidad de metal es una función creciente y cóncava del tonelaje
Curvas de selectividad y soporte (2)

## Slide 41
El efecto de soporte se traduce en una jerarquía de las curvas cantidad de metal - tonelaje en función del soporte
Curvas de selectividad y soporte (3)
 pérdida de “selectividad” al cambiar de soporte.

## Slide 42
La corrección afín asume que la curva metal - tonelaje de los bloques es un promedio ponderado entre la curva puntual y la recta límite.
Curvas de selectividad y soporte (4)

## Slide 43
Efecto de información (1)
Las curvas de selectividad representan las reservas recuperables en un yacimiento (tonelaje, cantidad de metal, etc.). Dependen de tres factores:
el efecto de soporte: mientras más voluminoso el soporte, menos selectividad
el efecto de información: algunos bloques de mineral son subestimados y enviados equivocadamente a botadero; otros bloques estériles son sobreestimados y enviados a planta
las restricciones geométricas: algunos bloques de alta ley pueden ser abandonados si los costos para alcanzarlos son demasiado altos.

## Slide 44
Efecto de información (2)
La decisión de enviar un bloque a planta o botadero se efectúa en base a la ley estimada del bloque en lugar de la ley verdadera (desconocida).

## Slide 45
Efecto de información (3)
Con respecto al efecto de soporte, el efecto de información provoca una pérdida adicional de selectividad.
Ilustración: efecto de información producido al estimar la ley de cada bloque por la ley de su pozo de tronadura central

## Slide 46
Efecto de información (4)
Varios modelos han sido desarrollados para cuantificar el efecto de información; entre ellos el modelo gaussiano discreto es el más operacional.
Un resultado importante es el siguiente: si el método utilizado para estimar las leyes de bloques no tiene sesgo condicional, las curvas de selectividad de las leyes estimadas corresponden a las curvas de selectividad efectivas (incluyendo ambos efectos de soporte e información).
El kriging es un método de estimación que suele tener poco sesgo condicional, a diferencia de otros estimadores tales como el inverso de la distancia o los polígonos de influencia.

## Slide 47
Efecto de información (5)

## Slide 48
Ejercicios
Comparar los mapas, variogramas e histogramas de las leyes de cobre y oro en los distintos soportes (1m × 1m, 5m × 5m, 25m × 25m)
Realizar la corrección afín de las leyes de cobre y oro a partir de las muestras de exploración, luego a partir de los pozos de la grilla 25m × 25m. Comparar las curvas tonelaje-ley obtenidas
declus, histplt, gammabar, affine, gtcurve, plotem
pixelplt, gam, vargplt, histplt, gtcurve, qpplt
Comparar las curvas ley promedio - tonelaje de los bloques 25m × 25m, asociadas al efecto de soporte y al efecto de información inducido al estimar cada bloque por su pozo central
gtcurve, condbias

## Slide 49
Archivos de parámetros de los programas GSLib

## Slide 50
Mapa de datos en grilla (1)
Parameters for PIXELPLT
***********************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25.dat -file with gridded data
4 - column number for variable
-1.0 1.0e21 - data trimming limits
pixel_pozos25_Cu.ps -file with PostScript output
1 -realization number
16 12.5 25.0 -nx,xmn,xsiz
24 12.5 25.0 -ny,ymn,ysiz
11 11.0 12.0 -nz,zmn,zsiz
1 -slice orientation: 1=XY, 2=XZ, 3=YZ
10 -slice number
Leyes de cobre - pozos centrales -Title
Este -X label
Norte -Y label
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
1 -0=gray scale, 1=color scale
0 -0=continuous, 1=categorical
0.0 3.0 0.5 -continuous: min, max, increm.
2 -categorical: number of categories
1 3 Code_One -category(), code(), name()
2 1 Code_Two
Color Codes for Categorical Variable Plotting:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray

## Slide 51
Parameters for PIXELPLT
***********************
START OF PARAMETERS:
Grilla_5x5.dat -file with gridded data
5 - column number for variable
-1.0 1.0e21 - data trimming limits
pixelplt_Cu_5m.ps -file with PostScript output
1 -realization number
80 2.5 5.0 -nx,xmn,xsiz
120 2.5 5.0 -ny,ymn,ysiz
11 11.0 12.0 -nz,zmn,zsiz
1 -slice orientation: 1=XY, 2=XZ, 3=YZ
10 -slice number
Soporte 5m x 5m -Title
Este [m] -X label
Norte [m] -Y label
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
1 -0=gray scale, 1=color scale
0 -0=continuous, 1=categorical
0.0 3.0 0.5 -continuous: min, max, increm.
2 -categorical: number of categories
1 3 Code_One -category(), code(), name()
2 1 Code_Two
Color Codes for Categorical Variable Plotting:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Mapa de datos en grilla (2)

## Slide 52
Parameters for GAM
******************
START OF PARAMETERS:
Grilla_5x5.dat -file with data
3 4 5 6 - number of variables, column numbers
-1.0 1.0e21 - trimming limits
gam_Cu_grilla5x5.out -file for variogram output
1 -grid or realization number
80 2.5 5.0 -nx, xmn, xsiz
120 2.5 5.0 -ny, ymn, ysiz
11 11.0 12.0 -nz, zmn, zsiz
1 40 -number of directions, number of lags
1 0 0 -ixd(1),iyd(1),izd(1)
0 -standardize sill? (0=no, 1=yes)
3 -number of variograms
1 1 1 -tail variable, head variable, variogram type
2 2 1 -tail variable, head variable, variogram type
3 3 1 -tail variable, head variable, variogram type
type 1 = traditional semivariogram
2 = traditional cross semivariogram
3 = covariance
4 = correlogram
5 = general relative semivariogram
6 = pairwise relative semivariogram
7 = semivariogram of logarithms
8 = semimadogram
9 = indicator semivariogram - continuous
10= indicator semivariogram - categorical
Variograma de datos en grilla (1)

## Slide 53
Parameters for VARGPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
gam_Cu_grilla5x5.ps -file for PostScript output
3 -number of variograms to plot
0.0 201.0 -distance limits (from data if max<min)
0.0 0.5 -variogram limits (from data if max<min)
0 1.0 -plot sill (0=no,1=yes), sill value)
Variogramas asociados a soportes distintos -Title for variogram
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
1 0 0 1 10 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
2 0 0 1 1 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
gam_Cu_grilla5x5.out -1 file with variogram data
3 0 0 1 7 - variogram #, dash #, pts?, line?, color
Color Codes for Variogram Lines/Points:
1=red, 2=orange, 3=yellow, 4=light green, 5=green, 6=light blue,
7=dark blue, 8=violet, 9=white, 10=black, 11=purple, 12=brown,
13=pink, 14=intermediate green, 15=gray
Variograma de datos en grilla (2)

## Slide 54
Parameters for DECLUS
*********************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
1 2 3 4 - columns for X, Y, Z, and variable
-1.0 1.0e21 - trimming limits
declus.sum -file for summary output
declus.out -file for output with data & weights
1.0 0.25 -Y and Z cell anisotropy (Ysize=size*Yanis)
0 -0=look for minimum declustered mean (1=max)
1 48.0 48.0 -number of cell sizes, min size, max size
10 -number of origin offsets
Desagrupamiento (1)

## Slide 55
Parameters for HISTPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
declus.out -file with data
4 7 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
hisplt_Cu_declus.ps -file for PostScript output
0.0 3.0 -attribute minimum and maximum
0.17 -frequency maximum (<0 for automatic)
30 -number of classes
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
0 -0=frequency, 1=cumulative histogram
0 - number of cum. quantiles (<0 for all)
2 -number of decimal places (<0 for auto.)
Histograma desagrupado de las muestras -title
1.5 -positioning of stats (L to R: -1 to 1)
-1.1e21 -reference value for box plot
Desagrupamiento (2)

## Slide 56
Parameters for GAMMABAR
***********************
START OF PARAMETERS:
25.0 25.0 12.0 -X,Y,Z size of block
11 11 1 -X,Y,Z discretization
2 0.06 -nst, nugget effect
1 0.18 0.0 0.0 0.0 - it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 100.0 - a_hmax, a_hmin, a_vert
2 0.20 0.0 0.0 0.0 - it,cc,ang1,ang2,ang3
40.0 40.0 99999 - a_hmax, a_hmin, a_vert
Corrección afín (1)
El valor de salida es igual a la diferencia entre la varianza de las muestras y la varianza de los bloques
El factor de reducción de varianza para la corrección afín vale:

## Slide 57
Parameters for AFFINE
*********************
START OF PARAMETERS:
declus.out -file with data
4 7 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
0.52 0.98 -reduction factor f and mean
afin_Cu_declus.out -file for output
Corrección afín (2)
Parameters for HISTPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_declus.out -file with data
8 7 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
afin_Cu_declus.ps -file for PostScript output
0.0 3.0 -attribute minimum and maximum
0.17 -frequency maximum (<0 for automatic)
30 -number of classes
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
0 -0=frequency, 1=cumulative histogram
0 - number of cum. quantiles (<0 for all)
2 -number of decimal places (<0 for auto.)
Correccion afin a partir de las muestras -title
1.5 -positioning of stats (L to R: -1 to 1)
-1.1e21 -reference value for box plot

## Slide 58
Parameters for AFFINE
*********************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25.dat -file with data
4 0 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
0.64 0.93 -reduction factor f and mean
afin_Cu_pozos.out -file for output
Corrección afín (3)
Parameters for HISTPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_pozos.out -file with data
8 0 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
afin_Cu_pozos.ps -file for PostScript output
0.0 3.0 -attribute minimum and maximum
0.17 -frequency maximum (<0 for automatic)
30 -number of classes
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
0 -0=frequency, 1=cumulative histogram
0 - number of cum. quantiles (<0 for all)
2 -number of decimal places (<0 for auto.)
Correccion afin a partir de los pozos -title
1.5 -positioning of stats (L to R: -1 to 1)
-1.1e21 -reference value for box plot

## Slide 59
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
declus.out \file with data
4 7 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_Cu_declus.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [muestras]
Corrección afín (4)
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_declus.out \file with data
8 7 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_afin_Cu_declus.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [afin muestras]

## Slide 60
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_pozos.out \file with data
4 0 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_Cu_pozos.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [pozos]
Corrección afín (5)
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_pozos.out \file with data
8 0 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_afin_Cu_pozos.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [afin pozos]

## Slide 61
Parameters for PLOTEM
*********************
START OF PARAMETERS:
gtcurves_Cu.ps -output file
2 2 -number of plots in X and Y
gtcurve_Cu_declus.ps -first plot file
gtcurve_afin_Cu_declus.ps -second plot file
gtcurve_Cu_pozos.ps -third plot file
gtcurve_afin_Cu_pozos.ps -fourth plot file
Corrección afín (6)
Parameters for QPPLT
********************
START OF PARAMETERS:
afin_Cu_declus.out -file with first set of data (X axis)
8 7 - columns for variable and weight
grilla_25x25.dat -file with second set of data (Y axis)
5 0 - columns for variable and weight
-1.0 1.0e21 - trimming limits
qpplt_afin_Cu_declus.ps -file for PostScript output
0 -0=Q-Q plot, 1=P-P plot
0 -number of points to plot (<0 for all)
0.0 3.0 -X minimum and maximum
0.0 3.0 -Y minimum and maximum
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
Correccion afin a partir de las muestras -Title

## Slide 62
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25.dat \file with data
5 0 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_Cu25_reales.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [bloques]
Efecto de información (1)

## Slide 63
Parameters for GTCURVE
**********************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25.dat \file with data
4 0 \ columns for grade and weight
-1. 1.0e21 \ trimming limits
100.0 \ clipping limit (upper limit)
gtcurve_Cu25_estimados.ps \file for Postscript output
30 0.0 3.0 \Cutoff: num, min and max
0.0 1.0 \Tonnes: min and max
0.0 5.0 \Grade: min and max
Curvas Tonelaje-Ley [bloques estimados]
Efecto de información (2)
CONDBIAS: Conditional Statistics
********************************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25.dat \Input data file
4 5 \column for estimate, true
-1.0 1.0e21 \tmin,tmax
condb_Cu25_regresion.out \Output for conditional bias
20 \number of classes
condb_Cu25_leyesmedias.out \Output for mean above cutoff
31 0.0 0.1 \number of cutoffs, start, inc