## Slide 1: Capítulo II: Componentes del Modelo de Planificación

## Slide 2: Componentes del Modelo de Planificación
Definición de un inventario de recursos
Definir una envolvente económica
Definición de la capacidad de la mina
Definir un sistema minero
  Recuperación minera y dilución programada del método
Definir la secuencia de desarrollo y extracción
Definición del programa de producción a través de la definición de un objetivo y restricciones que apliquen a cuidar el método de explotación
  Curva de producción
  Perfil de leyes, recuperaciones
  Perfil de costos e inversiones
Valoración del plan de producción

## Slide 3: El Proceso de Planificación Minera
Modelo de
Recursos
Envolvente
Económico
Diseño
Minero
Secuencia de
Extracción
Programa de
Producción
Evaluación

## Slide 4: Modelo de Recursos -1
Generalmente representado por un modelo de bloques
  Sólidos representando una geometría de una determinada ley
  Muestreo aleatorio
Contiene propiedades físicas de la roca que han sido interpolada de acuerdo a métodos matemáticos

## Slide 5: Estimación del Modelo de Recursos
Dominio de
Estimación
1
2
3
4
5
Ley del bloque
Ley de las muestras
Ponderadores de estimación
Los ponderadores de estimación dependen de la variabilidad que exista en la dirección entre la muestra y el centro del bloque
La distancia entre la muestra y el centro del bloque
Se calculan de modo de minimizar el error de estimación que se expresa como una función cuadrática

## Slide 6: Componentes del Modelo De Recursos
Posición
Densidad
Tipo de Roca
Mineralización
Leyes
Impurezas
Recuperación Met
Para comprender el comportamiento metalúrgico es frecuente observar que se modelan variables metalúrgicas como Wi y Rec. Met. Sin embargo estas son propiedades de la mezcla de bloques más que de bloques individuales.

## Slide 7: Inventario de Recursos
Generalmente se representa a través de una curva tonelaje ley
Se pueden representar un cin numero de atributos graficando el atributo de interés con el tonelaje y la ley de corte

## Slide 8: Envolvente Económica
Mineral es todo aquel porción de un yacimiento minero que paga sus costos de producción y el costo de oportunidad
Estimar el costo de oportunidad requiere de un plan de producción, por lo tanto se asume un valor y se itera en el proceso de planificación
Se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese contener material estéril en su interior
Cuerpo Mineralizado
o Mena
Roca de Caja

## Slide 9: Valoración Económica del Modelo de Bloques
$
Factor de utilidad del elemento i
Ley del elemento i
Precio del elemento i
Costo de fundición y refinación i
Recuperación del elemento i
Costo mina del bloque B
Costo Planta del bloque B
La recuperación metalúrgica es generalmente función de variables relacionadas con la mezcla de bloques y no las propiedades individuales de estos. Por ejemplo se pueden plantear las siguientes relaciones:
  Tonelaje Recup.
  Mezclas litológicas
  Mezclas de mineralización
El costo de mina es función de la posición y el método de arranque del bloque
El costo de planta también varia ya que podría este ser función de su dureza o moliendabilidad (Wi)

## Slide 10: Envolvente Económica Utilizando Wi en la Definición

## Slide 11: Evaluación de la Envolvente Económica en una mina de Panel Caving

## Slide 12: Footprint Finder Valuation
Adjust Economic value based on the relative position of the block respect to the undercut level
Find the Best HOD for column (x,y)
$/t
z
Given elevation I {1..I}

## Slide 13: Footprint Finder Valuation
Compare adjusted dollar value of column (x,y) at footprint elevation i with the development cost (Dv)
Find the maximum adjusted value within the range of elevations

## Slide 14: Footprint Finder Main Output

## Slide 15: Evaluación de la Envolvente Económica en un Rajo

## Slide 16: Dollar Value per Column at a Given Elevation

## Slide 17: Definición de UBMs
UBMs unidad básica minera
Es función del nivel de selectividad a aplicar en la explotación de un yacimiento, este también dependerá del método de explotación a utilizar
A mayor tamaño de UBMs generalmente el costo de producción disminuye pero el nivel de flexibilidad y selectividad disminuyen también
En minería a cielo abierto se reflejará en el tamaño de las fases
En minería subterránea se hablará del tamaño del caserón, del panel, número de frentes, etc
Caseroneo
Block Caving

## Slide 18: Ritmo de explotación
Se define en función de las capacidades de la mina, planta y mercado
Parámetros a considerar
  Infraestructura y acceso
  Disponibilidad de capital
  Costos de operación
  Distribución de mineral
  Macizo rocoso

## Slide 19: Ritmos de producción
Considerar todas las operaciones desde la mina hasta la comercialización. No olvidar infraestructura
A mayor producción menor costo operacional
A mayor producción mayor capital
A mayor producción menor tiempo para recuperar la inversión
Justificar la decisión elaborando un plan minero, utilizando análisis circular

## Slide 20: Ritmos de producción (recetas)
Taylor
USBM
Benchmarks
Block Caving

## Slide 21: Modelo Valorización de Minas Subterráneas
Inventario de Recurso:
Valorización:
Actualización:
VAN:
q es el factor de actualización anual
Ritmo de Producción:
Preparaciones mineras :
Inversión en infraestructura :
Para el caso del Block Caving
Inversión en Planta :

## Slide 22: Modelo Valorización de Minas a Cielo Abierto
Inventario de Recurso:
Valorización:
Actualización:
VAN:
q es el factor de actualización anual
Ritmo de Producción:
Preparaciones mineras :
Inversión en infraestructura :
Inversión en Planta :
Lm
M
E
S

## Slide 23: Ritmo de Explotación vs Ley Media
Modelo a Temporal
Ley media
g es para una selección perfecta
t ritmo de explotación anual
Ingresos
RF factor de utilidad
Costos de Operación
a fijo
b variable
Costos de Capital
n
Utilidad Anual

## Slide 24: Ritmos de Producción Introduciendo el VAN
En el ámbito de los proyectos generalmente se calcular el VAN para analizar diferentes estrategias
No siempre será la estrategia de máximo VAN la que se elige.
Más bien aquella que se alinea con los objetivos estratégicos de la compañía.
Si una compañía minera ha definido su cuota de participación en el mercado de aluminio, el VAN será de poco uso para definir la estrategia. En este caso será de mayor utilidad usar el costo de producción.

## Slide 25: Porcentaje de Captura del VAN para Definición del Ritmo de Producción
Se debe calcular el máximo VAN potencial del proyecto
Calcular los porcentajes de captura de VAN de cada uno de los escenarios
Generalmente la relación no es lineal
En el ejemplo el escenario que captura 70% del VAN es de bajo riesgo y recomienda 80Ktpd
El escenario que captura 90% del VAN es de mayor riesgo y recomienda 130Ktpd.

## Slide 26: Capacidad de Planta Sobre-estimada
Cubrirse a las variaciones y construir flexibilidad en el diseño
Los planes de producción de la mina muy optimistas
Sin embargo genera problemas…
  La planta se copa con dilución de modo de cumplir con la capacidad
  El retorno sobre la inversión de la instalación es extremadamente bajo
  Se deprime la recuperación metalúrgica como función de la cantidad de dilución en la producción de cabeza

## Slide 27: Definiciones
Inventario de Recursos
Ley de corte marginal para definir la envolvente económica, la que da origen a los recursos económicos
Plan minero define las reservas mineras

## Slide 28: Categorización de Recursos
De acuerdo a su nivel de conocimiento
  Densidad de muestras
  Variabilidad, variograma
  Distancia media de las muestras al bloque
Medidas
Indicadas
Inferidas

## Slide 29: Categorización de Reservas
De acuerdo a su nivel de confiabilidad en la extracción de la reserva
  Ley
  Factores económico financieros
  Sistema minero
  Proceso metalúrgico
  Sistema sustentable
Se dividen en
  Probadas
  Probables

## Slide 30: Secuencia de Extracción
La secuencia de Extracción de una mina se define en función de los objetivos definidos en la planificación estratégica considerando lo siguiente
  Actividad geomecánica, define la factibilidad
  Accesos para disminuir los costos de desarrollo y preparaciones
  Beneficio decreciente

## Slide 31: La Secuencia de Extracción
Define donde comienza la mina y como progresa en el tiempo
Generalmente se diseña pensando en la distribución de ley, no la geomecánica ni la geotécnica

## Slide 32: Secuencia Minera
Tradicionalmente se define en base a la valorización de las UBMs y se ordenan en forma decreciente
De esta manera es como se ordenan los pit anidados de Whittle
De la misma manera se pueden generar secuencias de explotación de minas subterráneas
Sin embargo existen algunas dudas relacionadas con el método
1
2
3
4

## Slide 33: Secuencia en un Rajo
Deben tener un tamaño que abarque al menos 4 años
Debe representar un cambio en la configuración del rajo
Se deben diseñar de modo de incorporar flexibilidad en los cambios de fases
Deben considerar posibles expansiones en las plantas

## Slide 34: Ejemplo de Secuencia en un Rajo

## Slide 35: Secuencia Minera
13M$
10M$
8M$
5M$
1
2
3
4
La valoración anterior se realizó a precio constante igual 1$/lb. Sin embargo que sucede si al momento de explotar la fase 3 el precio del metal cae. En este caso se debe invertir la secuencia y explotar 4 y luego 3.
No existen algoritmos que integren la fluctuación de precios en la definición de secuencias. L&G secuencia de acuerdo a beneficios decrecientes sin considerar el perfil de precios.
Se recomienda realizar optimizaciones globales donde la secuencia sea una de las variables a optimizar

## Slide 36: Método de explotación
Define las estrategias para extraer y maximizar la extracción de metal del macizo rocoso
En el caso de minería subterránea existen numerosas restricciones geotécnico geomecánico

## Slide 37: Leyes de Corte
Para un yacimiento en un contexto económico y social dado las variables que definen el negocio minero son:
  Método de explotación
  Ritmo de producción
  Ley de corte
Debido a que la forma y tamaño del yacimiento económico, y por ende el método de explotación y el ritmo de producción, es función de la ley de corte. Esta pareciera ser la variable de mayor relevancia para la captura de valor
La ley de corte debe:
  La ley media debe ser capaz de generar una utilidad mínima
  La ley de corte debe ser tal que pague sus costos

## Slide 38: Leyes de Corte
La ley de corte marginal del proyecto es de 3
Si el beneficio mínimo definido por la corporación está representado por la ley media de 8 la ley de corte asociada es 6
Por lo tanto la ley de corte óptima debería estar por sobre la ley de corte 6
Si el beneficio mínimo aceptado por la corporación está representado ahora por una ley media de 5, entonces la ley de corte debería ser 2. Sin embargo en este caso la ley de corte está por debajo de la ley de corte marginal. Por lo tanto la ley de corte óptima debería estar por sobre 3.
Esta definición de ley de corte es mejor que la definición marginalista, sin embargo no toma en cuenta el valor económico del proyecto

## Slide 39: Ritmo de Producción como Función de la Ley de Corte
La ley de corte para la definición de la envolvente económica también puede ser definida en función del ritmo de producción y el VAN

## Slide 40: Política de leyes de corte
Define en el tiempo aquello que es mineral y que es estéril
Si la ley de corte es baja, existirán una gran cantidad de reservas a extraer, tomando un largo periodo de tiempo.
Al contrario si la ley es alta
Existe un optimo

## Slide 41: Política de leyes de corte

## Slide 42: Análisis circular de la planificación de minas
MODELO
GEOTECNICO
MODELO
METALURGICO
MODELO
GEOLOGICO
VARIABLES EXOGENAS
TAMAÑO
SECUENCIA
LEYES DE CORTE
LIMITE FINAL
CONSOLIDACION
METODO
PLAN MINERO
OBJETIVOS

## Slide 43: Programa de Producción De Largo Plazo
Modelo
Geológico
Modelo
Mecánico
de Roca
Modelo
De Desarrollo
Sustentable
Modelo
Metalúrgico
Indicadores
de Operación
Método
de Extracción
Ritmos
de Producción
Secuencia
Minera
Leyes
de Corte
Modelo
Económico
Financiero
Perfiles de
Producción
Reservas
Mineras
Programa de
Preparaciones

## Slide 44: Plan minero
Define qué, cuándo y cómo? se extraerán los recursos en cada uno de los periodos del negocio minero
Se cuantifican los recursos humanos y materiales a utilizar
Representa el plan de negocios de la compañía

## Slide 45: Reducción del Inventario de Recursos
En el proceso de transformación de Recursos a Reservas mineras se produce una reducción de valor y un aumento de la confianza
Inventario de recursos 1200 Mt @0.4 %Cu, 5.27 Mt Cu
Envolvente Económica 617 Mt, 2.88 Mt Cu
Prog de Prod 420 Mt, 2.75 Mt Cu

## Slide 46: Inventario de Recursos Y Reservas
0.4 COG
1200 Mt
0.5 Cu
5.27 Mt Cu
600 Mt
0.55 Cu
2.88 Mt Cu
420 Mt
0.77 Cu
2.75 Mt Cu

## Slide 47: Estudio de Casos

## Slide 48: Palabora, South Africa
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Palabora Copper Mine, in South Africa
Commenced open-pit operations in 1964
Current copper metal capacity is 135,000 t/y
Open-pit mining will cease in 2003, and will be replaced by Block caving, which will extend the mine life by 20 years.
Development investment in the UG mine is ~$430million
This operation employs ~2400

## Slide 49: Diseño Palabora
Deposito se extiende por mas de 1800 m en profundidad y cubre un área basal de 700x200 m
Panel caving con hundimiento avanzado
Mina diseñada para producir 30 000 tpd por 20 años
RMR: 57-70
Esfuerzos 38 Mpa, razón 1.5

## Slide 50: Producción Palabora
70% del mineral será tronado en los tres primeros años de operación
Palabora acaba de repactar sus compromisos financieros con los bancos

## Slide 51: Deep Ore Zone- Freeport Mc Moran
Tamaño del deposito es 1200 m profundidad con una área basal 1000x200 m
RMR 60, esfuerzos 30 Mpa
Diseñada para producir 35 000 tpd
Panel caving hundimiento avanzado

## Slide 52: DOZ_ Freeport Mc Moran
Hoy día DOZ es la mina subterránea mas grande del mundo 50 000 tpd
Sólo 220 ptos abiertos
Produce Cu, Au, Ag
????

## Slide 53: Concepto de Planificación Integrada
Establece relaciones bidireccionales entre parámetros tecnológicos y de negocios
A menudo se observa que las metas productivas no se alcanzan y los costos son mayores

## Slide 54: Integración, se repite el concepto
Aún cuando la planificación de largo plazo pareciera tener la mayor relevancia en la agregación de valor
  La planificación de largo plazo adhiere valor si la planificación de corto y mediano plazo adhieren valor

## Slide 55: Integración en la planificación de minas
El segundo problema dice relación con la falta de integración de los modelos fundamentales
Cuantas veces en el proceso de diseño del método de explotación el modelo de fragmentación y geomecánico no se encuentra integrado??????

## Slide 56: Modelo integrado de planificación

## Slide 57: Ejemplo de Integración
La fragmentación asociada a los planes de producción
Velocidad de extracción
Frecuencia de fragmentos mayor a 2m3
Dilución
El Salvador, Fragmentation Plan

## Slide 58: Ejemplo aplicación geomecánica-programa de producción

## Slide 59: Modelo integrado de block caving

## Slide 60: Modelo Block Caving
Stress distribution at the caving back affects primary fragmentation and alters the risk associated with air gaps
Stress behavior acting on the draw point, will result on high frequency of repairs at the brow of the draw point.
Abutment stress acting on the crown pillar, results in the early collapse of the production drift.

## Slide 61: Modelo 10 ptos con diferentes secuencias
Distribución de ley

## Slide 62: Secuencias de hundimiento

## Slide 63: Analisis en el programa de producción
Zone of overstress

## Slide 64: Resultados del modelo integrado
Sequence | NPV_W (M$) | NPV_W/O (M$)
Center | 7.2 | 8.8
West-East | 9.6 | 10.6
NPV_W= Net Present Value including effect of stresses in the production cost
NPV_W/O = Net Present Value without including effect of stresses in the production cost
Integrating geomechanic behavior of rock mass into the production scheduling provides a more robust mine planning model that will lead to a more realistic financial model. This model avoids hidden costs that may impact the economics of the project and improve safety in the workplace