## Slide 1: Capítulo V: Programación de la Producción

## Slide 2: Programas de Producción Utilizando Programación Matemática
Función objetivo
  Parámetros económicos
  Parámetros no deseados
  Variables reales, como tonelaje
  Variables enteras, acciones, cuando abrir el caserón, cuando cerrarlo
Restricciones
  Método de explotación, secuencia
  Producción por unidades mineras
  Contaminantes
  otros

## Slide 3: Programar 5 Rajos
62 Mt/a de cobre fino
42 Mt/a de cobre de sulfuros
20 Mt/a de cobre en óxidos
Chancado 14.2 Mt/a
Mov mina max 36 Mt/a

## Slide 4: Programa de Producción de un Inventario de Recursos
Valorización del inventario de recursos
Función Objetivo
Proporción del inventario de recursos que es extraído en periodo t
Factor de actualización anual
Restricciones
Proporción
Conservación de masa
Tonelaje meta
Restricción de Leyes

## Slide 5: Ejemplo de Programación de Inventario de Recursos
Valoración del Inventario
Matriz de Decisiones
Restricciones Productivas y Resultado

## Slide 6: Programa de Producción de Múltiples UBMs
Valorización de UBM i
Función Objetivo
Proporción de la UBM i que es extraído en periodo t
Factor de actualización anual
Restricciones
Proporción
Conservación de masa
Tonelaje meta
Restricción de Leyes
Variable o parámetros binarios que permiten asignar o definir secuencia
Secuencia Minera

## Slide 7: Componentes
Cubicación de diferentes unidades básicas mineras, de acuerdo a algún nivel de discretización ad-hoc para aplicar el método de explotación

## Slide 8: Restricciones de Secuencia

## Slide 9: Matriz de Decisiones

## Slide 10: Matriz de Restricciones Productivas

## Slide 11: Programa de Producción

## Slide 12: Programa de Producción de Sulfuros

## Slide 13: Mezcla

## Slide 14: Definición del Problema
Función Objetivo
Restricciones
  ti  ci Límite superior por velocidad
  ti  bi Límite inferior por compactación
  tij  Ti Límite de tonelaje total por punto ( Reservas)
  ti = T Tonelaje meta
  tij  mij + eij Restriccion de uniformidad
  tij  mij-eij Restricción de uniformidad
MILP: Las variables a optimizar son tonelajes y secuencias
PL: las variables a optimizar es el tonelaje
NLP: cuando la recuperación es función del tonelaje a procesar

## Slide 15: Representación Gráfica del Problema de Optimización

## Slide 16: Evolución del Programa de Producción sin Restricciones

## Slide 17: Evolución del Programa de Producción con Restricciones

## Slide 18: Método SURF
Función Objetivo
Restricciones
  ti  ci Límite superior por velocidad
  ti  bi Límite inferior por compactación
  tij  Ti Límite de tonelaje total por punto ( Reservas)
  ti = T Tonelaje meta
  ti  mij + eij Restriccion de uniformidad
  ti  mij-eij Restricción de uniformidad

## Slide 19: Programas de producción Integrando la Curva de Recuperación Tratamiento

## Slide 20: Description of the Problem
N/S
SAG
No
Where

## Slide 21: Description of the Problem
N/S
SAG
No
Where
$

## Slide 22: Scheme to Approach the Problem
Input Data
Compute Revenue
Filter
Linear Optimization
Non Linear Optimization
Summary Report

## Slide 23: Input Data
Based on rock hardness or fragmentation (MOTC) mill throughput is computed tons/hr
Metallurgical recovery as a function of MOTC and Rock Type
Metallurgical recovery as a function of Gold grade and Rock Type. If this is not present above is used
Metallurgical recovery of Cu as a function of MOTC and Rock Type

## Slide 24: Compute Revenue

## Slide 25: Filter
Blocks to optimize
Blocks sent to SAG
Blocks sent nowhere
Filter reduces the size of the problem to optimize by classifying the blocks according to their Average Revenue per Hour

## Slide 26: Optimización Lineal
Función Objetivo
  Maximizar el beneficio total de las extracciones mensuales
Sujeto a

## Slide 27: Optimización No Lineal
Función Objetivo
  La misma pero con la relación lineal del tratamiento
Restricciones
  Restricciones relacionadas con el tonelaje y no el tiempo de proceso
T*
T+
T-
R
Mill Throughput
Metallurgical Recovery
T+: Maximum feasible mill throughput
T-: Minimum feasible mill throughput
T*: Design mill throughput

## Slide 28: Formulación
Función Objetivo
Sujeto a
Funciones que definen el ajuste de acuerdo al tonelaje a tratar por línea de proceso
Capacidades de procesamiento acotadas por la tolerancia máxima a tratar en cada línea de proceso y su capacidad de diseño.

## Slide 29: Resultados
El despacho de bloques depende del tiempo de procesamiento, la ley de mineral y la dureza del mineral (MOTC)

## Slide 30: Despacho de Bloques Programa de Producción Mensual
Esta optimización posee un potencial de mejora de 30 M$/a si se materializa de acuerdo al modelo
Esta aplicación fue desarrollada para una mina que explota mineral sulfurado de cobre con ley equivalente de 2.3 %Cu y un ritmo de 320 Ktpd
Grade
SAG
NS
NS
NW
NW
Time

## Slide 31: Summary Reports

## Slide 32: Open Pit Underground
?
Incremen i
????
H
h

## Slide 33: Open Pit / Underground Concept
NPV (M$)
Increment
NPV profile from Whittle
Incremental NPV Whittle
Incremental NPV Block Cave
Footprint Elevation

## Slide 34: Open Pit Underground Example FF=-600

## Slide 35: Open Pit Underground Example FF=-400