## Slide 1: Capítulo VI: Incertidumbre y la Planificación Minera

## Slide 2: Incertidumbre….
La pregunta es cuál de los modelos en que se sustentan la planificación minera está equivocado
A lo mejor todos……
Los modelos son solo una representación de la realidad o del recurso natural
Es importante incorporar variabilidad en los modelos

## Slide 3: Incertidumbre……

## Slide 4: Variabilidad
Supongamos un bloque de la mina que posee una ley de oro en el rango 0.15-0.3 ppm
Al aplicar una ley de corte de 0.12 ppm, todo el mineral es extraído
Después de la reconciliación, la ley varía en el intervalo 0-0.5 ppm.
Se extrajo 25% de lastre a diferencia de mineral

## Slide 5: Variabilidad método gráfico

## Slide 6: Variabilidad método de confianza
Es posible utilizar métodos estadísticos
Variografía de procesos
Análisis de sistemas utilizando confianza Theory of Reliability Systems

## Slide 7: Incertidumbre en Minería Subterránea
Existe una falta de información de cómo el macizo rocoso se comporta al interior del sistema minero
  Leyes
  Dilución
  Estabilidad
  Continuidad
  Costos

## Slide 8: Motivación
El Plan debe ser cumplible y por lo tanto confiable

## Slide 9: Confiabilidad y estrategias de producción
Así como reliability theory es utilizada de modo de justificar diferentes estrategias de cómo las hormigas se organizan de modo de recopilar alimento
Lo mismo puede ser utilizado para analizar las decisiones operacionales tomadas en la planificación de corto plazo
También aquellas decisiones tomadas o involucradas en la planificación de largo plazo y el diseño de la mina

## Slide 10: Teorema de confianza (Reliability)
El teorema de confianza dice que se puede analizar la probabilidad de falla de un sistema a través del conocimiento de las distribuciones de falla de los elementos que componen el sistema
El mismo concepto puede ser aplicado a la planificación de minas, el que un plan se cumpla (o no), depende de que una serie de subprocesos y sus componentes se lleven a cabo de una manera adecuada

## Slide 11: Teorema de confianza
La aplicación de la teoría de confianza es aplicable en minería, dado que un sistema minera esta conformado por subprocesos que poseen probabilidad de falla estimables
Desde que un equipo minero vacía en un pique o camión hasta que llega al punto de carguío devuelta, se producen una serie de acciones
Cada una de estas acciones debe ser realizada de modo de cumplir el ciclo productivo

## Slide 12: Analogía
Si se conoce la distribución probabilistica de falla de los componentes de un sistema minero como:
  Piques
  Puntos de extracción
  Cruzados
La probabilidad de falla del sistema puede ser estimada en función de las componentes o subsistemas y las relaciones entre si.

## Slide 13: Más acerca de confiabilidad
El análisis de confiabilidad puede ser utilizado para definir y priorizar diferentes escenarios o estrategias productivas
Escenarios por ejemplo
  Cuantas frentes tener en producción
  Cuantos niveles deben estar en operación en cualquier momento del plan
  Cuantos abanicos deben ser perforados de modo de asegurar la producción de mediano plazo

## Slide 14: Formulación de confiabilidad
Producto que el análisis de sistema se basa en cadenas de subproductos enlazadas entre ellas es posible utilizar la analogía con sistemas eléctricos
Existen diferentes maneras de organizar los subprocesos de modo de alcanzar un objetivo deseado
Cada uno de los procesos debe ser efectuado en su totalidad de modo de pasar al siguiente en la secuencia
Supongamos que existen 3 procesos los cuales están encadenados en una secuencia. Pro ejemplo perforación, tronadura, carguío.

## Slide 15: Sistema en series
1
2
3

## Slide 16: Sistemas paralelos
1
2
3

## Slide 17: Sistema paralelo serie
1
2
3
1
2
3

## Slide 18: Sistemas series paralelo
1
2
3
1
2
3

## Slide 19: Aplicación a Minería Subterránea
Ore Passes
OP1
D11
OP2
OP3
D12
D13
D14
D21
D22
D23
D31
D32
Panel 3
Panel 2
Panel 1
RPi confiabilidad del panel
ROPi confiabilidad del ore pass
RDij confiabilidad del punto de extracción
Confiabilidad del sistema
El sistema anterior garantiza la extracción de 1 tonelada de cada panel, es decir, el mismo ritmo por caserón

## Slide 20: Aplicación minería subterránea
Si la confianza de cada uno de los elementos es igual a 0.8
La confiabilidad del sistema es 0.9606
Dos escenarios posibles
  Suponer que la confianza de un punto de extracción del panel 1 cae a 0.5 (caso 1)
  Suponer que la confianza de un punto de extracción del panel 3 cae a 0.5 (caso 2)

## Slide 21: Aplicación minería subterránea

## Slide 22: Concepto de Redundancia Activa
Número de puntos necesarios para cumplir la meta productiva
Adhiriendo mayor infraestructura de producción al sistema minero, puntos de extracción, piques, caserones, la meta de producción se hace más robusta o se aumenta su confiabilidad

## Slide 23: Impacto de Redundancia Activa en la Confiabilidad del Sistema
La redundancia activa adhiere infraestructura al sistema minero
De esta manera la redudancia o flexibilidad operacional mitiga el efecto de la incertidumbre inherente a la minerpia subterránea
Distribuciones binomiales pueden ser utilizadas para calcular la confiabilidad de un sistema que contiene redundancia activa
Aumento de confiabilidad debido al aumento de redundancia en el sistema

## Slide 24: Sistemas con redundancia activa
Los sistemas con redundancia activa se denominan k de n siendo:
  n, el número de recursos disponibles
  k, el número nominal de recursos necesarios para cumplir un determinado objetivo o meta
n-k es el indicador de flexibilidad operacional de un determinado subsistema

## Slide 25: Confiabilidad de un Sistema k de n
Donde
Es la confiabilidad del elemento del subsistema, pique, punto de extracción, etc.

## Slide 26: Planificación de Redundancia en un Xc

## Slide 27: Observaciones
El comportamiento de los componentes de un subsistema generalmente no es similar. Diferentes confiabilidades
La confiabilidad de un elemento mecánico sigue la distribución no homogénea de poisson caracterizada por una curva “bathtub”
Burn-in
Period
Useful Life Period
Wear-out
Period
ROCOF Life Cycle (Bathtub)

## Slide 28: Estimación de Confiabilidad a partir del ROCOF
El frecuencia de falla se estima como la numeración de los eventos de falla de la infraestructura minera
La confiabilidad

## Slide 29: Falla de un componente Minero
La recolección de información operacional del estado de la infraestructura minera permite estimar el proceso no homogéneo de poisson a lo largo de su vida
Draw Point Bathtub Curve

## Slide 30: k de n para componentes no identicos
Se utiliza un algoritmo iterativo no publicado todavía. Ver PhD

## Slide 31: Reliability Model For Block Caving
The probability that the mining system will produce at least the tonnage target TT(t) at a time t

## Slide 32: Reliability Model For Block Caving
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Production Crosscuts
Draw Points
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Ore Passes
Xcuts
Draw Points

## Slide 33: k-out-of-n:G Model
Un sistema que necesita k elelemtos de n disponibles para operar
n-k es la redundancia activa
k-out-of-n en block caving
  Xc de producción al pique
  Ptos de extracc en el Xc
Dpts
n dpts
Dpts
Xcuts
crosscut
Notes: Since there are more draw points available than needed and more Xcuts available as needed the method to compute the reliability should be k-out-of-n. The k-out-of-n with identical components is easy computed using the binomial distribution. Nevertheless in this model the components Ie dpts have often different maturities thus different reliabilities

## Slide 34: Proposed Production Scheduling Methodology
Production
Targets
Draw
Rate
Development
Rate
Production Schedule
Resource
Model
Draw Function
Production
Sequence
Economic
Parameters
Reliability
Model
Operational
Databases
Bathtub
Dpt. Yield
Planning
Databases

## Slide 35: Re-definition of Production Ramp Up Curve

## Slide 36: Validation of Expected Tons From Reliability Model
Operational
Database
Dpt.
Status
Bathtub Curves
Dpt.
Tons
Dpt.
Yield Curves
Production
Targets
- Dpt. Sequence
- Draw Strategy
Production Scheduler
Reliability Model
- Computed Reliability
- Expected Tonnage
Estimated Actual
System Reliability