## Slide 1: Planificación y Control de Producción
Enrique Rubio
Sergio Barrera
Sebastián Troncoso

## Slide 2: Métodos de simulación

## Slide 3: Modelos de simulación
Modelos físicos: básicamente consiste en construir réplicas o escalas del sistema, que sean funcionales. Su principal limitación es que muchos comportamientos físicos no pueden escalarse o bien su construcción a escala 1:1 (o similares) no es factible. Un buen ejemplo de este tipo de modelos, aplicados a la minería, son las cajas de arena utilizadas por Kvapil para estudiar el flujo gravitacional de materiales granulares.

## Slide 4: Modelos de simulación
Modelos matemáticos: consisten en una serie de aproximaciones y suposiciones, ambas siempre cuantitativas, acerca de cómo funciona el sistema. Normalmente pueden expresarse mediante ecuaciones de varias variables. Su principal limitación es que resultan de difícil aplicación en sistemas complejos de numerosas variables en que no se conocen exactamente las interrelaciones entre éstas. Ejemplo de éste tipo de modelos es la reconocida ecuación F=m*a.

## Slide 5: Modelos de simulación
Modelos de simulación computacional: consiste en la evaluación del comportamiento de un sistema dado mediante valoración numérica de éste, basándose en la construcción previa de un modelo imitativo del comportamiento del sistema en un ambiente computacional (software). Si bien pueden aplicarse a gran variedad de sistemas, simples y complejos, existen casos en que la naturaleza aleatoria de variables de entrada desestabilizan completamente el modelo.

## Slide 6: Simulación continua vs. discreta
Un modelo continuo es aquel en que el estado del sistema cambia de manera continua con el correr del tiempo (por ejemplo, el nivel de agua en una represa).
En un modelo discreto, los cambios ocurren separadamente en el tiempo. Obviamente en un mismo modelo global pueden existir componentes continuas y discretas, en este caso se habla de modelos mixtos.
Depende del nivel de detalle que necesite. En general una simulación de eventos discretos provee más información.

## Slide 7: Simulación Continua
la cantidad cambia con relacion al tiempo
la cantidad puede aumentar o disminuir
Como el flujo en un tubo:
0
3
4
5
1
2

## Slide 8: Simulación por Eventos Discretos
El tubo puede estar vacío o lleno de fluido
La cantidad de fluido cambia cuando ocurren los eventos discretos en el tubo o antes de la entrada del tubo
0
3.53
4.67
2.1

## Slide 9: Estática vs. dinámica
Cuando el tiempo no juega un rol en la simulación se habla de simulación estática, en caso contrario, dinámica.

## Slide 10: Determinístico vs. estocástico
Modelos que no tienen entradas aleatorias son determinísticos. Modelos estocásticos tienen entradas aleatorias, que pueden incorporarse mediante distribuciones de probabilidad.

## Slide 11: Simulación de Monte Carlo
Modelo descrito por ecuaciones
x1
x2
x3
xn
y1
y2
Se extrae una muestra de las distribuciones input
Las muestras son trabajados por ecuaciones que describen el sistema
se encuentra la distribución de los outputs

## Slide 12: Tipos de distribuciones de probabilidad
Distribución uniforme
Distribución normal
Distribución exponencial
Distribución triangular
Distribuciones empíricas
Otros tipos (Beta, Gamma, Weibull, etc.)

## Slide 13: Distribución uniforme

## Slide 14: Distribución normal

## Slide 15: Distribución exponencial

## Slide 16: Distribución triangular

## Slide 17: Distribuciones empíricas

## Slide 18: Muestreo de una distribución
Generate P ~ U(0,1)
Use cumulative distribution to compute a value of x

## Slide 19: Ejemplo simple, lanzar un dado (Monte Carlo)
Sea x el resultado de lanzar un dado de 6 caras
  La distribución debiese ser U[1,6] (sólo valores enteros) si el dado no está cargado.
¿Cual es la distribución de lanzar un dado de 6 lados?
  El modelo es F = x ~ U[1,6]

## Slide 20: Histograma y convergencia

## Slide 21: Otro ejemplo, lanzar dos dados (Monte Carlo)
El modelo
Z = X + Y
Z
X
Y
supongo X ~ U(1,6) and Y ~ U(1,6)
¿Cuál es la distribución de z?

## Slide 22: Lanzar dos dados
Sea x el resultado de lanzar un dado
  La distribución debe ser U[1,6] (enteros)
¿Cuál es la distribución de lanzar dos dados x e y?
  El modelo es F = x + y ~ U[?,?]
  Implementar la suma x + y en una hoja de cálculo
  generar las distribuciones x = U[1,6] and y = U[1,6] (enteros)
  Muestrear x e y y sumar
  Repetir n veces y obtener distintos valores para Z=x+y
  Determinar la distribución de Z a partir de las muestras

## Slide 23: Histograma y convergencia

## Slide 24: Extend
Sistema de simulación de eventos discretos
Tiene capacidades de simulación continua
Un modelo consiste en simbolos gráficos (bloques) conectados en la pantalla
Los simbolos controlan actividades de objetos.

## Slide 25: Blocques Típicos de Extend
Por ejemplo, una flota de camiones
Por ejemplo, el viaje de un camion

## Slide 26: Más Bloques
Los objetos deben salir o regresan al “Resource”
Una cola, primero entra, primero sale

## Slide 27: Conexiones Típicas
Generar una cifra aleatoria para el retardo de la actividad
Después de la actividad los objetos entran a una cola

## Slide 28: Otro Ejemplo

## Slide 29: El Block Ejecutivo
Cada modelo necisita este “Executive Block”

## Slide 30: Colas
El generador puede generar las llegadas con una variedad de distribuciones

## Slide 31: Colas de Fuente Finito
Bloque “Multiple Activity”
Asigna tiempos entre-llegadas y emite la unidad con el tiempo más corto

## Slide 32: Como Manejar Extend
Comiensa la programa
Carga las librerias
  Discrete Event.lix – bloques discrete event
  Generic.lix - math, input, output
  Mfg.lrx – bloques asociados con fabricación
  Plotter.lix - para graficar los resultos
Empiese modelar

## Slide 33: Problema aplicado
Sistema simple pala-camión
Se desea analizar la productividad del sistema variando el número de camiones disponibles.

## Slide 34: Parámetros
1 pala
N camiones (280t)
1 botadero (1 camión puede descargar a la vez)
Tiempo transporte camión cargado (tria(6.0,7.0,8.0))
Tiempo transporte camión descargado (tria(4.0,5.0,6.0))
Tiempo carguío (tria(4.0,4.5,6.0))
Tiempo de descarga (tria(0.8,1.0,1.5))

## Slide 35: Implementación

## Slide 36: RESULTADOS (variación tiempo de espera para cargar)
4 camiones (8.31 min)
8 camiones (36.5 min)

## Slide 37: Resultados (productividad)

## Slide 38: Simulación del impacto de interferencias operacionales para la planificación de producción
MI69F – Trabajo de título
Alumno: Sebastián Troncoso B.

## Slide 39
Problema
Programación de la producción se basa en supuestos que dan cuenta del comportamiento del macizo rocoso en el sistema minero.
Estos supuestos se traducen en heurísticas que se incorporan ex-post al cálculo de un determinado plan.
Estos supuestos son subjetivos y no responden a una metodología clara, lo que genera resultados no reproducibles.

## Slide 40
Objetivo general
Cuantificación del impacto que generan las interrupciones operacionales en el cumplimiento de un plan de producción.
Generación de metodología para incorporar el impacto de dichas interrupciones en la planificación.

## Slide 41
Mapa conceptual
Distribuciones de probabilidad de ocurrencia de eventos
Ocurrencia histórica
Simulación
Características del sistema minero
Restricción de tonelaje máximo (curvas de diseño)
Planificación de largo plazo (PCBC)
PLAN MINERO ANUAL QUE CONSIDERA INTERRUPCIONES OPERACIONALES
Sectorización del nivel de producción

## Slide 42
Eventos de interferencia considerados
Colgaduras.
Sobretamaño.
Barro.
Llampo.
Fallas en piques de traspaso (estudio del impacto de distintas tasas de falla)
A nivel de punto de extracción

## Slide 43
Tonelaje entre eventos
Registros de tonelaje entre fallas por punto de extracción.

## Slide 44
Sectorización del nivel de producción
Cada punto es caracterizado por su tonelaje medio entre eventos, obtenido del promedio aritmético de los registros encontrados.
De lo anterior, puede obtenerse la distribución de ocurrencia de eventos de interferencia global de la mina.

## Slide 45
Sectorización del nivel de producción

## Slide 46
Sectorización del nivel de producción

## Slide 47
Frecuencia de fallas en el “tiempo”

## Slide 48
Normalización por tonelaje acumulado

## Slide 49
Normalización por tonelaje acumulado
Envolventes de frecuencia de eventos tiende a mantenerse para distintos rangos de tonelaje extraído.
Frecuencia de eventos A > Frecuencia de eventos B > Frecuencia de eventos C (relativamente para cada intervalo de tonelaje considerado)
TEE promedio por sectores y rangos de tonelaje

## Slide 50
Sectorización final

## Slide 51
Distribuciones ajustadas por sectores

## Slide 52
Modelo de simulación
Infraestructura:
- Puntos de extracción.
- Cruzado de producción.
- Piques de traspaso.
- Buzones.
- Cruzado de acarreo.
Componentes:
- Equipos LHD.
- Camiones.
- Cuadrillas de reducción secundaria.
- Cuadrillas de reparación de buzones.

## Slide 53
Conectividad del modelo de simulación

## Slide 54
Validación del modelo de simulación
Validación con productividad histórica de un cruzado de acarreo (2005).
Variables de ajuste:
- Número crítico puntos detenidos para cerrar cruzado de producción.
- TEE piques de traspaso.
- TEE buzones.

## Slide 55
Validación

## Slide 56
Resultados

## Slide 57: Incertidumbre en el precio

## Slide 58: Incertidumbre
RIESGO: es un concepto usado para caracterizar situaciones en que se puede utilizar información histórica para predecir la ocurrencia en el futuro, como la probabilidad de ocurrencia de un accidente, por ejemplo.
INCERTIDUMBRE: es un concepto referido a situaciones donde la información histórica no soporta una predicción futura.

## Slide 59: Incertidumbre en la industria minera
Definición del modelo geológico
Estimación del inventario de reservas
Comportamiento geomecánico del diseño
Desempeño metalúrgico
Desempeño operacional
Estimaciones de costos
Regulaciones políticas locales
Pronóstico del precio de metales
Asuntos medio ambientales

## Slide 60: Manejo de incertidumbre
Habitualmente el manejo de incertidumbre se realiza utilizando herramientas de análisis de riesgo y análisis de sensibilidad de los flujos de caja del proyecto.
Estas herramientas son útiles pero no suficientes. Es necesario revisar y ajustar supuestos mayores como los límites finales de explotación, la ley de corte aplicada y posteriormente reevaluar los flujos de caja del proyecto.

## Slide 61: Incertidumbre en el precio
El precio del metal es una variable crítica en la industria minera.
La predicción de precios puede considerarse como una de las actividades más dudosas y especulativas de todas las inherentes a la evaluación minera.
La incertidumbre en el precio no puede ser definida de manera completamente objetiva (Storrad, 1981). Por consiguiente las evaluaciones económicas nunca serán exactas.

## Slide 62: Incertidumbre de leyes

## Slide 63: Conceptos generales
Simulaciones geoestadísticas condicionales permiten generar múltiples modelos de leyes equiproblables e independientes.
Es una herramienta que permite incorporar la variabilidad de las leyes para
  Categorización de recursos
  Análisis de riesgo
  Planes de producción
  Control de operaciones
  Reconciliación mina-planta
  Sondajes
Equivalente a la predicción de precios en el largo plazo con análisis de escenarios.

## Slide 64: Ejemplos
Simulaciones para generar leyes estimadas

## Slide 65: Planificación estratégica
Simulaciones para determinar la incertidumbre en el beneficio generado por un proyecto.

## Slide 66: Diseño de limites
Simulaciones de leyes para optimización de caserones

## Slide 67: Proyección anual de leyes
Simulaciones para determinar la incertidumbre en la ley media esperada por año.
  También se puede utilizar para chequear los resultados de un ejercicio de estimación.
  Mina subterránea: se considera la ley media de cada caserón a explotar según una secuencia definida.

## Slide 68: Reconciliación mina planta
Simulaciones para determinar si discrepancias entre mina y planta son relevantes
Mediante bandas de error

## Slide 69: Planificación con Incertidumbre

## Slide 70: Planificación con Incertidumbre
Considerar varios modelos de bloques equiprobables.
Optimizar considerando algún método la extracción.
La intersección de ellos entrega una certeza de un 100% de las reservas contenidas.

## Slide 71: Planificación con Incertidumbre
Optimizar la programación
  Utilizando algún modelo de programación lineal de la producción.
  Basado en el resultado anterior.
  Se deben incorporar los parámetros económicos
    Precios
    Costos
    Inversiones

## Slide 72: Planificación con Incertidumbre
Secuenciamiento del proyecto
  Producir una serie de programas mineros detallados de la vida de la mina.
  Considerando restricciones
    Geomecánicas
    Maximización de uso de equipos (Perforadoras, Palas y Camiones)
    Requerimientos de la planta metalúrgica
  Estos programas de producción se basan
    Maximizar el VAN
    Varios modelos de bloques equiprobables

## Slide 73: Planificación con Incertidumbre
¿Cuántos modelos de bloques debemos ocupar?
Si son unos pocos, ¿Representan a la población?

## Slide 74: Planificación con Incertidumbre
Optimización combinatorial
  Generar un solo programa de producción tomando en cuenta los generados en el punto anterior
  La idea principal es perturbar un programa de producción sub-optimo hasta que algunas características predefinidas se emparejen, en un nivel aceptable, mediante alguna función objetivo.

## Slide 75: Planificación con riesgo
Optimización combinatorial
  La optimización comienza seleccionando un programa de producción inicial tal que los bloques que pertenecen a un periodo tengan una máxima probabilidad de no ser movidos durante ese periodo.
  Luego este programa de producción es perturbado aleatoriamente intercambiando los bloques seleccionados con otros candidatos del periodo.
  El proceso se termina cuando la perturbación no disminuye la función objetivo.

## Slide 76: Caso estudio
Caso Base utilizando un modelo tradicional
  Se predicen una variabilidad de hasta 1,3 MTon por año
  Mostrando repercusiones en la planta metalúrgica.

## Slide 77: Caso estudio
Un análisis de riesgo del caso base, utilizando una serie de modelos de bloques.
  Se predicen una variabilidad de hasta 0,4 MTon por año
  Esta desviación es bastante menor y puede ser controlada con otras alternativas.

## Slide 78: Caso estudio
Incertidumbre en VAN
  Modelo tradicional versus análisis de riesgo