## Slide 1: ¿ Qué es Six Sigma ?
Material complementario
Diplomado POLIS

## Slide 2: Seis Sigma
Credo de Seis Sigma
No sabemos qué es lo que no sabemos
No podemos actuar en lo que no sabemos
No sabremos hasta que busquemos
No buscaremos lo que no nos cuestionemos
No nos cuestionamos lo que no medimos
Mikel Harry-Richard Schroeder
Notes: TQM: improvements in individual operations with unrelated process
6 sigma: making improvements in all operations within a process
Bandit pager (beeper): se eliminó test final (150 años t esperado de vida)
-automovil 6 sigma: no implica 3.4 automóviles defectuosos por millón. => en un solo auto: la oportunidad promedio de 1 defecto CTQ (critical for quality) es de 3.4 por millón
Por lo tanto, un auto puede tener más defectos que un clip, siendo ambos producidos bajo 6 sigma
Ej: si llegaron a esta conferencia es porque procesos de vuelo son>6 sigma (0.5 DPMO), si sus maletas no llegaron es porque proceso relacionado es 3.5-4 sigma (6 mil a 23 mil DPMO)
3 sigma: COQ 25-40% de las ventas
6 sigma: COQ: <1% de las ventas
Breakthrough strategy areas: Process improvement, product & services improvement, investor realtion, design methodology, supplier improvement, training&recruitment
8 steps: Recognize, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, Standardize, Integrate (se parece a PDCA de Deming)
Profit margin aumenta 20% al año por cada sigma (hasta 4.8 o 5)
Empresa en 3 sigma, 1 sigma al año: 20% aumento de margen, 12-18% aumento capacidad, 12% reducción empleados, 10-30% reducción en capital
4.8 sigma: barrera de redesign (design for 6 sigma)
Credo 6 sigma
Ej: cuántos dicen ser orientados al cliente, pero quiénes lo miden
Def. antigua de calidad: conformidad con estándares (pero a qué costo fueron alcanzados). Overlooked: product or service rarely consist of a single element
6 sigma: a state in wich value entitlement is realized for the customer and provider in every aspect of the business relationship
Frase: 4 sigma companies can produce 6 sigma products
C/vez que se produce un error=> ciclo de detección, análisis y corrección. Cuando la pbb es tan baja => virtualmente eliminar el ciclo
Motorola: high quality products should cost less to produce, not more (Art Sundry)
Smith (1985) “if a product was found defective and corrected during the manufacturing process, other defects were bound to be missed and found later by the customer during early use of the product. However, when the product was manufactured error-free, it rarely failed during early use by the customer”
Gráfico de distribución de costos en diseño y manufactura (seis sigma)

## Slide 3: Realidades
Vivimos en un mundo
  cada vez más complejo
  en movimiento a mayor velocidad
  con mayor número de interrelaciones
Donde de forma natural todo tiende a variar
Donde Murphy existe y se manifiesta

## Slide 4: Consecuencias
Los negocios y su operación resultan cada vez más complejos
A mayor complejidad, mayor variabilidad
Las consecuencias de los errores son cada vez más graves

## Slide 5: Firestone agosto de 2000
Algunos lotes de ATX, ATX II y Wilderness AT para Ford Explorer
80 accidentes
270 quejas
46 muertos
6.5 millones de llantas
% de error .00123% = 12.3 ppm
Costo de cambio de llantas
$500,000 000 usc

## Slide 6: Poniendo un Proceso Bajo Control
Notes: Browser is Portal compatible
Performance improvements -> 30 sec down to 5 sec in some cases
PHD alignment -> select and launch Excel companion from Workcenter
  Workcenter Explorer Control (analog of Tag Explorer)
  Quick View Control (read-only analog of ModTag)
  Workcenter Trend Enhancements
  Launch Excel Companion or PHD Trend
Relational Database Access:
  Build SQL queries for time-series data
    From Oracle or SQL Server
  Sample queries for connection to Business.FLEX:
    LIMS
    KPI Manager
HMI Web Enhancements
  Embedded trend object
  Highlighting for bad data values and/or ‘old’ data values
  Tool tips for tag data
  Full shape support

## Slide 7
1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. El método six sigma
4. Las Herramientas de six sigma
5. Ejemplo
6. Casos

## Slide 8: 1. Introducción
Sig sixma es un enfoque de cambio radical orientado a lograr un mejoramiento significativo del negocio, a través del despliegue de proyectos desarrollados bajo un enfoque metodológico estructurado y apoyado en evidencias objetivas.

## Slide 9
Es una iniciativa estratégica para alcanzar un cambio radical.
Por ejemplo:
  Reducción de defectos en fabricación
  Reducción de fallas en el servicio
  Aumento de entregas a tiempo
  Eliminación de pérdidas

## Slide 10: Aplicación Seis Sigma
Seis sigma puede aplicar en procesos:
Siempre y cuando:
  Los problemas sean crónicos
  La causa no sea clara ni conocida
  Se pueda medir y cuantificar.
  Sea un problema observable
  Sea un problema manejable.

## Slide 11: Mejora
Para SIX SIGMA
  La mejora es la guerra en contra de la variabilidad de los procesos
  Y encontrar nuevas propuestas para alcanzar mejores resultados con menor variación.

## Slide 12: Variabilidad
Variabilidad en un proceso
    Una actividad aparentemente igual, no da resultados iguales
    No existen dos servicios o productos idénticos
    Con el tiempo, todo proceso tiende a degradarse

## Slide 13: Aplicación Seis Sigma
Seis sigma puede aplicar en procesos siempre y cuando:
  Los problemas sean crónicos
  La causa no sea clara ni conocida
  Se pueda medir y cuantificar.
  Sea un problema observable
  Sea un problema manejable.

## Slide 14: 2. Conceptos básicos Medición de la Variabilidad
No te preocupes, esa cuerda es de una pulgada de grosor, en promedio

Desviación estándar
Letra SIGMA griega

## Slide 15: Desviación, defectos y calidad

## Slide 16
Defecto: producto o servicio fuera de expectativa o estándar aceptable.
Se define calidad en términos del la proporción de defectos de acuerdo a la cantidad de producto o servicios entregados.
Habitual antes de six sigma, era 3 o 4 sigmas, esto es: 6200 a 67000 defectos por millon.
Con six sigma la idea es lograr 3,4 defectos por millón.

## Slide 17: Seis sigmas de un proceso
6 Sigma = 3.4 defectos por millón
5 Sigma = 230 defectos por millón
4 Sigma = 6,210 defectos por millón
3 Sigma = 66,800 defectos por millón
2 Sigma = 308,000 defectos por millón
1 Sigma = 690,000 defectos por millón
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
Critical Measure
USL
LSL
600
700
-500
-400
-700
-600
6
3
1
2
4
5
6 sigma : Significa originalmente conseguir 3.4 defectos por millón. Hoy en día este concepto es el nombre que abarca toda una metodología de mejora con herramientas estadísticas muy potente.

## Slide 18: Costos de mala calidad
Asumiendo que se hayan fabricado un millón de unidades, con un costo por defecto de 10,000 pesos

## Slide 19: Costos de la mala calidad
Cuando se determinan inicialmente los costos de calidad las categorías incluidas son las que resultan visibles sin tener en cuenta a la parte de abajo del iceberg:

## Slide 20: Costos de la mala calidad
A medida que una empresa amplía el concepto de la mala calidad, la parte oculta del iceberg se hace visible:

## Slide 21: ¿Mejora Continua?
Con enfoque al cliente para asegurar la continuidad de una cultura de mejora.

## Slide 22: 3. Método Six Sigma
Claves:
  Compromiso y liderazgo de la alta dirección.
  Decisiones sobre base cuantitativa objetiva.
  Entrenamiento y cambio cultural.

## Slide 23: EL CICLO DMAIC
Define
DEFINIR
MEDIR
Measure
Analyze
ANALIZAR
Improve
MEJORAR
Control
CONTROLAR

## Slide 24: La metodología seis sigma
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR

## Slide 25: Definir
Realizar la macro definición del problema (visión global del problema que queremos resolver)
Identificar a los clientes (internos y externos).
Crear el equipo de trabajo para el proyecto.
Escribir los “Estatus” (contrato) del proyecto (incluir la identificación de los CTQ’s del proyecto)
Desarrollar el mapa del proceso actual a mejorar.
Establecer el Alcance del proyecto.
Identificar los entregables.
Establecer la fecha límite del proyecto.
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR

## Slide 26: La metodología seis sigma
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR

## Slide 27: Medir
Caracterizar los CTQ’s del proyecto “Y” (límites de especificaciones del cliente para esta variable)
Definir los niveles óptimos deseados por el cliente para este CTQ (valores numéricos)
Definir el sistema de medida para la “Y”:
  ¿Qué medir? ¿Cómo medirlo?
  ¿Donde medirlo? ¿Cuando medirlo?
Validar el sistema de medida para la “Y”
Establecer el ESTADO de partida (numéricamente) de la variable “Y” a mejorar.
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR

## Slide 28: La metodología seis sigma
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR

## Slide 29: Analizar
Establecer la capacidad del proceso actual (índices de capacidad y nivel sigma del proceso).
Establecer los objetivos del proyecto (hasta que punto pretendemos mejorar la variable “Y” –Índices de capacidad y nivel de sigma-).
Identificar las fuentes de variación (posibles causas del problema) y los posibles puntos de fallo.
Determinar cuales son las causas raíz del problema.
ANALIZAR
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR

## Slide 30: La metodología seis sigma
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR

## Slide 31: Mejorar
Identificar las causas vitales que intervienen (variables causales “X”).
Definir la interrelación entre “Y” y las “X’s” (función de transferencia).
Definir los sistemas de medida para las variables causales “X”.
Validar estos sistemas de medida.
Definir las posibles soluciones al problema.
Definir un criterio para escoger las soluciones óptimas.
Seleccionar y escoger las soluciones más óptimas.
Identificar los mayores obstáculos para llevar a cabo el proyecto
Realizar un Plan de acción para llevar a cabo el proyecto (qué, quien, cuando, como y con que se llevará a cabo cada actividad del plan)
MEJORAR
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR

## Slide 32: La metodología seis sigma
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR

## Slide 33: Controlar
Determinar los mecanismos de control de riesgos, calidad, costo planificación, alcance y cambios del plan.
Determinar que registros se deben crear para llevar a cabo el progreso del proyecto
Asegurarse de que el objetivo final de proyecto se va a cumplir
Determinar como se van a mantener las ganancias del proyecto
Realización de un plan para la estabilización del proyecto
CONTROLAR
DEFINIR
MEDIR
ANALIZAR
MEJORAR

## Slide 34: 4. Caja de herramientas Seis Sigma

## Slide 35: Selección de proyectos
Soluciones eficientes :Ventana de cuadrantes “Facilidad de implantación/Impacto económico”
-
+
+
-
PROYECTO FÁCIL DE IMPLANTAR
IMPACTO ECONÓMICO
Proyecto 7
Proyecto 1
Proyecto 6
Proyecto 10
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 3
Proyecto 5
Proyecto 2
Proyecto 4
Proyecto n
Proyectos a implantar en primer lugar

## Slide 36: Tools & Templates by DMAIC Phase
Note: The relationship between the specific tool and the DMAIC phase is based on most likely usage as opposed to possible usage.

## Slide 37: Tools & Templates by DMAIC Phase continued
Note: The relationship between the specific tool and the DMAIC phase is based on most likely usage as opposed to possible usage.

## Slide 38: 5. Ejemplo
Presentación de la empresa
TELESA, es una empresa de Ingeniería de Sistemas avanzados de Telemática, Telecontrol, Comunicaciones y Automatización. Especializada en proyectos Integrales en todas sus fases, desde su concepción hasta el mantenimiento de su vida útil, Dentro de un marco de Apoyo Logístico Integrado, con aseguramiento de la calidad, control y actualización de la configuración óptima. Nuestra capacidad financiera, humana, tecnológica e innovadora, junto a nuestra independencia en la búsqueda de las soluciones más fiables, nos permite satisfacer el compromiso adquirido con el cliente

## Slide 39: Identificar y evaluar proyectos potenciales
La variable de FACTURACION resulta ser clave desde el punto de vista estratégico porque TELESA participa en un mercado muy competido por el precio, los márgenes de contribución por proyecto son pequeños y la variable financiera y de flujo de efectivo es clave para el éxito del negocio.

## Slide 40: Planteamiento del problema
El tiempo de para realizar la factura una vez terminados los proyectos no es aceptable.

## Slide 41: Identificar el cliente
Cliente AAA.
Este cliente representa más de la mitad de la facturación de la organización.
El proceso de facturación se maneja distinto al de los otros clientes.
Los productos y equipos que se instalan son específicos para este cliente.
El producto especifico de equipos e instalaciones se denomina como “redes”.

## Slide 42: El problema es especifico, observable, medible y manejable
ESPECIFICO: Existe el procedimiento de facturación que describe el cómo se realizan las facturas.
OBSERVABLE: Se cuenta con medición el cual se extrae del registro de medición de objetivos de facturación.
MEDIBLE: Actualmente, la medición es en porcentaje de proyectos terminados contra facturados.
Se quiere llegar al 96%.
MANEJABLE: El problema está limitado solo para los proyectos que se manejan con el cliente “Ericsson” para proyectos de “redes”.

## Slide 43: Reforzamiento
Misión
Reducir el tiempo entre el término del proyecto hasta la entrega de la factura al cliente de 15 a 30 días como máximo.
NO Insinuar la causa:
No se pretende influir por el momento en las causas y solo hay un acercamiento anecdótico del problema. El personal involucrado piensa que el problema puede tener múltiples causas, sin saber cuales pueden ser las de mayor impacto en la variable.

## Slide 44: Misión – situación de partida
Como una aproximación de la situación de partida y establecimiento de la misión del proyecto se realizaron algunas primeras mediciones con la variable de tiempo de entrega:
Se realizó un histograma con la información disponible. Hay cierta suspicacia de la calidad de la información pues no en todas las facturas se cuenta con registro real de datos y en otros casos se ha puesto la misma fecha de terminado y facturado.
En el eje de las x son rangos de cinco en cinco dias, luego entonces 49 indica mas bien facturas hechas 255 dias después de haber sido realizado el proyecto
Promedio 75 dias
Desviación 112 dias

## Slide 45: Objetivos del proyecto
La reducción del tiempo de facturación esta relacionada directamente con el desempeño de otros indicadores:
Reducción de días de cartera de las factura, es decir tiempo de la cobranza
Aumenta el flujo de efectivo.
Se reduce la carga financiera y de créditos a corto plazo.
Aumenta el margen de contribución de los proyectos
Se tiene mayor utilidad por proyecto
Es mas viable el crecimiento y expansión.
Mayor confianza de los inversionistas

## Slide 46: Calcular el costo de calidad
COSTO POR FALLAS INTERNAS:
Al mes de julio se ha calculado que no se han cobrado 7 millones 190 mil pesos de servicios e instalaciones ya terminadas.
Se estima que por lo menos 6 millones son de trabajos terminados que tienen más de 30 dias sin facturar. Este es el costo que debería desaparecer después de aplicada la metodología 6 sigma.
COSTO POR FALLAS EXTERNAS
Costos administrativos por parte del cliente pues no ha aprovisionado sistemáticamente lo que debe pagar. Estos costos administrativos y costos por confusión del cliente no se han estimado..

## Slide 47
COSTOS DE INSPECCION.
Se contrató recientemente personal para vigilar y monitorear el proceso de facturación. Su costo en un año es de 348 mil pesos
COSTOS POR PREVENCION
Se realiza capacitación y difusión del procedimiento sin el calculo de costos diferenciales.
No se han realizado otros costos por prevención = Para el proyecto se incurrirá en un nuevo costo que es una parte del sueldo del líder de proyecto que guiará la metodología seis sigma. Equivalentes a 60 mil pesos en cuatro meses.
Calcular el costo de calidad

## Slide 48: Calcular el costo de calidad
Los ahorros estimados en eliminación de costos de no calidad serían de 6 millones de pesos.
Los costos de inspección y prevención que se incurren por el proyecto son despreciables.
OTROS COSTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE:
Costo por el financiamiento para solventar el flujo de efectivo.
Costo por ventas perdidas
Costo por pérdida de confianza con el cliente = negocios futuros.
Costos por investigación.
Costos que incurre el cliente por aclaraciones y administración adicional.
Sin embargo el estudio de estos costos no es relevante pues el peso del costo de las cantidades que no se han cobrado es significativo.

## Slide 49: Programa de Actividades

## Slide 50: Resultados

## Slide 51: 6. Casos Orígenes de Six Sigma
Six Sigma como standard de medición en variaciones de producción puede encontrase desde 1920.
Muchos enfoques tales como: Cero defectos
"Six Sigma" fue patentado por el ingeniero de Motorola Bill Smith. ( "Six Sigma" is a federally registered trademark of Motorola).
En los 80, los ingenieros de Motorola decidieron que los niveles tradicionales de calidad no proveían suficiente información para el mejoramiento.
Se quería medir defectos por million de opportunities
Motorola desarrollo el nuevo Standard y creo una metodología, reportando 16.000 MMUSD de ahorros como resultado de sus proyectos six sigma.
Desde entonces cientos de compañías lo han seguido en todo el mundo:
  Por ejemplo General Electric ha mostrado los resultados más llamativos.

## Slide 52: El caso G.E.
“Six sigma is the only program I’ve ever seen where customers win employees are engaged in and satisfied by, shareholders are rewarded – everybody who touches it wins”
Jack Welch CEO General Electric 1998

## Slide 53: Ejemplo de implementación sistemática corporativa de six sigma
Objetivo: Pasar de 35.000 defectos por millón a 3,4 en todas las áreas relevantes de la compañía.
Estimación a priori de beneficios: 10 a 15% de las ventas, i.e. entre 7000 y 10000 millones de dólares.
VP de six sigma
Cambio en los programas de incentivos
  60% resultados financieros
  40% objetivos de six sigma

## Slide 54
En un año: 30.000 trabajadores entrenados en six sigma.
3000 proyectos de mejoramiento
Beneficios reales en primeros dos años:
  900 Millones de dólares
  Cambio en margen de operación de 14,8% a 18,9%.
Ambitos: Producción, venta, atención de clientes, diseño de productos, gestión financiera, contratos, etc.

## Slide 55: Some Last Thoughts on Six Sigma
In many areas, Six Sigma is not reasonably attainable.
Regardless, a goal of every performance improvement project should be to raise the Sigma rating.
Six Sigma is about continuous improvement.
In the words of Jack Welch, former Chairman of GE: “It’s the only program I’ve ever seen where customers win, employees are engaged and satisfied, and shareholders are rewarded.”
By the way, if Tiger Woods could putt at a level of Six Sigma, he would only miss one putt approximately every 150 years!

## Slide 56: Anexos
Select tools based on what you need to do
Use of tools is a good way to share knowledge among team members
The sequence of tool use documents the team’s thought process
Never use a tool that’s more complex than the problem that you’re trying to solve
Use enough tools to guarantee the success of the project
But…Don’t become a slave to the tools

## Slide 57: Define - Team Charter
What is the focus of the team’s efforts?
What are the boundaries of the effort?
What is the expected outcome?
Why is this important?
Who are the key players?

## Slide 58: Define - Thought Process Map
What is the problem?
Do we have any data and information on the problem?
What processes are being considered?
What are the key questions that need to be answered?

## Slide 59: Define - Top Level Process Map
Plan Participant
requests,completes and
mails a Distribution Request
Field Office/Outside Carrier
receives the request
Mail Room (N.O.)
receives application
Benefits Area sorts by plan
Benefits Processor
processes the check
Mailroom sends check to the
Plan Participant
Plan Participant receives
the check
Benefits Processor reviews
and processes applications
- Opens Mail
- Sorts Mail
- Delivers to Benefits Department
- Opens Mail
- Sorts by Plan
- Distributes to Processors
- Review for good order
- If not in good order, recycles
- If in good order, processes
- Reviews check to Distribution
Form
- If in good order, mails
- If not in good order, voids
check and reprocesses
- Places check in envelope
- Sends out the check
- Office Manager Reviews
- Carrier Reviews
- Mails request to National Office
Benefit Distributions - Top Level Map
What is the starting point of the process?
What is the end point of the process?
What are the major steps in the process?
Who is involved in the process?

## Slide 60: Measure - DPMO and Sigma
What is the output volume of the process?
What are the opportunities for error?
How many defects are produced?
What is the performance level of the process?
(Defects per million opportunities)

## Slide 61: Measure - Descriptive Statistics
Is our data normally distributed?
What are the confidence intervals?
Can we use our data for further analysis?

## Slide 62: Measure - Control Charts
Percent of Transactions Rejected
What are the performance trends?
Is variation within the normal range?
Is the process stable?
Is the process capable?

## Slide 63: Measure - Detailed Process Map
Who are the suppliers and customers?
What are the inputs and outputs?
Which inputs are controllable?
Where do we have issues?
What impacts cycle time?
Is there a hidden factory?
What % of the steps add value?

## Slide 64: Measure - Issues List
What goes wrong at each step in the process?
Where are the majority of the problems?
What functional areas are most affected?

## Slide 65: Analyze - Cause and Effect Matrix
What are the most important customer requirements?
What is the relationship of major process steps and inputs to customer requirements?
Where should we focus our improvement efforts?

## Slide 66: Analyze - Ishikawa (Fishbone)
Which of the process inputs are likely to contribute to the problem?
What are the categories of root causes?
What are the most likely root causes within each category?

## Slide 67: Analyze - Pareto
Pareto by Reason Code
What is the frequency of occurrence of each potential root cause?
Which root causes are likely to contribute most to our defects?
Which root causes should we focus on first?

## Slide 68: Analyze - Components of Variation (COV)
3
2
1
Reason Codes
.
Carrier
Form Type
Reason Code
Mutual
L S
1 2 3 4 1 2 3 4
Nationwide
L S
1 2 3 4 1 2 3 4
Travelers
L S
1 2 3 4 1 2 3 4
Nested Hierarchy
Dot Frequency Diagram
Where are the major sources of variation?
How much variation is present at each level of the hierarchy?
Where should we focus our efforts to reduce the variation?

## Slide 69: Improve - MSE
How real is the variation that we observe in our process?
Does the measurement system contribute to the variation?
Is the measurement system adequate?

## Slide 70: Improve - DOE
Which of the improvement ideas identified with other tools represent the largest payback with respect to the CBI?
Do multiple improvements work in concert to produce a better result?

## Slide 71: Improve - Action Items
Which of the validated improvements are we going to implement?
What is the expected benefit?
What are the key deliverables?
What is the implementation schedule?
How will we know that the Action Item was successfully implemented?

## Slide 72: Control - Control and Reaction Plan
Control/Reaction Plan for Distributions
Do the key outputs meet the performance standard?
What are the most likely causes of an out-of-standard condition?
What actions need to be taken?
Who is responsible to take the actions?

## Slide 73: Control - Control Charts
Percent of Transactions Rejected
What are the performance trends?
Are we holding the gains from our process improvements?
Is any further action required?

## Slide 74: Control - Business Impact (ABM)
What is the business impact of the process improvement?
How should the savings be reflected in the current plan or forecast?
Does the improvement free up capacity to satisfy new demand?

## Slide 75: Control - 4 Up
What is the CBI that we are addressing?
What are the Issues?
What are the Action Items?
What is the status of the project?
Six Sigma Monthly Update for: _______________
Black Belt/Green Belt:
Champion/Team Leader:
Executive Sponsor:
Project name:
Original Problem Statement
:
DMAIC Phase
:
Projected Financial Benefits
:
Completion Date
:
Project Deliverables/Results/Financial Benefits:
Key Issues by Category:
Action Items/Comments
:
I
IV
III
II