## Slide 1
Lección 4: La estimación local

## Slide 2
De los estimadores tradicionales al kriging

## Slide 3
Introducción
Objetivo
La estimación local consiste en evaluar (predecir) el valor de la variable regionalizada en un sitio no muestreado del espacio, utilizando para ello los datos circundantes disponibles.
Asimismo, se puede evaluar el valor promedio de la variable en un soporte mayor que el soporte de los datos.

## Slide 4
Los estimadores tradicionales (1)
Ejemplo introductorio
Se busca estimar el valor en el sitio “?” a partir de los valores en los sitios A, B, C, D, E, F.

## Slide 5
Los estimadores tradicionales (2)
Estimador del más cercano vecino
Atribuye toda la ponderación al dato más cercano al sitio a estimar. En este caso se trata del dato ubicado en C.

## Slide 6
Los estimadores tradicionales (3)
Estimador del inverso de la distancia
Asigna a cada dato una ponderación inversamente proporcional a (una potencia de) su distancia al sitio a estimar.
inverso de la distancia inverso del cuadrado de la distancia

## Slide 7
Los estimadores tradicionales (4)
Ventajas
Fáciles de ejecutar
Inconvenientes
Ambos estimadores no toman en cuenta la continuidad de la variable regionalizada: regularidad en el espacio, anisotropía
El más cercano vecino apantalla a todos los otros datos, luego omite parte de la información. El inverso de la distancia no considera las redundancias que existen entre datos agrupados
En ambos casos, el estimador privilegia los datos cercanos
No miden la precisión de la estimación

## Slide 8
Los estimadores tradicionales (5)
El kriging busca mejorar la ponderación de los datos al tomar en cuenta:
3) la continuidad de la variable regionalizada (variograma)
2) las redundancias entre los datos (posibles agrupamientos)
1) sus distancias al sitio a estimar
privilegia los datos cercanos si el variograma es muy regular
reparte la ponderación entre los datos si existe un efecto pepita
en caso de anisotropía, privilegia los datos ubicados a lo largo de las direcciones de mayor alcance
Asimismo, el kriging cuantifica la precisión de la estimación.

## Slide 9
Construcción del kriging (1)
El sistema de kriging se obtiene al plantear tres restricciones:
restricción de linealidad
Sea z(x) la variable regionalizada en estudio, {x,  1... n} los sitios con datos y x0 el sitio que se busca estimar.
La primera restricción consiste en escribir el estimador como una combinación lineal ponderada de los datos:
 buscar los ponderadores {, 1... n} y el coeficiente a

## Slide 10
Construcción del kriging (2)
restricción de insesgo
En el modelo probabilístico, el error cometido debe tener una esperanza nula:
 el estimador no tiende a sobreestimar o subestimar el valor real desconocido
Notas: 1) las mayúsculas se refieren a las magnitudes aleatorias, las minúsculas a las magnitudes determinísticas 2) el asterisco indica una estimación
E[Z*(x0) – Z(x0)] = 0

## Slide 11
Construcción del kriging (3)
restricción de optimalidad
Se busca minimizar la varianza del error cometido, que mide la amplitud potencial de dicho error
 búsqueda de la precisión máxima
minimizar var[Z*(x0) – Z(x0)]

## Slide 12
Plan de kriging (1)
¿Cuáles son los datos a utilizar en la estimación?
Se puede utilizar todos los datos disponibles (vecindad única) o sólo una parte de ellos (vecindad móvil)
 La vecindad única aumenta innecesariamente los tiempos de cálculo sin mejorar la precisión de la estimación, por lo que se prefiere a menudo trabajar con una vecindad móvil.
Hay que especificar la forma y el tamaño de esta vecindad.
La palabra vecindad se refiere a la zona del espacio, centrada en el sitio a estimar, donde se busca los datos que servirán en la estimación.

## Slide 13
Plan de kriging (2)
Forma de la vecindad móvil
Idealmente, la vecindad debería tener la forma de las curvas de isovalores del mapa variográfico, para tomar en cuenta la anisotropía en la correlación espacial de los datos.
En general, se suele tomar una vecindad en forma de elipse (2D) o elipsoide (3D), lo cual corresponde teóricamente a una anisotropía geométrica.

## Slide 14
Plan de kriging (3)
División en sectores angulares
Para mejorar la repartición de los datos en torno al sitio a estimar, es recomendable dividir la vecindad en sectores angulares y buscar datos en cada sector.

## Slide 15
Plan de kriging (4)
Tamaño de la vecindad móvil
Los parámetros más relevantes a considerar son: el alcance del variograma y la densidad de la malla de muestreo.
Factores que inducen a aumentar el tamaño:
Factores que inducen a disminuir el tamaño:
cambios en la continuidad espacial, irrelevancia de los datos lejanos, poca confiabilidad del variograma para las distancias muy grandes, tiempos de cálculo.
precisión, insesgo condicional

## Slide 16
Plan de kriging (5)
Validación cruzada
Para determinar el plan de kriging, se puede recurrir a la validación cruzada: probar varios planes y escoger aquel que entrega los resultados más satisfactorios
 precisión alcanzada
 sesgo condicional

## Slide 17
Varios tipos de kriging

## Slide 18
Kriging simple (1)
Hipótesis
Se conoce el valor promedio m de la variable regionalizada, el cual se asume representativo de cada región del espacio.
También se conoce el variograma (h), el cual presenta una meseta ()  2.

## Slide 19
Kriging simple (2)
Restricción de linealidad
La estimación en un sitio x0 se escribe como una combinación lineal ponderada de los datos circundantes, ubicados en los sitios {x,  1... n}:

## Slide 20
Kriging simple (3)
Restricción de insesgo
La esperanza del error de estimación vale:
Para anular esta esperanza, se plantea

## Slide 21
Kriging simple (4)
Restricción de optimalidad
La varianza del error de estimación se expresa en función del variograma:
La minimización requiere anular las derivadas de esta expresión con respecto a las incógnitas {,  1... n}.

## Slide 22
Kriging simple (5)
Sistema de ecuaciones finales
Se llega al siguiente sistema de ecuaciones lineales:
mide las redundancias entre datos
mide la influencia de los datos sobre el valor a estimar
(insesgo)

## Slide 23
Kriging simple (6)
Precisión de la estimación
El valor mínimo de la varianza del error de estimación se llama varianza de kriging y vale:
Caso particular de un efecto pepita puro
Los ponderadores se anulan y el estimador es igual a la media conocida. La varianza de kriging es igual a la varianza a priori 2.

## Slide 24
Kriging simple (7)
Ilustración: variograma esférico de meseta 1 en una dimensión
kriging
varianza de kriging
peso de la media
La media tiene un peso complementario al peso acumulado de los datos. Su rol es compensar la falta de información cuando los datos son escasos o alejados.

## Slide 25
Kriging ordinario (1)
Hipótesis
Se desconoce el valor promedio de la variable regionalizada
Se conoce el variograma (h), el cual puede o no tener meseta
El considerar el valor de la media como desconocido permite generalizar el estimador a situaciones donde esta media no es constante en el campo: la media puede variar de una región a otra del espacio, siempre que sea aproximadamente constante en cada vecindad de kriging.

## Slide 26
Kriging ordinario (2)
Restricción de linealidad
La estimación en un sitio x0 se escribe como una combinación lineal ponderada de los datos circundantes, ubicados en los sitios {x,  1... n}:

## Slide 27
Kriging ordinario (3)
Restricción de insesgo
La esperanza del error de estimación vale:
Siendo m desconocida, la única alternativa es plantear

## Slide 28
Kriging ordinario (4)
Restricción de optimalidad
La varianza del error de estimación se expresa en función del variograma:
La minimización de esta expresión bajo la restricción de insesgo requiere introducir una incógnita adicional llamada multiplicador de Lagrange, denominada .

## Slide 29
Kriging ordinario (5)
Sistema de ecuaciones finales
mide las redundancias entre datos
mide la influencia de los datos sobre el valor a estimar
insesgo

## Slide 30
Kriging ordinario (6)
Precisión de la estimación
El valor mínimo de la varianza del error de estimación se llama varianza de kriging y vale:
Caso particular de un efecto pepita puro
Los ponderadores son iguales a 1/n, de modo que el estimador coincide con la media aritmética de los datos. La varianza de kriging supera levemente la varianza a priori.

## Slide 31
Kriging ordinario (7)
Ilustración: variograma esférico de meseta 1 en una dimensión
kriging
varianza de kriging

## Slide 32
Otros tipos de kriging
Existen otras variantes del kriging:
kriging universal
kriging intrínseco
kriging con deriva externa
kriging trigonométrico
kriging transitivo: se plantea en un marco determinístico
kriging aleatorio: la posición de los datos es incierta
kriging lognormal: recurre a una transformada logarítmica
kriging de indicadores, kriging disyuntivo, kriging multigaussiano: caracterizan el valor desconocido por una distribución de probabilidad
marco no estacionario (media variable en el espacio)

## Slide 33
Propiedades del kriging

## Slide 34
Observaciones sobre el kriging
El sistema de kriging toma en cuenta
aspectos geométricos: distancias entre el sitio a estimar y los datos; redundancias entre los datos
aspectos de continuidad espacial: regularidad, anisotropía
Los ponderadores y la varianza de kriging no toman en cuenta los valores de los datos.
Salvo excepciones, los ponderadores de kriging pueden ser negativos, lo que a veces desemboca en estimaciones negativas.
El sistema de kriging es regular (entrega una solución única) siempre que no existan datos duplicados.

## Slide 35
Propiedades del kriging (1)
Interpolación exacta: estimar un sitio con dato devuelve el valor medido en este sitio
Suavizamiento: la dispersión de los valores estimados es menor que la dispersión de los valores verdaderos
 el kriging tiende a subestimar las zonas de altas leyes y sobreestimar las zonas de bajas leyes
Aditividad: el kriging del valor promedio de un sector es el promedio de las estimaciones puntuales en este sector
Insesgo: la media de los errores cometidos en una región de gran tamaño se acerca a cero

## Slide 36
Propiedades del kriging (2)
Sesgo condicional: en las zonas cuya estimación supera una ley de corte, la media de los errores puede diferir de cero
 propiedad a evitar o minimizar, de lo contrario se incurre en una mala apreciación del valor del negocio minero
 elegir una vecindad de kriging suficientemente grande

## Slide 37
El kriging de bloques (1)
El kriging también puede emplearse para estimar el valor de la variable regionalizada sobre un soporte mayor que el soporte de los datos (“bloque”).
Dos alternativas:
discretizar el bloque en muchos puntos, estimar el valor de cada punto y promediar las estimaciones puntuales
evaluar directamente el valor del bloque, sin recurrir a estimaciones puntuales
 costoso en cálculos; no permite calcular la varianza de estimación

## Slide 38
El kriging de bloques (2)
El plantear las tres etapas de construcción del kriging conduce al sistema de kriging de bloques.
Este sistema sólo difiere del sistema puntual en el miembro de la derecha. El cálculo numérico de este miembro requiere una discretización (no confundir con una estimación del bloque vía discretización en varios puntos).
El kriging de bloques posee las siguientes propiedades:
suavizamiento
insesgo, pero posible sesgo condicional
aditividad

## Slide 39
Aplicación a los datos mineros

## Slide 40
Elección del plan de kriging (1)
Se compara tres planes de kriging por “jack-knife”: estimar 902 datos a partir de los 1474 datos restantes. La variable en estudio es la ley de cobre.
Plan 1: estimar con los 2 datos más cercanos
Plan 2: estimar con los 24 datos más cercanos (3 por octante)
Plan 3: estimar con los 48 datos más cercanos (6 por octante)
En cada caso, se recurre al kriging ordinario, que sólo requiere especificar el modelo variográfico (media desconocida).

## Slide 41
Elección del plan de kriging (2)
Histogramas de los errores cometidos
Las medias de los errores son casi nulas  insesgo
La mayor precisión se alcanza en los planes 2 y 3

## Slide 42
Elección del plan de kriging (3)
Nubes de correlación entre leyes reales y estimadas
El sesgo condicional y la dispersión de la nube son mínimos en los planes 2 y 3.

## Slide 43
Kriging de las leyes de cobre a partir de los datos de exploración (1)
Kriging ordinario de las leyes en un banco con el plan 2

## Slide 44
Kriging simple de las leyes (media = 0.98% Cu)
Kriging de las leyes de cobre a partir de los datos de exploración (2)

## Slide 45
Kriging ordinario de bloques de soporte 5m  5m  12m
Kriging de las leyes de cobre a partir de los datos de exploración (3)

## Slide 46
Kriging ordinario de bloques de soporte 25m  25m  12m
Kriging de las leyes de cobre a partir de los datos de exploración (4)

## Slide 47
Categorización de recursos (1)
No todos los bloques estimados tienen el mismo grado de confiabilidad. Por ende, se suele definir varias categorías de recursos:
recursos medidos: mayor grado de confiabilidad
recursos indicados: confiabilidad mediana
recursos inferidos: poca confiabilidad
Los recursos medidos + indicados se denominan demostrados y son aquellos que se consideran para el inventario de recursos. Ahora bien, la definición de cada categoría es muy vaga y depende en gran parte del criterio del especialista.

## Slide 48
Categorización de recursos (2)
Existe una categorización similar para las reservas (probadas, probables), que son la fracción de los recursos que se puede explotar técnica y económicamente.
Una manera de identificar las categorías consiste en clasificar los bloques según su varianza de estimación (la definición de las varianzas límites debe tomar en cuenta el tipo de yacimiento y la malla de muestreo).
Otros criterios: número de datos en la vecindad de kriging, distancia promedio de los datos cercanos, criterio geológico, etc.
 ¿pertinencia de la categorización?

## Slide 49
Categorización de recursos (3)
Un ejemplo “molestoso”: categorización a partir de dos medidas de incertidumbre (varianza de kriging y varianza de un conjunto de simulaciones condicionales)
A diferencia del kriging, las simulaciones condicionales toman en cuenta la mayor incertidumbre que existe en las zonas de altas leyes debido al efecto proporcional.

## Slide 50
Estimación de las leyes de cobre a partir de los pozos de tronadura (1)
costo mina  0.6 US$/t; costo planta  4.4 US$/t; recuperación  0.8; costo fundición  770 US$/t; precio cobre  1870 US$/t
Parámetros asociados a una ley de corte de 0.5% Cu:

## Slide 51
Estimación de las leyes de cobre a partir de los pozos de tronadura (2)
Resultados económicos para una ley de corte de 0.5% Cu

## Slide 52
Influencia de los parámetros en los resultados del kriging

## Slide 53
Configuración de kriging
Se busca estimar el valor en el sitio “?” a partir de los valores en los sitios A, B, C, D, E, F.

## Slide 54
Influencia del comportamiento del variograma en el origen (1)
Variograma lineal v/s variograma parabólico en el origen
esférico (alcance 1, meseta 1)
Gaussiano (alcance 1, meseta 1)

## Slide 55
Influencia del comportamiento del variograma en el origen (2)
esférico (alcance 1, meseta 1)
esférico (0.5) + pepita (0.5)
Variograma lineal v/s variograma con discontinuidad en el origen

## Slide 56
Influencia del comportamiento del variograma en el origen (3)
esférico (alcance 1, meseta 1)
efecto pepita puro (meseta 1)
Variograma lineal v/s variograma totalmente pepítico

## Slide 57
Influencia de la meseta del variograma
esférico (alcance 1, meseta 1)
esférico (alcance 1, meseta 2)
Se toma el modelo esférico como referencia

## Slide 58
Influencia del alcance del variograma (1)
esférico (alcance 1, meseta 1)
esférico (alcance 2, meseta 1)

## Slide 59
Influencia del alcance del variograma (2)
esférico (alcance 1, meseta 1)
esférico (alcance 0.5, meseta 1)

## Slide 60
Influencia del efecto de hoyo del variograma
esférico (alcance 1, meseta 1)
seno cardinal (semi-período 0.2)

## Slide 61
Influencia de la anisotropía del variograma
esférico (alcance 1, meseta 1)
esférico anisótropo (meseta 1, alcances 2 [N45E] y 0.5 [N45O])

## Slide 62
Influencia del tipo de kriging: simple u ordinario (1)
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging ordinario
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging simple

## Slide 63
Influencia del tipo de kriging: simple u ordinario (2)
esférico (alcance 0.5, meseta 1) kriging ordinario
esférico (alcance 0.5, meseta 1) kriging simple

## Slide 64
Influencia del tipo de kriging: puntual o de bloque (1)
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging puntual
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging de un bloque 0.25  0.25

## Slide 65
Influencia del tipo de kriging: puntual o de bloque (2)
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging de un bloque 0.5  0.5
esférico (alcance 1, meseta 1) kriging de un bloque 1.0  1.0

## Slide 66
Ejercicios
Buscar un plan de kriging adecuado para las leyes de cobre y oro.
kt3d, locxyz, histplt, scatplt, condbias
A partir de los sondajes de exploración, estimar las leyes de cobre y oro en los bloques 25m × 25m × 12m e ilustrar las propiedades del kriging.
kt3d, pixelplt, histplt, scatplt, condbias
A partir de los pozos de tronadura, krigear las leyes de cobre en los bloques 25m × 25m × 12m. Comparar los resultados económicos obtenidos con aquellos que se obtendrían al estimar cada bloque por su pozo central.
kt3d, Excel

## Slide 67
Archivos de parámetros de los programas GSLib

## Slide 68
Plan de kriging (1)
Parameters for KT3D
*******************
START OF PARAMETERS:
muestras1.dat -file with data
0 1 2 3 4 0 - columns for DH,X,Y,Z,var,sec var
-1.0 1.0e21 - trimming limits
2 -option: 0=grid, 1=cross, 2=jackknife
muestras2.dat -file with jackknife data
1 2 3 4 0 - columns for X,Y,Z,vr and sec var
0 -debugging level: 0,1,2,3
jackknife.dbg -file for debugging output
jack_Cu_plan2.out -file for kriged output
50 0.5 1.0 -nx,xmn,xsiz
50 0.5 1.0 -ny,ymn,ysiz
1 0.5 1.0 -nz,zmn,zsiz
1 1 1 -x,y and z block discretization
1 24 -min, max data for kriging
3 -max per octant (0-> not used)
100.0 100.0 150.0 -maximum search radii
0.0 0.0 0.0 -angles for search ellipsoid
1 2.302 -0=SK,1=OK,2=non-st SK,3=exdrift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -drift: x,y,z,xx,yy,zz,xy,xz,zy
0 -0, variable; 1, estimate trend
extdrift.dat -gridded file with drift/mean
4 - column number in gridded file
2 0.05 -nst, nugget effect
1 0.13 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
15.0 15.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert
1 0.28 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert

## Slide 69
Parameters for locxyz
*********************
START OF PARAMETERS:
jack_Cu_plan2.out -file with data
1 2 7 - columns for X, Y, variable
3 -1.0e21 1.0e21 - columns for Z and coordinate limits
-998.0 1.0e21 - trimming limits
mapa_error_Cu_plan2.ps -file for PostScript output
0.0 400. -xmn,xmx
0.0 600. -ymn,ymx
1 -0=data values, 1=cross validation
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
1 -0=gray scale, 1=color scale
0 -0=no labels, 1=label each location
0.0 3.0 0.5 -gray/color scale: min, max, increm
0.25 -label size: 0.1(sml)-1(reg)-10(big)
Plan 2 -Title
Plan de kriging (2)

## Slide 70
Parameters for HISTPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
jack_Cu_plan2.out -file with data
7 0 - columns for variable and weight
-1.0e21 1.0e21 - trimming limits
hist_error_Cu_plan2.ps -file for PostScript output
-2.0 2.0 -attribute minimum and maximum
0.25 -frequency maximum (<0 for automatic)
20 -number of classes
0 -0=arithmetic, 1=log scaling
0 -0=frequency, 1=cumulative histogram
0 - number of cum. quantiles (<0 for all)
2 -number of decimal places (<0 for auto.)
Plan 2 -title
1.5 -positioning of stats (L to R: -1 to 1)
-1.1e21 -reference value for box plot
Plan de kriging (3)

## Slide 71
Parameters for SCATPLT
**********************
START OF PARAMETERS:
jack_Cu_plan2.out -file with data
5 4 0 0 - columns for X, Y, wt, third var.
-1.0 1.0e21 - trimming limits
scatplt_Cu_plan2.ps -file for Postscript output
0.0 3.0 0 -X min and max, (0=arith, 1=log)
0.0 3.0 0 -Y min and max, (0=arith, 1=log)
1 -plot every nth data point
0.5 -bullet size: 0.1(sml)-1(reg)-10(big)
0.0 2.0 -limits for third variable gray scale
Plan 2 -title
Plan de kriging (4)
CONDBIAS: Conditional Statistics
********************************
START OF PARAMETERS:
jack_Cu_plan2.out \Input data file
5 4 \column for estimate, true
-1.0 1.0e21 \tmin,tmax
condb_Cu_plan2_regresion.out \Output for conditional bias
20 \number of classes
condb_Cu_plan2_leyesmedias.out \Output for mean above cutoff
30 0.0 0.1 \number of cutoffs, start, inc

## Slide 72
Kriging de bloques (1)
Parameters for KT3D
*******************
START OF PARAMETERS:
muestras.dat -file with data
0 1 2 3 4 0 - columns for DH,X,Y,Z,var,sec var
-1.0 1.0e21 - trimming limits
2 -option: 0=grid, 1=cross, 2=jackknife
Grilla_25x25.dat -file with jackknife data
1 2 3 5 0 - columns for X,Y,Z,vr and sec var
0 -debugging level: 0,1,2,3
kt3d.dbg -file for debugging output
kriging_Cu25_exploracion.out -file for kriged output
16 12.5 25.0 -nx,xmn,xsiz
24 12.5 25.0 -ny,ymn,ysiz
11 11.0 12.0 -nz,zmn,zsiz
10 10 1 -x,y and z block discretization
1 24 -min, max data for kriging
3 -max per octant (0-> not used)
100.0 100.0 150.0 -maximum search radii
0.0 0.0 0.0 -angles for search ellipsoid
1 2.302 -0=SK,1=OK,2=non-st SK,3=exdrift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -drift: x,y,z,xx,yy,zz,xy,xz,zy
0 -0, variable; 1, estimate trend
extdrift.dat -gridded file with drift/mean
4 - column number in gridded file
2 0.05 -nst, nugget effect
1 0.13 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
15.0 15.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert
1 0.28 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert

## Slide 73
Kriging de bloques (2)
Parameters for KT3D
*******************
START OF PARAMETERS:
Grilla_25x25_desfasada.dat -file with data
0 1 2 3 4 0 - columns for DH,X,Y,Z,var,sec var
-1.0 1.0e21 - trimming limits
2 -option: 0=grid, 1=cross, 2=jackknife
Grilla_25x25.dat -file with jackknife data
1 2 3 5 0 - columns for X,Y,Z,vr and sec var
0 -debugging level: 0,1,2,3
kt3d.dbg -file for debugging output
kriging_Cu25_explotacion.out -file for kriged output
16 12.5 25.0 -nx,xmn,xsiz
24 12.5 25.0 -ny,ymn,ysiz
11 11.0 12.0 -nz,zmn,zsiz
10 10 1 -x,y and z block discretization
1 24 -min, max data for kriging
3 -max per octant (0-> not used)
100.0 100.0 150.0 -maximum search radii
0.0 0.0 0.0 -angles for search ellipsoid
1 2.302 -0=SK,1=OK,2=non-st SK,3=exdrift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -drift: x,y,z,xx,yy,zz,xy,xz,zy
0 -0, variable; 1, estimate trend
extdrift.dat -gridded file with drift/mean
4 - column number in gridded file
2 0.05 -nst, nugget effect
1 0.13 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
15.0 15.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert
1 0.28 0.0 0.0 0.0 -it,cc,ang1,ang2,ang3
100.0 100.0 180.0 -a_hmax, a_hmin, a_vert

## Slide 74
Kriging de indicadores (1)
Principio
Se busca caracterizar el valor en el sitio “?” por una distribución de probabilidad, la cual refleja la incertidumbre en este sitio.

## Slide 75
Kriging de indicadores (2)
La estimación de cada indicador se interpreta como la probabilidad que el valor verdadero sea menor que la ley de corte asociada.

## Slide 76
Kriging de indicadores (3)
Se debe corregir las estimaciones para que sean crecientes entre 0 y 1, luego interpolarlas y hacer un eventual cambio de soporte.
corrección ascendente
corrección descendente
corrección final
interpolación/extrapolación
cambio de soporte