## Slide 1
Anexo: principios de simulación geoestadística

## Slide 2
Motivación (1)
El kriging suaviza: los valores estimados son menos dispersos que los valores verdaderos
no se puede predecir la ocurrencia de valores extremos
puede dar la impresión de que todo es mineral (leyes estimadas sobre la ley de corte, cuando esta última es baja)
La varianza de kriging incorpora información geométrica y de continuidad espacial, pero no la información local. Luego, no mide todas las fuentes de incertidumbre (no toma en cuenta el efecto proporcional)

## Slide 3
Motivación (2)
La simulación busca construir mapas de valores que reproducen la variabilidad real de la variable en estudio (histograma, variograma...)
  cada mapa representa un escenario plausible
  se puede construir numerosos escenarios “equiprobables”
Uso de las simulaciones
  análisis de riesgo: escenario más optimista / pesimista
  estimación: promediar los escenarios
  medición de la incertidumbre: qué tan distintos son los escenarios

## Slide 4
Motivación (3)
Ejemplo: leyes de cobre en un yacimiento pórfido cuprífero

## Slide 5
Motivación (4)
La simulación se basa en la interpretación de la variable regionalizada como una realización de un proceso aleatorio. Consiste en construir otras realizaciones de este mismo proceso.
Para ello, es preciso conocer completamente el proceso aleatorio, es decir, el conjunto de sus distribuciones de probabilidad multivariables
  distribución univariable (histograma)
  distribuciones bivariables (variograma, etc.)
  distribuciones trivariables, etc.

## Slide 6
Motivación (5)
Simulación no condicional: no toma en cuenta los valores de los datos en los sitios de muestreo. Sólo produce realizaciones de un proceso aleatorio con ciertas distribuciones multivariables.
Simulación condicional: reproduce además los valores de los datos en los sitios de muestreo. Produce realizaciones del proceso aleatorio condicionado a los valores de los datos (noción de distribución condicional o a posteriori).
 más realista
 en un sitio con dato, todos los escenarios reproducen este dato
 lejos de los datos, la simulación se vuelve no condicional

## Slide 7
Modelos para la simulación (1)
Simulación de variables continuas (leyes)

## Slide 8
Modelos para la simulación (2)
Simulación de variables categóricas (tipo de roca, etc.)
Modelo plurigaussiano
Modelo de hojas muertas
Modelo jerárquico

## Slide 9
Modelos para la simulación (3)
Procesos puntuales
Puntos agrupados
Proceso de repulsión
Proceso de Poisson

## Slide 10
Modelos para la simulación (4)
Simulación de conjuntos aleatorios (redes de fractura)
Modelo fractal
Modelo Booleano
Modelo jerárquico

## Slide 11
Ejemplo: datos mineros (1)
Simulaciones con modelo multi-Gaussiano
Leyes de cobre simuladas en una malla de 2m × 2m (50 realizaciones)

## Slide 12
Rebloquear a unidades de selección minera (10m × 10m × 12m)
  Para cada bloque y cada realización, se calcula el promedio aritmético de las leyes simuladas en este bloque
Ejemplo: datos mineros (2)

## Slide 13
Evaluación de las leyes de bloques y de su incertidumbre
  El promedio de las realizaciones es parecido al kriging
  La varianza de las realizaciones es distinta a la de kriging; en particular, incorpora el efecto proporcional
Ejemplo: datos mineros (3)

## Slide 14
Evaluación de recursos recuperables sobre una ley de corte de 0.5%Cu
  Cálculo de tonelajes, leyes medias sobre una ley de corte
  Estos mapas no pueden ser obtenidos por kriging, debido al suavizamiento de éste
Ejemplo: datos mineros (4)

## Slide 15
Otras posibles aplicaciones
Análisis de riesgo: cálculo del VAN en cada realización
Categorización de recursos y reservas
Diseño de rajo óptimo
Planificación minera: ¿qué variabilidad de leyes se espera en la planta?
Control de leyes: ¿cuál es la decisión más oportuna para cada bloque: mandar a planta o a botadero?
Reconciliación de leyes mina / planta
Extensiones:
Simulación multivariable
Simulación de variables geotécnicas o metalúrgicas
Simulación de variables categóricas
Ejemplo: datos mineros (5)