## Slide 1
Seminario
Rol del cristal en la creación
de clima interior y eficiencia energética
Alain J. Kaczorowski
AGENTE DEL GRUPO AGC PARA CHILE Y ARGENTINA

## Slide 2: Contenido
Filosofía General
  + Comodidad
  + Economía
Los Cristales Antisolares
  Algunas Definiciones
  El Float – El Vidrio Flotado – El Cristal
  Los Cristales Pirolíticos reflectivos
  Los Cristales Piroliticos con filtro infrarrojo
  Los Cristales de Baja Emisividad
  Los Cristales con Capa al Vacio de filtro infrarrojo
  y baja emisividad (Low-E).

## Slide 3: Filosofía General: Confort
Sensación térmica estable y homogénea
“No se puede tener los pies fríos y la cabeza caliente
y decir que en promedio uno está cómodo”
Buena iluminación natural
“Mejora el ánimo y la productividad”
Control del encandilamiento
“Sin cortinas ni anteojos”
Estética interior
Bajo nivel de ruido
El confort es un derecho, no un lujo.

## Slide 4: Filosofía General: Economía
Tendencia a reducir los Gastos Operativos
Aprovechar la iluminación natural
Controlar la energía solar incidente
Aislar térmicamente
Mantener las prestaciones en el tiempo
Aumentar la superficie aprovechable (UF/m2)
Los Gastos Operativos suelen aumentar durante toda la vida útil del edificio

## Slide 5
Gastos de energía de un edificio de oficina La situación europea
Iluminación
Enfriamiento
Otros
Instalaciones
Calefacción
0
5
10
15
20
25
30
35
Cuenta de luz Euro/m2
Climatización de un edifico de prestigio
Climatización de un edificio estándar
Planta libre
La piel exterior del edificio puede afectar de 70 a 90 % el gasto de energía.
El cristal debería tener preferentemente las características siguientes :
  Baja entrada de calor
  Alta transmisión de luz
  Buena aislación térmica

## Slide 6: Objetivos de Fondo: La Ecología
Es una preocupación global
Es una responsabilidad moral
Es un desafío profesional
Las viviendas y los edificios se proyectan para varios decenios.
La incidencia de una decisión económica debe mirarse en el largo plazo.
“La eterna vuelta de Nietzsche”

## Slide 7: El Sol : La variable principal

## Slide 8
LUZ
CALOR
Energía directa (ondas cortas)
Energía indirecta (ondas largas)

## Slide 9: Algunas definiciones... La radiación solar
0
0.5
1.0
1.5
Intensidad W/m2.nm
Longitud de onda µm
0
1.0
1.5
2.0
0.38
0.78
Luz
2.50
Calor

## Slide 10: Algunas definiciones... La Transmisión de Luz : TL
Reflexión de Luz (RL)
Absorción de Luz
Transmisión de Luz (TL)

## Slide 11: Algunas Definiciones... El Factor Solar : FS
Reflexión Energética (RE)
Energía Reirradiada
Transmisión
de Energía
Directa (TED)
Energía Reirradiada
Absorción
Energética (AE)
Factor Solar (FS)
Ecuación energética: 1 = TED + AE + RE

## Slide 12: Algunas Definiciones... El Coeficiente de Sombra (Shading coeficient)
EL FACTOR SOLAR (FS) DE UN CRISTAL INCOLORO
DE 3 mm DE ESPESOR = 87 %
LA RELACION DEL FACTOR SOLAR DE CUALQUIER
CRISTAL A ESE CRISTAL DE REFERENCIA
SE EXPRESA COMO :
FACTOR SOLAR
0,87
ESO ES EL COEFICIENTE DE SOMBRA (Shading)
NO TIENE UNIDADES (ES UNA RELACÍON)
SE USA EN CALCULOS DE CLIMATIZACIÓN

## Slide 13: Algunas definiciones... El Valor-U (no depende del sol...)
Temperatura interior :
Tint
Temperatura exterior :
Text
Convección (y conducción)
Radiación
Conducción
Valor-U =
(W/m2.∆K)
Radiación
Convección (y conducción)
El calor siempre viaja
del punto caliente al frío

## Slide 14: En resumen Parámetros claves para caracterizar un cristal...
TL : Transmisión de Luz
RL : Reflexión de Luz
FS : Factor Solar
CS (ShC) : Coeficiente de Sombra (Shading Coef.)
Valor-U : Valor-U (o Valor-k)
Parámetros estéticos
  Color en reflexión, en transmisión
Aspectos del ‘Procesamiento’
Tratamiento térmico, serigrafía,...

## Slide 15: Discusión Parámetros claves para caracterizar y comparar un cristal...
¿ Factor Solar o Valor-U ?
Ganancia Relativa de Calor
(RHG Relative Heat Gain)
= ([630 W x ShC] + [8ºC x Valor U]) expresado en W/m2
Ejemplos
ShC = 0,40 Valor-U = 5,5 RHG = 296 W/m2
ShC = 0,25 Valor-U = 5,5 RHG = 201 W/m2
ShC = 0,40 Valor-U = 2,8 RHG = 274 W/m2
ShC = 0,25 Valor-U = 2,8 RHG = 180 W/m2

## Slide 16: Discusión Parámetros claves para caracterizar y comparar un cristal...
¿ Alta transmisión de Luz o Factor Solar bajo ?
* La luz se puede controlar con cortinas
* El calor que entró por el vidrio NO se puede controlar a posteriori

## Slide 17
Float incoloro: Mucha luz, mucho calor
100
0
50
280 380 780 1000 2000 2500 2700
Float incoloro con capa selectiva:
Mucha luz, poco calor
Transmisión energética
Longitud de Onda [nm]
Nuevo concepto importante ... La Selectividad
Selectividad =
Transmisión de Luz
Factor Solar
<= 2

## Slide 18: LOS CRISTALES DE CONTROL SOLAR

## Slide 19: TRES FORMAS DE CONTROL SOLAR 1) Absorber la energía 2) Reflejar la energía 3) Filtrar la energía (los rayos infra-rojos)
Reflexión Energética (RE)
Energía Reirradiada
Transmisión
de Energía
Directa (TED)
Energía Reirradiada
Absorción
Energética (AE)
Factor Solar (FS)
Ecuación energética: 1 = TED + AE + RE

## Slide 20: Control solar ¿Como disminuir el Factor Solar (FS) ?
Modificar la composición del cristal para aumentar la absorción energética (AE)
  Vidrio flotado de color
Aplicar una capa metálica para cambiar la reflexión (RE), la absorción (AE) y/o la emisividad
  Capas pirolíticas (aplicadas en caliente)
    Capa reflectiva metálica
    Capa no reflectiva, con filtro para radiación infrarroja.
  Capas al Vacío (aplicadas en Magnetrón)
    Capa reflectiva metálica absorbente
    Capa reflectiva o no, con filtro para radiación infrarroja

## Slide 21
EL VIDRIO FLOTADO
Alias “El Float”
Alias “El Cristal”

## Slide 22
Arena
(70 %)
Fundentes (15 %)
Estabilizadores (15 %)
Soda
Limestone
Dolomite
Feldspath
Horno
Cristal de color (bronce, gris, verde,...)
Peso
: + óxidos metálicos
: 2.5 kg/m2/mm
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Los cristales coloreados en la masa
Baja reflexión
Alta absorción de energía
Bronce – Gris – Verde – Azul - Rosado

## Slide 24
Transmission
Longitud de Onda
El Cristal flotado coloreado en la masa
La Selectividad de los Colores
100
0
50
Float incoloro 6 mm
TL = 89 % / FS = 85 %
Selectividad = 89/85 = 1,05
Float gris 6 mm
TL = 43 % / FS = 58 %
Selectividad = 43/58 = 0,77
Float verde 6 mm
TL = 73 % / FS = 56 %
Selectividad = 73/56 = 1,30
Float azul oscuro 6 mm
TL = 33 % / FS = 40 %
Selectividad = 33/40 = 0,82

## Slide 25
LOS CRISTALES
PIROLITICOS
REFLECTIVOS

## Slide 26: PYROLISIS
CAPA DE ÓXIDOS METÁLICOS DEPOSITADA SOBRE FLOAT CALIENTE A LA SALIDA DEL HORNO
PARA AUMENTAR LA REFLEXIÓN ENERGÉTICA (RE)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27
LOS CRISTALES PIROLÍTICOS REFLECTIVOS
LA CAPA METÁLICA PUEDE SER COLOCADA HACIA
EL INTERIOR (CARA #2) : EL REFLEJO TOMA COLOR
EL EXTERIOR (CARA #1) : EL REFLEJO ES ESPEJADO
#2
CARAS # 1 2 3 4
#1

## Slide 28
Transmisión
Longitud de Onda
100
0
50
Float verde 6 mm
Selectividad = 73/56 = 1,30
Pirolítico tipo 1 s/verde 6 mm
Selectividad = 31/34 = 0,91
LOS CRISTALES PIROLITICOS La Selectividad de las Capas Pirolíticas reflectivas
Pirolítico tipo 2 s/verde 6 mm
Selectividad = 54/44 =1,23
La capa metálica reflectiva modifica
La Transmisión de Luz (TL) y el
Factor Solar (FS) y por ende,
la selectividad

## Slide 29
LOS CRISTALES
PIROLITICOS
CON FILTRO INFRARROJO

## Slide 30
LOS CRISTALES PIROLÍTICOS
CON FILTRO INFRARROJO
SE RECOMIENDA COLOCAR LA CAPA HACIA EL INTERIOR.
NO HAY DIFERENCIA DE ASPECTO.
SE PUEDE APROVECHAR LA BAJA EMISIVIDAD DE ESAS CAPAS.
#2
CARAS # 1 2 3 4

## Slide 31
LOS CRISTALES CON
CAPA DE BAJA EMISIVIDAD
(LOW-E)

## Slide 32: Otra Definición... LA BAJA EMISIVIDAD
LA EMISIVIDAD ES UNA PROPIEDAD DE SUPERFICIE DE LOS MATERIALES QUE DEFINE LA CAPACIDAD DE EMITIR o ABSORBER RADIACIONES.
UN CUERPO OPACO TIENE UNA ABSORCIÓN Y UNA EMISIVIDAD ELEVADAS.
UNA CAPA DE BAJA EMISIVIDAD NO ABSORBE LA RADIACIÓN (INFRARROJA) Y LA DEVUELVE HACIA SU FUENTE DE ORIGEN.

## Slide 33
INVIERNO
VERANO
EXTERIOR
INTERIOR
EXTERIOR
INTERIOR
Los cristales de baja emisividad reflejan el calor
(rayos infrarrojos) hacia el lado mas caliente.

## Slide 34
Transmisión
Longitud de Onda
100
0
50
Float verde 6 mm
Selectividad = 73/56 = 1,30
Los Cristales Pirolíticos con filtro infrarrojo Selectividad
Pirolítico Low-e s/verde 6 mm
Selectividad = 55/42 = 1,31
La Transmisión Luminosa y el Factor Solar
Bajan parejo y no se altera la selectividad.
Incluso se mejora.

## Slide 35
LOS CRISTALES CON
CAPA AL VACÍO CON FILTRO INFRARROJO Y
DE BAJA EMISIVIDAD
(LOW-E)

## Slide 36: LOS CRISTALES CON CAPA AL VACÍO MAGNETRON (Fuera de línea)
Cátodos (-)
Gas ionizado (+)
Imanes
Capa
Cristal
Gas
Anodos
+
+
+
+
+
+
+
CAPAS SECUENCIALES DE METALES PUROS (Ti, Zn, Au, Ag, ...)
REFLEXIÓN Y ABSORCIÓN VARIABLES CON O SIN LOW-E.
CAPA MAS DELICADA.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37
CRISTALES CON CAPA AL VACÍO
CON FILTRO INFRARROJO Y
DE BAJA EMISIVIDAD
#2
CARAS # 1 2 3 4
PERMITEN COMBINAR Y OPTIMIZAR LAS 3 FORMAS DE CONTROLAR LA ENERGIA SOLAR: REFLEXIÓN, ABSORCIÓN, FILTRO INFRARROJO.

## Slide 38
Transmisión
Longitud de Onda
100
0
50
Float verde 6 mm
Selectividad = 73/56 = 1,30
Los Cristales de Capa al Vacío con filtro
Infrarrojo y baja emisividad (Low-e) Selectividad
Pirolítico Low-e s/verde 6 mm
Selectividad = 55/42 = 1,31
Capa Low-e Antisolar
s/verde DVH 6/12/6
Selectividad = 55/28 = 1,96
La capa al vacío permite mantener
la misma Transmisión de Luz que
el cristal pirolítico bajando
sustancialmente el Factor Solar
y mejorando la Selectividad.

## Slide 39: En resumen...
Cristales de Control Solar
Capas Pirolíticas
Capas al Vacío
Prestaciones variadas...
Varias capas disponibles
Bastante espejados (cara #1)
Muy absorbentes (cara #2)
Color del sustrato (float)
Selectividad limitada
...pero
  Económicos
  Fáciles de procesar
Prestaciones altas ...
  De alta a baja reflexión
  Colores variados (capas)
  Con o sin Low-e
  Alta selectividad disponible
  Alta rentabilidad en el tiempo
…pero
  Inversión inicial mas alta
  Manejo un poco más complejo
Los cristales de altas prestaciones son más rentables porque permiten optimizar todos los aspectos del clima interior.

## Slide 40: Torre Titanium La Portada: Una selección óptima
Antisolar Low-e sobre float incoloro :
TL : 50 %, RL : 19 %,
FS : 28 %, Valor-U : 1,4
Selectividad : 1,79

## Slide 41: Edificio Apoquindo Magdalena: Una selección óptima
Antisolar Low-e sobre float incoloro :TL : 40 %, RL : 16 %, FS : 21 %, Valor-U : 1,4 Selectividad : 1,90

## Slide 42: Creación de espacios y clima interior

## Slide 43: El clima interior no puede ser ni demasiado caluroso…

## Slide 44: ni demasiado frío…

## Slide 45: La luz no puede ser ni muy intensa…

## Slide 46: Ni muy controlada…

## Slide 47: Todo es cosa de equilibrio…

## Slide 48: Definición de espacio y de clima
El clima exterior es conocido.
El recorrido del sol durante el año es conocido.
Los materiales son conocidos.
La temperatura interior ideal es conocida con una mínima tolerancia.
Es mas barato calentar que enfriar.

## Slide 49: Definición de espacio y de clima
La Transmisión de Luz permite saber qué porcentaje de la luz exterior entrará al interior del espacio.
El oriente y el poniente son las ubicaciones mas expuestas por el ángulo del sol sobre la fachada.
El norte y el sur reciben la luz solar de forma indirecta (luminosidad ambiental).

## Slide 50: Definición de espacio y de clima
El Factor Solar (o Coeficiente de Sombra) permite saber qué porcentaje de la Energía exterior incidente entrará al interior del espacio.
El oriente y el poniente son las ubicaciones mas expuestas por el ángulo del sol sobre la fachada vertical.
El norte y el sur reciben la Energía solar de forma indirecta (calor ambiental), particularmente en verano.

## Slide 51: Definición de espacio y de clima
El Valor-U (expresado en W/m2.ºK) permite saber qué cantidad de Energía se intercambiará entre el interior y el exterior del espacio.
Dado que depende mayormente de la Temperatura exterior, la orientación no es relevante de modo que toda la fachada está implicada por igual.

## Slide 52: ¿Como controlar el clima interior?
Idealmente, mirar el sol nor-poniente en verano y evaluar un nivel de molestia visual aceptable.
En la misma posición, evaluar un filtro que caliente moderadamente la piel o un objeto opaco.

## Slide 53: ¿Como controlar el clima interior?
En Santiago y en la Zona Central, partimos del supuesto que la Luz es abundante todo el año.
A pesar de las 4 estaciones del año, los rayos solares siempre tienen una intensidad alta.

## Slide 54: ¿Como controlar el clima interior?
Una luz demasiado intensa significa usar protecciones solares exteriores o interiores adicionales.
En relación al calor: Enfriar es 3 VECES mas caro que calentar.

## Slide 55: La ruta lógica para elaborar el clima
Determinar la TL
Determinar el FS (o ShC)
Valor-U < 2,1 W/m2K
Color
Reflexión
Costo del cristal

## Slide 56: La ruta equivocada para elaborar el clima interior
Costo del cristal
Reflexión exterior
Color
Valor U (low-E)
Determinar la TL
Determinar el FS

## Slide 57: Caso : Torre de cristal Por la ruta lógica
Abundante luz 
Fuerte exposición 
Muro-cortina 
Color neutro 
Baja reflexión 
Costo 
TL más baja (< 50%)
FS más bajo (< 25%)
Valor U bajo (< 2.0)
Capa sobre vidrio incoloro
Filtro infrarrojo
Optimizar comodidad + ahorro energético.

## Slide 58: Caso : Torre de cristal Por la ruta equivocada
Costo bajo 
Reflexión baja 
Color neutro 
Muro-cortina 
Transmisión de Luz 
Factor Solar 
Decisión anti-económica
Cristal absorbente o filtro infrarrojo
Cristal poco selectivo con capa sobre vidrio incoloro
Valor-U intermedio
Alta debido al float incoloro
Elevado debido a la poca selectividad

## Slide 59: Comparación de las rutas
Por la ruta lógica, el proyecto toma en cuenta la comodidad de los usuarios tanto a nivel de iluminación como de percepción de la sensación térmica. El costo del cristal es compensado por la menor capacidad y menor uso de la climatización o de cortinaje.
Por la ruta equivocada, la ilusión del bajo costo inicial se ve transformada en la realidad de un clima interior desagradable, muy costoso de controlar artificialmente y lo peor de todo, determinado por el resto de la vida útil del edificio.
La responsabilidad es 100 por ciento del arquitecto porque todos los factores son CONOCIDOS.

## Slide 60
¿ Preguntas ?
www.mirabel.cl