## Slide 1: Phase Rocscience

## Slide 2: Phase
Software para análisis elasto-plástico de elementos finitos para excavaciones subterráneas o en superficie.
Herramienta capaz de modelar excavaciones complejas en multi-etapas de manera simple:
  Túneles
  Cavernas
  Open Pit
  Soporte

## Slide 3: Elementos de modelación
Geometría externa
Excavación
Malla
Material
Etapa
Estructuras
Elementos de soporte
Geometría externa
Etapa
Malla
Material
Estructuras
Soporte

## Slide 4: Pasos Básicos
Establecer numero de etapas
Generar geometría
Generar malla
Establecer condiciones de borde
Establecer campo de esfuerzos insitu
Definir y asignar propiedades de los elementos
Ejecutar
Interpretar

## Slide 5: Establecer numero de etapas
Analysis ---> Project Setting

## Slide 6: Generar geometría
Boundaries ---> Add Excavation
Ingresar coordenadas
de lo puntos:
-5 , 10
-5 , 0
5 , 0
5 , 10
a
20
OK
Boundaries ---> Add External

## Slide 7: Generar malla
Mesh ---> Setup
Numero de nodos 60
Mesh -Discretize and mesh

## Slide 8: Establecer campo de esfuerzos insitu
Load ---> Field Stress

## Slide 9: Definir y asignar materiales
Properties ---> Define Materials
Properties ---> Assign properties

## Slide 10: Ejecutar
Para ejecutar el modelo primero se debe guardar como: proyecto.fez
Cuando se haya completado, estará listo para ver los resultados en Interpret
File ---> Save
Analysis ---> Compute

## Slide 11: Interpret
Analysis ---> interpret
Sigma 1
Sigma 3
y trayectorias de esfuerzos

## Slide 12: Interpret
Desplazamientos

## Slide 13: Ejercicio 1
Modelar el comportamiento de esfuerzo (abutmen stress) en el método de explotación Panel Caving en el frente de avance.
socavación del undercut de 16 metros de altura.
Características de la roca:
Roca Caja | 
Resistencia roca intacta[Mpa] | 150
Constante hoek-brown (mi) | 25
Índice geológico de resistencia (GSI) | 75
Angulo fricción (º) | 46
Resistencia tracción[Mpa] | -0.9
Modulo Young[Gpa] | 42
Razón Poisson | 0.2
Relleno | 
Angulo fricción (º) | 35
Resistencia tracción[Mpa] | 0
Modulo Young[Mpa] | 20
Razón Poisson | 0.2
Hc
Superficie
Undecut
?
di
Roca caja
Relleno

## Slide 14: Ejercicio 1

## Slide 15: Ejercicio 1

## Slide 16
Ejercicio 1
Chart: Sigma 1v/s distancia undercut (di=50)
| -120 | -100 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
alfa 15 | 0.65691 | 0.67916 | 0.73009 | 0.79801 | 1.1528 | 2.1493 | 3.2588 | 3.4057 | 3.2635 | 2.9971 | 2.5076 | 2.1961
Alfa 30 | 0.90808 | 0.93735 | 0.99824 | 1.0966 | 1.3413 | 1.8407 | 2.3302 | 2.2266 | 2.0591 | 1.7172 | 1.5995 | 1.4865
alfa 45 | 1.0275 | 1.0685 | 1.1335 | 1.2231 | 1.4485 | 1.8413 | 1.8958 | 1.6417 | 1.3882 | 1.332 | 1.233 | 1.1616
alfa 60 | 1.0574 | 1.1124 | 1.1768 | 1.2646 | 1.4374 | 1.6481 | 1.6739 | 1.4959 | 1.2687 | 1.1938 | 1.1276 | 1.0837
alfa 90 | 1.0919 | 1.1458 | 1.2026 | 1.281 | 1.4297 | 1.6183 | 1.5667 | 1.329 | 1.2149 | 1.1165 | 1.0585 | 1.0129

## Slide 17
Ejercicio 1
Chart: Sigma YY v/s distancia undercut (di=50)
| -120 | -100 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
alfa 15 | 0.1 | 0.13953 | 0.25233 | 0.30233 | 0.74419 | 3.007 | 6.1605 | 6.4767 | 5.7558 | 4.8395 | 3.4802 | 2.7744
Alfa 30 | 0.11628 | 0.1407 | 0.20465 | 0.32558 | 0.62791 | 2.1465 | 4.1163 | 4.3965 | 3.8523 | 2.8547 | 2.3814 | 2.0547
alfa 45 | 0.13023 | 0.15233 | 0.20233 | 0.25465 | 0.48721 | 1.5581 | 2.8256 | 2.8953 | 2.5814 | 2.1721 | 1.75 | 1.5907
alfa 60 | 0.11628 | 0.16047 | 0.21977 | 0.29186 | 0.47326 | 1.2093 | 2.0465 | 1.186 | 1.9186 | 1.6279 | 1.4419 | 1.3442
alfa 90 | 0.11628 | 0.14767 | 0.18953 | 0.23605 | 0.33721 | 0.93023 | 1.5128 | 1.5814 | 1.3372 | 1.1756 | 1.1163 | 1.0814

## Slide 18
Ejercicio 2
Diseñar pilares del nivel de producción en hundimiento avanzado al limite, utilizando los esfuerzos inducidos producto del avance del hundimiento determinado en el ejercicio 1.
L
Ae
L
Ae
De||c
Az
Ac
q
calle
galería zanja
w
De
Dc||z
q
Datos |  |  | 
Distancia entre estocadas | De | 15 | m
Distancia entre calles | Dc | 30 | m
Angulo calle-estocada | q | 60 | °
Ancho galería zanja | Az | 4 | m
Ancho calle | Ac | 4.5 | m
Altura pilar | h | 4 | m
UCS | UCS | 150 | Mpa
Profundidad | H | 300 | m
L
Ae

## Slide 19
Ejercicio 2
Resistencia Pilar
Esfuerzos solicitantes

## Slide 20
Esfuerzos solicitantes |  |  | 
Distancia estocadas paralelo a la calle | Dellc | 17.3 | m
Ancho pilar | w | 11 | m
Ancho calla paralelo zanja | Acllz | 5.2 | m
Ancho pilar entre calles | Ap | 24.8 | m
Area tributaria | At | 450 | m2
Area pilar | Ap | 273 | m2
Razón extracción | r | 0.39 | %
Esfuerzo inducido layout | 1/(1-r) | 1.65 | -
Esfuerzo inducido por abutmen | - | 3 | -
Esfuerzo inducido total | Si | 40 | Mpa
Ejercicio 2
Resistencia Pilar |  |  | 
Ancho pilar | w | 11 | m
Altura pilar | h | 4 | m
Ancho pilar efectivo | Weff | 15 | m
Razon confinamietno | w/h | 3.8 | m
Cpav | - | 0.39 | -
K | - | 0.020 | -
Resistencia Pilar | Sp | 46 | Mpa
Factor de seguridad