## Slide 1: Ejercicio Calculo de Resistencia de Pilares
Luis Felipe Orellana
Pablo Paredes

## Slide 2: Enunciado
400 m
Estéril
Tipo de roca 2B
Densidad 3
Mineral
Tipo de roca 3A
Densidad 3
100 m
X
400 m
10m
Realice el cálculo de caserones y pilares que se adapta al cuerpo mineralizado.
La roca de sobrecarga del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:
Estructuras horizontales espaciadas cada 1m
Resistencia a la tracción de 5 MPa
Tipo de Roca 2B
Densidad de la roca 2,7 (27 KN/m3)
La roca del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:
Tipo de roca 2B
Densidad 2,7
UCS 150 MPa
La roca es una Granodiorita con un mi=25, D= 0,5, GSI = 80

## Slide 3: Factor GSI y mi

## Slide 4: Factor D

## Slide 5: Solución
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar

## Slide 6: Fórmulas
UCS Macizo Rocoso
Resistencia a la tracción Macizo Rocoso
Ecuación Hoek & Brown y parámetros
Módulo de Young Macizo Rocoso

## Slide 7: Fórmulas
Resistencia a la tracción en función de la luz máxima

## Slide 8: Método Área Tributaria
sv
Wo + Wp
Wp
sp
Hp

## Slide 9: Solución
1. Ensayo laboratorio (roca intacta) |  | 
UCS (Sigma ci) | 150 | Mpa
Ws | 100 | mm
Hs | 50 | mm
Volumen | 196350 | mm3
Volumen probeta | 0,00020 | m3
Ws/Hs | 2 | 
2. Parámetros del macizo rocoso |  | 
GSI | 80 | 
mi | 25 | 
D | 0,5 | 
mb | 9,65 | 
s | 0,069 | 
a | 0,50 | 
UCS (macizo) H&B | 39,6 | MPa
Sigma t(macizo) H&B | -1,08 | MPa
Modulo macizo | 52 | Gpa

## Slide 10: Solución
3. Calculo Luz Máxima |  | 
Resistencia tracción | 1,08 | Mpa
Modulo de Young (techo) | 52 | Gpa
densidad | 2,7 | ton/m3
peso especifico | 26,46 | KN/m3
Peso especifico | 0,02646 | Mpa/m
L (flexion) | 9,0 | m
4. Profundidad (Esfuerzos In Situ) |  | 
Profundidad | 400 | m
gamma | 0,02646 | Mpa/m
Esfuerzo vertical | 10,6 | Mpa

## Slide 11: Solución
ESFUERZOS INDUCIDOS Configuraciones Pilares cuadrados |  |  | 
Wp | Hp | Wo | Esfuerzo inducido
m | m | m | Mpa
7 | 10 | 9 | 55,3
8 | 10 | 9 | 47,8
9 | 10 | 9 | 42,3
10 | 10 | 9 | 38,2
11 | 10 | 9 | 35,0
12 | 10 | 9 | 32,4
13 | 10 | 9 | 30,3
14 | 10 | 9 | 28,6
15 | 10 | 9 | 27,1
16 | 10 | 9 | 25,8
17 | 10 | 9 | 24,8
18 | 10 | 9 | 23,8
19 | 10 | 9 | 23,0
20 | 10 | 9 | 22,3
21 | 10 | 9 | 21,6
22 | 10 | 9 | 21,0
23 | 10 | 9 | 20,5
24 | 10 | 9 | 20,0
25 | 10 | 9 | 19,6
26 | 10 | 9 | 19,2
sv
Wo + Wp
Wp
sp
Hp

## Slide 12: Fórmulas
Lunder y Pakalnis

## Slide 13: Solución
Lunder y Pakalnis (Roca Dura) |  |  |  |  |  |  |  | 
Wp | Hp | W/H | Cpav | k | Sp | Sp/UCS | FS | Recuperación
m | m | adim | adim | adim | Mpa | adim | adim | %
7 | 10 | 0,7 | 0,0120 | 0,222 | 52 | 0,35 | 0,95 | 81%
8 | 10 | 0,8 | 0,0252 | 0,326 | 56 | 0,37 | 1,17 | 78%
9 | 10 | 0,9 | 0,0429 | 0,433 | 60 | 0,40 | 1,41 | 75%
10 | 10 | 1 | 0,0635 | 0,538 | 63 | 0,42 | 1,66 | 72%
11 | 10 | 1,1 | 0,0857 | 0,641 | 67 | 0,45 | 1,91 | 70%
12 | 10 | 1,2 | 0,1085 | 0,739 | 70 | 0,47 | 2,17 | 67%
13 | 10 | 1,3 | 0,1311 | 0,833 | 73 | 0,49 | 2,42 | 65%
14 | 10 | 1,4 | 0,1529 | 0,923 | 77 | 0,51 | 2,68 | 63%
15 | 10 | 1,5 | 0,1737 | 1,009 | 79 | 0,53 | 2,93 | 61%
16 | 10 | 1,6 | 0,1932 | 1,090 | 82 | 0,55 | 3,18 | 59%
17 | 10 | 1,7 | 0,2115 | 1,166 | 85 | 0,57 | 3,43 | 57%
18 | 10 | 1,8 | 0,2284 | 1,239 | 87 | 0,58 | 3,67 | 56%
19 | 10 | 1,9 | 0,2441 | 1,307 | 90 | 0,60 | 3,90 | 54%
20 | 10 | 2 | 0,2587 | 1,372 | 92 | 0,61 | 4,13 | 52%
21 | 10 | 2,1 | 0,2721 | 1,433 | 94 | 0,63 | 4,35 | 51%
22 | 10 | 2,2 | 0,2844 | 1,491 | 96 | 0,64 | 4,57 | 50%
23 | 10 | 2,3 | 0,2959 | 1,545 | 98 | 0,65 | 4,78 | 48%
24 | 10 | 2,4 | 0,3064 | 1,596 | 100 | 0,66 | 4,98 | 47%
25 | 10 | 2,5 | 0,3162 | 1,644 | 101 | 0,68 | 5,18 | 46%
26 | 10 | 2,6 | 0,3252 | 1,690 | 103 | 0,69 | 5,36 | 45%

## Slide 14: Solución
Chart: F.S. y Recuperación v/s Ancho Pilar
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Factor de Seguridad | 0.94914 | 1.1731 | 1.4108 | 1.658 | 1.9111 | 2.1672 | 2.4243 | 2.6804 | 2.934 | 3.1841 | 3.4296 | 3.67 | 3.9045 | 4.1329 | 4.3548 | 4.5701 | 4.7786 | 4.9804 | 5.1755 | 5.364
Recuperación | 0.80859 | 0.77855 | 0.75 | 0.72299 | 0.6975 | 0.67347 | 0.65083 | 0.62949 | 0.60938 | 0.5904 | 0.57249 | 0.55556 | 0.53954 | 0.52438 | 0.51 | 0.49636 | 0.4834 | 0.47107 | 0.45934 | 0.44816