## Slide 1: Introducción Diseño Minero Subterráneo

## Slide 2: Métodos de explotación en Minería Subterránea
Los métodos de explotación subterráneos se pueden clasificar de acuerdo a la estabilidad del caserón a explotar:
  Soportados por pilares
  Artificialmente soportados o rellenos
  Sin soporte o hundimiento: natural e inducido

## Slide 3: Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Longwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 4: Room and Pilar
Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia
La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes (2B)
Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables
Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral
Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30 m se explotan por sub-niveles desde el techo al piso.
Baja dilución menor a 5%
Recuperación baja menor a 75%
Costo de producción 10-20$-t
Notes: Adicionalmente se puede realizar banqueo o perforación frontal dependiendo de las caracteristicas estructurales de la roca y la potencia del cuerpo mineralizado

## Slide 5: Post Room and Pilar Mining
Variación del método de Room and Pilar
Cuerpos con potencias mayores a 30m e inclinados (menor a 20 grados)
Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado y se extiende en la vertical por sub-niveles
Una vez realizada la perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relaves mezcladas con cemento.
El relleno aumenta el confinamiento permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad y por lo tanto maximizando la recuperación.

## Slide 6: Longhole and Sublevel Open Stoping
Longhole Open Stoping
Sublevel Open Stoping

## Slide 7: Longhole and Sublevel Open Stoping
El cuerpo mineralizado es dividido en diferentes caserones separados por losas y muros
La productividad del caserón es proporcional a su tamaño
La estabilidad y dilución de un caserón es inversamente proporcional a su tamaño
Se utiliza open stoping en las siguientes condiciones:
  La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral
  Roca de caja y mineral competente (2B)
  Cuerpo mineralizado de paredes regulares
El método de longhole open stoping posee una mayor productividad pudiendo lograrse subniveles de perforación en el intervalo 60-100m con martillos ITH de 140 -165mm de diámetro
Longhole open stoping requiere una mayor regularidad que el sub level stoping
Actualmente se prefiere operar con el equipo de carguío en la zanja de producción las estocadas de carguío y puntos de extracción. Esta variante se debe operar con equipo telecomandado
Baja dilución, menor a 8%
Baja recuperación menor a 75%
Costo 12-25 $/t
En algunos casos se deben rellenar los caserones luego de extraído el mineral

## Slide 8: Vertical Crater Retreat con Relleno VCR
VCR Caserón Primario
VCR Caserón Secundario
Notes: Vertical longholes are drilled from drives developed in the ore between two levels. The ore is then blasted using a charge that occupies a relatively small length of the hole, some distance from the bottom face. The blast creates downward facing craters and the broken ore is drawn from the stope on the lower level. The stope is then backfilled.
The method has a low explosive consumption.

## Slide 9: Vertical Crater Retreat VCR con Relleno
Se utiliza en cuerpos mineralizados de baja a mediana potencia y en rocas de mediana competencia (3B)
Se utiliza la técnica de cargas controladas en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación. Carga esférica
Este sistema de explotación requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción
La secuencia de construcción es la siguiente
  Nivel de transporte
  Arreglo de galerias de producción
  Corte basal
  Nivel de perforación
  Perforación de tiros largos menor a 40 m en caso VCR
Los disparos generan cortes de hasta 3m
Costo 15-45 $/t dependiendo si se rellena o no
Dilución 10%
Recuperación menor a 80%

## Slide 10: Bench and Fill Stoping
Alternativo a VCR
Utilizado en cuerpos de menor competencia mayor continuidad en la corrida
Avoca
Backfill
Ore
Blasted Ore
Retreating
Drilling Equipment
Truck backfills after most ore is mucked
LHD Equipment
Floor can be of any type: Ore, backfill or sill (mat) pillar

## Slide 11: Shrinkage Stoping
Vetas angostas (potencia menor a 10m)
La roca de caja es de baja competencia (4B) y la mineral de mediana a alta (3B)
Se remueve solamente el esponjamiento (40% del volumen) de la roca tronada el resto se mantiene almacenado para mantener las paredes estables y proveer de piso al sistema de perforación
Infraestructura de producción es requerida.
Productividad menor a 4500 tpd
Alta dilución 30%
Mediana recuperación 85%
Costoso y riesgoso

## Slide 12: Cut and Fill Mining
Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 m
La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca mineral de baja a media (3B).
Se realiza por subniveles de manera ascendente
Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero
Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etc.
Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial
Baja dilución menor a 2%
Alta recuperación mayor a 90%
Alto costo de producción 40-150 $/t
Baja productividad 200 a 4500 tpd
Notes: Cut-and-fill mining is applied for mining of steeply dipping orebodies, in strata with good to moderate stability, and a comparatively high grade mineralization.
Cut-and-fill is therefore preferred for orebodies where with irregular shape and scattered mineralization. Cut-and-fill allows selective mining.

## Slide 13: Overhand Cut and Fill
Overhand cut and fill se realiza con perforación horizontal por sobre el material de relleno
Underhand cut and fill: El mineral se encuentra por debajo de la zona rellena. Típicamente se utiliza relleno de cemento
Este método comienza en el techo del deposito y trabaja descendentemente hasta el nivel de transporte
Se utiliza en cuerpos con baja continuidad espacial y especialmente en cuerpos constituidos de roca mineral y de caja frágil (4B-5A)
La dilución es baja menor al 2%
La recuperación es alta mayor a 90%
El costo es alto 30-40 $/t
Se utiliza en yacimiento de alta ley

## Slide 14: Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4.000 a 20.000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%
Notes: Sublevel caving is used to mine large orebodies with steep dip and continuation at depth. The ore Is extracted via sublevels which are developed in the orebody at a regular vertical spacing. Each sublevel has a systematic layout of parallel drifts, along or across the orebody.
Longhole rigs drill the ore section above a drift. Blasting on each sublevel starts at the hanging wall and mining then proceeds toward the footwall. The blasting removes support for the hanging wall which collapses into the drift. Loading continues until it is decided that waste dilution is too high. Work then begins on a nearby drift heading with a fresh cave.

## Slide 15: Block Caving
Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca
La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente 3A-4A
La roca estéril de techo debe ser hundible
La roca de caja puede ser competente como en el caso de pipas diamantiferas
Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal 4-12 m. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción
Productividad 12000 a 48000 tpd
Dilución 20%
Recuperación 75%
Costo 2.1-5$/t

## Slide 16: Transición Rajo-Subterránea
Source: SRK International Newsletter No. 28 ( with modification)
Haulage tunnel
>300 m typically
Source: SRK International Newsletter No. 28 ( with modification)
Notes: Applicable to large, deep, low grade deposits. Often done to continue mining after open pit mining becomes uneconomic or impossible. However, some mines start as block cave operations; there are several of these in Chile. Rio Tinto is considering a block caving operation two km deep at the Resolution deposit to the east of Phoenix.
A grid of tunnels is driven under the orebody. The rock mass is then undercut by blasting. Ideally the rock breaks under its own weight. The broken ore is then taken from draw points. There may be hundreds of draw points in a large block cave operation.
Essentially block caving creates an underground “inverted open pit”. Surface subsidence can be a problem.

## Slide 17: Selección de métodos

## Slide 18: Selección de metodos de explotación
Caracteristicas físicas y geologicas del yacimiento
Caracteristicas geomecanicas del deposito
Costos operacionales y de capital
Ritmo de extracción
Disponibilidad y costo de la mano de obra
Consideraciones ambientales

## Slide 19: Método cuantitativo de selección de metodos de explotación
FACTIBILIDAD TECNICA
(LISTADO DE METODOS FACTIBLES)
FACTIBILIDAD ECONOMICA
GEOMETRIA DEL
YACIMIENTO
CONDICIÓN GEOMECÁNICA
COSTOS DE OPERACIÓN
Referencia: NICHOLAS (1981)

## Slide 20: Geometría del yacimiento
Descripción de la geometría del yacimiento
  Yacimiento Equidimensional o masivo: dimensiones similares en todas las direcciones
  Yacimiento tabular o elongado: dos direcciones son predominantes
  Yacimiento Irregular: dimensiones del yacimiento varian en distancias cortas
2. Descripción de la potencia del yacimiento
  Baja potencia: 0- 10 m
  Potencia Intermedia: 10-30 m
  Potente: 30-100 m
  Muy potente: > 100 m

## Slide 21: Geometría del yacimiento
3. Descripción de la inclinación del yacimiento
  Horizontal: 0- 20°
  Intermedio: 20°-55°
  Vertical > 55°
4. Descripción de la profundidad del yacimiento
Esfuerzo vertical
Z = profundidad (m)

## Slide 22: Geometría del yacimiento
5. Descripción de la distribución de leyes en el yacimiento
Uniforme : leyes diseminadas en el yacimiento
Gradual : existen distintas leyes que gradualmente cambian en el espacio
Errática : existen bolsones de ley sin un claro patrón

## Slide 23: Características geotecnicas del yacimiento
Resistencia de la Roca Intacta
Poco competente  UCS/sv <= 8
Competencia intermedia:  8 < UCS/sv <= 15
Competencia alta  UCS/sv > 15
Numero de estructuras
Muy fracturado  ff/m: > 16 ff/m
Fracturado  ff/m: 10-16 ff/m
Poco fracturado  ff/m: 3 – 10 ff/m
Muy poco fracturado  ff/m: < 3 ff/m
Se caracteriza el mineral, pared colgante y pared yacente

## Slide 24: Características geotecnicas del yacimiento
Condición de las estructuras
Poco Competente: estructuras sin relleno o con relleno con una resistencia menor a la roca intacta
Competente: estructuras sin relleno con superficie rugosa
Muy Competente: estructuras con relleno de mayor resistencia que la roca intacta

## Slide 25: Método cuantitativo selección
A: Tipo de Yacimiento

## Slide 26: Método cuantitativo selección
A: Tipo de Yacimiento
Rating(Yacimiento) = Forma + Potencia + Orientación + Distribución

## Slide 27: Método cuantitativo selección
B: Condiciones geotecnicas del mineral

## Slide 28: Método cuantitativo selección
B: Condiciones geotecnicas del mineral (estructuras)

## Slide 29
C: Condiciones geotecnicas de la pared colgante

## Slide 30
D: Condiciones geotecnicas de la pared colgante

## Slide 31: Rating metodos
Ranking= A*k1 + B*k2 + C*k3 + D*k4

## Slide 32: Costos relativos
Metodo | Costo relativo
Block Caving | 1,0
Room and Pillar | 1,2
Sublevel Stoping | 1,3
Sub Level Caving | 1,5
VCR | 4,3
Cut and Fill mecanizado | 4,5
Shrinkage Stoping | 6,7
Cut and Fill convencional | 9,7

## Slide 33: Ejercicio práctico
Suponga que ud tiene un yacimiento de Cu a ser explotado con las siguientes características:
Yacimiento:
  Tabular
  Ancho: 100 m
  Manteo: 15°
  Mineralización: diseminada
Caracteristicas geotecnicas mineral
  UCS = 83 MPa
  RQD= 65%
  Espaciamiento: 10 ff/m
  Condición estructuras: cerradas con superficie rugosa
Caracteristicas geotecnicas pared colgante (hanging wall)
  UCS = 110 MPa
  RQD= 65%
  Espaciamiento: 4 ff/m
  Condición estructuras: cerradas con superficie rugosa
Caracteristicas geotecnicas pared yacente (foot wall)
  UCS = 48 MPa
  RQD= 40%
  Espaciamiento:1 4 ff/m
  Condición estructuras: fracturas con relleno arcilloso
Determine los metodos de explotación con mayor significancia

## Slide 34: Discusión y trabajo en grupos
¿Qué otros factores debiesen ser adicionados a la metodología propuesta por Nicholas?
  Geometria (1,0)
  Geotecnia mineral (0,75)
  Geotecnia roca techo (0,6)
  Geotecnia roca piso (0,38)
  Costos operación (0,75)
  Productividad (1,0)
  Producción
  Profundidad
  Recuperación
  Capital trabajo
  Calificación mano de obra
  Dilución
  Topografia
  Restricciones ambientales
  Costos desarrollos
  Tiempo retorno
  Impacto comunidades
¿Cómo ud ponderaría los factores antes considerados?

## Slide 35: Definiciones económicas

## Slide 36: Inventario de recursos geologicos

## Slide 37: Ley de corte
Donde:
Cm es el costo de operación mina (US$/ton)
Cp es el costo de operación planta (US$/ton)
P es el precio de venta de Cu (cUS$/lb Cu)
Cr es el costo de transporte de concentrado, refinación, fusión y ventas (cUS$/lb Cu)
R es la recuperación metalúrgica (%)
K factor de conversión
La ley de corte marginal es aquella ley a la cual se obtiene un beneficio cero, el cual que se deben extraer todas aquellos unidades de explotación que al menos pueden pagar los costos de operación por su contenido de mineral.

## Slide 38: Ley de corte óptima
La ley de corte óptima es aquella que optimiza el proyecto considerando el valor actualizado del negocio (VAN), y por ello requiere de una tasa de descuento asociada y un ritmo de explotación de las reservas.
Esta ley se calcula considerando:
  El total de los recursos geológicos del yacimiento (Curva Ton-ley)
  Costos de Operación, Precios de venta y Recuperaciones metalúrgicas
  Estimación de dilución potencial del método de explotación
  Ritmo de explotación
  Tasa de descuento
  Inversiones

## Slide 39: Metodologia- Calculo Ley de corte optima
Estimar recursos a distintas leyes de corte
Diluir recursos
Determinar ingresos
Determinar Beneficio marginal
Determinar años de vida util
Determinar el valor del proyecto asumiendo flujos anuales
Comparar con situación despues de evaluar el proyecto

## Slide 40: Ley de corte optima

## Slide 41: Ejemplo
Notes: El Van es estimado en esta primera fase de calculo

## Slide 42: Ritmo explotación
T =son toneladas cortas (2000 lbs)
Tr = Estimación de reservas aseguradas (probadas y medidas)
Dyr= numero de días de la operación a capacidad plena