## Slide 1: MIXERS
Cada consola tiene un numero de canales en los cuales los controles suelen ser los mismo para cada canal.
-Atenuador (Pad)
-Conmutador de Fase (desfasa la señal en 180 Grados)
- Pre Amplificador (Amplidica la señal que proviene desde los Mics)
- INSERT (generalmente sirve para conectar precesadores dinamicos como compresores, o EQs, o utiliizar la propiedad que tienen de enviar una señal para ser utilizados como direct out en caso de que la consola no tenga esta opción)
- Envío a Auxiliares (para enviar la señal para monitorear o para enviarla a un procesador). En rigor sirve para enviar la señal a donde quiera que deseemos enviarla fuera de la consola.
Existen los envíos
  PRE FADER (no dependen de la posición del Fader / Utiles para monitoreo o para enviar a grabación
  POST FADER (dependen de la posición del fader / Utiles para enviar la señal a efectos)
- Ecualización
- Control de Pan Pot (Cambiar la panoramica stereo Izquierda- Derecha)
- Asignación a Buses (Sub Grupos)
- Solo (Solo suena ese canal)
- Mute (el canal deja de sonar)
-PFL (Para monitorear el Pre Fader Level o nivel de entrada)
-Fader (Nivel de salida del canal hacia el Bus STEREO LR o el Subgrupo al cual fue asignado)

## Slide 2
Generalmente al lado derecho del ultimo canal de entrada está la sección de monitor.
Ahí tendremos:
-Master de Niveles de envío a auxiliar
Master Fader Stereo
Boton Stereo/Mono
Jack para Audífonos
Niveles de los Buses o Subgrupos (Funcionan como un canal más en cuanto a que tambien poseen Controles de Asignación a LR y Pan Pot)
- Potenciometro o Fader de Nivel de Retorno de Auxiliares

## Slide 3: Salidas de los MIXERS
Para enviar una señal desde el mixer hacia otro aparato o dispositivo, puede tener algunas o todas estas opciones
- Salida directa de canal: Es una copia de lo que ha ingresado al canal. Útil para enviar lo que está ingresando a ese canal a una pista de grabación
- Salida directa utilizando el INSERT del canal
- Salida desde Cada Master de Auxiliar: Vale decir, si su consola tiene 4 auxiliares, esos 4 envíos a auxiliar se verán reflejados en 4 salidas físicas en la parte trasera o superior de la consola
Salida desde los BUSES, o salidas vía insert desde los Buses. (También muy útiles para enviar a grabación)
Salida MAIN / Stereo Out / Master Out / Main LR
Salida Control Room (Generalmente la misma señal del Main out, pero sirve para tener un control independiente en cuanto al nivel de la señal. Si movemos el nivel del Control Room no estaremos afectando el nivel del Main Out.
Para aplicaciones de refuerzo sonoro conectamos los parlantes al Main Out, mientras que para aplicaciones de estudio, conectamos los parlantes al control room.

## Slide 4
fader
Mute
Pan
EQ
Aux Send
Pre & Post Fader
SubGrupos
Master
Gain
Mic Low Z IN
Line In
Insert

## Slide 5
SOLO O PFL
Asigna Grupos 1 -2
Asigna Grupos 3 -4
Asigna a Stereo

## Slide 6
SAlida Main Out L/R utiliza conectores XLR.
Se puede intercambiar entre nivel de Mic y de Linea
Salida Control Room: Para monitorear sin alterar los niveles de salida MAIN
Alt Output: Sirve para aprovechar los canales que han sido muteados para
enviarlos a otro lado.
Funciona como un subgrupo extra
INSERT DE CANAL:
PAra enviar la señal a un procesador dinamico o EQ.
Se puede utilizar su propiedad de enviar una señal par mandarla a grabación

## Slide 7
MIC In (para microfonos)
Line In: Para Instrumentos, y dispositivos que
envién una señal con nivel de linea (CDs, Decks, MD)
Ganancia del
Preamplificador
de entrada
Audifonos
Main Out (misma señal que la salida XLR de
la diapositiva anterior
Salidas Auxiliares Pre/Post.
Pre: Monitoreo y envío a grabación
Post: Envío a Efectos, entre otros
Tape IN/Out
Aux return,
Entrada extra para
vuelta de FX