## Slide 1
Contaminación y Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
Entregar Capacitación en Area de Preocupación Profesional
Manejo responsable de aguas de uso u origen industrial
Identificar Polutantes de Aguas y sus Tratamientos

## Slide 2
Proceso de Manufactura
Productos y subproductos útiles
Descarga que puede requerir tratamiento
Contaminantes
(impurezas)
Medio de Reacción
(agua, solventes orgánicos)
Catalizador
Emisiones a la Atmósfera
Reciclo
Subproductos
de interés
Aguas
residuales
Sólidos y Lodos
Proceso de Manufactura Industrial
Reactivos

## Slide 3
Todos los residuos tienen que ir a alguna parte.
Cuán rápido van y dónde van, depende de:
Propiedades que afectan la movilidad
(densidad, viscosidad, solubilidad)
b) Propiedades que evalúan la movilidad: Factores de bioconcentración,
adsorción en suelos, difusión, presión de vapor, etc.
c) Propiedades para evaluar persistencia:
Biodegradación, hidrólisis, oxido-reducción, fotolisis
Concentración Ambiental Potencial (PEC)

## Slide 4
Producción
Industrial
Usos No dispersivos
Reciclo final
Patrones de
Emisión
Estratósfera
Tropósfera (biota)
Suelo
Aguas Subterráneas
Ríos
Lagos
Oceános
Emisarios
públicos
Sedimento
Marino
En cada compartimiento ocurren
a su vez mecanismos degradativos

## Slide 5
Tabla 1. Agua consumida por la industria; porcentaje del total de agua alimentada que queda en productos
Porcentaje Porcentaje
Industria de la Industria de la
alimentación alimentación
Automóviles 6.2 Carnes 3.2
Azúcar de remolacha 10.5 Petróleo 7.2
Productos químicos 5.9 Procesado de aves 5.3
Preparación de carbón Pulpa y papel 4.3
de piedra 18.2 Sal 27.6
Maíz y trigo (molienda) 20.6 Jabones y detergentes 8.5
Destilación 10.4 Acero 7.3
Procesado de alimentos 33.6 Azúcar de caña 15.9
Maquinaria 21.4 Textil 6.7

## Slide 6
  Tabla Requerimientos de agua de industrias seleccionadas
Unidad Galones Litros
Industria de por por
Producción Unidad Unidad
Productos alimenticios
Azúcar de remolacha Tonelada de remolacha 7,000* 26,400*
Bebidas alcohólicas Galón de graduación 125-170 474-642
Carne 1.000 lb (454 kg) de
ganado en pie 600-3,500†
Legumbres, enlatadas Caja 3-250 11.3-945
Productos manufacturados
Automóviles Vehículo 10,000 37,850
Artículos de algodón 1,000 lb (454 kg) 20,000-100,000 75,700-378,500
Pieles 1,000 pies2 (92.9 m2)
de cueros 200-64,000 757-242,000
Papel Tonelada 2,000-100,000 7,570-378,500
Pulpa de papel Tonelada 4,000-60,000 15,100-226,000

## Slide 7
Sólo un muy pequeño % del agua consumida por la industria
es incorporada a los productros que se manufacturan
Ejemplos:
3,2 % industria cárnica
5,3 % procesado de aves
10,5 % azucar de remolacha
20,6 % Maíz y trigo
33,6 % procesado de alimentos
Una fracción muy importante corresponde a aguas de los
intercambiadores de calor y las de lavado de reactores y pisos

## Slide 8
Tratamiento de Aguas Industriales
Tratamiento de purificación para uso doméstico
Tratamiento para aplicaciones industriales específicas
Tratamiento de Aguas Residuales para reuso o descarga aceptable
Ejemplos:
Aguas domésticas puede tener dureza pero no microorganismos
Agua para calderas puede contener bacterias pero no Ca, Mg
Agua para intercambiadores de calor no puede ser corrosiva

## Slide 9
Tratamiento de Aguas para uso Industrial
Usos más comunes
Agua de Alimentación para Calderas (exenta de dureza, O2 y CO2)
Agua para enfriadores (torres o intercambiadores)
(exenta de sustancias corrosivas)
Procesos en Industria Alimento
(exenta de patógenos y sustancias tóxicas)

## Slide 10
A mayor limitación del recurso agua, más extensivos deben
ser los tratamientos.
Sin embargo, no existen aguas puramente industriales o
meramente provenientes de uso doméstico, se mezclan
dado que son propia de una actividad humana.
Los tratamientos son bastante similares y existen dos formas
de clasificarlos:
Físicos, Químicos y Biológicos
Primarios, Secundarios y Terciarios

## Slide 11
Desechos indeseados más comunes en aguas residuales industriales
Sustancias orgánicas solubles
Sólidos suspendidos
Trazas de compuestos orgánicos (fenoles)
Metales pesados
Aniones complejos y/o tóxicos, CN-, Cl-, etc
Color y turbidez
Nitrógeno y fósforo
Sustancias refractarias a biodegradación (ABS)
Aceites y grasas
Sustancias volátiles
Volumen Aguas Residuales:
Todos los proceso industriales son distintos entre sí
Frente a c/caso
Ensayo desechos industriales

## Slide 12
Ensayo Manejo Desechos Industriales
1.- Levantar mapa de aguas de procesos, incluyendo puntos de muestreo.
2.- Establecer Programa de Muestreo y Análisis
3.- Desarrollar diagramas con balances de flujos/material
4.- Establecer variaciones estadísticas en descargas significativas de desechos

## Slide 13: Materia Orgánica
Estimada por:
BOD (mide Corg biodegradable + Noxidable)
COD (mide Corg total + Sº + S= + Fe2+)
TOC (mide Corg total como CO2)
TOD (mide Corg + (N2/S)no oxidable)
TOD: theoretical oxygen demand

## Slide 14
Decreto Supremo 90