## Slide 2
Masa contaminante
Nº días descarga Ril

## Slide 3
Norma Primaria de calidad ambiental de las aguas:
definidas para aguas para la recreación con contacto directo,
para riego de frutas y hortalizas a ras de suelo consumidas
sin cocción (es más exigente)
Norma Secundaria de calidad ambiental de las aguas:
definidas para aguas a potabilizar, para riego, bebida de animales,
acuicultura, etc.

## Slide 4: Riesgo (Risk) – Peligro (Hazard)
Identificación de un Peligro: Considera identificar una sustancia como “de preocupación” tomando en cuenta las propiedades peligrosas inherentes a ella.
Evaluación del Peligro: Implica “evaluar” el potencial de una sustancia de causar un efecto adverso sobre el ambiente (especies) y/o el hombre.
- requiere información exposición-efecto
Evaluación del Riesgo: Es calcular la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso dada la presencia de una sustancia química, a una concentración dada, en el ambiente.
Manejo del Riesgo: Implica tomar medidas apropiadas para, al menos, disminuir significativamente, la presencia (y por lo tanto el peligro) de una sustancia en un compartimiento ambiental de preocupación.
Se deben tomar caso a caso
Ejs: - prohibición de producción (uso)
- restricción a determinados usos
- concentraciones máximas permitidas
Ecotoxicología

## Slide 5
Actividad | Dueñas de Casa | Estudiantes Ens. Media | Expertos
Plantas Nucleares | 1 | 1 | 20
Vehículos Motorizados | 2 | 5 | 1
Fumar | 4 | 3 | 2
Bebidas Alcohólicas | 6 | 7 | 3
Armas de Fuego | 3 | 2 | 4
Rayos X | 22 | 17 | 7
Cirugías | 10 | 11 | 5
Pesticidas | 9 | 4 | 8
Electricidad | 18 | 19 | 9
1. Más riesgoso ................... 30. Menos riesgoso

## Slide 6
Tabla 1: Tipos Generales de Contaminación del Agua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clase de Contaminante Significación
Elementos traza Salud, vida acuática
Combinaciones organo-metálicas Transporte de metales
Contaminantes inorgánicos Toxicidad, vida acuática
Asbesto Salud humana
Nutrientes de algas (N, P, K) Eutroficación
Radionuclidos Toxicidad
Acidez, alcalinidad, salinidad (en exceso) Calidad del agua, vida acuática
Aguas cloacales Calidad del agua, niveles de oxígeno

## Slide 7: Tabla 1: Tipos Generales de Contaminación del Agua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clase de Contaminante Significación
Demanda Bioquímica de oxígeno Calidad del agua, niveles de oxígeno
Contaminantes orgánicos traza Toxicidad
Pesticidas Toxicidad, vida acuática, animales
Bifenilos policlorados Posibles efectos biológicos
Productos químicos carcinogénicos Incidencia en cáncer
Desechos de petróleo Efectos en animales salvajes, estética
Patógenos Efectos sobre la salud
Detergentes Eutroficación, vida salvaje, estética
Sedimentos Calidad del agua, vida acuática y salvaje
Sabor, olor y color Estética

## Slide 8: Glosario
Aire
Medio Agua
Tierra
Ecología: Estudio o conocimiento de la relación entre sistemas vivos.
Contaminante: Todo elemento o agente que se exprese en dosis más altas de las normales en un sistema.
Tóxico: Un agente que produce una respuesta o efecto adverso en los sistemas biológicos, dañando su estructura, función, reproducción, causando la muerte o lo más grave, modificaciones a nivel del genoma del individuo o del pool génico de la población.
Toxicidad: Es una propiedad relativa al agente en cuanto a su capacidad de producir un daño en un organismo vivo, es una función de la dosis y el tiempo de exposición.
Los test sobre toxicidad son utilizados para evaluar efecto o daño sobre un organismo vivo o para predecir un riesgo para la descendencia (especie).
Riesgo es la probabilidad de tener un daño
Los Test deben ser analizados en condiciones standars reproducibles, que permitan comparar resultados.

## Slide 9: Efectos sobre el Ecosistema
Distribución:Homogénea – Depende del agente y del sustrato
Heterogéna
Bioacumulación: Depende del agente y de la especie
Los efectos deben ser estudiados bajo condiciones experimentales controladas. (especies genéticamente homogénea, igual cepa, edad, temperatura, pH, luz, humedad, alimentación, etc.)
B) Los efectos deben ser estudiados “in situ”, en su ambiente natural

## Slide 10: Usos de Especies “Centinela”
Siempre debe establecerse un
Control
Control (-) Control (+)
agua
sedimento
Cond. Abióticas salinidad
temperatura
luz
Bióticas Especies
Xenobióticas Compuestos
Sintéticos

## Slide 11
Evaluación de Seguridad
Determinación de Propiedades
Fisicoquímicas
Exposición Humana
Estimada
Concentración Ambiental
Estimada
Patrón de Uso Probable
y Cantidades
Pruebas de Destino
Ambiental
DECISIONES
Restricciones
Aconsejables para
disminuir Exposición
No Uso
Uso
Pruebas de Efectos
Ambientales
MONITOREO
Pruebas de Efectos
de Salud
Introducción de un proceso químico nuevo

## Slide 12
Ecotoxicología
Polutante efecto tóxico (a nivel de célula)
sobre organismos vivientes (Toxicología)
Veneno o tóxico: sustancia que por sobre cierto nivel de exposición o dosis tiene efectos negativos en tejidos, órganos o procesos biológicos.
En su mayoría “xenobioticos” (sustancias extrañas a sistemas vivientes)
Toxicidad:
1) depende de tipo de organismos
2) niveles mínimos para observar efectos tóxicos
3) sensibilidad del organismos a pequeños incrementos del tóxico
4) niveles por sobre los cuales los organismos mueren
5) reversibilidad del efecto tóxico
6) efecto “agudo” o “crónico”

## Slide 13
Reversibles: no quedan efectos permanentes
Efectos
Irreversibles: aún cuando el tóxico es eliminado quedan huella (ej. quemadura con ácido)
Toxicidad aguda: cuando la respuesta al tóxico es observada pronto después de la exposición al tóxico. Exposición breve a una alta concentración del tóxico”. Normalmente, facilmente observable.
Toxicidad crónica: cuando los efectos demoran un gran tiempo en manifestarse (a veces décadas). “Exposición larga en el tiempo a bajas concentración del tóxico”. Difícil de estudiar, los efectos suelen enmascararse por enfermedad.

## Slide 14
Relación Dosis-Respuesta
Dosis: es el grado de exposición de un organismo al tóxico
Unidades: unidad de masa tóxico/unidad masa del cuerpo del organismo
El efecto observado del tóxico es ”la respuesta”
50%
LD - 50 o LC – 50: Concentración a la cual muere el 50% de los organismos (LC: lethal concentration) (LD: lethal dose)
NADA ES VENENO, TODO ES VENENO, SÓLO LA DOSIS HACE LA DIFERENCIA (Paracelso Siglo XV)
Dosis
% de
Muertes
100%
Tóxicos: A B C
Curvas Dosis - Respuesta
LD - 50

## Slide 15
Hipersensibilidad: respuesta a una muy baja concentración
Hiposensiblidad: sólo respuesta a una muy alta concentración
Sitios de absorción: sistema gástrico, respiratorio, flujo sanguíneo, riñones,
vías de eliminación: variadas, no siempre eficientes.

## Slide 16
Ranking en Toxicidad (masa tóxica/masa cuerpo organismo)
Prácticamente no tóxico: > 51 g/kg
Débilmente tóxico: 5 – 15 g/kg
Moderadamente tóxico 0.5 – 5 g/kg
Muy tóxico: 50 – 500 mg/kg
Extremadamente tóxico: 5-50 mg/ kg
Supertóxico: < 5 mg/kg
La introducción de un nuevo Producto Químico en el mercado debe considerar análisis de riesgos de efectos sobre la salud.
Manejo de
La exposición
Manejo Efectos
Ecológicos
Manejo de Efectos
Humanos
Manejo de
Riesgos

## Slide 17
Número de ensayos
Concentración
del
Producto
Químico en
el ambiente
1
Máxima concentración esperada en el ambiente
2
Máxima concentración que no produce efectos
LC-0 %
LC- 50 %
Umbral de
Seguridad
toxicológica
6

## Slide 18
Toxicidad aguda de algunos productos químicos
Agente | LD-50 (mg/kg)
Alcohol etílico | 10.000
NaCl | 4.000
Morfina | 900
Fenobarbitúricos | 150
Estricnina | 2
Nicotina | 1
D-tubocurarina | 0,5
Dioxinas (TCDD) | 0,001
Toxina Botulinum | 0,00001

## Slide 19: Contaminación en la Industria Alimentaria
Materias Primas Productos Finales
Tecnología
Residuos
Residuos Típicos:
Básicamente Materia Orgánica
Aguas Residuales
Detergentes
Descargas Sanitarias

## Slide 20
Ejemplos:
Fabricación de Cecinas: Grasas
Sebos
Sangre
Hortalizas y Frutas: Aguas Contaminadas
Residuos de Plaguicidas
Detergentes

## Slide 21
EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
MATERIA ORGÁNICA
Causa:
a) Malos Olores
b) Putrefacción
c) Desarrollo Microorganismos Patógenos
d) Sólidos en Suspensión
- contaminación visual
- tapona las descargas
- afecta flora y fauna
e) DBO muy elevada
- < oxígeno disuelto
- impide consumo humano e industrial
- afecta flora y fauna

## Slide 22: En la actividad minero-metalúrgica de Chile los problemas más delicados de contaminación de aguas y que afectan a otras actividades son:
Sólidos Sedimentables
Drenaje de Aguas Acidas de Mina
Metales Pesados

## Slide 23: Existe obligación ética y moral de los Profesionales y Empresarios
Tratamiento de Efluentes
Manejo responsable de Residuos Sólidos
3) Control de Emisiones al Aire

## Slide 24: PREMISA FALSA DE TRATAMIENTO
“Solution for Pollution is Dilution”
Premisa Real de Solución
“Diseñar un tratamiento efectivo que incluso puede generar retornos económicos”
TIPOS DE TRATAMIENTOS
1.- Físicos
2.- Químicos
3.- Biológicos