## Slide 1: Análisis de Calidad de la leche y productos lácteos
Considerando ensayos acreditados por la normativa vigente
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Depto de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química
Ingeniería de Productos Lácteos
Semestre Primavera 2020
Integrantes:
Gloria Martínez Profesora: Alicia Rodríguez
- Siu-Heng Wong Ayudantes: Constanza Barrera, Ignacio Esparza

## Slide 2: Índice
Resumen 3
Introducción 4
Objetivos 5
Análisis
Leche 7
Queso 23
Mantequilla 29
Crema 37
Yogurt 42
Helado 47

## Slide 3: Resumen
En el siguiente presentación se explicará el control de calidad de laboratorio de los siguientes productos lácteos:
Leche cruda: Prueba organolépticas, de alcohol, de fosfatasa alcalina y de enzima peroxidasa.
Leche fluida: Densidad, sólidos totales, contenidos de materia grasa, acidez titulable y pH
Quesos: Materia grasa, humedad y pH
Mantequilla: pH, densidad, materia grasa e índice de yodo
Crema: materia grasa, acidez titulable y sólidos totales
Yogurt: materia seca, contenido de grasa, acidez y pH
Helado: Materia grasa, sólidos totales y control cálculo Overrun

## Slide 4: Introducción
Los productos lácteos se analizan con el objeto de determinar la calidad de las propiedades de los mismos, éstos se puede analizar por métodos químicos, físicos, microbiológicos y sensoriales.
Las técnicas físicas y químicas se utilizar para determinar composición y calidad, investigando la presencia o ausencia de adulterantes, los métodos microbiológicos se emplean para indagar solo calidad y las técnicas sensoriales son para determinar la calidad y aceptabilidad de los productos.
El análisis de calidad es importante pues hay numerosos variantes que pueden arruinar tanto la higiene, como las propiedades organolépticas del producto.

## Slide 5: Objetivo General
Conocer las técnicas de análisis de calidad los productos lácteos que se utilizan en la Industria y que están bajo la normativa aceptada por la RSA
Objetivo específicos
Estudiar los mecanismo de control de calidad de la leche y de los productos lácteos como: mantequilla, queso, yogurt, crema, helado

## Slide 6: Leche
Título VII. De las leches y productos lácteos
Artículo 198.-​
“Leche es la secreción mamaria normal exenta de calostro, de animales lecheros, obtenida mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a su elaboración ulterior.​
Para efectos de etiquetado, leche sin otra denominación, es el producto de la vaca. Las leches provenientes de otros animales se denominarán según la especie de la que proceden, como también los productos que de ella se deriven”
Fuente: RSA, 2019

## Slide 7
De los requisitos de la leche
Artículo 203.-
“Las características de las leches, serán las siguientes:
a) caracteres organolépticos normales;
b) exenta de materias extrañas;
c) exenta de sangre y pus;
d) exenta de antisépticos, antibióticos y neutralizantes;
Los residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas para la salud no deberán exceder los límites establecidos por el Ministerio de Salud;
e) sus requisitos microbiológicos y su contenido de materia grasa, serán los que determina este reglamento en cada caso;
Además, en el caso específico de la leche de vaca, las siguientes características:
f) peso específico: 1.028 a 1.034 a 20°C;
g) Índice crioscópico: -0,53 a -0,57 "Horvet" o -0,512 a -0,550 °C; 225
h) pH: 6,6 a 6,8;
i) acidez: 12 a 21 ml de hidróxido de sodio 0,1 N/100 ml de leche;
j) sólidos no grasos: 82,5 gramos por litro, como mínimo.
Fuente: RSA, 2019

## Slide 8
Artículo 205.-
De acuerdo a su contenido de materia grasa láctea la leche se clasificará en:
Leche entera es aquella con un contenido superior a 30 g de materia grasa por litro.
Leche parcialmente descremada es aquella con un contenido máximo de 30 g de materia grasa y un mínimo superior a 5 gramos por litro.
Leche descremada es aquella con un contenido máximo de hasta 5 gramos por litro de materia grasa.

## Slide 9
Artículo 206.-
La leche cruda enviada a la planta por el productor será sometida a lo menos a las siguientes pruebas de control:
Pruebas de aceptación o rechazo:
a) deberán corresponder a las características estipuladas en el artículo 203;
b) alcohol 68% v/v;
En el caso de que la leche sea aceptada por la planta y deba ser sometida a clasificación, podrán efectuarse las siguientes pruebas:
a) reductasa (azul de metileno) o recuento de microorganismos totales en leches no refrigeradas;
b) recuento de microorganismos aerobios mesófilos y psicrófilos en leches refrigeradas;
c) detección de inhibidores;
d) células somáticas

## Slide 10: Control de calidad de la leche
Controles en plataforma de recepción
Controles en planta
Análisis del producto terminado

## Slide 11: Controles en plataforma de recepción
a) Pruebas organolépticas
Fase visual: Se observa su aspecto (viscosidad, limpidez, brillantez) y color
“Es un líquido blanco viscoso, opaco, mate, más o menos amarillento según el contenido de B-carotenos de la materia grasa”
Fase olfativa: Se expresa la sensación olfativa presente en la leche que nos entrega información sobre las sustancias aromáticas del producto
“Olor poco acentuado, pero característico, perteneciente a la familia animal, olor y aroma vaca”
Fase gustativa: Se contempla la sensación producida en mediante la degustación de la leche sobre la base de sabores dulces, ácidos, salado y amargo
“Sabor ligeramente dulce”
(Artica, 2011)

## Slide 12
b) Prueba del alcohol
En esta prueba se mide termoestabilidad de la leche cruda. El fundamento es observar si la leche coagula en presencia del alcohol. Si la muestra de leche coagula, esto demuestra que no se encuentra apta para la comercialización. (Molina, González, Brito, Camillo y Pino, 2001)
En el artículo 206 del RSA se señala que para la prueba del alcohol, la concentración de etanol debe ser de 68% v/v para su aceptación o rechazo.

## Slide 13
c) Prueba de fosfatasa alcalina ***
La enzima fosfatasa alcalina se encuentra en la leche cruda y se inactiva a una temperatura mayor a 60°C con un mínimo de tiempo determinado.
Esta prueba nos ayuda a determinar la efectividad de la pasteurización de la leche. Una leche fosfatasa negativa es señal de que ha sido correctamente pasteurizada. (Alais, 1985)
d) Prueba de la enzima peroxidasa
Un métodos más antiguo que la prueba F.A, que ayuda a controlar la pasteurización correcta de la leche. Es un método cualitativo.

## Slide 14: 2. Controles en planta
Densidad
Los valores de densidad de la leche oscilan entre 1027 y 1033 Kg/m3 a 20°C. El valor de la densidad puede disminuir a medida que se agregue: agua, materia grasa o se aumente la temperatura. Por otra parte, al descremar la leche, la densidad puede aumentar (Pinto y Houbraken, 1976)
Según la norma NCh1672:1979, la densidad de la leche debe ser medida con un lactodensímetro

## Slide 15
b) Porcentaje de sólidos totales por método gravimétrico
Recordemos que la leche está constituida por un 87% de agua y un 13% de sólidos lácteos.
Medir la cantidad de sólidos totales de la leche es esencial para el cumplimiento de los requerimientos del reglamento vigente. Verificar si la leche ha sido adulterada o no. Además, determinar estos valores son de importancia para la producción de derivados lácteos.

## Slide 16
c) Determinación de la materia grasa mediante el método de Gerber (Nch 1016/1:1998)
Determinar la cantidad de materia grasa es de suma importancia para clasificar la leche (ver Art. 205 del RSA).
“Químicamente la grasa de la leche es una mezcla de triglicéridos (compuestos de glicerol y una cantidad de ácidos grasos). La determinación de la grasa, tiene gran importancia, ya que interviene directamente en la economía, nutrición, sabor y otras propiedades físicas de la leche y derivados” (Artica, 2011)
La grasa es separada y medida con un Butirómetro, junto con la adición de ácido sulfúrico (ayuda a oxidar e hidrolizar los componentes de la envoltura de la grasa dispersa en la leche) y alcohol amílico (facilitador de la separación de la grasa) (García, Fernández y Fuentes, n.d.)

## Slide 17
d) Determinación de la materia grasa de la leche homogenizada y la leche esterilizada según el método de Gerber.
El fundamento es el mismo que el anterior, sin embargo, la muestra debe ser centrifugada dos veces más.
Se debe expresar el contenido de grasa en % de materia grasa según método de cálculo especificado en NCh 1016/I Of1998.

## Slide 18
e) Determinación de la acidez titulable
La leche que sale de la ordeña está compuesta principalmente de fosfatos, caseínas y CO2. Estos valores se modifican cuando comienza un proceso de fermentación, donde se transforma la lactosa en ácido láctico. El valor de la acidez es importante porque nos indica el nivel de fermentación de la leche. Este valor puede indicarnos un nivel de contaminación microbiana, dependiendo del proceso en el que se encuentra la leche. (Chacón, 2006)
En el artículo 203 del RSA, se señala “(...) i) acidez: 12 a 21 ml de hidróxido de sodio 0,1 N/100 ml de leche”
Notes: Es importante entonces definir acidez titulable como el número de milílitros de solución 0,1 N de hidróxido de sodio necesarios para neutralizar 100 mL de muestra. En cambio, el grado de acidez significa la suma de todas las sustancias de reacción ácida contenidas en la leche, para cuya neutralización se requiere 1 mL de hidróxido de sodio 0,1 N por 100 mL de leche.

## Slide 19
f) Determinación del pH (NCh 1671 Of79)
En el artículo 203 del RSA, se señala que el pH de la leche debe ser de 6,6 a 6,8.
La medición del pH, se puede hacer a la leche cruda, fluida, al queso y queso procesado.
Se mide con un potenciómetro mediante la diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos una muestra.
Notes: En esta, se realiza con un potenciómetro una medición de la diferencia de potencial o
voltaje de dos electrodos sumergidos en una solución de la muestra. Uno es de
referencia y el otro es sensible a la concentración molar de iones hidrógeno de la
solución.

## Slide 20: 3. Análisis de producto terminado
Determinación de materia grasa
Determinación de pH
Determinación de la acidez titulable
Determinación de densidad

## Slide 21: Especificaciones microbiológicas

## Slide 22: Quesos
Título VIII. De los quesos
Artículo 234.-​
Queso es el producto madurado o sin madurar, sólido o semisólido, obtenidos coagulando leches, leches descremadas, leches parcialmente descremadas, crema, crema de suero, suero de queso o suero de mantequilla debidamente pasteurizado o una combinación de estas materias, por la acción de cuajo u otros coagulantes apropiados y separando parcialmente el suero que se produce como consecuencia de tal coagulación.

## Slide 23
Artículo 236.-
Para su elaboración a los quesos se les podrá adicionar:
cultivos de bacterias productoras d ácido láctico
cultivos de hongos o bacterias específicas para quesos de características especiales
cuajo u otras enzimas apropiadas para la coagulación
cloruro de sodio
agua
cloruro de calcio
nitrato de sodio o potasio: máximo 50 mg/kg de queso
caroteno, carotenoides, rocú o anato y riboflavina, solos o mezclados
sustancias aromatizantes o saborizantes naturales autorizadas
ácido cítrico y/o láctico
frutos, semillas y especias.
Fuente: RSA, 2019

## Slide 24: Análisis de Calidad
Para el muestreo, se utilizan sondas para queso de forma y dimensiones apropiadas a los tipos de quesos. Se usan cuchillos de hoja aguzada y un compuesto para sellar. Muestreo de un número suficiente para que la muestra total sea de al menos 50 g
Determinación de Materia Grasa (Método Gerber)
El contenido de materia grasa de un queso se determina volumétricamente mediante el método acidobutirométrico según VAN-GULIK. Es una adaptación del método de GERBER. El principio del método consiste en que una cantidad pesada de queso es agregada a ácido sulfúrico y mezclado alcohol amílico. Por centrifugación, la grasa es separada de la fase acuosa en una columna calibrada
Según la Norma Chilena Nch2090.Of1999 establece que para quesos chancos la materia grasa debe ser entre el 25- 28%
​

## Slide 25
Determinación de Humedad
Materia Seca.-
El extracto seco del queso es la masa expresada en porcentaje, que se queda después de un proceso de desecación. El método empleado es el de desecación en estufa. Este método consiste en someter una cantidad conocida de queso a una temperatura de 102°C hasta obtener un peso constante. El peso obtenido después del proceso de desecación representa la materia seca del queso
Según la Norma Chilena Nch2090.Of1999 establece que para quesos la humedad debe ser entre 44-50%

## Slide 26
Determinación del pH
En los alimentos es pH un factor importante para la estabilidad, ya que es determinante en el crecimiento de grupos de microorganismos deseados. La determinación se realiza directamente sobre el queso mismo y si no fuese posible realizar la medida directamente, se hace una dispersión previa del queso en agua destilada. La calidad del sabor y la textura del queso es el resultado de una temperatura y un pH bien llevado. La mayoría de los quesos tienen un pH entre 5.1 a 5.9.
Según la Norma Chilena Nch2090.Of1999 establece que para quesos el pH debe ser de 5.2-5.4

## Slide 27
Especificaciones
Microbiológicas

## Slide 28: Mantequilla
Título VII / Párrafo VI De las mantequillas
Artículo 225.-
Mantequilla, sin otra denominación, es el producto lácteo derivado exclusivamente de la crema pasteurizada de leches.
Los productos que usen la expresión de fantasía “mantequilla de.”, sin tratarse de un producto lácteo, deberán rotular, además, el nombre del alimento de que se trate, en los términos exigidos por la letra a) del artículo 107 del presente reglamento, informando la verdadera naturaleza del producto en forma específica

## Slide 29
Artículo 227.-
La mantequilla deberá responder a las siguientes características:
a) caracteres organolépticos normales;
b) materia grasa de leche: mínimo 80%;
c) sólidos no grasos de leche: máximo 2%;
d) humedad: máximo 16%;
e) acidez de la materia grasa: máximo 18 ml de hidróxido de sodio 0.1 N/100 g;
f) índice de peróxidos de la materia grasa en la planta: máximo 0,3 meq O 2/kg de grasa;
g) punto de fusión: 28 - 37ºC;
h) índice de refracción a 40ºC: 1,4546 - 1,4569;
i) grado de refracción a 40ºC: 40 - 45;
j) índice de yodo: 32 - 45;
k) índice de saponificación: 211 - 237;
l) su composición en ácidos grasos y triglicéridos serán los de la grasa láctea.

## Slide 30
Características organolépticas
“Características se aprecian mediante los sentidos:
❖ Sabor: El sabor es puro, aromático, ligeramente ácido. En la mantequilla con sal, se percibe el sabor
salado. No debe presentar sabores ácidos, a cocido, metálicos y oxidados ni amargos.
❖ Olor: Puro y aromático. No debe presentar olores a cocido, quemado, ácido ni rancio.
❖ Desprendimiento de agua: En la superficie de corte de la mantequilla no se aprecia gotas de agua o
suero.
❖ Color: Amarillo brillante.
❖ Consistencia: Fácilmente untable y elástica. No debe presentar porosidad ni apariencia quebradiza.”
(Taylor y Salgado, 2019)

## Slide 31: Control de calidad
Metodología de toma de muestra
Se utilizan sondas para mantequillas de una extensión mínima de que pueda ser expuesta de manera diagonal sobre la base del recipiente.
Las muestras deben ser de al menos 200 g. En el caso de panes o rollos pequeños se deben dividir las muestras en cuatro porciones. Las unidades menor a 250 g deben ser tomadas enteras.

## Slide 32
Determinación del pH (NCh 1671 Of79)
El pH se mide con un potenciómetro, de igual manera que la leche.
Determinación de la densidad
La densidad de mide con un picnómetro.

## Slide 33
c) Método butirométrico de Gerber para mantequilla según Roeder
En el artículo 227 del RSA, se señala que la mantequilla debe tener al menos un 80% de materia grasa de leche. Así, se utilizará el mismo método porque la grasa se mide en la leche y no la mantequilla.

## Slide 34
d) Índice de yodo:
Es el número de gramos de yodo
que reaccionan con 100 gramos de lípidos, y es una
medida del promedio de insaturaciones que contienen
los aceites y las grasas. Por tratarse de un análisis
complejo, debe hacerse en condiciones muy precisas
para obtener resultados reproducibles; no ofrece
información respecto de la distribución y localización de
los dobles enlaces, por lo que no se usa para determinar
la composición y la naturaleza de la grasa

## Slide 35: Especificaciones microbiológicas

## Slide 36: Crema
Artículo 221.-​
Crema de leche es el producto lácteo relativamente rico en grasa separada de las leches que adoptan la forma de emulsión tipos de leche descremadas con grasa. Su contenido de materia grasa deberá rotularse en forma destacada
Artículo 223.-​
La acidez de la crema de leche no excederá de 20 ml de NaOH 0.1N/100g. El expendio de las cremas de leche se hará, exclusivamente, en los envases originales. En la crema de leche pasteurizada deberá indicarse claramente el codigo de lote y la fecha de vencimiento y además, que se debe mantener a una temperatura inferior a 4°C. Se prohíbe el expendio de crema cruda.

## Slide 37: Análisis de Calidad
Determinación de Materia Grasa (Método Gerber con butirómetro de crema)
El método consiste en separar la grasa dentro de un recipiente medidor (butirómetro) de dimensiones estandarizadas, medir el volumen e indicarlo en un porcentaje de masa
​

## Slide 38
Determinación de Acidez Titulable
El análisis es indispensable para control de calidad del producto industrial o como medio para comprobar si cumple con los requisitos exigidos por reglamento. El acidez de la crema se debe a la transformación de la lactosa por acción microbiana en ácido láctico.
Según el Artículo 223 del RSA: La acidez de la crema de leche no excederá de 20 ml de NaOH 0.1N/100 g

## Slide 39
Determinación de Sólidos Totales
El análisis de la crema es indispensable para el control de calidad del producto a nivel de la planta industrial o como medio de comprobar si llena los requisitos exigidos por los reglamentos sanitarios. Ese análisis incluye determinaciones de sólidos totales en donde se evapora la humedad de un peso conocido de muestra, hasta peso constante. Se expresa el peso del residuo seco como porcentaje del peso de la muestra original.

## Slide 40
Especificaciones
Microbiológicas

## Slide 41: Yogurt
Título VII / Párrafo V De los productos lácteos
Artículo 220.-
Yogur es el producto lácteo coagulado obtenido por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leches pasteurizadas enteras, parcialmente descremadas o descremadas, leches en polvo enteras, parcialmente descremadas o descremadas o una mezcla de estos productos.

## Slide 42: Continuación
En su elaboración se podrá adicionar:
a) ingredientes aromatizantes naturales : frutas (fresca, en conserva, congelada, en polvo, puré, pulpa, jugo), cereales, miel, chocolate, cacao, nueces, café, especias y otros aromatizantes autorizados;
b) azúcares y/o edulcorantes autorizados de acuerdo a lo señalado en el artículo 146 del presente reglamento; 245
c) aditivos alimentarios autorizados: aromatizantes, colorantes, estabilizantes y como preservante ácido sórbico y sus sales de sodio y potasio, cuya dosis máxima será de 5OO mg/kg expresada como ácido sórbico.
d) cultivos de bacterias adecuadas productoras de ácido láctico.
Los microorganismos lácticos presentes en el producto final deberán ser viables y en cantidad superior a 106 UFC/g.

## Slide 43: Control de calidad
Preparación de las muestras
La muestra debe ser vaciada en un vaso pp, luego ser batida y llevada a 20°C. Bajo esas condiciones debe ser extraídas las muestras, en constante revoltura
La muestra debe ser lo menos expuesta al ambiente posible.

## Slide 44
Determinación de la materia seca
La presente técnica de determinación de materia seca en las leches fermentadas se basa en el método de secado de la muestra. Esta desecación se realiza a una temperatura de 103 ± 2 ºC y seguidamente se realiza el pesaje del residuo. (Taylor y Salgado, 2019)

## Slide 45
b) Determinar la cantidad de materia grasa mediante el método de Gerber
Este método describe la técnica de determinación del contenido de materia grasa de las leches fermentadas.
La muestra es diluida en las condiciones precisas que permitan expresar los resultados en porcentaje ponderal.
Separación de la materia grasa de la muestra diluida, por centrifugación en un butirómetro, después del ataque a los elementos de la leche, exceptuada la materia grasa, por el ácido sulfúrico. La separación de la materia grasa es favorecida por la adición de una pequeña cantidad de alcohol isoamílico. (Taylor y Salgado, 2019)

## Slide 46
c) Determinación de acidez
El grado de acidez de la leche determina su comportamiento y las propiedades de sus derivados. Algunas personas adulteran la leche para disimular la falta de higiene o para sacar mayor provecho económico. Es necesario conocer el grado de acidez y determinar si se ha realizado algún tipo de adulteración de la leche para la producción del yogurt.

## Slide 47
d) Determinación de pH
El pH es un buen indicador del estado general del producto ya que tiene influencia en múltiples procesos de
alteración y estabilidad de los alimentos, así como en la proliferación de microorganismos.
Se puede determinar colorimétricamente mediante indicadores adecuados, pero, para su mayor exactitud, se
ha de recurrir a métodos eléctricos mediante el uso de pH- metros.
pH: 4,2-4,8

## Slide 48: Especificaciones microbiológicas

## Slide 49: Helado
Título IX. De los Helados y Mezclas de Helado
Artículo 243.-​
Helados comestibles son los productos obtenidos de una emulsión de grasa y proteínas, con la adición de otros ingredientes o de una mezcla de agua, azúcares y otro ingredientes, que han sido tratados por congelación y mantenidos en este estado.
Artículo 244.-​
Los ingredientes de leches que se empleen en los helados y sus mezclas deberán haber sido pasteurizadas o sometidas a un tratamiento térmico equivalente comprobado por la ausencia de fosfatasa.

## Slide 50: Análisis de Calidad
.
Determinación de Materia Grasa (Método Mojonnier)
Es un ingrediente importante en la elaboración de helado, esta puede variar del 8 al 12% en base al volumen total de le mezcla. Es vital tanto por costo por las características que imparte el producto final. Puede ser de origen lácteo como de origen vegetal.
​

## Slide 51
Determinación de Sólidos Totales
Es muy fácil agregar agua a muchos de los productos lácteos. Se toma una cantidad conocida de la muestra se seca a temperatura constante, extrayendo toda el agua de la leche, hasta alcanzar un peso constante. El peso después del secado representa el peso de la materia grasa.

## Slide 52
Control y Cálculo del % de Overrun
El Overrun es el volumen de helado en el exceso que se obtiene en relación al volumen de la mezcla. Este volumen aumentado se compone principalmente por aire incorporado durante el proceso de congelamiento. La calidad de aire que debe ser incorporada depende de la composición de la mezcla y del modo de procesamiento, y se regula para que este porcentaje de overrun, textura, sabor agradable necesarios para un helado de buena calidad
Mucho aire -> helado nevoso, esponjoso y desagradable al paladar
Poco aire -> producto saturado de humedad y pesado
En mezclas con alto contenido de sólidos totales se justifica la incorporación de un % de aire mas alto, aunque no se puede fijar un porcentaje definitivo, en general un % de Overrun deseables entre 2 y 3 veces más del porcentaje del contenido de sólidos totales de la mezcla

## Slide 53
Control y Cálculo del % de Overrun
2 métodos básicos : por volumen o por peso. Cada uno tiene 3 modificaciones:

## Slide 54
Especificaciones
Microbiológicas

## Slide 55: Conclusiones
El análisis de calidad de la leche y sus productos lácteos es de vital importancia para poder controlar todas las variables que pueden aparecer a la hora de elaborarlos.
Cada producto lácteo tiene sus especificaciones en el RSA, sin embargo, hay algunas normativas que no son tan exigentes como otras frente a ese aspecto. Todo depende del producto.
Un control de calidad que sale exitoso, ayudará a mantener el producto deseado para los consumidores.

## Slide 56: Referencias
Alais, CH. (1985). Ciencia de la leche. Editorial Reverté, Barcelona, España.
Artica Mallqui, L. (2011). Método para el análisis fisicoquímico de la leche y derivados lácteos (2nd
ed., p. 34).
Chacón Villalobos, Alejandro. COMPARACIÓN DE LA TITULACIÓN DE LA ACIDEZ DE LECHE CAPRINA Y BOVINA CON HIDRÓXIDO DE SODIO Y CAL COMÚN SATURADA. Agronomía mesoamericana 17(1): 55-61:, 2006
García Martínez, E., Fernández Segovia, I. and Fuentes López, A., n.d. Determinación Del Contenido En Grasa De La Leche Por Método Gerber. Valencia: Universitat Politécnica de Valencia.
Molina, L.H., González, R., Brito, C., Carrillo, B., & Pinto, M.. (2001). Correlación entre la termoestabilidad y prueba de alcohol de la leche a nivel de un centro de acopio lechero. Archivos de medicina veterinaria, 33(2), 233-240. https://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2001000200012
Pinto, M & Houbraken, A. (1976). Métodos de análisis químico de la leche y productos lácteos. Centro Regional de Capacitación en Lechería. FAO, Santiago, Chile. 345p.
RSA (2019). Sernac. Recuperado el 27 de Septiembre de 2020, de <http://www.dinta.cl/wp-content/uploads/2019/03/RSA-DECRETO_977_96_act_enero-2019_DINTA_.pdf>
Determinación de la composición nutricional en quesos gouda, mantecoso y chanco y su contenido de sodio. Sernac. Recuperado el 27 de Septiembre de 2020, de <https://www.sernac.cl/portal/607/articles-4472_archivo_01.pdf>
Taylor C. Salgado N..(2019) Seminario de Control de Calidad de Leche y Productos Lácteos