## Slide 1: Recubrimiento Metálicos
Valeska Guerrero
Camila Cortínez

## Slide 2: Qué es?
Son recubrimientos que se agregan a metales para mejorar su resistencia al medio ambiente (corrosión), su apariencia, color, y calidad.
Se utilizan en:
La construcción
Industria Electrodomésticos
Industria General

## Slide 3: Propiedades Físicas
Impermeabilidad
Resistencia Mecánica
Buena Adherencia al Acero
Proporciona superficies con un buen acabado
Para obtener buenos resultados con los recubrimientos metálicos, hay que tener en cuenta una serie de operaciones que deben llevarse a cabo con anterioridad a la aplicación del recubrimiento.

## Slide 4: Preparación de la Superficie
De la calidad de la preparación de la superficie dependerá la adherencia y, en consecuencia, la eficacia de la capa protectora.
Según el estado actual de la superficie por proteger, más o menos oxidada, se puede seleccionar el procedimiento mecánico de limpieza más adecuado:
Granallado
Chorreado de arena
Limpieza química o electroquímica
Baños ácidos
Corriente eléctrica

## Slide 5: Procedimientos de Aplicación
Los procedimientos más comúnmente empleados en la práctica para obtener recubrimientos metálicos sobre el acero son:
- Inmersión en un metal
- Metalización por proyección con pistola
- Electrólisis
- Tratamientos termoquímicos de difusión
- Placado
La selección de un recubrimiento está en función de las dimensiones de los objetos y de la extensión de la superficie que se quiere recubrir.

## Slide 6: Inmersión en un Metal
Esta operación puede realizarse para una sola pieza o para un conjunto, o también en continuo para productos siderúrgicos como tuberías, láminas, trefilados, etc.
Tal técnica se utiliza habitualmente para los recubrimientos de cinc (galvanización en caliente), aluminio (aluminizado), estaño y plomo

## Slide 7: Metalización por Proyección con Pistola
Esta técnica consiste en proyectar sobre la superficie del acero, ya preparada en unas condiciones especiales (por chorreado con arena o granallado), un metal en estado de fusión por medio de una pistola.
El espesor del recubrimiento se puede controlar fácilmente por el operador y puede variar según la naturaleza del metal proyectado y el resultado que se espera obtener. La mayoría de los metales o aleaciones pueden aplicarse de esta manera: cinc, aluminio, acero inoxidable, estaño, plomo, níquel, cobre, etc.

## Slide 8: Electrólisis
Después de una cuidadosa preparación superficial que incluye un decapado ácido, seguido de neutralización y lavado, las piezas por tratar se sumergen en soluciones que contienen sales de los metales a depositar. Las piezas se colocan en posición catódica, conectadas al polo negativo de un generador. Bajo la acción de la corriente eléctrica proporcionada por el generador, el acero se recubre del metal contenido en el baño o bien puede ser suministrado por un ánodo soluble del metal en cuestión.

## Slide 9: Tratamiento Termoquímico
Los tratamientos termoquímicos de difusión, también conocidos como cementación, consisten en colocar las piezas de acero a tratar en una mezcla de polvo metálico y de enlazante (cemento) en un recinto a alta temperatura. El metal protector (recubrimiento) se difunde superficialmente en el metal base y forma una capa eficaz contra la corrosión. Los metales corrientemente aplicados por este método son el cinc (sherardización) y el aluminio (valorizado).

## Slide 10: Placado
Después de un tratamiento superficial especial, la lámina del metal para aplicar y el metal base se someten a un proceso de colaminación en caliente, obteniéndose al final lámina de acero recubierta del metal aplicado. Este proceso puede efectuarse sobre una o las dos caras de la lámina del acero. El acero inoxidable, níquel, monel y el cobre se aplican comúnmente por esta técnica.