## Slide 1: Moldeo de polímeros por inyección
Diego Sesnic
Cristóbal Lifschitz

## Slide 2: Moldeo por inyección
El moldeo por inyección es un proceso en el que el polímero de calienta hasta un estado altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro de la cavidad de un molde donde se solidifica
Este proceso puede producir formas intrincadas y complejas, la limitación es la capacidad de fabricar un molde cuya cavidad tenga la misma forma que la pieza; además, el molde debe proporcionar la remoción de la pieza.

## Slide 3: Procesos y equipos
. La maquina de moldeo por inyección consiste en dos componentes principales:
La unidad de inyección del plástico
El sistema esta formado por un cilindro conectado, en uno de sus extremos, a una tolva de alimentación que contiene una provisión de pelets de plástico. Dentro del cilindro hay un tornillo cuya operación supera a la del tornillo de extrusión en el sentido de que además delirar para mezclar y calentar el polímero, también actúa como embolo que mueve rápidamente el plástico fundido hacia adelante para inyectarlo en el molde.

## Slide 4
La unidad sujetadora del molde
La unidad de sujeción consiste en dos placas, una fija y otra móvil, y un mecanismo para accionar la placa móvil. El mecanismo es básicamente una prensa de potencia operada por un pistón hidráulico o por dispositivos mecánicos articulados de varios tipos.
Sus funciones son:
1) mantener las 2 mitades del molde correctamente alineadas entre si,
2) mantener cerrado el molde durante la inyección aplicando una fuerza de sujeción suficiente para resistir la fuerza de inyección
3)abrir y cerrar el molde en los momentos apropiados dentro del ciclo de moldeo.

## Slide 5
Se coloca el molde y se sujeta.
2) Una porción de la fusión a temperatura y viscosidad correctas, obtenida por calentamiento y trabajo mecánico en el tornillo, se inyecta a alta presión en la cavidad del molde. El plástico se enfría al contacto con la superficie fría del molde y comienza a solidificar. La presión del embolo se mantiene para compactar la fundición adicional en la cavidad y compensar así la contracción durante el enfriado.
3) El tornillo gira y se retrae con la válvula de no retorno abierta, para permitir que fluya el polímero fresco a la siguiente porción del cilindro, mientras tanto, el polímero en el molde se ha solidificado completamente
. 4) El molde se abre y se expulsa la parte moldeada.

## Slide 6
Molde de 2 placas.
El molde de 2 placas convencional consiste en 2 mitades sujetas a dos placas en la unidad de sujeción de la maquina. Cuando esta se abre, las dos mitades del molde también se abren
Además de la cavidad, otras características del molde tienen funciones indispensables durante el ciclo de moldeo, este debe tener un canal distribuidor por donde fluye el polímero fundido, de la boquilla del cilindro a la cavidad del molde.
El molde también necesita sistemas de eyección de la pieza (se utilizan pernos eyectores) y sistemas de enfriado del molde para remover restos de polímetro caliente.
Resumiendo el molde consiste en
1) una o mas cavidades que determinan forma de la pieza
2) canales de distribución del polímero a las cavidades
3)sistema de eyección para remover la parte
4) sistema de enfriado
5) ventilas para evacuar el aire de las cavidades.

## Slide 7
Molde de 3 placas.
Una alternativa a los moldes de 2 placas son los moldes de 3 capas , que tienen algunas ventajas respecto de los que poseen dos como por ejemplo el flujo del plástico fundido pasa a través de una puerta ubicada en la base de la parte en forma de copa y no por el lado, lo que genera una distribución mas homogénea de la fusión en ambos lados de la copa, otra ventaja es que permite una operación mas automatizada en la maquina de moldeo. Al abrir, el molde se divide en tres partes con dos aberturas entre ellas. Esto fuerza la separación de las partes del canal alimentador, las cuales caen por gravedad en diferentes recipientes debajo del molde (esto ultimo puede ser asistido por aire soplado o un brazo robot)

## Slide 8
Moldeo por inyección con reacción:
A este proceso se le denomina MIR(en español) o RIM(en ingles) y consiste en la mezcla de dos líquidos altamente reactivos que se inyectan inmediatamente en la cavidad de un molde donde la reacción química genera la solidificación .
Los uretanos , los epoxicos y la urea formaldehído son algunos ejemplos de este tipo de mezcla .

## Slide 9
Algunos ejemplos: