## Slide 1: TERMOPLÁSTICOS
Integrantes:
Margarita Bunger
Andrea Cabello
Felipe Morales

## Slide 2: Polímeros Sintéticos
Los plásticos (denominados así comúnmente) son materiales poliméricos orgánicos con propiedades plásticas.
Pueden deformarse mediante la aplicación de calor hasta conseguir la forma deseada.

## Slide 3: Materias Primas
Petróleo
Algodón (Celulosa)
Cera y caucho natural
Gas natural
Carbón
Madera

## Slide 4: Principales Características
Bajo costo
Baja densidad
Impermeabilidad
Aislantes (eléctricos y térmicos)
Facilidad de manipulación
Agradable al tacto
Resistentes a la corrosión y a la intemperie
Alta resistencia a la degradación ambiental y biológica
Contaminantes al quemarlos

## Slide 5: Comportamiento ante el calor
Termoestables (termoplásticos): Pueden cumplir el ciclo de calentamiento-fusión y formación-solidificación repetidas veces sin sufrir alteraciones en sus propiedades.
Termodeformables: Se convierten en materiales rígidos que al fundirlos por segunda vez se queman.

## Slide 6: Principales Termoplásticos
Polietileno Tereftalato (PET)
Polietileno (PEAD Y PEBD)
Policloruro de Vinilo (PVC)
Poliestireno (PS)
Polipropileno (PP)

## Slide 7: Polietileno Tereftalato (PET)
Características
- Gran dureza, resistencia y rigidez.
- Bajo coeficiente de roce.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Gran estabilidad dimensional.
- Tipo Semicristalinos: Color blanco.
- Tipo Amorfos: Color transparente.
- Gran aislamiento eléctrico.
- Resistente a los agentes climáticos.
- Resistente a los ácidos diluidos, sales neutras y ácidas, alcoholes, éteres, aceites, grasas, hidrocarburos (perclorados, aromáticos y alifáticos).

## Slide 8: Polietileno Tereftalato (PET)
Procesamiento:
- Principalmente por inyección.
- Por extrusión semiacabados y láminas transparentes.

## Slide 9: Polietileno Tereftalato (PET)
Films
Buen coeficiente
de deslizamiento
Papel plástico reciclable
Pigmentos sensibles al calor
(Se vuelven blancos o negros
alterando la Tº)
Envases
Transparencia y estética
requerida para marketing
Aplicaciones

## Slide 10: Polietileno (PEAD Y PEBD)
Características:
- Baja densidad.
- Buena resistencia química.
- Alta tenacidad y elongación en la rotura.
- Buenas propiedades de aislamiento eléctrico.
- Color natural: Lechoso.
- Baja absorción de agua.
- Resistente a los ácidos, álcalis, soluciones salinas, agua, alcoholes y aceites.

## Slide 11: Polietileno (PEAD Y PEBD)
Polietileno Alta Densidad
- Densidad en el rango 0.941 – 0.965 g/cm3.
Polietileno Baja Densidad
- Densidad en el rango 0.910 – 0.925 g/cm3.

## Slide 12: Polietileno (PEBD)
Aislante de cables
Aislante eléctrico
Cesta
Flexibilidad
y bajo peso
Film para embalaje
Protección contra la corrosión
de productos metálicos
Aplicaciones

## Slide 13: Polietileno (PEAD)
Botellas y Garrafas
Resistencia a productos
químicos
Cascos
Gran resistencia
a golpes
Envases de leche y yogurt
Plástico inodoro y
no tóxico
Aplicaciones

## Slide 14: Policloruro de Vinilo (PVC)
Características:
- Se suministra comúnmente en forma de polvo.
- Tiene un rango de estado termoplástico muy estrecho.
- Con lubricantes disminuye la fuerza de cizallamiento y aumenta su fluidez.
- Con plastificantes se hace blando y flexible.
- Se le agregan pigmentos compatibles para darle color.
- Mediante distintas modificaciones se puede mejorar: la resistencia al impacto, la procesabilidad y la resistencia a la deformación.

## Slide 15: Policloruro de Vinilo (PVC)
PVC – M: Hace posible la fabricación de productos transparentes (mejores propiedades eléctricas).
PVC – E (Emulsión): Contiene un 2.5% de emulgente (Favorece su estabilización y su procesamiento).

## Slide 16: Policloruro de Vinilo (PVC)
Ventanas
Rigidez que aporta
resistencia y aislamiento
Film para envasar
Resistencia al frío,
Flexibilidad.
Cañerías de desagüe
Resistencia a líquidos
corrosivos
Aplicaciones:

## Slide 17: Poliestireno (PS)
Características:
- Gran dureza y estabilidad a la forma.
- Relativamente alta fragilidad.
- Gran rigidez, con alta resistencia a la tracción y baja elongación de rotura.
- Es transparente en su estado natural.
- Superficie brillante.
- Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico.
- Muy baja absorción de agua.
- Resistente a las bases, álcalis, soluciones salinas, ácidos minerales así como a los detergentes.
- Se amarillea y se vuelve más frágil, cuando se lo expone a la luz solar, por ésta razón no es utilizable a la intemperie.
- Es insípido, inodoro, y fisiológicamente inocuo.

## Slide 18: Poliestireno (PS)
Aislantes
Alto contenido de aire
Objetos de interiores
Se amarillea y fragiliza
a la interperie (sol)
Bandejas
Absorción de líquidos
Aplicaciones:

## Slide 19: Polipropileno (PP)
Características:
- Baja densidad.
- Alta rigidez, dureza y resistencia.
- Opaco, incoloro.
- Propiedades eléctricas comparables a las del PE.
- El PP es resistente a los ácidos, alcoholes, algunos aceites y lejías, entre otros.
- Solamente con la correspondiente estabilización, el PP es resistente a la radiación UV.

## Slide 20: Polipropileno (PP)
Procesamiento:
- Termoformado: Utilizado para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas o bajas temperatura, por ejemplo, contenedores de alimentos.
- Extrusión: Aplicado en perfiles, láminas y tubos.
- Moldeo por soplado: Recipientes huecos como por ejemplo botellas.
- Moldeo por inyección: Gran diversidad de piezas, desde juguetes hasta parachoques de automóviles. La inyección permite obtener en una sola operación productos acabados y de formas complejas.

## Slide 21: Polipropileno (PP)
Envases aptos para microondas
Resistencia a altas Tº
Juguetes
Baja densidad
Sillas Polyprop
Alta rigidez, dureza
y resistencia
Aplicaciones: