## Slide 1: PINTURA ELECTROESTÁTICA PARA METALES
Tecnología y Materiales III
Alejandro Chacón
Integrantes: Daniel Palma
Gonzalo Silva

## Slide 2: RECUBRIMIENTO DE METALES
Recubrimientos inorgánicos
En algunos casos es necesario hacer recubrimientos con material inorgánico, los más usados son el vidrio y los cerámicos, estos recubrimientos proporcionan acabados tersos y duraderos.
Recubrimientos orgánicos
El uso de pinturas, lacas, barnices y muchos materiales orgánicos poliméricos han dado muy buen resultado como protección contra la corrosión. El uso de capas orgánicas protege más el metal de la corrosión que muchos otros métodos. Aunque debe escogerse muy bien, ya que hay procesos que incluyen tratamientos con alcoholes que en algún momento pueden disolver los materiales orgánicos.
BARNICES, LACAS Y PINTURAS.

## Slide 3: PINTURA EN POLVO O ELECTROESTÁTICA
La pintura en polvo, es una mezcla homogénea de minerales, pigmentos y resinas en forma sólida (partículas finas de no mas de 20 micrones). Tiene la particularidad, de que al estar en estado sólido desde la fabricación, hasta la aplicación, no requiere solventes. Se puede aplicar, en recubrimientos decorativos y protectores, en un proceso electroestático, donde las partículas cargadas eléctricamente, se atraen (95% de la pintura aprox.) estáticamente a una superficie.

## Slide 4: VENTAJAS DE LA PINTURA EN POLVO
Al no poseer solventes, no requiere tiempo de oreo, regulación de viscosidad, ni problemas de escurrimiento.
Se obtienen altos espesores con una sola mano.
Buena adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos.
Adaptación a sistemas automatizados, por lo que aminora la mano de obra.
Muy buena resistencia química: elevada resistencia a niebla salina y a la cámara de humedad.
Muy buena resistencia mecánica: alta resistencia a golpes, roces e impacto y muy buena elasticidad.
No requiere mano de obra especializada.
No es combustible.
Fácil Limpieza.
Al no requerir tiempos de oreo, pre y post horneado, tiene menor impacto ambiental y optimiza los tiempos de producción.
El pintado redondea los bordes y las aristas de los materiales a pintar.

## Slide 5: En Chile un gran distribuidor es TRICOLOR. La pintura se vende en cajas de 20 Kg. y tiene un costo de aproximado de US $ 5 -6 mas IVA. El rendimiento de la pintura va desde 7 mts/2 por Kg. a 16 mts/2 por kilo. Dependiendo de los espesores que se den.
Tabla comparativa
Fuente: www.asimet.cl/
VENTAJAS DE LA PINTURA EN POLVO
TABLA COMPARATIVA

## Slide 6: APLICACION
DIAGRAMA DEL PROCESO

## Slide 7: PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Remoción de óxidos, grasas, aceites y sustancias extrañas de la superficie u objeto a tratar. En la Industrial metal mecánica, se realizan delicados procesos de limpieza, debido a que la pintura, juega un papel preponderante del sistema productivo; para esto, se realizan tratamientos de inmersión y/o “túneles de aspersión”, procesos, en los cuales se deposita, una capa de fosfatizado de zinc o hierro, en el caso del acero y un cromatizado, en el caso del aluminio, confiriendo con esto, propiedades anticorrosivos y de adherencia de la pintura, debido a la porosidad que adquiere la pieza.
1 y 2. Proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersión.
3. Organización de piezas previa a la aplicación de pintura.

## Slide 8: APLICACIÓN DE LA PINTURA
Se requiere, un ambiente limpio y libre de impurezas que puedan contaminar el proceso.
En principios básicos, la pieza a pintar se carga eléctricamente con una carga, bien sea positiva o negativa y la pintura se carga con el polo opuesto, lo que generará una adhesión electrostática de los componentes. Es importante que todas las unidades participantes, se encuentren conectadas a tierra, para mayor seguridad del usuario y evitar daños por sobrecarga.
1. Pintado en instalación con cabina doble, cadena de transporte y horno continúo
2. Pintado en instalación manual estática
3. Entrada y salida de piezas en horno continuo elevado

## Slide 9: APLICACIÓN DE LA PINTURA

## Slide 10: HORNEADO
En el proceso de curado de la pintura en polvo, ésta se funde en el horno, iniciándose la reacción para lograr que el producto adquiera las propiedades finales. Dependiendo de la pieza, existen diferentes ciclos de horneo: 10 min. a 200°C, 15 min. a 180°C y/o 5 min. a 220°C.
Hay hornos de convección que actúan por medio de aire caliente, traspasando el calor al metal para curar la pintura. También existen los de radiación, que proporcionan en forma directa una mayor energía a la pintura para obtener la polimerización y adherencia final a la pieza. Ambos utilizando como energía principal gas o electricidad.
El polvo no adherido a la pieza tratada es aspirado por turbinas, que lo separa del aire a través de un dispositivo de aspiración, donde posteriormente se limpia por un sistema de filtros, para su reutilización.
Hornos de curado y secado de piezas.

## Slide 11
Un contenedor de pintura en polvo.
Inyector de polvo
Manguera de entrega del polvo
Pistola de aplicación
Panel de control.
Pistola de aplicación y componentes
EQUIPAMIENTO

## Slide 12
3 ejemplos de módulos de mando: el primero sin contenedor de pintura, otro con un único contenedor y el ultimo con 4 recipientes para cambios de color.
EQUIPAMIENTO
Pistola de aplicación y componentes

## Slide 13
Industria de electrodomésticos utiliza pintura en polvo para las superficies externas y los componentes de heladeras, freezers, acondicionadores de aire, aspiradoras, lavavajillas, secadoras, calentadores de agua y en el interior de hornos de microondas.
La industria automotriz, de motocicletas, de auto partes utiliza pintura en polvo en llantas de acero y baja aleación, piezas de sistemas de frenos y de suspensión, cerraduras, resortes de acero, limpiaparabrisas, pequeñas piezas de terminación, racks, chassis de camiones y ómnibus, radiadores, filtros de aire y aceite, varias piezas de motor e incluso faroles.
USOS DE LA PINTURA EN POLVO

## Slide 14
En el sector de construcción civil para revestir cerramientos de aluminio, ventanas y puertas, en fachadas de grandes edificios de acero laminado, en herrajes de puertas, luminarias, tejas metálicas y estructura de techos.
Hay un sinnúmero de otras aplicaciones como cuadros y piezas de bicicletas, extintores de incendio, antenas mini parabólicas, componentes eléctricos, máquinas e implementos agrícolas, equipos de musculación, estanterías y góndolas para supermercados, heladeras para supermercados, equipamientos para dentistas, máquinas de helados, muebles de escritorio, camas, sillas, muebles de tubo de acero, gabinetes de computadora, carros y corrales para bebes, cajas de herramientas, balanzas, grifería, muebles de jardín, cestos de basura, bancos para plazas y shopping centers, grandes paneles eléctricos, equipamiento de laboratorio, oleoductos, gasoductos y cañerías de gas de distribución domiciliaria, garrafas para gas licuado, cabinas de teléfonos públicos, y centenares de aplicaciones más.
USOS DE LA PINTURA EN POLVO

## Slide 15
AMP Color
Quimica Prado
Servcolor
Todocolor
Vicrolum
EMPRESAS CONSULTADAS