## Slide 1
Laboratorio CNC / Área corte y grabado Láser
Documento de apoyo para el trabajo desde software del área gráfica e industrial.
UNIVERSIDAD DE CHILE / FAU / DIRECCIÓN ACADÉMICA / UMD / 2008

## Slide 2
Parámetros para empleo grabadora/cortadora láser
Potencia Láser: 45W
Dimensiones plancha:
Tamaño máximo de superficie de corte (largo x ancho): 609x457mm
Tamaño recomendado de material a cortar: 600x450
Altura máxima utilizable: 250mm (no confundir con profundidad de corte)
Materiales OK para corte y grabado:
Acrílico 3mm
Madera balsa 3mm
Cartones
Papel vegetal
Mica
Ulano
Espuma acústica
Género mezclilla.
Materiales OK para grabado solamente:
Corcho 2mm
Formalita
Materiales con precaución para corte:
Goma eva 2mm
Programas empleados:
Illustrator
Rhino
Corel
Geometer’s Sketchpad
Parámetros generales:
  Capas
  Diferenciar por capas cada tipo de trabajo (corte vectorial / grabado vectorial / grabado raster)
No recomendados para corte:
Policarbonato
Corcho
Formalita
Cartón piedra
Metales ferrosos
UNIVERSIDAD DE CHILE / FAU / DIRECCIÓN ACADÉMICA / UMD / 2008

## Slide 3
Parámetros para empleo grabadora/cortadora láser
Seteo página
Configurar el alto y el ancho de la página a las dimensiones máximas del espacio de trabajo de la cortadora láser, así como la orientación (salvo en Illustrator)
La máquina Láser opera mejor en situación Horizontal.
Seteo reglas
En los programas que permiten ubicar reglas, éstas deben ser configuradas respecto al espacio de trabajo de la máquina Láser, destinando la coordenada 0,0 en la esquina superior izquierda.
Contornos y llenados
El sistema reconoce los espesores de línea y según ellos ejecuta las órdenes de corte o grabado.
Para corte debe emplearse el espesor mínimo que el programa permita. Por ejemplo:
Illustrator: 0.005
Corel: Hairline
Rhino: Trazo fino
En Illustrator, por ejemplo, sobre ese espesor resultará una línea que será reconocida como raster y no como vector.
Un área ‘llena’ será reconocida como elemento de grabado.
Llenados sobrepuestos
Al sobreponer un área llena sobre otra, la máquina generará el procedimiento según lo que se ve en pantalla para evitar doble grabado.
Si se pretende tapar un trazo vectorizado con un área de color blanco, el programa no tomará en cuenta lo que se ve en pantalla y procederá a cortar o grabar el contorno vectorizado que se encuentra debajo del área llena.
Contornos sobrepuestos
La máquina no simplifica la línea si se sobreponen, es decir, pasa por el lugar tantas veces como líneas existan.
UNIVERSIDAD DE CHILE / FAU / DIRECCIÓN ACADÉMICA / UMD / 2008

## Slide 4
Parámetros para empleo grabadora/cortadora láser
Colores
UNIVERSIDAD DE CHILE / FAU / DIRECCIÓN ACADÉMICA / UMD / 2008
Uso | Color | Red | Green | Blue
Grabado raster | Black | 0 | 0 | 0
Corte vectorial | Red | 255 | 0 | 0
Libre | Green | 0 | 255 | 0
Libre | Yellow | 255 | 255 | 0
Grabado vectorial | Blue | 0 | 0 | 255
Libre | Magenta | 255 | 0 | 255
Libre | Cyan | 0 | 255 | 255
Libre | Orange | 255 | 102 | 0
Imágenes deben ser en escala de grises para generar apariencia de volumen.

## Slide 5
Archivos desde Illustrator

## Slide 6
Illustrator
1
2
3
4
5
6
Configurar tamaño de hoja
1.- Pinchar menú File
2.- Pinchar Document Setup...
3.- Elegir Custom
4.- En el ancho tipear 600mm. En la altura tipear 600mm.
5.- La orientación debe ser en sentido Vertical
6.- OK

## Slide 7
Dibujar una huella para corte
Usar herramienta ‘Pen Tool’
Para hacer segmentos:
-Pinchar en la hoja y soltar
-Mover el mouse y pinchar en otro lugar y soltar.
Para hacer líneas curvas con nodos:
-Pinchar en la hoja y arrastrar el mouse. Luego soltar.
-Pinchar en otro lugar de la hoja y arrastrar el mouse sin soltar el botón. Luego soltar.
Se pueden alternar segmentos con curvas.
Para cerrar la figura:
Acercar el mouse al punto final (aparecerá un círculo blanco al lado de la herramienta) y solamente pinchar sin arrastrar.
Illustrator

## Slide 8
Stroke
Pure Red
Editar la huella para cortar
Usar herramienta ‘Selection Tool’ ’
Cambiar color a rojo
- Seleccionar la huella pinchando sobre ella. Quedará de color azul el contorno.
-Verificar que el rectángulo de STROKE esté sobre el rectángulo FILL.
-En la paleta COLOR seleccionar el PURE RED
Si se desea grabar una huella (o sea, que no alcance a traspasar todo el espesor del material), solamente se debe cambiar el color de rojo a azul (grabado tipo vectorial), o a color negro (grabado tipo rasterizado)
Para grabar el interior de una figura, se debe pinchar el cuadradito FILL y asignarle el color negro en la paleta.
Fill
Illustrator

## Slide 9
Editar la huella para cortar
Cambiar espesor de línea
- Ir a STROKE WEIGHT y tipear 0.005 mientras la huella sigue seleccionada.
Illustrator

## Slide 10
Pinchar sobre la pestaña VIEW y seleccionar Show Rulers.
Ojo! La coordenada 0,0 no está fijada con respecto a la hoja de trabajo.
Dibujar en base a medidas precisas
Illustrator

## Slide 11
Para fijar la coordenada 0,0 respecto al vértice superior izquierdo de la hoja.
1.- Pinchar con el mouse el cuadrado blanco donde se intersectan la regla horizontal y la vertical.
2.- Sin soltar el botón del mouse, arrastrar hasta intersectar el punto superior izquierdo de la hoja. Y soltar.
Ahora las coordenadas 0,0 están respecto a la hoja.
Dibujar en base a medidas precisas
1
2
Illustrator

## Slide 12
Dibujar con guías
Para crear guías verticales:
Se pincha con el mouse dentro de la regla vertical y se arrastra el mouse hacia la hoja en el lugar deseado.
Illustrator

## Slide 13
Dibujar con guías
Para crear guías horizontales:
Se pincha con el mouse dentro de la regla horizontal y se arrastra el mouse hacia la hoja en el lugar deseado.
Illustrator

## Slide 14
Dibujar con guías
Editar Grilla
Para alinear guías con medidas exactas relacionadas a una grilla:
Pinchar pestaña EDIT
Bajar hasta PREFERENCES
Pinchar en GUIDES & GRID...
Illustrator

## Slide 15
Dibujar con guías
Editar Grilla
Para editar grilla
Unidad de la grilla: GRIDLINE EVERY: 10mm
Subdivisiones: 1 a 2
También se puede cambiar el color de la grilla y las guías.
Pinchar en OK
Illustrator

## Slide 16
Dibujar con guías
Ver grilla
Ir a VIEW
Bajar hasta SHOW GRID
Para imantar las guías respecto a la grilla, pinchar SNAP TO GRID (debajo de Show Grid)
Las guías se mueven con la herramienta SELECTION TOOL (la flecha negra)
Illustrator

## Slide 17
Dibujar con guías
Ver grilla
Mandar a Imprimir
En ‘Ajustar’, ir a Colocación y pinchar en extremo izquierdo superior para imantar el origen a la coordenada 0,0.
Illustrator

## Slide 18
Archivos desde Rhinoceros 4.0

## Slide 19
Parámetros
Procedimiento:
Se genera un rectángulo que simule la zona de corte de 609 x 457mm.
Dentro de ese rectángulo se dibujarán las entidades que se desean grabar o cortar.
Una vez realizadas las entidades, el rectángulo y las cotas deben ocultarse para no ser grabadas o cortadas. En su lugar debiera generarse en cada vértice del rectángulo auxiliar, un segmento pequeño y con un color que no sea reconocido como de corte o grabado, o en su defecto, que genere pequeñas marcas en el material.
Rhino 4.0

## Slide 20
Parámetros
Procedimiento:
Lo ideal es dibujar por capas.
- Capa color rojo para corte tipo vectorial
- Capa color azul para grabado tipo vectorial
- Capa color negro para grabado tipo raster
Rhino 4.0

## Slide 21
Parámetros
Configuraciones de impresión
El ambiente de impresión es bastante amigable y brinda variadas alternativas.
Lo más importante es tener marcadas:
Salida vectorial
Escala 1:1
Color de impresión
Ancho de línea: Trazo fino
Rhino 4.0