## Slide 1
Análisis Sísmico DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE SISMICO
gabriela muñoz s.
Notes: <number>

## Slide 2
Zonificación sísmica
Se distinguen tres zonas sísmicas en el territorio nacional, que dan lugar a tres valores de aceleración efectiva, dependiendo del lugar de emplazamiento de la construcción.
Zona 1 Ao = 0,20g
Zona 2 Ao = 0,30g
Zona 3 Ao = 0,40g
Notes: <number>

## Slide 3
b) Efecto del suelo de fundación en las características
del movimiento sísmico
Se distinguen 4 tipos de suelo de acuerdo a la velocidad de propagación de onda, densidad relativa, resistencia a la compresión, etc. y se les asocia un período respectivo.
Notes: <number>

## Slide 4
c) Clasificación de los edificios según su importancia,
uso y riesgo de falla
Categoría A:
Edificios gubernamentales, municipales, de servicios públicos o de utilidad pública (como cuarteles de policía, centrales eléctricas y telefónicas, correos y telégrafos, radioemisoras, canales de televisión, plantas de agua potable y de bombeo, etc.), y aquellos cuyo uso es de especial importancia en caso de catástrofe (como hospitales, postas de primeros auxilios, cuarteles de bomberos, garajes para vehículos de emergencia, estaciones terminales, etc.)
Notes: <number>

## Slide 5
Categoría B:
Edificios cuyo contenido es de gran valor (como bibliotecas, museos, etc.) y aquellos donde existe frecuentemente aglomeración de personas. Entre estos últimos se incluyen los siguientes edificios:
- salas destinadas a asamblea para 100 o más
personas;
- estadios y graderías al aire libre para 2.000 o más
personas;
- escuelas, parvularios y recintos universitarios;
    cárceles y lugares de detención;
- locales comerciales con una superficie igual o mayor
que 500 m2 por piso o de altura superior a 12 m;
- centros comerciales con pasillos cubiertos, con un
área total superior a 3.000 m2 sin considerar la
superficie de estacionamientos.
Notes: <number>

## Slide 6
Categoría C:
Edificios destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a ninguna de las categorías A o B. y construcciones de cualquier tipo cuya falla puede poner en peligro otras construcciones de las categorías A, B o C.
Categoría D:
Construcciones aisladas o provisionales no destinadas a habitación, no clasificables en ninguna de las categorías anteriores.
Notes: <number>

## Slide 7
d) Principios e hipótesis básicos
La norma está orientada a lograr estructuras que:
- Resistan sin daños sismos de intensidad moderada.
- Limiten los daños a elementos no estructurales en sismos de mediana intensidad.
- Aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa.
e) Combinación de las solicitaciones sísmicas con
otras solicitaciones
Si el diseño es por el método de tensiones admisibles, Cargas permanentes + sobrecarga de uso + sismo, pudiendo aumentar las tensiones admisibles en un 33,33%.
La acción del sismo se considera eventual y no es necesario combinarla con otras cargas eventuales.
Notes: <number>

## Slide 8
Para el cálculo de la acción sísmica se deben considerar
las cargas permanentes + un porcentaje de las sobrecargas
de uso.
- 25% en construcciones destinadas a la habitación privada
- 50% en construcciones donde es usual la aglomeración
En los edificios sin diafragma los elementos resistentes deben calcularse con las fuerzas horizontales que inciden directamente sobre ellos.
f) Factor de modificación de la respuesta.
Se establece una clasificación de los diferentes tipos de estructuraciones y materiales para, en base a sus características de absorción y disipación de energía, determinar un factor de modificación de la respuesta (Ro).
Notes: <number>

## Slide 9
g) Método estático de análisis sísmico
El método estático de análisis sísmico sólo puede usarse en el análisis sísmico de los siguientes edificios:
- todas las estructuras de las categorías C y D ubicadas en zona sísmica I.
- todas las estructuras de no más de 5 pisos y de altura no mayor que 20 m.
- las estructuras de más de 5 pisos, pero menos de 16, bajo las restricciones que indica la norma.
Se establece un sistema de fuerzas aplicadas en el centro de masas de cada nivel.
El esfuerzo de corte basal está dado por
Qo = C * I * P
en que:
C = coeficiente sísmico
I = coeficiente relativo a la categoría del edificio
P = peso del edificio sobre el nivel basal
Notes: <number>

## Slide 10
Notes: <number>

## Slide 11
Notes: <number>

## Slide 12
Notes: <number>

## Slide 13
Notes: <number>

## Slide 14
gms 2010
Notes: <number>