## Slide 1
ESTRUCTURAS RETICULADAS
Semestre otoño 2022
DISEÑO Y MATERIALIZACIÓN DESIGN AND REALIZATION
http://uncavim10.unc.edu.ar/pluginfile.php

## Slide 2
Estructuras reticuladas
Estructuras compuestas por piezas rectas, sólidas y esbeltas, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier forma posible resulte de la combinación de sistemas triangulados.
ARMADURAS
http://2.bp.blogspot.com/

## Slide 3
UNIDAD BÁSICA
Estructuras reticuladas

## Slide 4
DESCRIPCIÓN
Los elementos de estas estructuras están sometidos a dos fuerzas iguales y opuestas dirigidas a lo largo del elemento, generando esfuerzos de tracción o compresión.
Constan de elementos rectos conectados a través de articulaciones en nudos localizados en los extremos de los elementos.
Estructuras reticuladas

## Slide 5
ESTRUCTURA COMPLETA o ISOSTÁTICA
b = 2 n – 3
n = número de nudos
b = número de barras
b = (2 * 9) – 3
b = 15
Estructuras reticuladas

## Slide 6
CERCHA VIGA DE CELOSIA
WARREN
PRATT
BALTIMORE
K
HOWE
HOWE
FINK
PRATT
Estructuras reticuladas

## Slide 7
PUENTE TOLEDO SOBRE EL RIO COPIAPÓ. CHILE (1851)
Vigas de celosía o reticulada

## Slide 8
NAVE INDUSTRIAL – INVERLLAR - ESPAÑA
Vigas de celosía o reticulada
https://www.monvaga.com/

## Slide 9
CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DE CASTELLON. ESPAÑA
Vigas de celosía o reticulada

## Slide 10
NAVE INDUSTRIAL - ESPAÑA
Vigas de celosía o reticulada

## Slide 11
PLANTA INDUSTRIAL
Arco reticulado

## Slide 12
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758826/
ESTADIO DE LA CIUDAD DE LUBLIN / ESTUDIO LAMELA
Ménsulas o marquesinas reticuladas

## Slide 13
ARMADURAS
P
P
P
MÉTODOS DE LOS NUDOS
P
P
P
RA
RC
500kg
500kg
750kg
750kg
500kg

## Slide 14
Nudo A
MÉTODOS DE LOS NUDOS
ARMADURAS

## Slide 15
MÉTODOS DE LAS SECCIONES
ARMADURAS
P
P
P
DE
BE
BA
ED
AB
EB

## Slide 16
ED
AB
EB
MÉTODOS DE LAS SECCIONES
ARMADURAS

## Slide 17
RESULTADOS
ARMADURAS

## Slide 18
Estructuras reticuladas
ANÁLISIS TENSIONAL EN LAS BARRAS

## Slide 19
Estructuras reticuladas
ANÁLISIS TENSIONAL EN LAS BARRAS

## Slide 20
ESFUERZO DE TRACCION
DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDO A TRACCIÓN
PREDIMENSIONAMIENTO FORMULA DE INTERACCION EN RANGO ELASTICO
Siendo
ftrab tensión de trabajo del elemento estructural en kg/cm2.
fdis tensión de diseño en compresión del material en kg/cm2.
fadm tensión admisible en compresión del material en kg/cm2.
kct factor de modificación por concentración de tensiones
A área en de la sección transversal en cm2.
N esfuerzo normal que se transmite a través de la sección transversal en kg.
A

## Slide 21
ESFUERZO DE TRACCION SISTEMA ARRIOSTRADO
DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDO A TRACCIÓN
TENSIÓN ADMISIBLE EN TRACCIÓN
TENSIONES ADMISIBLES DEL ACERO |  | 
A270ES | fadm = 1620 kg/cm2 | 
A240ES | fadm = 1440 kg/cm2 | 
TENSIONES ADMISIBLES DE LA MADERA |  | 
Coigüe, Roble Raulí | Traccón paralela | fadm = 66 kg/cm2
Alerce, Lenga, Mañío | Tracción paralela | fadm = 52 kg/cm2
Pino Radiata G2 | Tracción paralela | fadm = 40 kg/cm2

## Slide 22
DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDO A TRACCIÓN
PREDIMENSIONAMIENTO FORMULA DE INTERACCION EN RANGO ELASTICO
En la sección 2 existe concentraciones de tensiones por discontinuidad del material
FACTOR DE MODIFICACION POR CONCENTRACION DE TENSIONES kct
Sección 1 Sección 2
En Acero
Kct = 0,85
En Madera
Kct = 0,8 Uniones clavadas
Kct = 0,7 Uniones apernadas
Kct = 0,5 Uniones con conectores de anillos
ESFUERZO DE TRACCION

## Slide 23
DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDO A COMPRESIÓN CON PANDEO
PREDIMENSIONAMIENTO FORMULA DE INTERACCION EN RANGO ELASTICO
Siendo
ftrab tensión de trabajo del elemento estructural en kg/cm2.
fdis  tensión de diseño del material en compresión según esbeltez, en kg/cm2.
N esfuerzo normal que se transmite a través de la sección transversal en kg.
A área en de la sección transversal en cm2.
 esbeltez del elemento estructural.
k factor que define la longitud efectiva de pandeo.
L Largo libre del elemento estructural en cm.
i radio de giro de la sección transversal en cm.
ESFUERZO DE COMPRESION

## Slide 24
ESFUERZO DE COMPRESION
DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDO A COMPRESIÓN SIMPLE
TENSIÓN ADMISIBLE EN COMPRESIÓN
TENSIONES ADMISIBLES DEL ACERO |  | 
A270ES | fadm = 1620 kg/cm2 | 
A240ES | fadm = 1440 kg/cm2 | 
TENSIONES ADMISIBLES DE LA MADERA |  | 
Coigüe, Roble Raulí | Compresión paralela | fadm = 83 kg/cm2
 | Compresión normal | fadm = 28 kg/cm2
Alerce, Lenga, Mañío | Compresión paralela | fadm = 66 kg/cm2
 | Compresión normal | fadm = 23 kg/cm2
Pino Radiata G2 | Compresión paralela | fadm = 65 kg/cm2
 | Compresión normal | fadm = 25kg/cm2

## Slide 25
2250kg
Nudo A
2250 kg – (A-1) = 0
(A-1) = 2250 kg C
(A-8) = 0
Nudo 1
2250kg
2250 kg – (1-8) sen 18,43°= 0
(1-8) = 7115 kg T
EJEMPLO
A -1
2250kg
2250kg
1500kg
1500kg
1500kg
A
1
2
3
4
5
8
7
6
B
A-8
1-2
1-8
-(1-2) + 7115 cos 18,43°= 0
(1-2) = 6750 kg C

## Slide 26
(2-3) = 9000 kg C
2250 kg * 6,0m – 1500kg * 3,0m – (2-3) * 1,0m = 0
2250kg
1500kg
2-3
8-7
2-7
7
1
2
8
(8-7) = 6750 kg T
2250 kg * 3,0m – (8-7) * 1,0m = 0
EJEMPLO

## Slide 27
EJEMPLO

## Slide 28
DISEÑO DE DIAGONAL SOMETIDO A TRACCION
EJEMPLO

## Slide 29
DISEÑO DE BARRA SOMETIDA A COMPRESION
Comprobación tubular 75/75/4
KL/i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 1440 | 1437 | 1434 | 1432 | 1429 | 1426 | 1423 | 1420 | 1417 | 1414
10 | 1411 | 1408 | 1405 | 1401 | 1398 | 1394 | 1391 | 1387 | 1384 | 1380
20 | 1376 | 1372 | 1368 | 1364 | 1360 | 1356 | 1352 | 1348 | 1343 | 1339
30 | 1335 | 1330 | 1326 | 1321 | 1316 | 1312 | 1307 | 1302 | 1297 | 1292
40 | 1287 | 1282 | 1277 | 1272 | 1267 | 1262 | 1256 | 1251 | 1246 | 1240
50 | 1235 | 1229 | 1223 | 1218 | 1212 | 1206 | 1201 | 1195 | 1189 | 1183
60 | 1177 | 1171 | 1165 | 1159 | 1152 | 1146 | 1140 | 1134 | 1127 | 1121
70 | 1114 | 1108 | 1101 | 1095 | 1088 | 1081 | 1074 | 1068 | 1061 | 1054
80 | 1047 | 1040 | 1033 | 1026 | 1019 | 1012 | 1004 | 997 | 990 | 982
90 | 975 | 968 | 960 | 953 | 945 | 937 | 930 | 922 | 914 | 906
100 | 898 | 891 | 883 | 875 | 866 | 858 | 850 | 842 | 834 | 825
110 | 817 | 809 | 800 | 792 | 783 | 775 | 766 | 757 | 748 | 740
Aproximación por esbeltez
EJEMPLO

## Slide 30
DISEÑO DE BARRA SOMETIDA A COMPRESION
EJEMPLO