## Slide 1
DISEÑO EN HA – FLEXIÓN SIMPLE
Semestre otoño 2022
DISEÑO Y MATERIALIZACIÓN DESIGN AND REALIZATION
https://procaconstrucciones.wordpress.com/

## Slide 2
Diseño Estructural en Hormigón Armado
Material heterogéneo formado por hormigón de cemento y barras de acero con resaltes dispuestos de manera que trabajan en forma mancomunada para resistir las solicitaciones.
HORMIGÓN ARMADO

## Slide 3
Diseño Estructural en Hormigón Armado
HORMIGÓN NCh170:2016
Grado | Resistencia fy (kg/cm2) | Tensión fadm =fy /2 (kg/cm2) | Elasticidad E (kg/cm2)
A440-280H | 2.800 | 1.400 | 2.100.000
A630-420H | 4.200 | 2.100 | 2.100.000
Resistencia a la tracción : 0,1 a 0,15 fc´
Grado | Resistencia fc (kg/cm2) | Tensión fadm =fc /3 (kg/cm2) | Elasticidad E (kg/cm2)
G15 | 150 | 50 | 180.000
G20 | 200 | 67 | 210.000
G25 | 250 | 83 | 235.000
G30 | 300 | 100 | 257.000
ACERO – Barras con resaltes NCh211:2012

## Slide 4
NCh 430 Of. 2008 - Hormigón Armado
Instituto Nacional de Normalización
D.S. N° 60, 2011 MINVU Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado.
Norma ACI 318-2008 - Building Code Requirements for Structural Concrete
American Concrete Institute
NORMATIVA
Diseño Estructural en Hormigón Armado

## Slide 5
NOMENCLATURA
Fuente: Manual de Detallamiento para Elementos de Hormigón Armado, ICH (2009)
Armadura principal: Armadura que va más cerca de la cara exterior de muros y losas.
Estribos (cercos): Barras dobladas formando un polígono (en general rectángulo o rombo) que se utilizan para resistir los esfuerzos de corte de vigas y machones, para armar y confinar vigas y machones y para acortar la luz de pandeo de barras (de columnas, vigas y muros) sometidas a compresión.
Amarras: Las amarras se utilizan para fijar barras entre sí durante el proceso de construcción (armado de los refuerzos y hormigonado de los elementos). Generalmente son de alambre recocido del N°16 ó 18.
Empalme: Mecanismo que permite la transmisión de esfuerzos entre dos barras orientadas en una misma dirección. Los empalmes pueden ser por simple traslape, mecánicos y soldados.
Resaltes: Protuberancias de las barras de refuerzo que permiten mejorar la adherencia entre el hormigón y las barras de refuerzo.
Disposiciones generales

## Slide 6
Disposiciones generales
DISPOSICIONES BÁSICAS
Cuantía de acero
Entre 1% y 6% del área de la sección transversal de hormigón
Espesor mínimo pilares hormigón armado
20 cm
Armadura Principal
Mín 4f12
Estribos
1/3 del diámetro de la armadura principal
Recubrimiento mínimo vigas y columnas
Armadura principal: 30 a 40 mm
Amarras, estribos: 20 a 30 mm

## Slide 7
Espaciamiento mínimo entre barras de refuerzo
La distancia mínima entre las barras de elementos de hormigón armado debe ser igual o mayor al diámetro de la barra y no menor a 25 mm (1,5 veces el diámetro de las barras y 40 mm en elementos sometidos a compresión)
Esto permite un adecuado hormigonado de la pieza y que el hormigón que rodea a la barra pueda recibir y entregar los esfuerzos a que puede quedar sometida. Esta separación mínima debe cumplirse también en las zonas de empalme.
Disposiciones generales
DISPOSICIONES BÁSICAS
Empalmes de refuerzos por traslape
Para barras de diámetro menor a 22 mm
L = 40 veces diámetro de la barra + 100 (mm)
Para refuerzos de 22 mm de diámetro y mayores
L = 50 veces diámetro de la barra + 100 (mm)

## Slide 8
Disposiciones generales
DISPOSICIONES BÁSICAS
Estribos y trabas
Funciones
Incrementar la resistencia al corte de vigas, columnas y muros.
Confinar el hormigón de columnas y de las zonas comprimidas del las vigas.
Confinar las zonas de empalmes de barras en tracción y compresión.
Amarrar las barras en compresión para evitar su pandeo prematuro.
Espaciamiento máximo entre estribos
Columnas en compresión: 16 diámetros de la barra longitudinal, 48 diámetros del estribo o la menor dimensión del elemento
Vigas: la mitad de la altura
El primer estribo de vigas y columnas debe quedar situado a una distancia menor a s/2 de la cara de apoyo del elemento (s = espaciamiento de los estribos del elemento), pero no menor a 50 mm.
Las zonas de empalmes de barras deben quedar confinadas por estribos.

## Slide 9
Elementos de Hormigón Armado
EL EDIFICIO Y SUS PARTES
vigas
LOSAS
PILARES
MUROS
Flexión simple
Flexión compuesta

## Slide 10
Elementos de Hormigón Armado
VIGAS Flexión simple

## Slide 11
Elementos de Hormigón Armado
LOSAS Flexión simple

## Slide 12
Elementos de Hormigón Armado
PILARES Flexión compuesta

## Slide 13
Elementos de Hormigón Armado
MUROS Flexión compuesta
http://www.cimbras.com/
http://groupagr.com/

## Slide 14
Diseño Elástico
HIPÓTESIS BÁSICAS DE CÁLCULO
1.- Tensiones admisibles
La máxima compresión del hormigón y la máxima tracción del acero están limitadas por las correspondientes tensiones admisibles.
2.- Comportamiento lineal elástico
Se admite un diagrama tensión – deformación lineal que obedece a la Ley de Hooke.
3.- Se admite la hipótesis de que las secciones planas permanecen planas luego de ocurrida la flexión.
4.- El hormigón no trabaja a la tracción.
https://konkretarmiert.jimdo.com/

## Slide 15
Flexión simple
MATERIAL HOMOGÉNEO / Madera - Acero
http://www.maderascastellar.es/

## Slide 16
Flexión simple
MATERIAL HETEROGÉNEO
http://www.chileagenda.cl/

## Slide 17
b : ancho de viga de sección rectangular.
h : altura de viga de sección rectangular.
x : distancia entre el eje neutro y la fibra extrema comprimida de elementos sometido a flexión.
d : distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide de la armadura en tracción.
z : distancia desde el centro de compresiones hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas.
e : distancia desde el centroide de la enfierradura al borde del elemento.
Us : fuerza de tracción de la armadura.
Uc : fuerza de compresión del hormigón.
As : área de armadura traccionada.
Ac : área de hormigón comprimido.
Flexión simple
TERMINOLOGÍA

## Slide 18
Flexión simple
MÉTODO APROXIMADO

## Slide 19
TABLAS DE BARRAS DE ACERO

## Slide 20
Ejemplo
VIGA HA 20/60
Determinar área de acero
A440-280H

## Slide 21
Ejemplo
VIGA HA 20/60
+S.I. 1ǿ12
+S.I. 1ǿ12
Destacado transversal de la viga
Destacado longitudinal de la viga
Verificación del hormigón
20
60

## Slide 22
Planos de elementos de HA
VIGAS

## Slide 23
DIAFRAGMAS HORIZONTALES
SUPERFICIES LINEALES O UNIDIRECCIONALES
SUPERFICIES BIDIRECCIONALES

## Slide 24
SUPERFICIES LINEALES O UNIDIRECCIONALES
https://www.madera21.cl/vibraciones-en-suelos-de-madera-la-configuracion-perfecta-para-controlarlas/
https://fotos.habitissimo.com.mx/foto/estructura-ligera-y-cubierta_131246

## Slide 25
SUPERFICIES LINEALES O UNIDIRECCIONALES
http://www.catalogoarquitectura.cl/placa-colaborante-p-c-6-acerline/

## Slide 26
SUPERFICIES BIDIRECCIONALES
LOSA TRADICIONAL CON ENFIERRADURA CRUZADA
http://www.pitagora.cl/admin/muestra_img.php?id=469

## Slide 27
q1 = 0,2 m * 0,45 m * 2500 kg/m3 = 225 kg/m
0,15 m * 2,0 m * 2500 kg/m3 = 750 kg/m
2,0 m * 200 kg/m2 = 400 kg/m
q2 = 1150 kg/m
DCL VHA 20/45 EJE A
q2 = 1150 kg/m
q1 = 225 kg/m
L = 4,0 m
Ejemplo

## Slide 28
BEER & JOHNSTON. "Mecánica de Materiales", Mc Graw-Hill, Madrid, 2007.
FERNANDEZ , Carlos. “Cálculo de Estructuras Reticulares”, Madrid, 1967.
GERE. James M. "Mecánica de Materiales", Thomson Learning, México, 2002.
SINGER, Ferdinand. "Resistencia de Materiales", Harla, México, 1982.
RIDELL, Rafael – HIDALGO, Pedro. "Fundamentos de Ingeniería Estructural para Estudiantes de Arquitectura", Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001.
PARKER, Harry. "Diseño simplificado en hormigón armado“
INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGON DE CHILE. “Manual de detallamiento para elementos de hormigón armado”, 2009.
Bibliografía