## Slide 1: Cartografía y Teledetección Sistemas de Referencia y Coordenadas
Otoño - 2007

## Slide 2: Recapitulación
La Cartografía es la ciencia y arte para representar el territorio.
Importan la forma, el tamaño, la ubicación, la vecindad…
La Tierra es “redonda” el papel, NO!
¡Hay que proyectar!
Toda proyección distorsiona

## Slide 3: Escalas
Los mapas se construyen para que quepan en el papel, las medidas se deben reducir en una proporción conocida y estándar.
Se prefieren proporciones fáciles de manejar, por ejemplo: 1:1.000.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:20.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:500, entre otras (en EE UU de A, se utiliza 1:24.000 debido a la relación entre pulgada, pié, yarda y milla).
La escala es verdadera sólo en un punto o a lo largo de una o, a lo más, de dos líneas en toda la proyección. En el resto, la escala real puede ser mayor o menor a la especificada debido a las características de la proyección.

## Slide 4: Proyecciones
Hay cientos o miles. En la práctica importan sólo dos grupos:
  Las que preservan los ángulos (y por ende, la forma) que se denominan conformes.
  Las que preservan la proporcionalidad de las áreas, llamadas equiarea.
Para cartografía sistemática, en general, se utilizan proyecciones conformes.
CUIDADO: las mediciones en los mapas arrojan medidas en la proyección y no en la realidad (aunque la diferencia puede ser despreciable en muchos casos).

## Slide 5: Proyecciones en Chile
En tierra se utiliza la proyección Mercator Transversa Universal (UTM, por su sigla en inglés).
En el mar se utiliza la proyección Mercator. Las cartas de navegación se construyen adecuándolas a la bahía, canal o isla que se trate, no existe el concepto de carta regular como en tierra.
Para escalas pequeñas (1:500.000, 1:1.000.000, etc.) se utilizan proyecciones cónicas que mitigan parcialmente las desproporciones de tamaño que se producen con las proyecciones cilíndricas.
Meridiano Central
Ecuador
UTM
MERCATOR

## Slide 6: Latitud y Longitud
La latitud es el ángulo que se forma entre el plano horizontal local y el polo celeste. Crece hacia el sur y, en nuestra tierra, se define negativo por estar al sur de la línea del Ecuador (latitud cero).
La longitud es el ángulo “horario” que existe entre el punto y el meridiano de Greenwich (meridiano “cero”). Crece hacia el oeste y tambien se define como negativo en Chile porque las estrellas pasan por el punto después que lo hacen por Inglaterra.
Ambos se expresan en Grados, minutos y segundos: 33° 34’ 14.861”S, 70° 37’ 53.329”W pero resulta más adecuado representarlos en grados y décimales para manejarlos en los SIG y en los cálculos numéricos (i.e.: -33.570788, -70.631474).

## Slide 7: Coordenadas
Todo punto en la superficie de la Tierra tiene dos pares de coordenadas, las coordenadas “geográficas” (latitud y longitud) y las coordenadas de la proyección.
Las coordenadas geográficas son invariantes*, en tanto que las coordenadas de la proyección dependen de esta última.
La relación entre coordenadas geográficas y coordenadas de la proyección es bi-univoca (uno a uno) para cualquier proyección dada, pero basta que se cambie un parámetro de la proyección para que esa relación cambie.
*es una manera de decir, porque en los mapas antiguos y hasta hoy hay errores en su determinación (dependen de la calidad del instrumental utilizado y, en última instancia, del DATUM).

## Slide 8: La Proyección UTM
Definida por estándares internacionales.
Adoptada – por ley – en Chile para toda la cartografía oficial terrestre del país.
Debido a sus características (estándar, sistemática, homogénea y facilidad de uso) está siendo adoptada por todos los usuarios privados que tienen actividad en Chile.
Está siendo adoptada por todos los países latinoamericanos y hay indicios que será adoptada por EE UU de A.
Veremos que en Chile no es tan “maravillosa” pero...

## Slide 9: Características básicas de la Proyección UTM
Meridiano Central
Límite Oeste
Límite Este
6°
Huso UTM

## Slide 10: Los husos y zonas UTM
Hay 60 husos UTM (360/6).
Sólo se utiliza desde los 84° N hasta los 80° S.
Se numeran desde los 180° W (180° a 174° corresponde al huso 1) incrementando hacia el este. Santiago está en el huso 19.
Para evitar los números negativos, cada huso está dividido en dos zonas: norte y sur, separados por la línea del Ecuador.
Las unidades utilizadas para las coordenadas son metros (pero recuerde que son metros de la proyección y no metros de la realidad).

## Slide 11: UTM en Chile
Centro de la Proyección (0,0)
Para evitar números negativos el centro de la proyección es asignado con los valores 500.000 en el eje x y 10.000.000 (para el hemisferio sur) en el eje y.
Esto se denomina “falso este” (false easting) y “falso norte” (false northing).
En el hemisferio norte el false northing es cero (CUIDADO: este es el valor que los SIG usan por defecto).

## Slide 12: UTM, factor de escala
Al convertir latitud y longitud a coordenadas métricas, la proyección UTM obliga (por estándar) a aplicar un “factor de escala” de 0.9996 para distribuir mejor, dentro del área cartografiada, las distorsiones de tamaño de los elementos representados
Factor de escala = 1
Factor de escala = 0.9996
Tangente
Secante

## Slide 13: UTM, geográficas o métricas?

## Slide 14: UTM, Huso 18 o 19?

## Slide 15: UTM, coordenadas

## Slide 16: Formato de las coordenadas
Para simplificar las cartas y mapas (y facilitar su lectura) se utiliza el siguiente formato gráfico:

## Slide 17: Formato de las coordenadas, cartografía regular IGM
En el interior del dibujo sólo se dibuja la grilla UTM, la grilla de latitud-longitud se marca y etiqueta con “tics” en los bordes del dibujo.
La grilla UTM puede ir espaciada cada 1.000 o 2.000 metros, depende de la complejidad (y antigüedad) de la carta.
La carta está orientada por la latitud y longitud (la grilla de coordenadas UTM se ve inclinada) OJO: los SIG orientan por defecto el mapa de salida según la proyección (la grilla UTM aparece vertical…).

## Slide 18: Cartografía regular IGM

## Slide 19: Geográficas a UTM, el elipsoide
La relación entre ambos sistemas de coordenadas está regido por el elipsoide de referencia definido para cada DATUM.
El tamaño en metros de cada grado de latitud (dirección norte-sur) cambia grado a grado y también con el elipsoide.
El cambio de tamaño es pequeño en una perspectiva local (hasta el tamaño de una provincia, + o -), pero hay que recordar que las coordenadas están referidas al Ecuador, es decir, si no se utiliza el elipsoide correcto, existirán desplazamientos importantes de los elementos de una carta respecto de su posición correcta.

## Slide 20: DATUM (recap.)
Es el punto, localizado en el área de interés, cuya latitud y longitud han sido medidas astronómicamente y en el cual se ha medido la curvatura, también por medios astronómicos, del meridiano y del paralelo.
Normalmente se localizan en zonas de llanuras extensas para contar con visibilidad directa entre puntos de medición (de la curvatura) y evitar el efecto gravitacional (de desvío de la vertical) que producen las masas cordilleranas.
En ese punto, todas las mediciones se hacen coincidir con el elipsoide (se define el elipsoide).

## Slide 21: Los Datum en Chile
Las denominadas cartografías regulares (generadas oficialmente por las instituciones cartográficas nacionales, IGM, SAF y SHOA) utilizan dos DATUM distintos dependiendo de la escala de representación. Actualmente, se encuentran realizando un esfuerzo para llevar todo a un tercer DATUM (SIRGAS 2000) que se constituirá en la única referencia válida para todo el país.
También se han utilizado en el pasado DATUM locales, pero no hay datos digitales ni descripción detallada de ellos aunque podría encontrarse cartas antiguas en que ellos aparezcan.

## Slide 22: Los DATUM en las cartas

## Slide 23: Los Datum en Chile, definiciones
Datum Provisional Sudamericano de 1956 (PSAD56): utilizado en toda la cartografía regular 1:50.000 (hasta la décima región) y escalas menores (1:250.000, 1:1.000.000, etc). Usa el elipsoide internacional de 1909, también llamado de 1924.
Datum Sudamericano de 1969 (SAD69): utilizado en toda la cartografía regular 1:25.000 y mayores, incluyendo las ortofotos 1:20.000 de IGM-CIREN y en la cartografía regular 1:50.000 de las regiones 11 y 12. Usa el elipsoide internacional de 1967, también conocido como elipsoide australiano.
SIRGAS, que es – para todo efecto práctico – igual al World Geodetic System (WGS84): utilizado por GPS. Es la base con la que se está construyendo la nueva cartografía oficial de Chile.

## Slide 24: Los Datum en Chile, las complicaciones
En términos técnicos, el Datum es un punto ubicado en el área de interés, en este caso, el continente sudamericano o el planeta. De los dos Datum utilizados en Chile, ninguno de los puntos está en Chile (para el PSAD 56, está en La Canoa, en Venezuela, para el SAD 69, está en Chua, Brasil). SIRGAS 2000 es una definición construida a partir de cientos de puntos recolectados en toda América.
Por esta razón el DATUM es más una definición teórica que una referencia real desde la cual medir todo lo demás. Por esa misma razón, tanto el PSAD 56 como el SAD 69, en Chile, muestran errores de desplazamiento y de deformación no despreciables.

## Slide 25: Los Datum en Chile, los problemas
Para construir la cartografía se utilizan fotografías aéreas, las que se corrigen para eliminar artefactos introducidos por la perspectiva y los movimientos del avión. Posteriormente se “amarran” a puntos reconocibles en terreno y que han sido medidos de manera independiente, si los puntos medidos en terreno tienen errores (normalmente instrumentales) o la corrección preliminar de las fotos es incorrecta, se introducen errores de posición y de forma.
Diversos test realizados entre La Serena y Ancud muestran que se pueden encontrar errores de hasta 200 metros (error cuadrático medio de 60 m) para el PSAD56 y 50 metros para el SAD69 (RMS = 16 m).
Con el SIRGAS 2000 estos valores serán menores de 2 m.

## Slide 26: Cambio de Datum
Cambiar el DATUM de un conjunto de datos significa cambiar el sistema de coordenadas. Para cada DATUM existe un punto cero y un tamaño del grado distinto.
El punto cero quedó determinado - nominalmente al menos - por las mediciones realizadas en el punto de referencia (esto se traduce en hasta 500 metros de desplazamiento entre ellos).
El largo del grado queda determinado por el elipsoide y varía con la latitud. Las diferencias son muy pequeñas a escala local, sin embargo son acumulativas y producen errores en la posición absoluta de los datos.

## Slide 27: Los Datum en Chile, el efecto

## Slide 28: Los Datum en Chile, el efecto

## Slide 29: Cambio de Datum ¿Para qué?
Existen datos históricos (incluyendo la cartografía base) que están en Datum distintos y que, por lo tanto, no calzan entre si.
Los datos recolectados en terreno se realizan, en la actualidad, utilizando GPS (que se basa en WGS84).
Las imágenes satelitales utilizan, habitualmente, el WGS84 como sistema de referencia.
Los levantamientos topográficos y aerofotogramétricos utilizaron los Datum “oficiales” de Chile (PSAD56 y SAD69) para establecer sus referencias (esto es especialmente cierto en minería, derechos de agua y obras públicas).
Aun no existe cartografía oficial para todo Chile que se base en WGS84 o SIRGAS 2000.

## Slide 30: Cambio de Datum, métodos
Hay tres métodos para cambiar de Datum. Todos tienen ventajas y desventajas y ninguno asegura calces “perfectos” con la realidad o entre datos que estén originalmente en Datum distintos (!).
Los métodos son:
  de Molodensky.
  de los 7 parámetros.
  a mano.
Los dos primeros son universalmente aceptados debido a que son repetibles y reversibles. El tercero, que puede arrojar calces muy buenos, no puede ser reproducido confiablemente.

## Slide 31: Cambio de Datum, Molodensky
Consiste en:
  Desproyectar los datos (el método está hecho para coordenadas geográficas).
  Llevarlos de su Datum actual a WGS84, utilizando “deltas” preconocidos.
  Si es necesario, llevar los datos de WGS84 al Datum de destino.
  Proyectar los datos.
Debido a que es un método sistemático, algunos softwares implementan este método en uno, dos o tres pasos operacionales.
Utiliza series trigonométricas truncadas por lo que introduce errores de posición que varían de 15 a 30 m.

## Slide 32: Cambio de Datum, los siete parámetros
Matemáticamente, es una conversión afín, es decir, se aplica un desplazamiento en x, y y z, un factor de escala en cada uno de los tres ejes y un factor de rotación.
Los 7 parámetros deben ser determinados caso a caso con mediciones en terreno.
Aunque es el que arroja mejores resultados. La inexistencia de parámetros preconocidos hace impráctico su uso en muchos lugares.

## Slide 33: Cambio de Datum, a mano
Es una conversión gráfica que utiliza una referencia “confiable” para mover los datos hasta alcanzar el mejor calce práctico.
Consiste en desplazar visualmente los datos (agregar un “delta” en x e y del plano) y, si es necesario, aplicar un factor de escala en cada eje y una rotación.
Adicionalmente, se puede hacer “cirugía plástica” para ajustar elementos que no calcen dentro de los márgenes esperados.
Este método es muy laborioso y no es sistemático, razón por la cual es muy resistido por los especialistas.

## Slide 34: Cambio de Datum, un cuarto método
Un método que aun no existe para Chile, es el que utiliza una matriz numérica que contiene los desplazamientos que es necesario aplicar a cada par de coordenadas dependiendo de su posición.
Es, en la práctica, una sistematización del método manual que elimina la discrecionalidad implícita en él.
Eventualmente, este método existirá en la medida que se creen (y publiquen) las matrices por parte de una entidad oficial.

## Slide 35: Cambio de Datum, ¿Qué esperar?
SIRGAS 2000 ya ha sido declarado Sistema de Referencia oficial de Chile. En la definición se agrega la “epoca” o fecha de medición para incluir los efectos del desplazamiento tectónico (los que son irrelevantes a escalas 1:1.000 y menores).
Las conversiones a y desde SAD69 arrojan errores sistemáticos que están dentro de valores aceptables cuando se utilizan los deltas publicados para Sudamérica (OJO: no utilizar los publicados para Chile).
Las conversiones a y desde PSAD56 resultan con errores de posición (y de forma) visibles incluso en escalas pequeñas (1:100.000 y aun menores).
Pasarán años antes de contar con una cartografía nacional compatible con los requerimientos de la tecnología actual.

## Slide 36: Y una llapa, en Argentina...
La cartografía oficial de Argentina utiliza la proyección Gauss-Krüger, que es similar a la UTM, pero con dos diferencias importantes:
  Tiene sólo 3 grados de ancho en cada huso.
  Utiliza un factor de escala igual a 1.
Allí se utiliza el Datun de Campo Inchauspe pero que es casi exactamente igual al SAD69 (mismo elipsoide, pero diferentes deltas).
Los otros países vecinos utilizan, en general, SAD69 con deltas propios (no hay estimaciones de calidad de calce).
Todos están migrando sus datos geográficos a SIRGAS 2000 o WGS84.