## Slide 1: Ingreso de Datos al SIG
“Formato analógico a formato digital”

## Slide 2: La Digitalización
Es una forma de conversión de datos analógicos a digitales
Consta de Tres etapas sucesivas:
  Preparación de Datos
  Digitalización
  Edición o Corrección de Errores
  Atributación

## Slide 3: Captura de Datos.
Es el procedimiento mediante el que se crea un archivo con las coordenadas de los límites de las entidades espaciales.
Sus fases son:
  Definir los procedimientos y esquemas de codificación a emplear.
  Seleccionar las fuentes de datos.
  Utilizar una mesa digitalizdora o el software SIG para obtener las coordenadas de los vértices de los elementos a digitalizar.

## Slide 4: Definir los procedimientos y Esquemas de Codificación
Establecer una secuencia de procedimientos.
  Familiarizar al personal con el trabajo.
  Facilitar la búsqueda de información.
  Saber a quién preguntar.
Establecer una secuencia de digitalización tanto respecto de los objetos geográficos, como de los mapas a digitalizar (CONTROL).

## Slide 5: 1. Preparar los manuscritos
Ayuda a minimizar problemas en la etapa de digitalización y también en la etapa de edición, minimizando la cantidad de veces en que el digitalizador debe detener su trabajo.
Algunas guías para preparar los manuscritos son:

## Slide 6: Guías para una buena digitalización
Utilizar BUENOS mapas
  En buenas condiciones, limpios y legibles, no enrrollados o arrugados.
  Emplear materiales que no sufran distorsión (Mylar o Poliéster).
Identificar Puntos de Control, cuyas coordenadas reales sean conocidas, y que puedan ser identificadas en todos los manuscritos.

## Slide 7: Guías para una buena digitalización
Dibujar un nuevo borde, un poco más grande que el borde real del área, y extender las líneas un poco, para asegurar que los diferentes objetos sean incluidos completamente dentro de la base de datos.
Donde las líneas no se intersectan claramente, indicar una intersección definida, marcando un nodo en el manuscrito. (Intersecciones consistentes)

## Slide 8: Guías para una buena digitalización
Marcar nodos en los arcos largos. La precisión aumenta cuando se mantiene la atención en tramos cortos.
Indicar nodos de partida y fin en los polígonos isla. Se asegura que dichos polígonos comiencen y terminen en el mismo punto.
Asegurarse que todos los polígonos estén cerrados, y que tengan un identificador único.

## Slide 9: 2. Digitalizar los mapas
Emplear la mesa para redibujar todos los objetos geográficos contenidos en los mapas.
Pasos:
  Digitalizar los puntos de control.
  Evaluar el error posicional, empleando el RMS.
  Digitalizar los arcos
  Atributar los objetos digitalizados.

## Slide 10: Modos de Digitalización
Point (Punto)
  Las coordenadas son registradas mediante pulsaciones en el cursor de la mesa.
Modo Stream (Continuo)
  Las coordenadas son registradas sin la intervención del operador, de manera automática.

## Slide 11: Puntos de Control
Los Puntos de Control, permiten establecer una relación entre las coordenadas de la mesa (locales) y las coordenadas reales (de acuerdo a un sistema de referencia) de las entidades espaciales.
Esta correspondencia se realiza identificando tres o más Puntos de Control (de manera que no formen una línea recta) y se entrega al sistema las coordenadas reales de dichos puntos.

## Slide 12: Puntos de Control
Se emplean para convertir las coordenadas de “mesa” en coordenadas reales, de acuerdo con el sistema de referencia bajo el cual se elaboró el mapa.

## Slide 13
Coord. Reales
Coord. Digitalizadas
Error

## Slide 14: ¿Cuál es el nivel de precisión aceptable?
No existe una regla válida para todos los casos.
En general, se acepta que para cada proyecto se fije un nivel de error aceptable.
Un RMS de 0.000 es imposible.
Usualmente, se acepta un RMS de 0.003 a 0.004, cuando se digitaliza en pulgadas.

## Slide 15: Digitalización de puntos
Son los más sencillo de digitalizar.
Basta posicionar el cursor en una posición, y presionar el botón respectivo para registrar el punto.
123
+

## Slide 16: Digitalización de Líneas
Número secuencial “CURVAS#” (Asignado por el software de digitalización).
Identificador de usuario “CURVAS-ID” (asignado por el Usuario)
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
8
CURVAS#
CURVAS-ID
1
50
2
50
3
50
4
75
5
75
6
100
7
125
8
150

## Slide 17: Digitalización de Polígonos
Los polígonos se registran mediante un proceso doble:
  Se digitalizan sus bordes, como si fueran líneas.
  Deben finalizar en el mismo nodo en que comenzaron (Tolerancias)
.

## Slide 18: Digitalización de Polígonos
+
123
Los polígonos se registran mediante un proceso doble:
  Se digitalizan sus bordes, como si fueran líneas.
  Para identificarlos, se digitaliza un tipo especial de nodo al que se asigna una etiqueta (Labelpoint)
.

## Slide 19: Etiquetado o Labeling
Se emplea para asignar el identificador único a cada uno de los objetos geográficos digitalizados.
Este identificador, está formado por dos partes:
  Un identificador Secuencial (generalmente asignado por el software).
  Un identificador del Usuario (asignado por el usuario a su arbitrio, de acuerdo con el esquema de codificación definido).

## Slide 20: Labels o etiquetas
Layer: Vías de Comunicación
Codificación

## Slide 21
Labels o etiquetas
Layer: Rodales
Codificación

## Slide 22: 3. Corrección de Errores: Edición
Es un aspecto de vital importancia, puesto que influye directamente sobre los procesos de análisis posterior.
Hay numerosas fuentes de error, agrupándose en dos categorías:
  Errores debidos a causas externas.
  Errores debidos causas operacionales.

## Slide 23: Causas Externas
Se producen por la naturaleza del papel, el que absorve y pierde humedad, causando algunas décimas o milésimas de milímetro de deformaciones.
También se producen por malas mallas de referencia o ausencia de ellas.
Por el uso de mapas antiguos o en mal estado.

## Slide 24: Consecuencia:
Esto redunda en que las posiciones de las entidades estarán desplazadas respecto de la realidad.

## Slide 25
Este problema no puede evitarse, pero se debe tratar de disminuir al máximo, utilizando papeles de alta calidad (polyester, glossy, fotográfico).
Además, todos los programas de digitalización permiten cuantificar este error (RMS) con el fin de medir el desplazamiento entre los puntos de control del mapa y sus coordenadas reales.

## Slide 26: Causas operacionales
Surgen debido a la intervención humana durante el proceso de digitalización.
Se producen principalmente por la inexacta colocación del cursor sobre una línea, o por mala confirmación de los puntos de control.
Se pueden agrupar en errores de “Dibujo” y en errores de atributación.

## Slide 27: Errores operacionales: “Dibujo”
Provienen en general de problemas en el registro de los nodos y arcos que componen las líneas.
Dentro de ellos encontramos:
  Undershoots
  Overshoots

## Slide 28: Errores Operacionales “Dibujo”
Los errores posibles de encontrar son:
  Polígonos abiertos
  Polígonos Entrecruzados
  Huecos entre polígonos que no los tienen.
+
+
+
+
+

## Slide 29: Ej: Errores de “Dibujo”
+
+
+
+
+
+

## Slide 30
Ej: Errores de “Dibujo”
+
+
+
+
+
+

## Slide 31
Ej: Errores de “Dibujo”
+
+
+
+
+
+

## Slide 32: 4. Atributación
En esta etapa, se construyen las tablas de atributos que se asignan a cada uno de los objetos espaciales digitalizados y corregidos.
De esta manera, empleando el USER-ID, asignado, es posible agregar a la base de datos una gran cantidad de atributos para todos los objetos que forman parte del layer.

## Slide 33: Errores de Atributación
Surgen con posterioridad a la asignación de los atributos a las entidades espaciales.
Se producen por problemas en la digitación de los identificadores de usuario.
Los más repetidos son:
  Puntos, líneas y polígonos sin identificador.
  Líneas fuera de secuencia.
  Polígonos con más de un label.

## Slide 34: Otras fuentes de datos
Otra fuente de información en formato digital, corresponde al escaneo de imágenes.
El escaneo, es un proceso mediante el cual un dispositivo (scanner) recorre la superficie de una imagen, registrando, mediante una serie de sensores, los valores de intensidad luminosa existentes en la imagen escaneada.

## Slide 35: El escaneo
Imagen
Fuente de
Luz
Detector
Dirección de Avance

## Slide 36: Una imagen escaneada

## Slide 37: Procesos Involucrados
Escaneo de la imagen
Realces y correcciones
Conversión a formato del SIG
Georreferencia
Utilización para digitalizar