## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo II Electrónica Analógica
Clase Nº 15
Fuentes y Espejos de Corriente

## Slide 3: Objetivos
Comprender el funcionamiento de los “espejos de corriente”
Comprender su aplicación como carga activa
Analizar la polarización del OPAMP LM741

## Slide 4: Necesidad de las Fuentes de Corrientes
Nuevos esquemas de polarización para circuitos integrados (IC)
Se aprovecha el “matching” entre los transistores de una misma oblea
Resistencias no pueden ser “muy grandes” (hasta k) de lo contrario utilizan mucho espacio de la oblea de silicio
Cargas Activas: Solución elegante y óptima para lograr altas ganancias y gran compliance

## Slide 5: Espejo de Corriente Básico: Funcionamiento
Espejo de Corriente (Current Mirror)
  Replica corriente
  Funcionamiento “intuitivo”
    Ambos en zona Activa
    vBE1 = vBE2
     iC1  iC2 (diferencia por efecto Early)
    iC1  iREF  iC2  iREF
iREF
iC2
iC1

## Slide 6: Espejo de Corriente Básico: Ejemplo
Simulación PSPICE: Punto de Operación

## Slide 7: Espejo de Corriente Básico: Limitaciones(I)
“Fan-Out”
  No se puede alimentar a muchos Transistores ( >> N+1)
iREF

## Slide 8: Espejo de Corriente Básico: Limitaciones(II)
Pequeño “Rango Dinámico”:
  Si se desea corrientes “pequeñas” (~A) se requiere R grande (~M)
  En forma integrada es muy costoso!!!! (Mucho espacio de la Oblea)
iREF

## Slide 9: Espejo de Corriente: Mejora Fan-Out
Transistor Q3 como “seguidor de emisor”
  Entrega corriente adicional a la base “genérica”
  ¡¡¡ La exigencia se relaja: (+1)>>N+1 !!!
iREF
iEcc
iC

## Slide 10: Espejo de Corriente: Mejora Rango Dinámico (I)
Espejo de corriente “Widlar”
iREF

## Slide 11: Espejo de Corriente Mejora Rango Dinámico (II)
Ejemplo:
  Corriente iC2 del orden de 10A
  Se toma R1=0
  ¿Valor de R2?
iREF

## Slide 12: Espejo de Corriente Mejora Rango Dinámico (III)
En el caso de que se conozca R2 y se desee buscar el valor de iC2 será necesario proceder en forma iterativa
Ejemplo: R2=12k y iREF =1mA
iREF
12k

## Slide 13: Espejo de Corriente “Widlar”: Ejemplo
Simulación PSPICE
  Valores cercanos a los entregados por la estimación

## Slide 14: Ejemplo: Polarización OPAMP LM741
Espejos y fuentes de corriente polarizan circuitos integrados

## Slide 15: OPAMP LM741: Bloques Funcionales
Entrada Diferencial
Polarización
Ganancia Intermedia
Polarización Salida
Etapa de Salida

## Slide 16: OPAMP LM741: Polarización Entrada
IREF
IC10
I8
IC1
IC2
vC5
vC6
Polarización Entrada
Despreciando Corrientes Base
  Q11+Q12Iref (30-1.4)/39k =0.73mA
  Q10+Q11 espejo Wilson  I10 18.4A << Iref
  Q8+Q9 espejo Simple  I8  I10
  Simetría  I1  I2  I8 /2  9.2A
  VC5  -15+9.2mV+1.4 = -13.6V
  VC6 Depende de la siguiente etapa
    Deseable que sea parecido a VC5
  Id Depende de la siguiente etapa (pero debe ser despreciable frente a IC6)

## Slide 17: OPAMP LM741: Polarización Salida (I)
Despreciando Corrientes Base
  Q13 “multicolector” (Q13A + Q13B)
    Q13A y Q13B están asociados a 2 colectores en el mismo transistor
    Las áreas de ambos son distintas: eso define la proporción de corriente
    Para el LM741 la razón es 1:3
  Q12+Q13 espejo Simple 
    IC13A= 0.25 IREF = 180A
    IC13B= 0.75 IREF = 550A
  Corriente Base Q14 despreciable
  Q19+Q18 “fuente de Voltaje”  2VBE
    Despreciando corrientes base + tecnología (IS etapa de salida ~ IS polarización)
IREF
vB16
0.75 IREF
0.25 IREF  180A

## Slide 18: OPAMP LM741: Polarización Salida (II)
Ganancia Intermedia (Q16-Q17)
  Corriente IE16 = IR9 + IB17
    IR9  0.7/50k =14.7A
    IB17 = 550 A /   5.5 A
    IE16  20 A
    IE16  20 A  IB16  0.2 A
  VB16  -15+1.4 = -13.6V
    Este voltaje fija el del colector de Q6
IREF
vB16
0.75 IREF  550A
0.25 IREF

## Slide 19: Idea: Espejo de Corriente como Carga Activa
Amplificador Emisor Común
  Zona Activa Por el colector Fuente de Corriente
  Ganancia proporcional a “Impedancia Colector”
  Solución Óptima: Fuente de corriente como carga: Carga Activa
  “Dos fuentes de corriente en serie  inestabilidad”
  Espejos de Corriente “siguen” fácilmente cualquier referencia de corriente y si se “mira” por el colector de ellos (están en zona activa) se “ve” alta impedancia

## Slide 20: Referencia de corriente: Robustez
Fuente del LM741
  Si la polarización (VCC) cambia también lo hace IREF y de ahí todas las corrientes del dispositivo
  La polarización define el punto de operación de los transistores. En particular define su ganancia  puede ser importante fijar IREF
  IREF depende de VCC la temperatura y de las variaciones de los parámetros
Figuras de Mérito fuentes de “referencia”
  Parámetro PSRR (Power Supply Rejection Rate)
  Mínima dependencia de la temperatura

## Slide 21: Referencia de corriente: Ejemplos
IREF
IREF
IREF
Comparación de Esquemas de Polarización
(Izquierda) Esquema LM741. (Centro) Mejora PSRR y T. (Derecha) Mejora total
Comparación de Esquemas de Polarización
Se asume buen matching entre los transistores.
Se estudiará la dependencia de IREF con la alimentación (PSRR) y la Temperatura

## Slide 22: Referencia de Corriente: Caso 1
Esquema tipo LM741
PSRR: Si VCC cambia IREF también lo hace (dependencia lineal). Mal PSRR.
Temperatura: Si T cambia el voltaje de encendido de las junturas pn de Q1 y Q2 también lo hace. Esto implica que IREF cambie.
IREF

## Slide 23: Referencia de Corriente: Caso 2
Esquema Caso 2 mejor que Caso 1 en PSRR y T La resistencia R1 tiene por objeto alimentar al Zener D1 y mantenerlo en la zona de ruptura donde su voltaje cambia muy poco ante cambios de corriente. La ecuación para IREF es válida si el Zener se encuentra en la zona de ruptura
PSRR: Si VCC cambia IREF también lo hace (la corriente por R1 cambia y eso hace cambiar a VZD1) pero en una cantidad bastante menor al del caso 1.
Temperatura: Si T cambia y afecta de “igual” forma a los transistores Q1, Q2, Q3 y Q4  desaparece la dependencia del voltaje de encendido de las junturas pn. La única dependencia con la temperatura es la del voltaje Zener. Más adelante aprenderemos como tener una referencia Zener estable ante cambios en la temperatura.
IREF

## Slide 24: Referencia de Corriente: Caso 3
Esquema Mejorado El esquema del caso 2 es bastante bueno. Sin embargo, puede mejorarse aun más (PSRR). Note que se produce variación en IREF en forma lineal (pendiente R1) con VCC debido a que a través de R1 circula una corriente distinta lo cual hace que el voltaje Zener cambie un poco. La mejora obvia consiste en cambiar a R1 por una fuente de corriente (Los cambios en la corriente Zener tendrán que ver con el efecto Early, el cual depende de la variación en el voltaje colector-emisor de Q7. Claramente este voltaje cambia en forma lineal con VCC, pero si éste es pequeño comparado con VA el efecto es despreciable). Note que Q7 y Q6 forman un espejo de corriente, imponiendo la restricción para el Zener D1: IZ= IREF .
IREF

## Slide 25: Resumen
Espejos de Corriente
  Permiten replicar y/o cambiar niveles de corrientes en un circuito. El cambio de nivel permite tener diversas corrientes dentro del mismo integraodo
  Utilizadas como cargas activas permiten alcanzar grandes ganancias
Referencias de corriente
  Dependen, entre otras cosas, de la alimentación y la temperatura