## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 17
Amplificadores Operacionales (OPAMPs)

## Slide 3: Objetivos
Discutir la estructura interna de un OPAMP
  Reconocer la importancia del análisis por bloques funcionales
  Estudiar en detalle la estructura interna del OPAMP LM741
  Analizar el funcionamiento del OPAMP LM741
Revisar características no-ideales de los OPAMPs “reales”

## Slide 4: Amplificadores Operacionales
Amplificador de Voltaje Diferencial
  Gran impedancia de Entrada
  Gran Ganancia
  Impedancia de Salida pequeña
Dispositivo Integrado
  Excelente Matching entre transistores
  Resistencias no deben superar los 100k

## Slide 5: Amplificadores Operacionales: Análisis
Polarización
  Punto de Operación de los transistores
  Ganancias, impedancias, etc.
Amplificación
  Etapa de Entrada (Alta Impedancia de entrada)
  Ganancia Intermedia (Gran Ganancia)
  Etapa de Salida (Baja Impedancia de Salida)
Clave del análisis
  Identificar bloques funcionales
  Analizar cada bloque por separado y después “juntarlos”
    Interacción será dada por la carga entre etapas (impedancias)

## Slide 6: Análisis Detallado: OPAMP LM741
OPAMP de propósito General
Características comunes a otros OPAMPs
Análisis
  En lo que sigue se asumirá
     = hFE= hfe = 100 (representa condición normal)
      No se hará distinción entre el  de un transistor pnp o de un npn
    Voltaje de Early VA = 150V
    Operación a Temperatura Ambiente

## Slide 7: OPAMP LM741: Bloques Funcionales
Entrada Diferencial
Polarización
Ganancia Intermedia
Polarización Salida
Etapa de Salida

## Slide 8: OPAMP LM741: Esquemático General
3: v+
2: v
1: offset null
5: offset null
6: output
7: V +
4: V 
Q15-Q21-Q24-Q23: protección cortocircuito
Evita saturación de Q16

## Slide 9: OPAMP LM741: Características
Etapas OPAMP
  Polarización
    Define punto de operación (impedancias, ganancias, etc.)
  Etapa Diferencial
    Gran Impedancia de Entrada
    CMRR elevado
    Amplificador de Transconductancia
    Impedancia de Salida Alta
  Etapa Ganancia Intermedia
    Aumento de la ganancia de la etapa diferencial
  Etapa de Salida
    Seguidor de Emisor Push-Pull
    Impedancia de Salida pequeña

## Slide 10: OPAMP LM741: Etapa de Entrada (I)
Características
  Fuente de Corriente “arriba” (Q8+Q9)
  Carga Activa “abajo” (Q5+Q6+Q7)
  Efecto Miller mínimo
    Colectores de Q1 y Q2 “fijos” a 15-0.7 V
  Configuración Cascode
    Q1+Q3 y Q2+Q4
    Permite gran impedancia de Salida (colectores de Q4 y Q6 en paralelo)
v+
v
vout
id

## Slide 11: OPAMP LM741: Etapa de Entrada (II)
Análisis
  Polarización:
    Garantizar que los Transistores se encuentren en zona Activa
    Determina valores de impedancias y ganancia
  Propagación de Variaciones
    Comportamiento Dinámico
    Análisis será a baja frecuencia (CC introduce filtro pasabajos, por lo que la amplificación dependerá de la frecuencia)
v+
v
vout
id

## Slide 12: OPAMP LM741: Etapa de Entrada (III)
Propagación de Variaciones
  Entrada Diferencial A “fijo”
  Salida: Colector de Q6
 v+
 v
 vout
id
A
 iE1
 iE2
 iE1

## Slide 13: OPAMP LM741: Etapa de Entrada (IV)
Etapa de Entrada
  Ganancia de Transconductancia
 v+
 v
 vout
id
A
 iE1
 iE2
 iE1
  Impedancia de Entrada
  Impedancia de Salida (Q4//Q6)
Siendo estricto debería considerarse una corrección por retroalimentación, pero es despreciable

## Slide 14: OPAMP LM741: Etapa de Entrada (V)
Modelo Amplificador
  Amplificador de Transconductancia
  Mayor ganancia implica impedancia de carga alta
    Ejemplo: Rcarga=1k  vout= -0.18 vd
rin(dif)=1M
+
–

rout(dif)=8M 
(-1/5)mA/V vd
vd

## Slide 15: OPAMP LM741: Ganancia Intermedia (I)
Etapa de Entrada requiere alta impedancia  baja ganancia
Es necesaria etapa de ganancia adicional
Requerimientos
  Impedancia de entrada “alta” (para tener gran voltaje de entrada) pero “pequeña” comparada con la de salida de la etapa diferencial (para no cargar la fuente)
  Ganancia en voltaje alta
Análisis
  Q16 Seguidor de Emisor
  Q17 Emisor Común con carga activa
  Probablemente cumplirá con los requisitos

## Slide 16: OPAMP LM741: Ganancia Intermedia (II)
Análisis
  Impedancia de Salida
    RCQ13B en paralelo con RCQ17
  Impedancia de Entrada
    “Mirando” por la base de Q16
    Impedancia “grande”
      (rE16 + RE16)
      RE16 = (R9 // (rE17 + R8))
  Ganancia “RC /(RE + re)”
  Condensador Cc:
    “Modificación de Respuesta en frecuencia”
    Técnica de separación de polos para brindar estabilidad en lazo cerrado (próxima clase)

## Slide 17: OPAMP LM741: Ganancia Intermedia (III)
Etapa de Ganancia Intermedia
  Q16 seguidor de emisor
  Impedancia de Entrada Q16
  Impedancia de Salida Q16

## Slide 18: OPAMP LM741: Ganancia Intermedia (IV)
  Impedancia de Salida Q17:
  Ganancia de Voltaje Q17
  Impedancia de Entrada Q17:

## Slide 19: OPAMP LM741: Ganancia Intermedia (V)
Modelo Amplificador
  Equivalente del conjunto
  Amplificadores en Cascada
rin(Q16)
+
–
vi
avQ!6 vi
+
–
rout(Q16)
~ vi /3
rin(Q17)
+
–
avQ17 vi /3
+
–
rout(Q17)
vi
1.5M
+
–
-0.7k V/V
+
–
100k 

## Slide 20: OPAMP LM741: Etapa de Salida
Salida: Seguidor Push-Pull
  Asumamos Q14 activo (Q20 cortado)
  Q22 multiemisor, sirve de buffer entre etapa intermedia y etapa de salida
  Impedancia de entrada:
     rin(sal)   2 (rE14 + 27) ~ 500k
  Impedancia de salida
    rout(sal)  25+re14+rout(int)/(+1)2 ~ 70
  ¡¡¡El Buffer de Voltaje es vital!!!

## Slide 21: OPAMP LM741: Equivalente Total DC (Baja frecuencia)
Concatenación de Etapas
Equivalente Total
  Alta Ganancia (~103dB), e Impedancia de Salida Baja (~ 70)
500k
+
–
1 V/V
+
–
70 
1M
+
–

8M 
(-1/5) mA/V
vd
1.5M
+
–
-0.7k V/V
+
–
100k 
1M
+
–
147k V/V
+
–
70 
vd

## Slide 22: OPAMPs “Reales”
OPAMP ideal:
  Corriente Bias y Offset Nula
  Voltaje Offset Nulo
  Derivas térmicas nulas (parámetros anteriores)
  Impedancia de entrada infinita
  Impedancia de salida cero
  Ganancia infinita
  Velocidad de respuesta (Slew Rate) infinita
  Ancho de Banda infinito
  Corriente máxima de salida infinita
OPAMPs reales
  No poseen estas características, sin embargo, dependiendo de la aplicación, pueden acercarse bastante

## Slide 23: Voltaje Offset: Asimetrías Internas
Voltaje Offset Input Ajuste con potenciómetro en terminales de Offset Null
Voltaje Offset Output
1
5
4
-VEE

## Slide 24: Corriente Bias
Corriente Bias Input
  IBIAS=( I+ + I ) / 2
Corriente Offset entrada
  IOS = I+  I
  Problema: asimetría en red externa DC (resistencias). Provocan aparición de voltaje en la entrada.
  Solución: “Simetrizar”
“Siempre debe existir retorno a tierra para DC”
I+
I
R=R1||R2
Solución

## Slide 25: Slew Rate
Condensador C
  Entrega “estabilidad” (próxima clase)
  Salida tiene tasa de cambio máxima: Slew Rate
    Cuando la entrada diferencial es “grande” (vd ~ 60mV) la corriente de polarización I0 carga el condensador C y hace que la salida no cambie más rápido que una rampa
  Ejemplo: LM741 (I0 = 20A)
Estructura de OPAMP típica: Entrada diferencial, polarización con fuentes de corriente, espejo como carga, etapa de ganancia intermedia, etapa de salida “seguidor de voltaje” y condensador de “estabilidad”
I0

## Slide 26: Comentarios
Protección de cortocircuito a la salida
  R9 y Q15 definen máxima corriente de salida en el OPAMP ~ 0.6V/25 = 24mA
Desempeños OPAMPs
  Entrada diferencial FET
    Menor corriente Bias y Offset
    Menor corriente de polarización (impedancia DC)
      Mayor Slew Rate (útil como comparador)
Ganancia de OPAMP grande
  Entrada diferencial debe estar “casi” al mismo voltaje para que el OPAMP opere en la zona lineal
  Cuando no se cumple la condición anterior, la salida del OPAMP tratará de “saturarse” a casi el voltaje de alimentación, con una velocidad máxima dada por la Slew Rate del dispositivo

## Slide 27: Resumen
Importancia del Análisis por Bloques
  Impedancias de entrada y salida definen “nivel de carga” a las etapas interconectadas
Análisis OPAMPs
  Polarización, Bloques Funcionales, propagación de variación
Características OPAMP
  Alta impedancia de entrada, Alta Ganancia, Baja Impedancia de Salida
OPAMP reales: desvío de la condición ideal en diseños
    Voltaje Offset
    Corriente Bias, Offset
    Slew Rate, Corriente máxima de salida
    Operación en zona lineal (fuera de saturación VCC )