## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 4
Circuitos con Diodos (I)

## Slide 3: Objetivos
Estudiar para los diodos de juntura pn
  Limitaciones en su operación
  Análisis simplificado y detallado
  Aplicaciones prácticas
    Recordadores (Clippers)
    Circuitos Fijadores
  Efecto de carga
Comentar las características de los diodos Schottky

## Slide 4: Limitaciones de los Diodos de Juntura
Efectos Capacitivos
  Capacidades de difusión y transición
    Afectan respuesta en frecuencia
    Implican comportamiento de filtro
Valores máximos (Maximum ratings)
  Deben satisfacerse las restricciones indicadas por el fabricante (Pmax, Imax, Vmax, etc.)
Variabilidad de los parámetros
  Curvas estáticas dependen de la temperatura
  Parámetros dependen del punto de operación (capacidad de difusión, de transición, resistencia, etc.)

## Slide 5: Limitaciones: Respuesta en Frecuencia y Conmutación
Tarea 2.1 Simulación con Pspice
  Lleve a cabo un análisis transitorio para:
    freq=1 kHz, 1000kHz y 1000000kHz
    Obtenga las gráficas para los marcadores de voltaje indicados (fuente y diodo)
    Comente el porqué de las formas de onda obtenidas.Refiérase, en particular, a los tiempos de conmutación de la polarización (directa/reversa y reversa/directa)
  ¿A qué se debe la atenuación en el voltaje del diodo?
    Argumente su respuesta haciendo uso del modelo aproximado del diodo.
    Obtenga en termino de los elementos del circuito (R1, y parámetros del diodo) la “frecuencia de corte” a partir de la cual la respuesta“no se comporta bien”
    A partir de lo anterior, determine el valor aproximado de la capacidad de juntura. Compárela con la del modelo del diodo (Seleccione el diodo en el esquemático y vaya a Edit/Model/Edit Instance Model)
  Indicación: Previo a la simulación ajuste los parámetros Print Step y Final Time

## Slide 6: Limitaciones: Disipación de Potencia
Operación normal
  Temperatura en la juntura aumenta
    Disipación de potencia
  Fabricante
    “Derating Curve” (reducción de disipación de potencia con la T)
  Uso de disipador de calor
    Transmitir calor al ambiente
    Mantener temperatura juntura

## Slide 7: Ejemplo: Análisis Simplificado (I)
Análisis Simplificado entrega buenos resultados, pero hay que tener claro los órdenes de magnitud de las constantes de tiempo del sistema (fuente y dispositivos). Diremos que una variable tiene un valor “alto” cuando lo es en relación al resto.
Adicionalmente no olvidar los efectos capacitivos de los diodos (C ~ nF, pF)
f = 1kHz, V=10V
Condensador
Vinput
Diodo
Diodo vuelve a activarse

## Slide 8: Ejemplo: Análisis Simplificado (IIa)
Pequeña recarga (Diodo vuelve a activarse)
La corriente sufre variaciones importantes, debido a que el diodo cambia el valor de su impedancia fuertemente entre sus estados de corte y encendido. Esto provoca cambios en las constantes de tiempo de carga/descarga del condensador.
Cte. de tiempo pequeña!!! (diodo conduce)
Cte. de tiempo muy alta!!! (voltaje en el condensador máximo  corriente nula  diodo en corte.
Es importante tener claro que un diodo se encuentra encendido si el voltaje entre sus terminales es superior al de encendido y si existe corriente a través de sus terminales.

## Slide 9: Ejemplo: Análisis Simplificado (IIb)
Pequeña recarga (Diodo vuelve a activarse)
La corriente sufre variaciones importantes. Antes de que el diodo alcance su voltaje de encendido circula una corriente muy pequeña (saturación inversa) que en la escala de tiempo de la fuente no es capaz de cargar en forma apreciable el condensador. Cuando el diodo se enciende la corriente que circula por el circuito es proporcional a la tasa de cambio del voltaje en el condensador y por lo tanto a la frecuencia. En el ejemplo alcanza los 60mA lo cual es una corriente alta.
Cte. de tiempo pequeña!!!
Cte. de tiempo muy alta!!!
Dado que el diodo está encendido, presenta una baja impedancia y, por lo tanto, la constante de tiempo para la carga del condensador será “pequeña”.
Cuando el voltaje de entrada llega a su máximo la corriente en el circuito es “pequeña” lo cual hace que el diodo se “corte” presentando una gran impedancia. Esto implica que el condensador tiene una constante de tiempo “alta” por lo que no se descarga.

## Slide 10: Ejemplo: Análisis Simplificado (III)
Efecto de la pequeña recarga:
Diodo no se activa más
Condensador demora en descargarse puesto que la cte. de tiempo es alta (diodo cortado) y para la frecuencia de la sinusoide de entrada se comporta como una fuente ideal de voltaje.

## Slide 11: Ejemplo: Análisis Detallado (I)
A los 10 us alcanza los 0.628 V: Diodo encendido (1mA aprox.)  Nueva constante de tiempo RC ~ 1ms  el filtro comienza a atenuar pero deja pasar señal (Importante: responde en tiempos del orden de 1ms)
Fuente: Sinusoide 10V, 1kHz
Al principio el diodo está apagado  Impedancia diodo alta (M)  Constante de tiempo RC ~ 1s  “Pasaaltos deja pasar todo” diodo toma todo el voltaje.
Cuando el diodo alcanza los 0.74 V  corriente aumenta aprox. en factor 100  Nuevo RC ~ 1s  Filtro deja pasar nada (Importante: responde en tiempos del orden de 1s). Condensador comienza a cargarse con Cte de tiempo ~ 1s, corriente comienza a hacerse nula.
Dado que el condensador “ve” una fuente “pseudo-continua”  Comienza a bajar la corriente  diodo empieza a apagarse  RC en este rango se mueve desde ~ 1s a 1 ms (~ 100 s) y luego a 1s  Filtro deja pasar nada.

## Slide 12: Ejemplo: Análisis Detallado (II)
Diodo se enciende
Diodo impone constante de tiempo de ~ 1s
Condensador “reacciona” en tiempos del orden de ~ 1s. Fuente “muy rápida” implica problemas
Diodo alcanza los 0,85 V (corrientes altas), chequear ratings

## Slide 13: Ejemplo: Análisis Detallado (III)

## Slide 14: Ejemplo: Análisis Detallado (IV)

## Slide 15: Aplicaciones Prácticas
Entre otras aplicaciones:
  Limitador (recortador ó“clipper”)
  Circuitos de fijación

## Slide 16: Aplicaciones: Recortador o Clipper (I)
Conocidos también como selectores de amplitud
  Definen máximo o mínimo voltaje para la entrada
Modelo simple permite fácil comprensión
  Útil en análisis de varios recortadores
Vref=6V
Vinput
Voutput
Vinput
Voutput

## Slide 17: Aplicación: Recortador o Clipper (II)
Curva de Transferencia
Voutput
Vinput
Clipper “superior”
  Recorta por debajo de Vref
Vinput
Voutput
Arreglos de Clippers
  Curva de transferencia Voutput / Vinput

## Slide 18: Aplicación: Recortador o Clipper (III)
Clipper “Double-Ended”
  Circuito muy práctico
  Etapa de salida
  Curva de Transferencia Voutput / Vinput
Vinput
Voutput
Curva de Transferencia
R=1k , D1=D2=1N750

## Slide 19: Efecto de Carga (I)
Divisor de tensión: sólo si R<<Rcarga no hay efecto de carga
Vinput
Voutput
vinput
voutput (sin carga)
voutput (carga=R)

## Slide 20: Efecto de Carga (II)
Problema
  Las cargas a conectar pueden variar bastante
  Desempeño pobre para cargas altas (corrientes)
Solución
  Etapa intermedia Bufer de voltaje
    Ganancia de voltaje unitaria
    Impedancia de entrada alta
    Impedancia de salida baja
Buffer Voltaje Ganancia 1
Rin >>R
Rout <<Rcarga
Más adelante... Veremos buffers de voltaje realizados con transistores y OPAMPs

## Slide 21: Aplicación: Circuitos de Fijación
Circuito de corrimiento de nivel
  Formas de ondas entrada y salida idénticas
  Nivel de CD desplazado: Condensador
Corrimiento: Fijo ó Variable  E
Importante: Constante de tiempo >> Tinput (En la práctica  > 10 Tinput es suficiente)
E=-4V
Vinput
Voutput

## Slide 22: Circuitos de Fijación: Ejemplo (I)
Considere
  V=10V, f=1kHz; E=0, R=10 k, C=1F
  La constante de tiempo  es 0.01 s
  El período es T=0.001 s
Dominio “del tiempo”: Constante de tiempo “alta” El condensador se comporta como “fuente de referencia”
Dominio “de la frecuencia”: Frecuencia de corte “chica” El condensador es un filtro “pasaaltas” y no atenúa señal

## Slide 23: Circuitos de Fijación: Ejemplo (II)
Considere
  V=10V, f=1kHz; E=0, R=100 , C=1F
  La constante de tiempo  es 0.0001 s
  El período es T=0.001 s
Dominio “del tiempo”: Constante de tiempo “baja” El condensador se descarga rápidamente y no funciona como “fuente de referencia”
Dominio “de la frecuencia”: Frecuencia de corte “alta” El condensador es un filtro “pasaaltas” que atenúa señal

## Slide 24: Circuitos de Fijación: Tarea
Tarea 2.2: Diseñe el circuito de fijación indicado con el que se obtenga una relación entrada/salida similar a la de la figura (inferior)
  Consiga las hojas de datos del diodo 1n4148. Deberá, incluir en su informe los maximum ratings
  Su diseño debe considerar el cumplimiento de las restricciones de operación del dispositivo. En particular refiérase a:
    Voltaje de pico inverso y Corriente de pico
Los valores para la resistencia R1 y el condensador C1 deben existir comercialmente.
Simule su diseño con PSPICE.
Debe justificar en forma analítica la elección de los valores de los componentes

## Slide 25: Diodos Schottky
Diodo Schottky
  Unión metalúrgica entre un semiconductor ligeramente dopado con un metal
  Característica V/I similar, con las siguientes excepciones:
    Voltaje de activación ~ 0.3V
    Corriente de saturación inversa mayor
    Carga de almacenamiento menor (en directa)
    Transición directa  inversa más rápida
  Utilizado cuando se desea conmutación a alta velocidad

## Slide 26: Fotodiodos
Fotodiodos
  Construidos con junturas pn
  Intensidad de luz L es parámetro

## Slide 27: Resumen
Limitaciones diodos
  Fabricante, conmutación (Efectos Capacitivos)
  Variabilidad de los parámetros
Análisis Simplificado
  Entrega respuestas razonables
Efecto de Carga
  Puede reducirse con el uso de un buffer
Aplicaciones prácticas
  Recortadores, fijadores
Diodos “especiales”
  Schottky
  Fotodiodo