## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 10
Dispositivos MOSFET

## Slide 3: Objetivos
Estudiar los modos de operación de los MOSFET
  Características MOS (Metal-Oxido-Semiconductor)
  Incrementales (NMOS, PMOS)
Comprender los modelos y sus limitaciones
Polarización de los FETs

## Slide 4: Transistores MOSFET: Definiciones (I)
Transistor MOSFET
  Cuatro terminales
  Usualmente Cuerpo (Body) conectado a Fuente (Source)
Definiciones - Si el substrato es tipo p el MOSFET será de canal n y vice-versa. - Existen de tipo “enhancement” (como el de la figura) y “depletion” (donde se ha dopado el semiconductor bajo la capa aislante)
Mosfet enhancement de Canal n

## Slide 5: Transistores MOSFET: Definiciones (II)
Canal Bajo Compuerta
  Necesidad de sobrepasar voltaje umbral VT para formar el canal
    Enhancement o Incremental
  Existencia de canal sin voltaje en compuerta
    Depletion o Decremental
    Existe un dopado adicional por debajo
Dopado del Substrato
  Substrato tipo p: MOSFET de canal n (mismo tipo que la fuente y el drenaje)
  Substrato tipo n: MOSFET de canal p (mismo tipo que la fuente y el drenaje)
Terminal del Substrato o “Cuerpo” (Body)
  Libre
  Conectado a la Fuente

## Slide 6: Transistores MOSFET: Símbolos
 | Enhancement |  | Depletion | 
 | Cuerpo libre | Cuerpo conectado a Fuente | Cuerpo libre | Cuerpo conectado a Fuente
Tipo n |  |  |  | 
Tipo p |  |  |  | 
Nota Existen en la literatura otros símbolos para representar los dispositivos MOSFET indicados.

## Slide 7: Análisis MOSFETs
Se estudiarán los MOSFET de canal n
Tanto Enhacement como Depletion
Propuesto: Análisis y generalización para los MOSFET de canal p

## Slide 8: Transistores MOSFET: Características (I)
Estructura MOS
  Metal-Oxide-Semiconductor
  La estructura existente entre la compuerta (Gate) y el cuerpo (Body)
Compuerta define conducción
  Voltaje en la compuerta respecto al cuerpo
  Comienza a “atraer” portadores minoritarios (n) a la capa aislante
  Para voltaje suficientemente alto se forma un canal de tipo n (Capa de Inversión)
  Condición: vGB > VT (VT = “Voltaje Threshold”, no confundir con el VT de BJT)
  Para voltajes de compuerta más grandes el canal será mayor

## Slide 9: Transistores MOSFET: Características (II)
Capa de Óxido es Aislante
  Resistencia (DC) Compuerta muy alta
  Corriente (DC) Compuerta despreciable
  Control del “encendido” del transistor: vGB (usualmente vGB = vGS porque vienen conectados)
  En forma natural el Transistor MOSFET es un amplificador de Transconductancia
Existen comportamientos capacitivos
  A frecuencias “altas” la impedancia puede ser baja
  Las señales de alta frecuencia pueden “evitar” la alta resistencia

## Slide 10: Transistores MOSFET: Operación (I)
Compuerta “abierta”
  No se forma canal
  Al aplicar vDS no circula corriente
  Juntura Drenaje-Cuerpo en inversa
  Capa de agotamiento se extiende en juntura DC
Compuerta “cerrada”
  Se forma canal
  Al aplicar vDS existe paso de corriente
  Para voltajes vDS pequeños el comportamiento es resistivo

## Slide 11: Transistores MOSFET: Operación (II)
Compuerta “cerrada”
  Aumento de vDS genera asimetría entre junturas Compuerta-Fuente y Compuerta-Drenaje
  Campo Eléctrico disminuye hacia el drenaje
Asimetría en junturas
  Compuerta-Fuente
    Voltaje en directa vGS
    Se inyectan portadores
  Compuerta-Drenaje
    Voltaje directa vGS – vDS
    Voltaje   campo eléctrico 
     portadores minoritarios en la capa de inversión 
    Existe “Pinch-Off”, o estrechamiento total del canal: Corriente no cambia ante cambios de vGS

## Slide 12: MOSFET Enhancement de Canal n en Región Lineal: Análisis Cuantitativo (I)
Región Lineal
  Compuerta habilitada (existe canal: vGS > VT)
  vDS pequeño
  Densidad de carga en la interfaz semiconductor-óxido: S
  Despejando la densidad superficial de portadores minoritarios npS

## Slide 13: MOSFET Enhancement de Canal n en Región Lineal: Análisis Cuantitativo (II)
Corriente por el canal
  Corriente por el canal (debido a campo generado por vDS )
  Reemplazando npS
  Región lineal o triodo: vDS pequeño
  Campos eléctricos en aislante y canal son ~ uniformes
   “E  v / d”

## Slide 14: MOSFET Enhancement de Canal n en Región Lineal: Análisis Cuantitativo (III)
Comportamiento zona lineal
  Corriente debe ser > 0
  Se definen:
    El Voltaje Umbral VT
    Parámetro K
      (Notar que Cox =ox / tox )

## Slide 15: MOSFET Enhancement de Canal n en Región Lineal: Análisis Cuantitativo (IV)
Comportamiento zona lineal
  vGS debe ser mayor a VT para que se forme capa de inversión (canal )
  Resistencia de encendido Drenaje-Fuente
    Definido por el voltaje de encendido: vGS - VT
    Constante K

## Slide 16: MOSFET Enhancement de Canal n Caso General: Análisis Cuantitativo (I)
vDS sin restricción provoca Potencial V(x) en el canal
  Hipótesis de Campos Eléctricos Uniformes ya no es válida
  Campo Eléctrico en el aislante: Eo(x)  (vGS – V(x))/ tox
  Campo Eléctrico en el canal: Ex(x) =  dV(x)/dx

## Slide 17: MOSFET Enhancement de Canal n Caso General: Análisis Cuantitativo (II)
Pero el canal es un “circuito serie”  iD  iD (x)

## Slide 18: MOSFET Enhancement de Canal n Caso General: Análisis Cuantitativo (III)
Por lo tanto iD para vGS > VT viene dado por:
  Si vDS < vGS - VT  Zona Lineal
  Ecuación predice un máximo en iD para vDS = vGS - VT
  Si vDS > vGS - VT la ecuación no es válida: el voltaje en la juntura drenaje-compuerta sería menor que VT por lo que desaparece la zona de inversión en ese extremo
  Lo que sucede es que ocurre Pinch-Off
  Comienza la zona de “Saturación” MOSFET

## Slide 19: MOSFET Enhancement de Canal n Caso General: Análisis Cuantitativo (IV)
Pinch Off ocurre para vDS > vGS – VT
  El largo efectivo de l canal es Leff = L - 
  Los portadores al llegar a x=  son acelerados hacia el drenaje debido a la existencia de la capa de agotamiento

## Slide 20: MOSFET Enhancement de Canal n Caso General: Análisis Cuantitativo (V)
Si vDS se incrementa más allá del Pinch Off (vDS > vGS – VT) en zona de Saturación MOSFET
La corriente iD aumentará levemente respecto a su valor en Pinch Off (Correcciones  /L <<1 )
Similar al efecto Early en Transistores BJT

## Slide 21: Ecuaciones MOSFET de Canal n
Parámetros
  Voltaje Threshold VT [V]
    MOSFET Enhancement: VT > 0
    MOSFET Depletion: VT < 0
  Ganancia Zona Saturación K
    K > 0 (canal tipo n)
Zonas
  Corte : vGS < VT
  Lineal o triode: vGS  VT y 0  vDS <<(vGS  VT )
  Zona “Intermedia”: vGS  VT y 0  vDS < (vGS  VT )
  Zona de Saturación: vGS  VT y vDS  (vGS  VT )
    Existe pendiente no nula por la modulación del largo del canal

## Slide 22: MOSFET Enhancement de Canal n: Zona Lineal o Triode y Corte
Transistor MOSFET de potencia
vDS = 0 V
vDS = 30 V
vDS = 10 V
vGS
iD
VT = 3V
IDSS  0

## Slide 23: MOSFET Enhancement de Canal n: Zona Lineal o Triode y Corte
MOSFET de potencia
  iD v/s vGS con vDS como parámetro
vDS = 0 V
vDS > 7 V
vDS = 6 V
vGS
iD
VT = 3V
IDSS  0
vDS = 4 V
vDS = 3 V
vDS = 2 V
vDS = 1 V

## Slide 24: MOSFET Enhancement de Canal n: Curvas de Salida
Zona Lineal o triodo: vDS < (vGS  VT )
Zona Saturación (Fuente Corriente): vDS > (vGS  VT )
vGS = 2 V
vGS = 4 V
vGS = 6 V
vGS = 8 V
vGS = 10 V
vDS
iD
vGS  VT = 1 V
vGS  VT = 3 V
vGS  VT = 5 V
vGS  VT = 7 V
K  1.6 A/V2

## Slide 25: MOSFET Depletion de Canal n: Zona Lineal o Triode y Corte
VT = - 3.5 V
vDS = 0 V
vDS  14 V
vDS = 8 V
vDS = 6 V
vDS = 4 V
vDS = 2 V
vDS = 10 V
vDS = 12 V
vGS
iD

## Slide 26: MOSFET Depletion de Canal n: Curvas de Salida
vGS = - 4 V
vGS = 2 V
vGS = 4 V
vGS = 10 V
vDS
iD
vGS  VT = 3.5 V
vGS  VT = 5.5 V
vGS  VT = 9.5 V
vGS  VT = 11.5 V
K  0.0111 mA/V2
vGS = - 2 V
vGS = 0 V
vGS = 6 V
vGS = 8 V

## Slide 27: Resumen
Transistores MOSFET:
  Alta impedancia en la compuerta
  Control de corriente mediante voltaje en la compuerta
  Existe umbral de activación VT
  Umbral positivo o negativo dependiendo de si el dispositivo es Enhancement/Depletion ó tipo n / tipo p
  Zonas de Operación
    Corte
    Lineal
    Saturación