## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 11
Transistores JFET

## Slide 3: Objetivos
Comprender los mecanismos físicos del funcionamiento de los JFETs
Aplicaciones Analógicas
  Polarización de los FETs
  Aplicaciones Analógicas
    Fuentes de Corriente, Amplificadores
  Aplicación Digital
    Inversor

## Slide 4
Un vistazo a los Transistores FETs
FETs: Tres a cuatro terminales
  JFETs, MOSFET
Amplificación
  Terminales:
    “Compuerta”  Base
    “Fuente”  Emisor
    “Drenaje”  Colector
  Control: voltaje Compuerta
  Impedancia de entrada altísima (aislante)
    Ideal: corriente de compuerta despreciable
Conmutación: CMOS
  Muy Grande integración (VLSI)
  Consumo mínimo de potencia
  “Lentos”: Aislante  Capacidades altas
BiCMOS
  Combinación CMOS-TTL

## Slide 5: JFET: Características Básicas
+
_
VDS
D
Drenaje
G
Compuerta
+
_
VSG
S
Fuente
Tipo p+
Tipo p+
Tipo n
ID 
IS 
IG

## Slide 6: JFET: Encendido Pinch-Off
iD
IDSS
vDS = 30 V
vDS = 0V
vGS
VP : Pinch Off = - 1.5 V
JFET: Gráfico Semi-Logarítmico iD v/s vGS (varios vDS)
  Bajo Pinch-Off el JFET se apaga

## Slide 7: JFET: Característica de Salida
vGS = 0.5V
vGS = 0 V
vGS = - 0.5V
vGS = - 1.0V
vGS = -1.5V
iD
vDS
JFET: iD v/s vDS para varios valores de vGS
IDSS = 18 mA
¿Qué pasa si vGS >0.5 V ?
Juntura compuerta fuente se polariza en directa y se pierde alta impedancia
JFET se comporta mejor como Fuente de Corriente para vGS < 0 y “pequeño” (pero no menor al Pinch-Off)

## Slide 8: JFET: Característica de Entrada
JFET: iD v/s vGS para varios valores de vDS
vDS = 30 V
vDS = 15V
vDS = 0V
vGS
iD
IDSS (30V)
IDSS (15V)

## Slide 9: JFET: Resistencia de Encendido
JFET: rDS(on) : Notar linealidad de rDS(on)
iD
vGS = -1.5 V
vGS = -1.2 V
vDS
vGS = -0.9 V
vGS = -0.6 V
vGS = -0.3 V
vGS = 0 V
vGS = 0.3 V

## Slide 10: JFET: Ecuaciones
Zonas
  Corte
  Lineal o triodo
  Saturación
Parámetros
  IDSS
  VP

## Slide 11: JFET: Fuente de Corriente (I)
vGS = 0  Fuente Corriente con IDSS
  Parámetro poco controlable (cambia de muestra a muestra)
Auto polarización fuente: hace que vGS < 0 = -RS I
  Mayor estabilidad (Retroalimentación, aumenta impedancia salida)
  Restricción impuesta por el voltaje de Pinch Off VP

## Slide 12: JFET: Fuente de Corriente (II)
Parámetros
  IDSS  18mA; VP  - 1.5V
Hipótesis
  Se asume vGS > VP (fuera de corte)
  Zona de saturación: vDS  (vGS - VP )
Notar que si RS >> VP / IDSS entonces iD  iD (IDSS )
  Parámetro IDSS es poco estable entre muestras

## Slide 13: JFET: Fuente de Corriente (III)
¿Cuál es la solución correcta?
  Variables en juego: vGS e iD
  Análisis de curva de carga: Entrega gran ayuda
Chequeo de Consistencia de las Hipótesis
  Ambas soluciones entregan un vDS > (vGS - VP ) iD
  Sin embargo sólo la segunda cumple la condición de no corte
  Análisis de curva de carga: Entrega gran ayuda

## Slide 14: JFET: Fuente de Corriente (IV)
Parámetro vds va de 0 a 10 con incrementos de 1 (azul)
Análisis Gráfico:
  Curva iD v/s vGS con vDS como parámetro

## Slide 15: JFET: Fuente de Corriente (V)
Análisis Gráfico: “Acercamiento”

## Slide 16: JFET como Amplificador (I)
FET
  Amplificador de Transconductancia”
  Se asume zona de saturación FET
  Parámetros IDSS  18mA; VP  - 1.5V
Polarización
  Corriente Compuerta = 0
Hipótesis son consistentes!!!

## Slide 17: JFET como Amplificador (II)
Variación en torno a la Polarización

## Slide 18: JFET como Amplificador (III)
Punto de Operación
iD = 8mA; vDS=2.2V vgs=-0.5V
vGS = 0 V
vGS = -0.5 V
vGS = -1.5V

## Slide 19: JFET como Amplificador (IV)
Amplificación: Ganancia es ~ 16

## Slide 20: FETs como Inversores: Curva de Carga
> carga  < pendiente  > velocidad en la transición  Mejor NM
  Transiciones: Corte  Saturación  Resistencia (Triode)
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 21: FETs como Inversores: Curva de Carga
Mayor Carga  transición por la zona de saturación se realiza a un voltaje de entrada vGS menor
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 22: FETs como Inversores: Curva de Transferencia
Zona de Corte
Zona Triode
Zona de Saturación

## Slide 23: Resumen
Ecuaciones JFETs análogas a MOSFET
Los dispositivos FETs
  Pueden utilizarse como fuentes de corriente y amplificadores
  Se utilizan como Dispositivos Lógicos
  Pueden conectarse de tal modo que simulan una carga
Figuras de Mérito de dispositivos lógicos