## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo II Electrónica Analógica
Clase Nº 14
Latches y Flip-Flops

## Slide 3: Objetivos
Latches y Flip Flops
  Estudiar propiedades. Revisar en particular
    Latch RS y Flip Flop RS Temporizado
    Flip Flop JK
    Flip Flop JK Master Slave
    Otros Flip Flops y Edge Triggered

## Slide 4: Configuraciones Biestables (I)
Configuración “simétrica”
  Existen asimetrías intrínsecas: precisión finita en los valores de los dispositivos, dependencia de la temperatura, uso y paso del tiempo, etc.
Puntos de equilibrio
  Estables: Dos puntos (Bi-estable)
    QA en corte , QB saturado
    QA saturado, QB en corte
  Inestable: Estado simétrico
    Cualquier perturbación lleva al sistema a uno de los puntos de equilibrio estable
    Ejemplo: Si IRB2   VCQB  (QB tiende a saturarse)  VBQA  (QA tiende a cortarse)  IRA2   VCQA   VBQB  ... Hasta alcanzar el punto de equilibrio estable QA corte, QB saturado

## Slide 5: Configuraciones Biestables (II)
Biestable
  Concepto interesante
  Limitación: no existe control del estado
Idea
  Control externo del estado de un biestable
  Aplicación como memoria de 1 bit
Resultado
  Latches y Flip-Flops

## Slide 6: Latch RS Genérico
Fila | X | Y | Q | P
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 1 | Qantes | Pantes
Características:
- Implementa unidad de memoria básica. Funciones: Capacidad de seteo y reseteo (filas 2-3); Memorizar: X=Y=1 mantiene los datos (siempre que exista alimentación) - Se activa por nivel de voltaje, desde la salida se puede “ver” la entrada a través del latch pues es “transparente”. - Si se suprime la entrada X=Y=0, se tiene que P = ~Q, que es el modo de operación deseable. - Varias configuraciones y tecnologías de implementación posibles (CMOS, TTL, ECL, etc.)
Tabla de Verdad
Notar:
Existe retroalimentación. La entrada a las compuertas no debe representar carga para la salida.
X
Q
P
Y

## Slide 7: Aplicación Básica: Chatterless Switch
En t= t0 el switch (SPDT) conmuta desde la posición 1 a la posición 2 y tarda en hacer contacto un tiempo tswitch . Al hacer contacto existen rebotes (chatters) que provocan que el voltaje en el terminal 2 conmute entre 0 y 5 V como muestra la figura para X. El latch permite eliminar esos rebotes al “memorizar” la transición inicial y no alterar este estado.
X
Y
Q
P
+5V
Latch
tswitch
2
1
X
Y
Q
tswitch
t0
Rebotes
No hay Rebotes
X | Y | Q | P
0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | Qa | Pa

## Slide 8: Ejemplo Realización: Latch RS CMOS (I)
P
Q
Implementación con compuertas NOR CMOS: No representan carga una a la otra (Para la salida de un NOR la carga es el terminal Gate, el cual consume corriente despreciable a “bajas” frecuencias).
La entrada S=1, R=0 no es deseable pues se pierde el carácter lógico complementario de Q y P = ~Q.
S=1 (R=1 simetría) N1 On y P1 Off  P = “low”  N3 Off y P3 On  para obtener Q necesito conocer R
R=0 (S=0 simetría) N4 Off y P4 On 
S | R | Q | P
0 | 0 | Qantes | Pantes
1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 9: Ejemplo Realización: Latch RS CMOS (II)
Estado inicial: “cualquiera”
Set
Reset
Set=0, Reset=0 “mantener estado”
S=1, R=0 “Setear”
S=0, R=1 “Resetear”
S=1, R=1 “Indeseado”

## Slide 10: Temporización
t
0
T
2T
(n1)T
nT
(n+1)T
tp  T
Qn
Qn+1
Tiempo de bit n
Ck
Incorporación de reloj (Clock, Ck, pulsos periódicos): - Definición Latches y Flip Flops: Los Latches se disparan (trigger) por nivel de voltaje, mientras que los FF lo hacen por el flanco (edge) del reloj. - Define Estados (n) en función del tiempo.
Control de la operación del latch: El reloj habilitará el latch para realizar sus funciones: seteo, reseteo y memorizar. Las acciones anteriores deberán suceder sólo cuando existe un pulso en el sistema. Por lo tanto, el tiempo tp deberá permitir que las compuertas alcancen el régimen permanente. Estados: estables en el tiempo de bit entre pulsos. Los cambios de estado pueden ocurrir durante el pulso (nivel) o cuando éste aparece o desaparece (flanco)

## Slide 11: Flip Flop RS Temporizado
S
R
Ck
Q
Q
Sn | Rn | Qn+1
0 | 0 | Qn
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | ?
- Problema en la transición: Luego de que Ck vuelve a “0”, cualquier asimetría en el latch provoca no saber cuál será el valor de Q
Transición de estado (Q): Flanco negativo
S
R
Ck
Q
Q
- Es “transparente”: La salida “ve” el comportamiento de la entrada, y se adapta a esté, lo cual no es deseable
- Disparado por flanco negativo: La salida responde a la entrada RS justo en la transición negativa de Ck

## Slide 12: Flip Flop JK: Características Básicas
Retroalimentación: Resuelve problema del Flip Flop RS temporizado, pues no aparece la fila S=R=1 (que provoca problemas en el FF SR)
J
K
Ck
S
R
Ck
Q
Q
Q
Q
J
K
Ck
Q
Q
FF JK: transparente y de flanco negativo
Jn | Kn | Qn+1
0 | 0 | Qn
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | Qn
Qn+1=Jn Qn+ Kn Qn

## Slide 13: Flip Flop JK: Preset y Clear
Terminales Preset y Clear: Definen estado inicial para el flip-flop. Pr y Cr son la entrada a un latch RS si Ck es 0 (para ambas operaciones). Dado que es un latch, Pr y Cr deberán ser complementarios.
J
K
Ck
Q
Q
Pr
Cr
Modos de operación
Convención Simbólica Clear: (Cr=0, Pr=1 ) Preset: (Pr=0, Cr=1 ) Lógica Negativa  Negadores en variable
J
K
Ck
Q
Q
Q
Q
Pr
Cr
* Tabla Flip Flop JK

## Slide 14: Flip Flop JK: Race Around Condition
Problema flip flop JK: “Race Around Condition” Mientras Ck está en “1” el estado Qn queda indefinido debido a que el Flip Flop es transparente: La salida cambia debido a la entrada y reaparece en la entrada para provocar un cambio en la salida la cual se retroalimenta a la entrada ...
t propagación interna (transistores): El estado queda indefinido. Solución no-práctica: tp<t <T.
t
Entrada: J=1, K=1 Estado: Qn-1= 0
J
K
Ck
Q
Q
Pr
Cr
Entrada: J=1, K=1 Estado: Qn = 1
Entrada: J=1, K=1 Estado: Qn+1 = 0
t
t
Ck=1, durante tp segundos
...
Qn+1=Jn Qn+ Kn Qn

## Slide 15: Flip Flop JK Master Slave (I)
J
K
Pr
Cr
S
R
Q
Ck
Q
Ck
Master
Slave
El símbolo
indica que el cambio de estado se realiza en el flanco negativo del reloj de entrada.

## Slide 16: Flip Flop JK Master Slave (II)
Operación flanco : En el flanco negativo del pulso el Master deshabilita la entrada manteniendo en las variables S y R el resultado de la señal de entrada JK y del estado Q que se encontraba en ese momento. Al mismo momento, se habilita la sección Slave, por lo que los datos SR captados son operados en el latch definiendo el nuevo estado Q. El FF JK Master Slave no es transparente!!!
J
K
Pr
Cr
Q
Ck
Q
Ck
Master
Slave
S
R
Operación pulso (flanco +): Cuando el pulso de reloj aparece se habilita la entrada de JK a la sección Master mientras que la sección Slave mantiene el estado que poseía (Q). Master entrega en su salida SR la operación del flip flop JK sin Race Around, pues el estado Q no cambia.

## Slide 17: Otros Flip Flops
Flip Flop D (Data)
  Jn=Dn ; Kn=Dn
  Práctico como “delay” de un bit
Flip Flop T (Toggle)
  Jn=Kn=Tn
  Práctico en contadores, donde T=“1”
J
K
Ck
Q
Q
Pr
Cr
Dn | Qn+1
1 | 1
0 | 0
J
K
Ck
Q
Q
Pr
Cr
Tn | Qn+1
1 | Qn
0 | Qn
Qn+1=Jn Qn+ Kn Qn
D
Ck
T
Ck
Qn+1=Dn

## Slide 18: Flip Flop D Edge Triggered Positivo
Flip Flop D
Notar que la configuración no es Master Slave, sin embargo es disparado por flanco positivo y no es transparente. A esta configuración se le llama edge-triggered
(En la figura el 74LS74)
También existe una versión edge triggered positivo para el Flip Flop JK Master Slave (74LS109).
D
Ck
Q

## Slide 19: Aplicaciones
Registros de Desplazamiento, contadores, divisores por N (lo verán en PDI)
Memorias (ROM, RAM)
Lógica Combinacional, Secuencial

## Slide 20: Sistema Combinacional: Definición
Definición:
  Circuitos que tienen una o más líneas de entrada y que calculan uno o varios valores de salida determinados únicamente por las entradas actuales
Ejemplos Importantes
  Multiplexores (MUX)- demultiplexores (DEMUX)
  Decodificadores
  ALUs
  ROMs, EPROMs, EEPROMs

## Slide 21: Mapeo Display de 7 segmentos

## Slide 22: Buffers e inversores Tri-estado
Control de acceso a buses mediante alta impedancia
Funciona como buffer
  Bus: muchos dispositivos conectados en paralelo  impedancia equivalente pequeña  puede representar carga para uno de los dispositivos conectados al bus

## Slide 23: Decodificador 2  4
Características
  Entradas S0 y S1 definen la línea de salida que se activará
  Se activa una y sólo una
  n bits de entrada  2n líneas a controlar
  Salida tri-estado: permite control en la toma del bus

## Slide 24: Decodificador 2 4

## Slide 25: Memoria ROM (I)
Memoria ROM
  Posee un Chip Select (CS ó CE) que habilita la pastilla
  Un Output Enable (OE) que habilita las salidas (columnas de la matriz)
  Un decodificador que selecciona una y sólo una fila de la matriz
  Una matriz donde está almacenada la información (típicamente NMOS)

## Slide 26: Memoria ROM (II)
Matriz NMOS
  M1-M7-M9 son cargas
  Los restantes son drivers
Funcionamiento
  Línea de palabra a “1”  transistor driver con baja impedancia
  La vertical forma un “OR”
  La carga invierte  columna es un NOR
Se almacena información sólo para lectura

## Slide 27: ROM con direccionamiento bi-dimensional (filas y columnas)

## Slide 28: Memoria RAM Estática (SRAM)
Memoria RAM
  Permite Lectura y Escritura (pin RD)
  Salida Tri-estado (OE)
  Estructura memoria 2n m
    Direccionamiento: n bits
    Información almacenada: 2n palabras (words) en filas
    Salida: m bits
  Conexión a buses I/O
  Decodificador de Filas (puede incluir uno de columnas)

## Slide 29: Memoria RAM dinámica (DRAM)
VLSI
  Se considera la capacidad de los MOSFET para almacenar información
  No requiere alimentación constante
  Condensador se descarga con corriente constante (~pA)  se debe aplicar voltaje en forma periódica para no perder la información
  Al proceso anterior se le denomina “refresco”

## Slide 30: Organización de Memorias

## Slide 31: Características Memorias
Tipo | Categoría | Borrado | Volátil | Uso Típico
SRAM | Lectura/Escritura | Eléctrico | Si | Caché Nivel 2
DRAM | Lectura/Escritura | Eléctrico | Si | Memoria Principal
ROM | Sólo Lectura | No es posible | No | Grandes Volúmenes
PROM | Sólo Lectura | No es posible | No | Pequeños Volúmenes
EPROM | Típicamente Lectura | Radiación UV | No | Dispositivos Prototipos
EEPROM | Típicamente Lectura | Eléctrico | No | Dispositivos Prototipos
FLASH | Lectura/Escritura | Eléctrico | No | Cámara Digital

## Slide 32: Resumen
Latches
  Gatillados por nivel de voltaje (y no flanco)
  Permiten generar memoria de un bit
Flip Flops
  Cambios de estado gatillados por flancos (Edge triggered positivo o negativo)
  Master Slave: no transparente
Aplicaciones
  Registros de desplazamiento, contadores, divide por N
  Memorias: RAM y ROM