## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 18
OPAMPs: Características Reales

## Slide 3: Objetivos
Estudiar las características que alejan al OPAMP de su comportamiento “ideal”
  Estudiar la respuesta en frecuencia de un OPAMP
  Entender la necesidad y el efecto de las “Técnicas de Compensación”
  Establecer la relación con la Slew Rate
  Analizar las características de los terminales de ajuste de offset (Offset null)
  Ver restricciones adicionales

## Slide 4: Amplificador Operacional (I)
Dispositivo clave en Electrónica Analógica
  Construido en base a dispositivos discretos (transistores)
Etapa de Ganancia v=againadif (v+ - v-)
Etapa de Salida (Ganancia 1) v=Ao(v+ - v-)
vout = Ao(v+ - v-)
Vpos
Vneg
Amplificador Diferencial v=adif (v+ - v-)
v+
v-
Diagrama de Bloques: Concepto Importante del curso
  Polarización
  Etapas
    Diferencial
    Etapa Ganancia
    Etapa de Salida

## Slide 5: Amplificador Operacional (II)
Altamente utilizado en configuraciones retroalimentadas
Implica tener cuidado en la estabilidad
Ejemplo: seguidor de voltaje
  Si el OPAMP no presenta “compensación en frecuencia” existirá inestabilidad a alguna frecuencia
Origen del problema
  Comportamientos capacitivos (Miller) en etapa intermedia: “dos condensadores” (2 polos ó dos frecuencias de corte)
  Cuando la ganancia es unitaria existe desfase de 180º
Solución: Condensador de compensación
  Idea: Separar los polos, de tal forma que para ganancia unitaria sólo exista desfase de 90º (hacer que exista un polo dominante)

## Slide 6: Respuesta en frecuencia (I)
Filtros Capacitivos
  Junturas presentan comportamiento capacitivo que aparece a “altas frecuencias” (respecto a la frecuencia de corte)
  Existen resistencias equivalentes “grandes” (la mayor entre la etapa diferencial y la de ganancia intermedia)
Efecto Miller
  Amplificación de capacitancias: crítico en ganancia intermedia
Resultado
  A la entrada de la etapa de ganancia intermedia existe el polo dominante del sistema

## Slide 7: Respuesta en frecuencia (II)
Polo secundario: - Mayor Resistencia (Rout(d) || Rin(g) ~ 0.8M) - Capacitancia “normal” (~10pF)
fc ~ 20kHz
Polo dominante: - Mayor capacitancia equivalente (Miller, ~ 8k * 1pF) - Resistencia “normal” (~ 6k)
fc ~ 3kHz
Concepto importante: polos dominantes
  Combinación de resistencias y condensadores “grandes” definen estos puntos
  Comportamiento de Filtros RC: 20 dB por década y desfase de 90º

## Slide 8: Respuesta en frecuencia (III)
Polo dominante
Polo secundario
Problema: Desfase de 180º a una frecuencia donde aún existe ganancia de voltaje  inestabilidad en configuraciones retroalimentadas negativamente!!!!

## Slide 9: Compensación
Inestabilidad
  Provoca problemas (oscilaciones) para frecuencia donde se alcanza el desfase de 180º (cambiar signo)
  Origen del problema: existencia de al menos dos polos que provocan desfase de 180º (90º+90º)
  Solución: Técnicas de compensación
    Polo dominante (separación de polos): se introduce condensador entre la etapa intermedia que provoca que el polo dominante “se desplaza” a frecuencias más bajas y el secundario a frecuencias más altas
    Compensación Polo-Cero: se desplaza polo dominante a la izquierda y a la frecuencia donde aparece el secundario se introduce “cero” que cancela su efecto

## Slide 10: Compensación: Separación de Polos (I)
Polo dominante: - Mayor capacitancia equivalente (Miller, ~ 1.6k * 30pF) - Mayor resistencia (~ 0.8M)
fc ~ 4Hz
Polo secundario: - Capacitancia equivalente reducida (Ahora Miller no es tan fuerte por culpa de la reducción en la ganancia impuesta por el polo dominante) - Resistencia “normal” (~ 6k)
Polo secundario se “desplaza” a frecuencias más altas

## Slide 11: Compensación: Separación de Polos (II)
Polo dominante
Polo secundario
Margen de Fase: 180º - 135º= 55º
¡¡¡Inestabilidad ha sido removida!!! (Margen de Fase ~ 55º)
fT (0 dB) Unity gain bandwidth

## Slide 12: Compensación: Separación de Polos (III)
Antes (sin Compensación):

## Slide 13: Compensación: Ejemplo LM324
Respuesta en frecuencia
  Ganancia = F(frecuencia)
  Curvas: lineal, logarítmica
  Efectos capacitivos (junturas)
  Característica “pasabajos”
    Aproximación: circuito RC
Análisis realizado con PSPICE: Análisis “AC Sweep”
Fabricante LM324 (National):
Large DC Voltage Gain 100 dB
Wide Bandwidth (Unity Gain) 1 MHz

## Slide 14: Compensación y Slew Rate (I)
Efecto Compensación: Condensador de Compensación provoca efecto importante en la velocidad con que la salida puede responder a cambios: Slew Rate

## Slide 15: Compensación y Slew Rate (II)
OPAMP sin Compensación: Pulso en la entrada supera máxima amplitud de entrada para operación lineal (~VT) - Entrada diferencial intenta hacer circular por una de sus ramas toda la corriente de polarización (se puede sólo para inyectar, transistores ganancia intermedia se cortan con nA). - Los transistores de la etapa de ganancia pasan a saturación o corte y la salida toma los máximos voltajes permitidos (un poco menos que la alimentación)
Notar (recordar): - Paso de saturación a corte en los transistores) es más lento que el de corte a saturación. - Salida del OPAMP EL42A llega al máximo en la excursión positiva y no así en la negativa: consecuencia de hacer uso de una fuente de corriente ideal en la polarización de la etapa de salida.

## Slide 16: Compensación y Slew Rate (III)
OPAMP Compensado: Slew Rate Condensador de Compensación provoca que los cambios de voltaje en la salida de la etapa de ganancia intermedia estén dominados por la carga y descarga del condensador de compensación. Éste se carga con la máxima corriente que circula: la de polarización de la etapa diferencial. Ahora puede circular en ambos sentidos.

## Slide 17: Slew Rate: Mejoras (I)
Mejora de Slew Rate
  Objetivo: Mejorar Slew Rate manteniendo estabilidad en frecuencia
  Ecuación sugiere “subir Imax y bajar Ccomp”
  Problema: si Imax sube gmd aumenta provocando que fT aumente. corriendo el polo dominante a la derecha: problemas de estabilidad
Ccomp
A>>1
A=1

## Slide 18: Slew Rate: Mejoras (II)
Mejora de Slew Rate
  Aumentar fT (tecnológicamente)
  Aumentar razón Imax /gmd :
    Etapa de entrada FET
    Resistencias de emisor en entrada diferencial (Reducen gmd manteniendo Imax igual. Esto es un efecto de la retroalimentación)
  Esquemas avanzados: “Trayectorias Alternas”: para pequeña señal hay corrientes pequeñas, para grandes variaciones se dispone de gran corriente.

## Slide 19: OPAMPs: Terminales Offset Null (I)
Permite minimizar las asimetrías existentes en la entrada. Potenciómetro: Define diferencia en las impedancias paralelas.
Objetivo: Para entrada nula obtener salida nula Diseño: Lograr que la salida de la etapa diferencial sea “simétrica”, básicamente en lo que respecta a las impedancias. Esta es la única etapa que requiere tal preocupación

## Slide 20: OPAMPs: Terminales Offset Null (II)
Elección resistencias de emisor-Offset Null Si se “mira” por el Colector común de Q4-Q2 se observa la salida de la etapa diferencial. Sin embargo, para este caso considerar sólo la impedancia equivalente “paralelo” de ambos no es suficiente. La impedancia de Q2 en modo diferencial es la dada por el voltaje Early:
Por otro lado, la impedancia de Q4 en modo diferencial viene dada por el voltaje Early más la corrección por retroalimentación:
En este caso lo ideal es que ambas impedancias sean “parecidas”, de esa forma existe completa simetría para las señales diferenciales en sus excursiones negativas y positivas. Para el ejemplo, lo ideal es tener RE ~ 1.4k. En el ejemplo consideraremos 1k .

## Slide 21: OPAMPs: Terminales Offset Null (III)
Sin Resistencias de emisor (asimetría)
Con Resistencias de emisor (1 k )

## Slide 22: OPAMPs: Restricciones Adicionales
¿Cuál es el voltaje máximo/mínimo en modo común/diferencial?
El colector común del par Q1-Q2 está fijo a VCC - vBE . Si el voltaje de entrada supera este último valor, entonces Q8 no podrá funcionar como espejo de corriente y, por lo tanto, la polarización desaparece y con ella el funcionamiento como amplificador. Adicionalmente, existe un límite dado por las junturas colector-base que no deben encenderse (pues en caso contrario los transistores salen de la zona activa y nuevamente se pierde el comportamiento lineal)
Finalmente, no olvidar las restricciones de disipación máxima entregadas por el fabricante.

## Slide 23: OPAMP: Resumen (I)
  Resistencia de entrada muy alta
  Resistencia de salida muy baja
  Ganancia de lazo abierto alta
  Polarización define saturación
  Válido a frecuencias bajas
Operación: tres zonas
  Saturación negativa
  Zona Lineal
  Saturación positiva
Modelo simplificado
Ao(v+ - v-)
+
-
v+
v-
(v+ - v-)
rin
rout
Vpos > 0
Vneg < 0
vout
vin

## Slide 24: OPAMP: Resumen (II)
Zona lineal
  Pendiente alta, dada por ganancia de lazo abierto Ao (~100 dB)
Zona de saturación
  Definida por los Voltajes de polarización Vpos y Vneg: Configurables
Curvas de Transferencia: Vpos=10 y 15 V; Vneg=-15V

## Slide 25: OPAMP: Resumen (III)
Zona lineal: entrada diferencial
  Ganancia de lazo abierto Ao
    Bastante alta (~100 dB)
  Notar “bias” en curva de transferencia
Curvas de Transferencia: 139.068 microV, -4.9574 V 245.863microV, 4.9380 V
Ganancia lazo Abierto ~ 92000
Análisis realizado con PSPICE: Análisis “DC Sweep”

## Slide 26: Datasheet LM741: Características “reales”

## Slide 27: Resumen
Compensación y Slew Rate
  Introducción de polos/ceros que eliminan para ganancia unitaria el desfase de 180º (sólo un polo equivalente): Margen de Fase
  Permite que el OPAMP sea estable en retroalimentación negativa
  Provoca que la salida tenga una máxima tasa para cambiar: Slew Rate
Terminales Offset Null
  Permiten “simetrizar” el comportamiento del OPAMP
Amplificador Operacional
  Posee zona de operación lineal
  Polarización define saturación
  Retroalimentación altera comportamiento