## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 19
Retroalimentación (I)

## Slide 3: Objetivos
Estudiar los efectos de la retroalimentación negativa
  Ganancia
  Respuesta en frecuencia
  Impedancias
Estudiar aplicaciones básicas
  Poner atención a las limitaciones de los dispositivos y su efecto en los circuitos

## Slide 4: Retroalimentación
Permite alterar comportamiento de amplificadores
  Impedancias de entrada-salida
  Ganancia, respuesta en frecuencia
  Estabilidad
  Linealidad
En dos “sabores”
  Retroalimentación negativa
  Retroalimentación positiva

## Slide 5: Retroalimentación: Topología (I)
Bloques
  Comparador: Entrega señal diferencia entre entrada y la señal retroalimentada
  Amplificador Básico (puede ser voltaje o corriente)
  Muestreador: Recoje una “muestra” de la señal en la etapa de salida (voltaje o corriente)
  Red Retroalimentación: Toma la muestra de la señal de salida y la amplifica por . Entrega al comparador la señal de retroalimentación
Fuente
Comparador
Amplificador Básico
Ganancia lazo abierto A
Muestreador
RL
Red Retroalimentación
(Ganancia  )
+
–
Vf
+
–
Ve
+
–
V
+
–
Vo
Ie

I

If

+
–
Vi
Ii

Io


## Slide 6: Retroalimentación: Topología (II)
Características
  Comparador
    Comparador serie (voltaje): aumenta la impedancia de entrada
    Comparador paralelo (corriente): reduce la impedancia de entrada
  Muestreador
    Voltaje: reduce la impedancia de salida
    Corriente: aumenta la impedancia de salida
  Red de Retroalimentación
    Formada usualmente por elementos pasivos
Posibles Topologías: cuatro (Combinaciones entre las topologías de muestra (Voltaje-Corriente) y comparación (Serie- Paralelo))
  Notación: la topología de feedback se denotará Muestra-Comparación
  Ejemplo: topología voltaje-serie (toma muestra de voltaje a la salida y la una parte de esta se ubica en serie al circuito de la entrada)

## Slide 7: Retroalimentación: Características Básicas
Electrónica Analógica
  Amplificadores
    Voltaje
    Transconductancia
    Corriente
    Transimpedancia
  Retroalimentación
    “Muestreo”: Corriente, Voltaje
    “Comparación”: Voltaje (serie), Corriente (paralelo)
A

xo
xi
xe
xf
+
–

## Slide 8: Retroalimentación: Efectos (I)
Ganancia Lazo Cerrado
  Si A >>1  Af  1/
  La ganancia se estabiliza (antes variaba bastante, ahora es tan estable como lo es la red de retroalimentación 
    Mejora la Linealidad!!!
Impedancias
  Ejemplo: Amplificador de Voltaje con retroalimentación voltaje-serie
  Impedancia de entrada aumenta: Rinf  Ri (1+Av)
  Impedancia de salida disminuye: Routf  Ro /(1+Av)
Ao(v+ - v-)
+
-
v+
v-
(v+ - v- )
Rin
Rout
Vpos > 0
Vneg < 0
vout
vin


## Slide 9: Retroalimentación: Efectos (II)
Impedancias: General
  La variable “muestreada” mejora su desempeño (Salida)
    Muestreo voltaje  impedancia de salida menor
    Muestreo corriente  impedancia de salida mayor
  La variable “comparada” mejora su desempeño (Entrada)
    Serie (voltaje)  impedancia de entrada mayor
    Paralelo (corriente)  impedancia de entrada menor

## Slide 10: Retroalimentación: Efectos (III)
Ancho de Banda Aumenta
  Producto Gain-Bandwidth permanece constante
V0
Vi
Ao(v+ - v-)
+
-
v+
v-
(v+ - v- )
Rin
Rout
Vpos > 0
Vneg < 0
vout
vin


## Slide 11: Retroalimentación: Resumen
Retroalimentación Negativa
  Reduce Ganancia respectiva y puede hacerse muy estable (si A >>1 ganancia ~ 1/ )
    Estable: Variaciones en temperatura, Diferencias entre componentes (matching)
    Linealidad
  Aumenta Ancho de Banda
  Producto “Gain-Bandwidth” permanece constante
  Altera las impedancias de entrada y salida
    Depende de la configuración
    De tal forma que el efecto es “deseable”

## Slide 12: Retroalimentación: Ejemplos
Espejo de corriente
  Resistencia de emisor
  Aumenta impedancia por colector
Amplificador EC
  Amplificador de transconductancia, retroalimentación corriente-serie
  Aumenta la impedancia mirando por el colector

## Slide 13: OPAMPs y Retroalimentación
OPAMP
  Ideal para retroalimentación negativa
    La relación A >> 1 se cumple para un amplio rango de frecuencias
    Aumenta ancho de Banda
    Ganancia lineal (1/ )
  Importante ¿Cómo opera el OPAMP Retroalimentado?
    Ganancia lineal exige que el OPAMP este fuera de saturación  trabaja en la zona lineal 
    “Regla de oro 1”: Los terminales de entrada del OPAMP se mantienen con voltajes “iguales”
    Impedancia de entrada cambia
      Retroalimentación (algo)-serie aumenta impedancia de entrada  “Regla de oro 2”: Corriente en la entrada diferencial es despreciable

## Slide 14: Ejemplo: Buffer de Voltaje
Existe retroalimentación negativa
   =1
  Pines en la entrada diferencial a “igual” potencial  vout= vin
  Impedancia de entrada crece en factor (1+A)
  Impedancia de Salida disminuye en factor (1+A)
  Por lo tanto es un buffer de voltaje
Restricciones
  vout no puede superar los voltajes de alimentación  vin = vout tampoco. Buffer Opera para voltajes de entrada estrictamente comprendidos en el rango impuesto por la alimentación
  Velocidad de respuesta: vout no puede cambiar más rápido que la Slew Rate  vin = vout tampoco. Restricción a la máxima componente de frecuencia a la entrada

## Slide 15: Amplificador no Inversor: Ganancia
Amplificador no-inversor
  Retroalimentación negativa
    Trata de mantener los pines “+” y “-” al mismo potencial (se revisará en Análisis Transitorio)
Ganancia lazo cerrado:
Restricciones zona lineal:
Análisis realizado con PSPICE: Análisis “DC Sweep”

## Slide 16: Amplificador no Inversor: Respuesta en Frecuencia
Efectos retroalimentación
  Disminución ganancia: (92000 11: factor ~ 8400)
  Aumento ancho de banda: (frecuencia de corte 10 Hz  92KHz: factor ~ 9200)
Producto “Gain- Bandwidth” ~ cte

## Slide 17: Amplificador no Inversor: Retroalimentación (I)
Amplificador no-inversor
  Retroalimentación negativa
    Ganancia Lazo Abierto: A0
    Ganancia Lazo Cerrado: Af
  Entrada Opamp: vin = v+ - v-
  Salida Opamp: vout
  Retroalimentación  : Divisor de tensión
    retroalimentación “voltaje-serie”
vin
vout
+
vin
–
vinput
voutput
vf

## Slide 18: Amplificador no Inversor: Análisis Transitorio (I)
Se aplica señal escalón
  Vinput (0.1V, Td=20ns, Tr=100ns)
  Régimen Transitorio
    Le toma tiempo al Opamp responder a la señal (no “detecta” inicialmente la retroalimentación)
    Culpable: Retrasos asociados a los dispositivos que conforman el OPAMP + Slew Rate
Análisis realizado con PSPICE: Análisis “Transient”

## Slide 19: Amplificador no Inversor: Análisis Transitorio (II)
Se alcanza régimen permanente
  Pines de la entrada diferencial casi al mismo potencial
    v+= 100mV; v-= 99.765mV ”bias”
  Ganancia de “lazo cerrado” << “lazo abierto”
Régimen permanente: Ganancia “lazo cerrado”  11 Pin “-” iguala al pin “+”: v+  v-

## Slide 20: Amplificador no Inversor: Análisis Transitorio (III)
En régimen permanente
  Pines de la entrada diferencial casi al mismo potencial
    v+= 100mV; v-= 99.765mV  vbias=0.235mV
  Se tiene que v+= v- + vbias
Régimen permanente: Bias implica diferencia respecto al valor 11*100 mV=1.1 V

## Slide 21: Amplificador no Inversor: Análisis Transitorio (IV)
OPAMP tiene tiempo de respuesta ~ 10 s
  Se aplica Vinput (0.1V, Td=20ns, Tr=20us)
  Notar que “no se retrasa en responder”, a diferencia de cuando tenía Tr=100ns=0.1us
  Razón: “se da cuenta” tempranamente que existe retroalimentación
Fabricante: Indica la “slew-rate” del Opamp. Esta entrega la máxima tasa de crecimiento de la entrada que el Opamp es capaz de seguir. Valor Típico: 1V / s

## Slide 22: Ejemplo 1: Fuente de Corriente
Conversor Voltaje a Corriente
  Funcionamiento
    Ambos operacionales tienen retroalimentación negativa  pines a igual potencial
    Corriente por R1 es Vin/ R1 y circula por R2 también (alta impedancia OPAMP) 
    R3 tiene voltaje R2Vin / R1  Iout = R2Vin / (R1 R3)
Iout

## Slide 23: Ejemplo 2: Rectificador Activo (I)
Rectificador con diodo
  Señales deben superar 0.6V: No es de precisión
Rectificador Activo
  Uso de OPAMP
  Útil en aplicaciones de precisión
Problemas
  Configuración propuesta no considera el efecto de la Slew Rate
  Velocidad de conmutación del diodo es importante

## Slide 24: Ejemplo 2: Rectificador Activo (II)
Simulación PSPICE: f=1kHz, diodo 1N4002

## Slide 25: Ejemplo 2: Rectificador Activo (III)
Problema  la Slew Rate ¿Qué lo provoca? Respuesta: Diodo “lento” (1N4002)
Simulación PSPICE: f=100kHz, diodo 1N4002

## Slide 26: Ejemplo 2: Rectificador Activo (IV)
Efecto Slew Rate
Simulación PSPICE: f=100 kHz, diodo 1N4148

## Slide 27: Ejemplo 2: Rectificador Activo. Solución (I)
Problema
  Slew Rate + saturación negativa de la salida
Soluciones
  Slew Rate: Cambiar OPAMP
  Saturación Negativa: Evitar que la salida “baje” tanto: Diodo D2

## Slide 28: Ejemplo 2: Rectificador Activo: Solución (II)
Simulación PSPICE: f=100 kHz (Notar cambio de fase)

## Slide 29: Resumen
Retroalimentación
  Altera características de:
    Amplificación
    Ancho de Banda
    Impedancias
  OPAMPs: Ideales para retroalimentación Negativa
  Permite analizar en forma simple el comportamiento del OPAMP
    Corrientes de entrada despreciables
    Pines entrada diferencial al mismo potencial
  Restricciones
    Asociadas a características reales de los OPAMPs y los dispositivos existentes en los lazos de retroalimentación