## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 20
Retroalimentación (II)

## Slide 3: Objetivos
Retroalimentación
  Estudio de Metodología General
  Analizar algunos ejemplos Pedagógicos (no prácticos)
Ejemplos de Retroalimentación Positiva

## Slide 4: Retroalimentación: Metodología General
Detectar si la configuración es “estable”
De ser así encontrar zona de operación lineal
Caso contrario analizar las “constantes de tiempo del sistema”
En general se asumirá que la impedancia de entrada a un OPAMP es mucho mayor que las impedancias DC del sistema

## Slide 5: Análisis de Estabilidad
Se asume que el OPAMP se encuentra en Zona Lineal
Se “aplica” una variación “pequeña” en la salida
Se analiza el efecto en el voltaje diferencial (Determinación de “Retroalimentación Dominante”)
  Si se opone al cambio  Estable (Retroalimentación Negativa)
  Si refuerza el cambio  Inestable (Retroalimentación Positiva)
Si el Sistema es estable la hipótesis original es consistente
En caso contrario el sistema “diverge” (Saturación)

## Slide 6: Retroalimentación: Zonas (I)
Zonas
  Saturación negativa
  Lineal: “Pines a igual voltaje”
  Saturación positiva
Estabilidad y Zona Lineal: Si vout aumenta, sólo el terminal inversor aumenta (no inversor fijo a tierra) por lo que la entrada diferencial disminuye oponiéndose al cambio  Estabilidad (Retroalimentación negativa)  Zona Lineal  “Pines iguales” 
Zona de Saturación: vout se encuentra acotado por Vpos y Vneg  Restricción sobre amplitud de entrada:

## Slide 7: Retroalimentación: Zonas (II)
Caso Particular

## Slide 8: Retroalimentación: Zonas (III)
Saturación Positiva
Saturación Negativa

## Slide 9: Retroalimentación Dominante (I)
Retroalimentación
  Si R1 y R2 son pequeñas comparadas con Rin entonces:
Un seguidor de voltaje!!!
Estabilidad: Si vout aumenta, ambos terminales (inversor y no inversor) aumentan, sin embargo el inversor aumenta en una mayor proporción  Estabilidad (Gana retroalimentación negativa)

## Slide 10: Retroalimentación Dominante (II)
Funcionamiento de seguidor de voltaje

## Slide 11: Constantes de Tiempo: Slew Rate (I)
Retroalimentación Negativa: Estable
Se aplica un escalón en la entrada de 0.1 V
Análisis: En t=0, v+= Vin= 0.1 V vout = 0 y v-= 0 V  Salida del OPAMP tratará de saturarse positivamente a una velocidad máxima dada por la slew rate (0.5V/s).
La salida crecerá hasta que el terminal inversor alcance el voltaje de la entrada no inversora.

## Slide 12: Constantes de Tiempo: Slew Rate (II)
Pines Diferenciales “Iguales”
Tasa de crecimiento  0.4V/s Slew Rate

## Slide 13: Análisis de Constantes de Tiempo (I)
Escalones Unitarios sincronizados de entrada en t=0
Fuentes: V1 = 3V ; V2 = 5V
Análisis: En t=0, C descargado  v+= 0 y v-= V1/2=1.5V  Salida del OPAMP tratará de saturarse negativamente a una velocidad máxima dada por la slew rate (0.5V/s).Por otro lado C se cargará con una constante de tiempo (RS2 // R2)C. El voltaje diferencial (función de ambas velocidades) define la estabilidad del sistema: Si el condensador es “muy rápido”(es decir la salida del OPAMP no cambia en la escala de tiempo RC) “gana” la retroalimentación positiva.
OPAMP LM324: slew rate = 0.5V/s; Ganancia ~ 100dB

## Slide 14: Análisis de Constantes de Tiempo (II)
Escalones Unitarios sincronizados de entrada
Análisis: Condensador se carga según:

## Slide 15: Análisis de Constantes de Tiempo (III)
Ejemplo: C=1pF ( = 1ns << slew rate)
  Gana Retroalimentación positiva siempre!!!
V2
V1
vout
v+
v

## Slide 16: Análisis de Constantes de Tiempo (IV)
Ejemplo: C=1F ( ~ 1ms >> slew rate)
  “Al principio” ~  s gana retroalimentación negativa
V2
V1
vout
v+
v

## Slide 17: Análisis de Constantes de Tiempo (V)
V2
V1
vout
v+
v
Ejemplo: C=1F ( ~ 1ms >> slew rate)
  Para tiempos ~ ms gana retroalimentación positiva

## Slide 18: Retroalimentación Positiva
Características
  Inestabilidad
    “Amplificador” se comporta en forma inestable a propósito
    Salida alcanza valores de saturación rápidamente
  Aplicaciones
    Comparadores con histéresis (Schmitt Trigger)
    Filtros: Af >>A y ancho de banda “selectivo”
    Osciladores (Relajación, sinusoidales)

## Slide 19: Retroalimentación Positiva: Ejemplo (I)
Schmitt-Trigger
  “Comparador-Regenerativo”
  Posee Histéresis: importante en labores de comparación

## Slide 20: Retroalimentación Positiva: Ejemplo (II)
Útil en labores de:
  Control
  Comparación
  Osciladores

## Slide 21: Retroalimentación Positiva: Oscilador (I)
Carga a V:
Carga y descarga toman el mismo tiempo. Si se define por t* al tiempo que transcurre desde que el condensador tiene el voltaje -V hasta que alcanza V, el período T es :
Oscilador: Generador de onda cuadrada
  Supuesto: inicialmente vout= V =Vpos
  Condensador se carga a voltaje V con  = R3C1 hasta que terminal inversor alcanza voltaje V
  Salida toma valor vout= - V =Vneg
  Condensador “se carga” a voltaje -V con  = R3C1 hasta que terminal inversor alcanza voltaje -V
  Se repite el ciclo

## Slide 22: Retroalimentación Positiva: Oscilador (II)
Oscilador: Generador de onda cuadrada (Oscilador de Relajación)
Problema: Slew-Rate (máxima velocidad salida)
Solución: Comparador

## Slide 23: OPAMPs v/s Comparadores
Labor de Comparación
  Aplicación práctica
    Pequeña diferencia entre terminales provoca saturación en el OPAMP
  Características
    No se requiere “comportamiento de amplificación”
    OPAMP: Slew Rate es una limitación, pero para este tipo de aplicación ¿Importa la estabilidad?... NO  Comparador
    Comparador: OPAMP diseñado especialmente para labores de comparación  no posee condensador de compensación  la Slew Rate ya no es problema (~ 5000V/s)
  Problemas
    Presencia de Ruido en la entrada implica transiciones no deseadas dada la gran sensibilidad del dispositivo a diferencias de voltaje
    Necesidad de Histéresis, Idea: Retroalimentación positiva

## Slide 24: Retroalimentación Positiva: Comparador
Similar a un OPAMP
Diferencias
  Diseñado para tener una slew-rate alta (5000 V/s)
  No posee compensación
  En retroalimentación positiva puede ser inestable
  Ideal en configuración retroalimentada positivamente
Arquitectura Típica
  Entrada diferencial FET
  Salida “Open-Collector con Emisor a tierra”
  MOSFET: permite excursión completa de la señal de salida [0, VCC]

## Slide 25: Resumen
Retroalimentación y OPAMPs
  Identificación de Retroalimentación “Dominante”: Análisis de Estabilidad
  Condiciones para que “pines sean iguales”
  Efecto de la Slew Rate o máxima velocidad de respuesta en la salida
  Efecto de las constantes de tiempo del sistema en cuestión
Retroalimentación positiva puede ser útil
  Comparadores con Histéresis: Schmitt-Trigger
  Osciladores
  Comparadores