## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 21
Sistemas Analógicos (I)

## Slide 3: Objetivos
OPAMPs y retroalimentación
Aplicaciones
  Oscilador Controlado por Voltaje (VCO)
  Estudiar el integrado 555
  Amplificador logarítmico
  Sample and Hold

## Slide 4: Retroalimentación: VCO (Oscilador Controlado por Voltaje I)
Funcionamiento
  Retroalimentación
  En comparadores
  General
Comparador 1 como integrador
  C1 se carga y descarga a una corriente de Vin / 200 mA
Comparador 2 Schmitt-Trigger
  Satura y corta a transistor Q1
Q1-Q2: “Switch”
  Corta y pone a tierra a R4
  Provoca la carga o descarga de C1
Vin
Vtriangular
(1/3, 2/3)V+
Vcuadrada
(0, 1)V+

## Slide 5: Retroalimentación: VCO (Oscilador Controlado por Voltaje II)
Genera Ondas
  Triangular
  Cuadrada
Frecuencia
  f = 150 Vin / V+
  Si Vin es proporcional a V+, entonces f es independiente de ambas.
En otras palabras tenemos un VCO
  Oscilador Controlado por Voltaje
  Bloque importante en comunicaciones (PLL)
Vin
Vtriangular
(1/3, 2/3)V+
Vcuadrada
(0, 1)V+

## Slide 6: Oscilador Comercial: 555 (I)
Timer Chip 555
  Bajo costo, versátil, BJT y CMOS
Flip-Flop RS
Puede ser un BJT con Resistencia en la base
Permite Diseñar(*):
Osciladores
Dientes de Sierra (Sawtooth)
Moduladores
PWM (Pulse Width Modulator)
(*) Buscar Datasheets con Application Notes

## Slide 7: Oscilador Comercial: 555 (II)
Ejemplo 1: Oscilador “Astable”

## Slide 8: Oscilador Comercial: 555 (III)
Ejemplo 1: Oscilador “Astable”

## Slide 9: Oscilador Comercial: 555 (IV)
Ejemplo 2: PWM (Pulse Width Modulator)
  Útil para definir valor promedio de señales
  Frecuencia Fija, ancho de pulso modulado
Nota:
A la salida debe colocarse una resistencia alta para no cargar al 555. En el esquemático se colocó una resistencia baja a propósito para notar las señales de entrada y salida
Aplicaciones:
Control de Motores (Define valor promedio de potencia con pérdidas mínimas comparado con divisores)
Fuentes Reguladas de Voltaje “Switching”
Modulador (Información Digital)

## Slide 10: Oscilador Comercial: 555 (V)
Ejemplo 2: PWM
  Ancho pulsos (PW) es ~ proporcional a la amplitud de la señal modulante
  Lo pulsos se generan cuando lo indica el “flanco negativo” de la señal trigger
Notar
Ancho del pulso determinado cuando el voltaje en el condensador alcanza la señal modulante - Para que exista proporción exacta reemplazar RA por fuente de corriente. - Trigger puede ser generado por 555 astable

## Slide 11: Algunas Aplicaciones Analógicas
Aplicaciones
  Amplificadores de gran estabilidad
  Instrumentación de precisión
  Reguladores de Voltaje
    Lineales
    Switching
  Filtros Activos, Osciladores
    Moduladores
    VCOs
    PLLs
  Comparadores
  Conversores A/D (Más adelante)

## Slide 12: Amplificador Logarítmico (I)
Interesante idea
  Permite “comprimir” el rango dinámico de una señal  facilidad de procesamiento (Ley )
Problemas
  Dependencia de la temperatura: I0 y VT
  Corriente de saturación inversa
  Factor 
vin
vout

## Slide 13: Amplificador Logarítmico (II)
Solución de Problemas
  Dependencia de la temperatura
    Efecto de I0 minimizado
    VT puede minimizarse utilizando por ejemplo a R4 como una resistencia dependiente de la temperatura
  Corriente de saturación inversa eliminada
Problema Pendiente:
  Factor 
vin
vout
v

## Slide 14: Amplificador Logarítmico (III)
vin
vout
v
Compensación en T
Comentarios:
D1 es necesario porque Q1 no entrega retroalimentación para vin negativo  elevado breakdown puede dañar a Q1.
Por otro lado, C1 cumple funciones de compensación para el conjunto amplificador OPAMP-Q1 (operación estable para diversas frecuencias).
Para eliminar la dependencia en VT se puede utilizar una resistencia con coeficiente de temperatura positivo en serie con R2
La corriente I define la corriente de entrada (Vin/ R1) para la cual la salida será 0. La ganancia del OPAMP de salida (16) entrega –1.0 volt / década de corriente de entrada aprox (a Tº ambiente –0.92)

## Slide 15: Muestreo-Retención
vin
vout
vcontrol
Principio Básico de Funcionamiento: Señal “digital” vcontrol activa o desactiva switch M. Muestreo: Cuando el switch está encendido, el condensador se carga al voltaje de entrada vin con constante de tiempo  = (Rout1+ RDS(on))C (ideal que <<1). Notar que la corriente máxima de salida de los OPAMPs implican restricción a la velocidad de seguimiento (puede ser más restrictiva que la Slew Rate) Retención: Cuando el switch está desactivado, el condensador se “descarga” con una gran constante de tiempo (es importante que las impedancias de entrada de los OPAMPs sean altas, idealmente entradas FETs) Trade-Off en el valor de C: Si se elige C “pequeño” entonces las corrientes parásitas de los OPAMPs y del switch provocarán un alto“droop” en el voltaje almacenado: C se carga según dV/dt=Iparásita/C. Por otro lado, si se elige C “grande”, la constante de tiempo para el muestreo será alta implicando filtrado de componentes de alta frecuencia.

## Slide 16: Ejemplo: Telefonía y Jerarquía E1
CC1
CC2
CC3
1 Canal Analógico
E1: 32 Canales Digitales (MUX temporal)
¿Qué debemos tener en la interfaz canal analógico/E1?
MUX analógico (MUX normal controla compuertas de transmisión CMOS). Permite seleccionar un canal analógico de entrada en forma secuencial.
Muestro-Retención (S/H): Para trabajar con una muestra de la señal analógica.
Conversor A/D: Para digitalizar la muestra analógica a la salida del S/H
Sincronización (Reloj y “Subrelojes”), Multiplexación y Control (Enrutamiento) de las diversas “muestras” que viajan por la misma “ruta local” (E1). Por ejemplo, para llegar desde CC1 a CC3 es posible utilizar la ruta directa CC1-CC3 o la “alternativa” (CC1-CC2-CC3)
1 Canal Analógico

## Slide 17: Resumen
Aplicaciones
  OPAMPs generan soluciones a problemas de precisión
  Comportamiento “real” de los dispositivos
    Debe ser considerado, puede afectar el desempeño notoriamente
  Comparadores: “OPAMPs modificados”
  Retroalimentación Positiva
    Comparadores (Schmitt Trigger)
    Osciladores de Relajación (más sobre osciladores pronto)
    VCO: Oscilador Controlado por Voltaje
  Circuitos Integrados Prácticos
    Timer 555: Flip-Flop + Comparadores + Resistencias + Transistor