## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 24
Osciladores (I)

## Slide 3: Objetivos
Estudiar los criterios para la existencia de oscilaciones en circuitos
  Perspectiva “teórica”: Criterio de Barkhausen
  Perspectiva “práctica”: Criterios ingenieriles
Osciladores
  Relajación (ondas cuadradas, triangulares, etc.)
  Sinusoidales
    Puente de Wien, Colpitts, Hartley
    Corrimiento de Fase (Phase-Shift)
    Técnicas AGC (Automatic Gain Control)
  Precisión: Cristal de Cuarzo (XTAL)

## Slide 4: Osciladores: Clasificación
Dos “sabores”
  Relajación
    Forma de onda no-lineal
      Varias componentes de frecuencia
      Dispositivos “trabajan” en zonas no lineales la mayor parte del tiempo
    Ejemplo: clase 18
      Ondas “cuadradas” (afectadas por la Slew Rate del OPAMP)
Dos “sabores”
  Sinusoidales
    Búsqueda de componente de frecuencia “pura”
      Debe “seleccionarse” frecuencia característica del sistema
    Dispositivos deben trabajar en zona lineal de operación
      No linealidad implica la existencia de componentes de frecuencia distintos a la seleccionada

## Slide 5: Osciladores: Características
Características
  No se requiere de señal externa
    Oscilación es mantenida por el sistema
    Alimentación externa
    Retroalimentación
  Sistema impone “constantes de tiempo”
    Red de retroalimentación: frecuencia de la oscilación
    Conmutación dispositivos
      Lineal: Restricción para máxima frecuencia de operación
      No lineal: Velocidad en las transiciones

## Slide 6: Osciladores Sinusoidales: “Requisitos Estructurales”
Asimetrías: Provocan la generación de la “señal original”
Frecuencia de Oscilación: Retroalimentación “selectiva” en frecuencia
  Red de retroalimentación debe ser “filtro”: Sólo “pasa” a través de él componente de frecuencia específica
  Existencia de “pérdidas”  atenuación de la oscilación
Oscilación sostenida
  Sistema debe “balancear” las pérdidas de amplitud
  Es necesaria amplificación “criteriosa”
    Relación Atenuación-Ganancia
    Ganancia “grande” oscilación “no lineal” (relajación)
    Ganancia “pequeña” oscilación amortiguada (no-permanente)

## Slide 7: Osciladores Sinusoidales: Criterios
Criterios para oscilaciones permanentes
  Objetivo:
    Señal “original” circula “eternamente” a través del circuito, sin mediar señal externa y sólo con alimentación
  Criterio “Matemático” Estricto
    Condiciones Necesarias para la “vida eterna de la señal”
      Ganancia: “Para que exista una oscilación permanente, la atenuación (o pérdida) en el lazo de retroalimentación debe ser exactamente compensada por la ganancia de la etapa de amplificación”
      Desfase: “Para que exista una oscilación permanente, cualquier desfase introducido por el lazo de retroalimentación debe ser cancelado exactamente por la etapa de amplificación”
  Criterio Ingenieril
    Parámetros del circuito son conocidos sólo con cierta precisión, cambian ante condiciones externas y a través del paso del tiempo
    Condición matemática “exactamente” debe analizarse cuidadosamente

## Slide 8: Osciladores: Jerga
Criterio Matemático Estricto
  Lo denominaremos “Criterio de Barkhausen”
    En sentido estricto el Criterio de Barkhausen está asociado a retroalimentación negativa, mientras que el criterio definido anteriormente es de carácter general
    El criterio de Barkhausen ha tenido tradicionalmente una interpretación “oscura” (desde mi particular y acotada perspectiva): “Si la ganancia de lazo (denominador de la ganancia de lazo cerrado) “A+1” se hace “cero” entonces la ganancia es “infinita” y “puede” sostenerse una oscilación permamente
    El “bautizo” es en honor del pionero en este tipo de análisis

## Slide 9: Resto de la Clase: “Roadmap”
En primer lugar estudiaremos un par de redes de retroalimentación “selectivas en frecuencia”, es decir filtros
Luego analizaremos desde perspectivas “interesantes” al oscilador Puente de Wien
  Retroalimentación positiva y negativa
  “Criterio Ingenieril”
    “Dejo ganar a la retroalimentación positiva al principio pero cuando intenta ponerse no lineal dejo ganar a la negativa”
    Principio de AGC
Finalmente los osciladores de corrimiento de Fase

## Slide 10: Filtro LC básico: Respuesta en Frecuencia (I)
Frecuencias “altas” Impedancia de condensador “pequeña” en paralelo con impedancia de inductancia “alta “ impedancia LC “baja”  divisor de tensión con R entrega salida pequeña  Existe Atenuación
Frecuencias “bajas” Impedancia de condensador “alta” en paralelo con impedancia de inductancia “baja “ impedancia LC “baja”  divisor de tensión con R entrega salida pequeña  Existe Atenuación
Conclusión Debe existir frecuencia “entre medio” donde la atenuación es menor  Tenemos un Filtro pasabanda
Gran Atenuación fuera de la “banda de paso”: 40dB/década

## Slide 11: Filtro LC básico: Respuesta en Frecuencia (II)
¡¡¡Factor de Calidad Q Notable!!!
Ganancia dB
Desfase: º sexagesimales

## Slide 12: Filtro LC básico: Respuesta a Pulso (I)
Existencia de elementos Resistivos provoca pérdidas en el circuito
Notar que la constante de tiempo de amortiguación es proporcional a RC selección cuidadosa de C

## Slide 13: Filtro LC básico: Respuesta a Pulso (II)
¿Qué pasa si aplicamos un pulso a la entrada?
Pulso contiene un espectro completo de frecuencias (Análisis de Fourier), por lo que si es representado como una serie de Fourier es fácil entender qué se va a obtener a la salida: sólo aquellas componentes de Fourier con frecuencias cercanas a la frecuencia de corte  Una “buena” sinusoide con frecuencia aproximada a la frecuencia de corte.

## Slide 14: Filtro LC básico: Respuesta a Pulso (III)

## Slide 15: Filtro LC básico: Respuesta a Pulso (V) FFT Salida
Notoria Frecuencia central y algunas componentes “alrededor”: “buena sinusoide”

## Slide 16: Filtro LC básico: Respuesta a Pulso (VI) Amortiguación
En un esquema retroalimentado podría mantenerse la oscilación en forma permanente siempre y cuando el tiempo de “atenuación” sea grande comparado con el de retroalimentación.

## Slide 17: Filtro LC básico: Constante de tiempo RC (I)
Cambio: mantengo la misma frecuencia de corte pero RC es 100 veces menor
La constante de “tiempo” de la atenuación es del orden de la “constante de tiempo” (el período) asociado a la oscilación: Hay que tener en mente este hecho si se desea mantener una oscilación por un período dado. Es importante tener en mente la impedancia de salida de la etapa que aliementa al filtro (usualmente el amplificador)

## Slide 18: Filtro LC básico: Constante de tiempo RC (II)
Tiempo oscilación ~ Tiempo Atenuación

## Slide 19: Filtro RC “Serie-Paralelo” (I)
Si R1= R2 = R y C1= C2 = C:
Característica Pasabanda, mínima atenuación en f=fc

## Slide 20: Filtro RC “Serie-Paralelo”: Respuesta en Frecuencia
Factor de Calidad Q “no tan bueno” como el asociado al filtro LC
Atenuación ~ 10dB

## Slide 21: Oscilador Puente de Wien: Análisis Intuitivo (I)
Retroalimentación
  Positiva y negativa
  Estabilidad no es clara
“Perturbación”
  Variadas componentes de frecuencia
  Análisis lineal válido mientras amplificador opere en zona lineal
    En pin inversor aparecen atenuadas por el mismo “monto” (divisor R1 y R2)
    En pin no-inversor aparecen atenuadas y desfasadas. Para fc=1/RC menor atenuación (1/3) y desfase nulo

## Slide 22: Oscilador Puente de Wien: Análisis Intuitivo (II)
Equilibrios
  Retroalimentación negativa “compite” con la positiva
  Si (Retro +) “gana a” (Retro  )  Salida se satura y es estable
  Si (Retro ) “gana a” (Retro +)  Salida converge a “0” y es estable
  Si (Retro ) “iguala a” (Retro +)  la atenuación del filtro es compensada por la ganancia del amplificador (probarlo!!!) señal permanece en el circuito!!!
  ¿Puede darse el equilibrio a una frecuencia distinta a la frecuencia de corte del filtro?
    No en este caso. Luego de cada “trayecto de retroalimentación” de la señal, el filtro atenuará a ésta y además introducirá un desfase. Luego de algún tiempo ésta componente desaparecerá

## Slide 23: Oscilador Puente de Wien: Análisis Intuitivo (III)
Estabilidad de la oscilación
  ¿La condición (Retro ) “iguala a” (Retro +) define un equilibrio estable?
  Claramente no, sólo es una condición matemática idealizada. Indeterminación en los valores de los parámetros del circuito o variaciones de los mismos con el ambiente o el tiempo implican que este equilibrio es “inestable” entregando finalmente una convergencia a salida nula o saturada
  ¿Qué se puede hacer?
    No puede predominar la retroalimentación negativa porque así se la salida se hará nula
    Hay que encontrar una forma de hacer predominar la retroalimentación positiva y que sin embargo las oscilaciones sean acotadas
    Antes de encontrar esta solución estudiemos el Puente de Wien en forma cuantitativa y analicemos algunas simulaciones

## Slide 24: Oscilador Puente de Wien: Análisis “Matemático” (Barkhausen)
Frecuencia de corte del filtro
Ganancia Amplificador iguala atenuación del Filtro (Ver filtro RC serie-paralelo)
Implica dos condiciones (parte real e imaginaria):

## Slide 25: Oscilador Puente de Wien: Ejemplo
Observación: La Slew Rate del OPAMP actúa como filtro natural de las componentes de frecuencia imponiendo un límite a la máxima frecuencia permitida
Se cumple el criterio de Barkhausen
Simulación: Salida y pines entrada diferencial. Notar órdenes de magnitud en las diversas curvas

## Slide 26: Escala de tiempo “10ns”: Tiempo
Asimetría: Offset
Pin inversor: 1/3 Salida (No hay filtrado, sólo un divisor de tensión)
¿Por qué no hay señal en el pin no-inversor?: Constantes de tiempo son del orden de los ms y estamos en la escala de los 0.1s

## Slide 27: Escala de tiempo “10ns”: FFT
Componentes de alta frecuencia (MHz) aparecen en la salida (asimetría)
Pin inversor: 1/3 Salida (No hay filtrado, sólo un divisor de tensión)
¿Por qué no hay señal en el pin no-inversor?: fc es del orden de 1kHz y gran parte de la energía de la señal se encuentra distribuida en altas frecuencias  sólo pasan con poca atenuación las componentes alrededor de 1kHz

## Slide 28: Escala de tiempo “1s”: Tiempo
Predominio de la retroalimentación negativa + pin no-inversor ~ cero  Salida se va a cero

## Slide 29: Escala de tiempo “1s”: FFT

## Slide 30: Escala de tiempo “10s”: Tiempo

## Slide 31: Escala de tiempo “10s”: FFT

## Slide 32: Escala de tiempo “1ms”: Tiempo
¡¡¡Oscilaciones con f  fc !!!

## Slide 33: Escala de tiempo “1ms”: FFT
¡¡¡Oscilaciones con f  fc !!!

## Slide 34: Escala de tiempo “100ms”: Tiempo
¡¡¡Predominio de Retroalimentación Negativa a pesar de aplicar Barkhausen!!!

## Slide 35: Escala de tiempo “100ms”: FFT

## Slide 36: Oscilador Puente de Wien: Predominio Forzado de Retro +
Conclusión: Para tener oscilaciones no puede predominar la retroalimentación negativa
Criterio de Diseño Ingenieril: Se debe forzar el predominio de la retroalimentación positiva ante todo evento (paso del tiempo, indeterminación en el valor de los parámetros, etc.). En el caso del Oscilador de Wien será necesario disminuir el factor de retroalimentación negativa R1 /(R1 +R2 ) (equivalente a aumentar la ganancia del amplificador respecto de la atenuación del filtro)
Ejemplo: Disminuir el valor de R1

## Slide 37: Predominio Forzado Retro +: Tiempo
Predominio de Retroalimentación Positiva  Salida Saturada

## Slide 38: Predominio Forzado Retro +: FFT

## Slide 39: Oscilaciones Sostenidas: AGC
Predominio de retroalimentación negativa  salida se atenuará y no existirá sinusoide. Esto nos obliga a hacer predominar la retroalimentación positiva  la salida no será lineal
Una solución a este problema consiste en evitar que la salida llegue a los niveles de saturación del Amplificador
  Alternativa AGC: disponer de algún elemento no lineal que afecte la retroalimentación en la siguiente forma: “Si la señal de salida es “pequeña” entonces que predomine la retroalimentación positiva, pero si comienza a ser “grande” entonces que predomine la negativa”
  Con esta regla “difusa” (fuzzy) podemos intentar buscar una realización práctica para nuestro oscilador sinusoidal
  A continuación veremos un ejemplo de AGC

## Slide 40: Automatic Gain Control (I)
Red AGC: JFET canal n + diodo + condensador y resistencias
Oscilador Puente de Wien

## Slide 41: Automatic Gain Control (II)
Al principio el condensador Cx se encuentra decargado  JFET se comporta como resistencia pequeña  R1 equivalente genera predominio de retroalimentación positiva. A medida que la oscilación aumenta amplitud, el diodo D1 comienza a conducir (ciclos negativos de la salida) y carga a Cx con constante de tiempo RxCx la que debe ser “grande” en comparación al período de la sinusoide. Al cargarse Cx comienza a aumentar la resistencia equivalente de J1 con lo que comienza a mejorar la retroalimentación negativa hasta que se alcanza un equilibrio

## Slide 42: Automatic Gain Control (III)
¡¡¡Oscilaciones Acotadas!!!

## Slide 43: Resumen
Osciladores
  Relajación (formas de ondas cuadradas, triangulares,etc.)
  Sinusoidales
Compensación Filtro-Amplificador: Posibilidad de Oscilación Sostenida
Criterios Matemáticos entregan aproximación de primer orden al problema.
Criterio Ingenieril ajusta comportamiento: AGC (Automatic Gain Control)