## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 22
Reguladores y Referencias de Voltaje

## Slide 3: Objetivos
Estudiar arquitectura de Reguladores de Voltaje
  Configuración estándar
  Referencias
  Análisis del regulador LM723
  Reguladores Switching

## Slide 4: Retroalimentación: Reguladores
Regulador Básico
  Mejoras:
    R1 por fuente de corriente
    Qcomp por OPAMP
Elementos
  D1: Referencia de voltaje
  Qpass: Transistor de paso, entrega potencia a la carga
  R1-R2: Retroalimentación
  Qcomp: Compara una fracción de la salida con la referencia y toma acciones
  Qlc: Transistor limitador de corriente. Cuando la el voltaje a través de RSC se aproxime a los 0.6 V se activará

## Slide 5: Reguladores: Figuras de Mérito
Máxima corriente de Salida (Potencia)
Regulación
  De línea (entrada)
  De carga (máxima corriente a la cual regula la salida)
Rango de voltajes
  Entrada
  Salida
Rechazo de Ripple
Corriente Límite de Corto Circuito
Característica Temperatura-Disipación

## Slide 6: Reguladores: Entrada y Salida

## Slide 7: Referencia de Voltaje (I)
Ruptura
  Intensidad de campo EZ varía muy poco ([3-8]x107V/m)
  Para VZ fijo EZ aumenta con el dopado
  Para diodos altamente dopados VZ < 6V
  Para diodos levemente dopados VZ > 6V
Juntura abrupta
“Dopado aumenta Campo ruptura aumenta”

## Slide 8: Referencia de Voltaje (II)
Mecanismos de Ruptura
  Multiplicación por Avalancha
    Portadores libres adquieren energía del campo y chocan con portadores ligados liberando pares electrón-hueco. Estos, a su vez adquieren energía del campo y liberan otros pares...
Mecanismos de Ruptura
  Ruptura Zener
    Portadores libres no adquieren suficiente energía del campo para romper enlaces. Sin embargo, si el voltaje aumenta  campo también aumenta y los enlaces son “rotos” por él  existe conducción

## Slide 9: Referencia de Voltaje (III)
Dependencia de la Temperatura
  Multiplicación por Avalancha
    Dopado Leve
    Ancho W “grande”
    Vz alto
    Ez bajo: avalancha
  Temperatura
     T   agitación térmica portadores   probabilidad de choque con portadores ligados  camino libre medio  se necesita aumento de Vz para mantener la misma corriente
    Coeficiente de Temperatura (tempco) positivo
Dependencia de la Temperatura
  Ruptura Zener
    Dopado Alto
    Ancho W “bajo”
    Vz bajo
    Ez alto: ruptura
  Temperatura
     T   agitación térmica portadores   energía de los portadores ligados  es más fácil “romper” los enlaces  se necesita menor Vz para mantener la misma corriente
    Coeficiente de Temperatura (tempco) negativo
Juntura abrupta

## Slide 10: Referencia de Voltaje (IV)
Diodos Zener
  Abuso de lenguaje
    Pueden ser de ruptura Zener (tempco <0) o
    De Avalancha (tempco >0)
    Existe posibilidad de tempco  0
Referencias
  Dependen del voltaje zener y de la corriente existente (existe resistencia zener)
  Referencias “sólidas”:
    tempco pequeño: zener avalancha en serie con diodo en directa cancelación de tempcos (zener ~ +2.1mV/ºC; diodo ~ -2.1mV/ºC)
    Control de la corriente: retroalimentación negativa
    Ejemplo: Referencia de voltaje del LM723

## Slide 11: Regulador Comercial “Básico”: LM723
Current Limit
Current Sense
V+
Vcc
Vref
V-
NON-INV
INV
Vout
Compensation
Polarización
Referencia

## Slide 12: Regulador Comercial “Básico”: LM723
Conceptualmente Idéntico al Regulador Básico
  Referencia+Amplificador de Error + Transistor de Paso
Datasheets y AN
  Varias ideas + Circuito interno
  Hoy ya no es popular

## Slide 13: LM723: Ejemplo
Condensadores Ccomp Compensación (estabilidad) C Impedancia de salida baja incluso a altas frecuencias
Vout
COMP
CS
CL

## Slide 14: Reguladores Switching
Reguladores mencionados anteriormente: Lineales
Problemas
  Voltaje de entrada > voltaje de salida
  Transistores de paso son “ineficientes” (consumo)
Reguladores Switching
  Utilizan pulsos PWM, dispositivos “digitales” y Filtros Analógicos
  Altamente eficientes en el uso de potencia

## Slide 15: Reguladores Switching: Inductancia
Inductancia
  Almacenamiento temporal de energía en campo magnético
  Oposición a cambios en voltaje (fem inducida)

## Slide 16: Reguladores Switching: Tipos
Condiciones Iniciales: L y C des-energizados
Step-Down
  Switch encendido  la inductancia adquiere energía en el “cambio”. Cuando el switch se “corta” la inductancia no puede cambiar su corriente instantáneamente y trata de mantener el flujo encendiendo al diodo D1 (debe ser rápido)
Step-Up: Voltaje de salida es mayor que el de entrada
Inversor: Cambio en la polaridad!!!

## Slide 17: Fuente Switching: Diagrama en Bloques
Elemento de Control (Switch)
Almacenamiento Temporal (Inductancia)
Filtro de Salida (Condensador)
Elemento de Muestreo
Referencia de Voltaje
Pulse Width Modulador (PWM)
Oscilador
“Encendido por T segundos”
“Enciende el Switch”
No-Regulada
DC
Tensión

## Slide 18: Fuente Step-Down (555 + LM723) (I)

## Slide 19: Fuente Step-Down (555 + LM723) (II)

## Slide 20: Fuente Step-Down (555+LM723) (III)

## Slide 21: Regulador Switching Step Up: Esquemático
Comentarios: Vout ~ 2Vref. La velocidad con que cambia la salida del comparador es relevante.
La ganancia define esta velocidad, si es muy alta, la salida del OPAMP se irá a tierra rápidamente eliminando el feedback (La entrada “Control” no puede bajar más) Si es muy pequeña el voltaje de salida puede resultar “pequeño”.
Necesaria: el MOSFET tiene gran capacidad y pide mucha corriente en la conmutación que no puede entregar el 555

## Slide 22: Regulador Switching Step Up: Voltajes
Salida: Vout ~2Vref
Salida OPAMP: pequeña pero garantiza la existencia de pulsos PWM!!!

## Slide 23: Regulador Switching Step Up: PWM (I)
Para tiempos “pequeños”, el OPAMP entregará una salida “grande” (R-/R+(V+-V-)~ 7V) pues el condensador de salida no aumenta su voltaje y la diferencia en la entrada diferencial es alta. Esto generará pulsos PWM con duty cycle alto.

## Slide 24: Regulador Switching Step Up: PWM (II)
A medida que el condensador de salida aumenta su voltaje la salida del OPAMP comienza a disminuir provocando que el duty cycle de los pulsos PWM disminuya.

## Slide 25: Regulador Switching Step Up: PWM (III)
Cuando la muestra del voltaje en el condensador de salida se aproxima al valor dado por el voltaje de referencia (entrada del OPAMP) el duty cycle se hace aún más pequeño hasta alcanzar un valor con el que puede mantener la carga del condensador estable. Note el ahorro de potencia (eficiencia ~ 90%)!!!!!

## Slide 26: Regulador Switching Step Up: Precaución
La figura muestra el voltaje en el drenaje de M1. Este comportamiento se debe a la inductancia que en la conmutación sube el voltaje para mantener la conducción de corriente. Idealmente este transistor debe ser “rápido” en su conmutación y debe soportar voltajes “grandes”.

## Slide 27: Resumen
Reguladores Lineales
  Permiten rechazar ripple en aplicaciones de rectificación
  Buena Regulación de carga y línea
  Eficiencia de Potencia baja (~30%). El transistor de paso consume mucha potencia
Fuentes Switching
  Transistor de paso es ahora un switch
  Sólo consume potencia mientras está cerrado
  Eficiencia de Potencia alta (~90%)