## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo III Electrónica Analógica
Clase Nº 25
Osciladores II, Filtros Activos

## Slide 3: Objetivos
Analizar el funcionamiento de los Osciladores de corrimiento de Fase
Estudiar el efecto del uso de cristales piezoelectricos como redes selectivas en frecuencia
Comentar el uso de osciladores y amplificadores sintonizados

## Slide 4: Osciladores de Corrimiento de Fase (I)
Phase Shift Oscillators (Condiciones Oscilación Permanente)
  Amplificador introduce desfase fijo (en el ejemplo 180º)
  Filtro debe compensar el desfase (180º)  selección de frecuencia
  Frecuencia  atenuación filtro  ganancia amplificador
  Sólo hay retroalimentación negativa, sin embargo los desfases “mantienen” la señal

## Slide 5: Osciladores de Corrimiento de Fase (II)

## Slide 6: Osciladores de Corrimiento de Fase (III)
Nuevamente se tiene que para la existencia de oscilaciones permanentes la ganancia deberá ser mayor a la definida por el Criterio de Barkhausen, pero eso provocará oscilaciones saturadas. Si se desean sinusoides será necesario utilizar AGC

## Slide 7: Osciladores de Corrimiento de Fase (IV)

## Slide 8: Estabilidad de Frecuencia
La figura muestra los desfases introducidos por etapas RC desacopladas (buffer). Dos etapas son suficientes para entregar una frecuencia con un desfase de 180º. Sin embargo es conviene que la pendiente del desfase respecto a la frecuencia sea alto (d/d >>1) de esa forma se logra una gran estabilidad en la frecuencia de oscilación: un pequeño cambio en   un gran cambio en la fase y la señal no permanece. La restricción anterior justifica la preferencia de circuitos con alto Q

## Slide 9: Osciladores Sintonizados (I)
Oscilador Colpitts
Inductancia permite “sintonizar” el valor de la frecuencia de oscilación. Esta “idea” también es utilizada en amplificadores “sintonizados” donde existe una alta ganancia para una frecuencia dada y ésta decae fuertemente en la vecindad.

## Slide 10: Osciladores Sintonizados (II)
Modelo Equivalente práctico
  Permite reemplazar OPAMP por otros amplificadores (BJT, FETs, etc.)

## Slide 11: Osciladores Sintonizados (III)
Si se aplica Barkhausen
  Con Rin>>1/jC2
  Notar la importancia de R0 si no es “apreciable” no se cumple el criterio

## Slide 12: Osciladores Sintonizados (IV)
Variante: Hartley
  “Circuito Tanque” formado por dos inductancias y un condensador
  Condensador de capacidad variable permite sintonizar
  Puede utilizarse un “varactor” (juntura pn polarizada en inversa tiene una capacidad de transición dependiente del voltaje  ¡¡¡Sintoniza con voltaje!!!

## Slide 13: Ejemplo: Oscilador Colpitts (I)
Notar:
Para la frecuencia de oscilación se cumple la condición Rin>>1/jC2 (56k >> 0.7k). Note además que NO se cumple la relación impuesta por Barkhausen entre las resistencias y condensadores (R2/R1 =C2 C1 ) pues deseamos que predomine en la la retroalimentación la ganancia sobre la atenuación.

## Slide 14: Ejemplo: Oscilador Colpitts (II)

## Slide 15: Ejemplo: Oscilador Colpitts (III)
Nuevamente se tiene que para la existencia de oscilaciones permanentes la ganancia deberá ser mayor a la del criterio pero eso provocará oscilaciones saturadas. Si se desean sinusoides será necesario utilizar AGC

## Slide 16: Cristales Piezoeléctricos
Control de frecuencia y alta estabilidad
  Desde pocos hertz hasta varios megahertz mediante cristales piezoeléctricos (cuarzo) en la red de retroalimentación
Existe acoplamiento electro-mecánico
  Vibraciones en la red cristalina (“conjunto de osciladores”  fonones) interactúan con el movimiento de los electrones a través de un campo de polarización
  La estructura cristalina implica direcciones preferentes. Al aplicar campos eléctricos los átomos vibran y en ciertas direcciones privilegiadas se obtienen alguna de las frecuencias normales de oscilación.
  Cristal es muy selectivo en frecuencia. C
  Por otro lado el Cuarzo es muy estable (tempcos ~ nulos sobre un amplio rango de temperaturas)
  Estudio “básico”: “Solid-State Electronics”, Wang, Cap. 7.8

## Slide 17: Cristales Piezoeléctricos: Características
Rango f< fr A bajas frecuencias se tiene un comportamiento capacitivo. Al aumentar la frecuencia la reactancia de Cs comienza a disminuir y la de L a aumentar, por lo que existe una frecuencia de resonancia serie donde se anulan. El resultado es resistivo, por cuanto la impedancia asociada a Cm es mucho mayor que Rs.
Cm >> Cs
Rango f>fa Si la frecuencia aumenta,, la reactancia de L se hace comparable a la de Cm hasta que se hace mayor. El comportamiento neto es capacitivo: Anti-resonancia.
Rango fr<f<fa Si la frecuencia aumenta,, en la rama serie domina L y como la reactancia de Cm es muy alta el comportamiento neto es inductivo: Resonancia paralela.

## Slide 18: Datos Cristales Piezoeléctricos
Valores Típicos Parámetros XTAL |  |  |  | 
Parámetro | 32 kHz fundamental | 200 kHz fundamental | 2 MHz fundamental | 30 MHz overtone
Rs | 200 k | 2 k | 100  | 20 
L | 7000 H | 27 H | 529 mH | 11 mH
Cs | 0.003 pF | 0.024 pF | 0.012 pF | 0.0026 pF
Co | 1.7 pF | 9 pF | 4 pF | 6 pF
Q | 100 k | 18 k | 54 k | 100 k
Fabricante recomienda valor del Condensador de Carga equivalente del Cristal en donde éste tiene la resonancia a la frecuencia nominal

## Slide 19: Oscilador Pierce (I)
Oscilador Corrimiento de Fase
Amplificador: Inversor CMOS implica desfase de 180º. Resistencia permite que el inversor actúe como amplificador con gran ganancia (“polarizado” aproximadamente en el punto medio entre “0” y “1”).
Filtro: El filtro debe entregar 180º de desfase. La pregunta es cómo opera el Cristal (resonancia serie ó paralela). Si se supone resonancia serie, la resistencia de 2k forma con el condensador un filtro RC (fc ~ 1.3MHz) desfase de 90º a partir de los 13MHz aprox. El cristal deberá comportarse como una resistencia (Rs) de a lo más 30  (HC 40/U)  fc asociada a Rs y el condensador de la izquierda es mucho mayor a la frecuencia de oscilación del cristal por lo que deberá resonar en paralelo. Esto implica que el cristal tiene un comportamiento predominante inductivo. Note que los condensadores de 62 pF corresponden al equivalente de carga de 31 pF indicado por el fabricante del HC-49/U
Frecuencia Armónico HC-49/U
15.0~25.0 MHz Fundamental 30 max Condensador de carga: 12, 16, 20 y 31pF

## Slide 20: Oscilador Pierce (II)
A frecuencias superiores a 5 MHz, el efecto del retraso en la compuerta puede ser importante. Compuertas CMOS ~ 10-100 ns
Corrimiento de Fase= delay/T *360º
Para un retraso de 10 ns operando a 5 MHz el desfase es de 18º. La resistencia a la salida de la compuerta introduce un retraso adicional que hay que limitar: idea, uso de “resistencia que disminuya con el aumento de la frecuencia”, un condensador.

## Slide 21: Oscilador Pierce: Variantes

## Slide 22: Altas frecuencias: Overtone
Frecuencias Overtone: Para altas frecuencias (> 25MHz) la frecuencia fundamental es inestable. Sin embargo los armónicos impares presentan el mismo comportamiento del fundamental pero con la deseable estabilidad. El fabricante indica si el cristal opera en frecuencia fundamental u overtone. Para el caso del HC-49/U a 25MHz indica que opera con ambas (F/3º overtone). Para lograr estabilidad es necesario aminorar la frecuencia fundamental, por ejemplo haciendo uso de un filtro pasabanda LC sintonizado un poco por debajo de la frecuencia overtone 25MHz del cristal.

## Slide 23: Ejemplos con Elementos Discretos
Cuando la velocidad es una variable de importancia, es necesario utilizar el menor número de componentes. En este sentido osciladores creados a partir de amplificadores discretos de uno o dos transistores son ideales. Los esquemáticos muestran dos realizaciones de un oscilador Pierce.

## Slide 24: Otros Osciladores
Osciladores “astables”: Oscilan permanentemente por sí solos.
Osciladores “monoestables”: Responden al estimulo de un pulso externo con un pulso cuyo ancho depende de los parámetros del circuito. En el ejemplo, las compuertas NOR son CMOS (no hay corriente de entrada). Notar el alto valor del voltaje en la entrada de U2A (supera la alimentación). Puede ser necesario diodo limitador.

## Slide 25: Filtros Activos (I)
Filtros Pasivos Analógicos
  Creados con R, C y L
Filtros Activos
  NIC (Negative Impedance Converter)
  Gyrator
  Permiten “simular” inductancias
NIC: Negative Impedance Converter
Gyrator

## Slide 26: Filtros Activos (II)
Filtro Pasabajos 2º orden
  Amplitud: O.K.
Frecuencia de Corte
Zona “Banda de Paso”

## Slide 27: Filtros Activos (III)
Filtro Pasabajos 2º orden
  Fase: Problemas, en la “Banda de paso”: fase no lineal con la frecuencia
  Componentes con distintas frecuencias sufren retrasos distintos  Distorsión
  Debida a que el “canal” o medio es dispersivo: Ideal : desfase proporcional a f
Zona “Banda de Paso”

## Slide 28: Filtros Activos (IV)
Existen varios tipos de Filtros Activos
  Pasabajos, Pasabanda, Pasaaltos, rechaza banda, etc.
  Cada uno presenta una mejora
    Rápida caída (Butterworth)
    Máximo FlatBand (Chebyshev)
    Fase lineal (Delay constante) (Bessel)
  También hay Chips
    Biquads
    State-variable
Finalmente
  Filtros Digitales

## Slide 29: Resumen
Osciladores
  Corrimiento de Fase
  “Sintonización”
  Cristales Piezoeléctricos
Filtros