## Slide 1: Principales Componentes Y Aleaciones Del Acero
El acero es una aleación de hierro y carbono principalmente.
Cada elemento le otorga distintas propiedades al acero en una aleación.
Las propiedades mas importantes son:
  Resistencia al desgaste.
  Maleabilidad.
  Tenacidad.
  Dureza.

## Slide 2
Aleaciones.
Aluminio  Desoxidante.
Azufre  Impureza.
Mejora la maleabilidad.(máx. de S, 0.25%)
Carbono  El más eficiente.
Bajo costo.
Responsable de la dureza y resistencia.
Boro  Logra aumentar la dureza si el hacer acero esta totalmente desoxidado.(0.001%).
Formación de carburos.
Cobalto  Poco habitual.
Disminuye la dureza.
Útil para revestimientos a altas temperaturas.

## Slide 3
Cobre  Aumenta la resistencia a la corrosión.
Cromo  Aumenta la Dureza.
Aumenta la resistencia a las altas temperaturas.
Evita la corrosión. (Acero Inoxidable)
Fósforo  Perjudicial.
Reduce la ductilidad y la resistencia al impacto.
Manganeso  Presente en casi todas las aleaciones de acero.
Manganeso combinado con Azufre previene la formación de sulfuro de hierro.
Molibdeno  Es el mejor para aumentar la resistencia a bajas temperaturas.(resistencia por templado)
Níquel  Principal formador de austenita, responsable de la tenacidad y resistencia al impacto del material.
Plomo  Insoluble en Hierro(aumento de la maleabilidad)
Tungsteno  Gran resistencia a alta temperatura.
Forma carburos.
Gran resistencia al desgaste.

## Slide 4: Tratamientos del Acero
Tratamientos Térmicos .
  Temple
  Revenido
  Recocido
Tratamiento Termoquímico.
  Cementación
  Nitruración

## Slide 5: Productos Y Derivados
Productos del Hierro.
  Pellets
  Finos
  Granzas

## Slide 6
Productos del Acero.
  Barras.
    Para Hormigón.
    Para Molienda.
    Alambrón.
  Planos.
    Rollos y planchas laminados en frío.
    Rollos y planchas laminados en caliente.
    Planchas Gruesas.
  Tubulares.
    Tubos soldados por arco sumergido.
  Sub-Productos.
    Caliza.

## Slide 7: Usos De Los Productos
Pellet  Usado en el proceso de aglomeración.
Finos  Usado en el proceso de sinterización.
Granzas  Producción de arrabio.
Alambrón  Fabricación de alambres, clavos y mallas .
Rollos y Planchas en caliente  Tubos y perfiles. Cañerías.
Rollos y Planchas en frío  Carrocerías, y estructuras livianas. El enlozado vítreo para línea blanca, embutidos. Sin recocer se usa para piezas de alta rigidez.
Tubos soldados por arco sumergido  Conducción de líquidos.
Caliza  Diversos usos industriales: fabricación cemento, industria de la celulosa.