## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 3
Características Dinámicas de los Diodos de Juntura

## Slide 3: Objetivos
Analizar efectos capacitivos en tiempos de conmutación
Estudiar los diodos de ruptura (Zener)
Repasar técnicas de análisis de circuitos
Deducir y analizar modelos simplificados para diodos
Revisar parámetros de las hojas de características

## Slide 4: Comportamiento Capacitivo Juntura pn: Características Generales
Polarización  cambio en la cantidad de carga
  Efecto capacitivo importante en labores de conmutación
  Capacidad es función del tipo de dopado
  En reversa
  En directa
    Aumenta barrera de potencial
    Se extraen portadores
    Predomina la generación
    Capacidad de Transición o agotamiento CT
    Reduce barrera de potencial
    Se inyectan portadores
    Predomina la recombinación
    Capacidad de difusión CD

## Slide 5: Comportamiento Capacitivo Juntura pn: Capacidad de Transición (I)
Capacidad de transición CT
Juntura pn abrupta
  Aplicando la definición
  De la tarea 1.1 recordamos que:
  La carga en una de las “placas”:

## Slide 6: Comportamiento Capacitivo Juntura pn: Capacidad de Transición (II)
Capacidad de transición CT
  Polarización y voltaje juntura:
    Vj = V0 – V
    Para directa V >0
    Para inversa V <0
  Fórmula “ideal” para modelos

## Slide 7: Comportamiento Capacitivo Juntura pn: Capacidad de Difusión
Polarización directa
  Inyecta portadores
  Efecto capacitivo
Modelo
  Tiempos de vida media
  Dos condensadores en paralelo:
    Inyección lado n: CDn
    Inyección lado p: CDp
    Capacidad total: suma
  Inversamente proporcional a la resistencia dinámica

## Slide 8: Tiempos de Conmutación Diodo de Juntura: Características (I)
Efectos Capacitivos
  Responsables de tiempos de respuesta
  Importante en conmutación
    Cargas en defecto (exceso) no permiten una rápida conmutación
    Retraso en cambio reversadirecta: No es tan importante (poca carga)
    Retraso en cambio directa reversa: Importante (“gran” cantidad de carga)

## Slide 9: Tiempos de Conmutación Diodo de Juntura: Características (II)
Simulación PSPICE: Conmutación
  Voltajes de entrada, diodo y resistencia
Simulación: Transient
Voltaje entrada
V en R1
V en D1
Gráfica de vR es proporcional a la de i

## Slide 10: Tiempos de Conmutación Diodo de Juntura: Características (III)
Curva vR muestra el comportamiento de la corriente en el circuito
Portadores inyectados por difusión (en exceso) deben “volver”:
Tiempo de almacenamiento
Comportamiento RC: predomina CT en serie con R=1k   = RC 3ns CT 3pF

## Slide 11: Ejemplo Conmutación: Juntura p+n (I)
Ejemplo Conmutación
  Juntura p+n ( directa):
    Polarización directa en régimen permanente t<0
    En t=0 se conmuta la fuente de potencial quedando ahora el diodo en reversa
    Exceso de carga Qs no permite alcanzar en forma inmediata la situación de “corte” (Corriente de Saturación Inversa)
    “Tiempo de almacenamiento” ts define la transición

## Slide 12: Ejemplo Conmutación: Juntura p+n (II)
Juntura p+n
  Implica análisis de huecos en región n
  “Largo del diodo” Xn
    Distancia dónde se alcanza nivel de equilibrio
    Corriente Ipn es nula
Descripción de un diodo por Control de Carga
  Ecuación que describe la corriente en un diodo en función de la carga almacenada

## Slide 13: Ejemplo Conmutación: Juntura p+n (III)
Condiciones
  t <0 : régimen permanente
    Define condición inicial para t > 0
  t > 0 : régimen transitorio
    La carga almacenada Qs no permite alcanzar el corte inmediatamente
    El tiempo de almacenamiento ts se obtiene de Qs (ts )= 0

## Slide 14: Ruptura y Avalancha en Diodos: Características Generales (I)
Polarización inversa
  Voltaje umbral  se rompen enlaces covalentes:
    Multiplicación por avalancha: mediante choques con la estructura cristalina
    Ruptura Zener: mediante el campo eléctrico existente
  Voltaje implica campo eléctrico en la juntura
    Para juntura pn abrupta (tarea 1.1)
    Condición de ruptura
    Caso juntura abrupta p+n (NA >> ND)

## Slide 15: Ruptura y Avalancha en Diodos: Características Generales (II)
Gráfica Obtenida con función “DC Sweep”, para fuente de corriente en el rango [-30, 30] mA
Fabricante:
Breakdown 1N750
4.7 V y 20 mA
Zona Activa Diodo
Zona Ruptura Diodo
Referencia de Voltaje
  V se mantiene para un amplio rango de corrientes
  Restricción dada por la disipación de potencia o máxima corriente
  Tempcos positivos y negativos (coeficiente de temperatura, como cambia la referencia cuando cambia la temperatura)
  Voltajes de referencia típicos entre 3 y 100 V
Voltaje
Corriente

## Slide 16: Ruptura y Avalancha en Diodos: Juntura abrupta p+n
Control ruptura:
  Campo ruptura  [3x105, 8x105]~ Cte. 
  Control de la ruptura viene dado por el dopado del lado menos dopado NB
  Para dopados lineales se obtienen resultados similares

## Slide 17: Características Generales de Dispositivos
Variaciones con Temperatura
Dependen de punto de operación (polarización)
Elementos pasivos
  “precisión en sus valores” (Resistencias con 1%,5%)
  “Valores discretos”
  Tamaños
Límites de potencia, voltaje y corrientes máximos
Respuesta en frecuencia

## Slide 18: Análisis de Elementos no Lineales
Equivalentes
  Thevènin
  Norton
Curva de carga
  Característica estática
  Característica dinámica
Característica (Curva) de transferencia
Divisor de tensión
Circuitos RC
  Tiempo: Constantes de tiempo
  Filtro: Tipo de filtro y frecuencias de corte

## Slide 19: Diodo de Juntura pn: Modelo (I)
Modelo de señal pequeña
  Válido en torno a punto de operación
    Se calculan los valores de los parámetros
  Incorpora
    Resistencia serie rs (contactos)
    Resistencia dinámica rd
    Capacidad en la juntura Cj
      Capacidad de transición CT
      Capacidad de difusión CD
Claramente el dispositivo presentará comportamiento de filtro

## Slide 20: Diodo de Juntura pn: Modelo (II)
Ejemplo: Modelo PSPICE
  Diodo 1N4002
    Se edita el modelo
*** Power Diode ***
.MODEL D1N4002-X D
(IS=14.11E-9 ; N=1.984 ; RS=33.89E-3 ; IKF=94.81 ; XTI=3 ; EG=1.110 ; CJO=51.17E-12 ; M=.2762 ; VJ=.3905 ; FC=.5 ; ISR=100.0E-12 ; NR=2 ; BV=100.1 ; IBV=10 ; TT=4.761E-6)
*$
Comportamiento “pasabajos”
  A frecuencias “bajas”
    Condensador es “circuito abierto”
    Irrelevante Rs
  A frecuencias “altas”
    Condensador es “corto circuito”
    Cobra importancia Rs

## Slide 21: Diodo de Juntura pn: Modelo (III)
Cálculo de los parámetros
  Resistencia serie
  Resistencia dinámica
  Capacidad juntura
PSPICE también entrega los parámetros de señal pequeña

## Slide 22: Diodo de Juntura pn: Modelo Simplificado
  Se analiza según polarización
    V > V : Resistencia dinámica en serie con fuente (Voltaje cutin)
    V < V : Resistencia de alto valor (saturación) (~ M)
      “Circuito abierto” siempre que no existan resistencias del orden de Rr
V
V
I
Rd
Rr
Para frecuencias “bajas”
  Se puede simplificar el modelo
    Se elimina condensador
    “Modelo lineal a tramos”

## Slide 23: Diodos de Juntura: Datasheets (I)
Fairchild Datasheet High-Speed Diode 4148
Otros Fabricantes (Phillips)
IFRM = Recurrent Peak Forward Current
IFSM = Peak Forward Surge Current

## Slide 24: Diodos de Juntura: Datasheets (II)
Fairchild Datasheet High-Speed Diode 4148

## Slide 25: Diodos de Juntura: Datasheets Zeners (I)
Valores Máximos Absolutos

## Slide 26: Diodos de Juntura: Datasheets Zeners(II)
Características Eléctricas

## Slide 27: Diodos de Juntura: Datasheets Zeners (III)
Características Típicas

## Slide 28: Resumen
Efectos Capacitivos afectan conmutación
  Creados por inyección de portadores
Ruptura y avalancha en diodos
  Genera fuentes de tensión “con capacidad de regulación”
Parámetros dependen de la temperatura  Comportamiento del diodo también (Isat , Vcutin , C)
Parámetros dispositivos son “variables”
  Valores discretos, precisión, temperatura
Limitaciones diodos
  Fabricante (Datasheets), conmutación (efectos capacitivos)