## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 8
Transistores de Juntura Bipolar (BJT) Amplificación

## Slide 3: Objetivos
Estudiar el comportamiento de un Transistor Bipolar como amplificador
  Análisis de pequeña señal
  Configuraciones estándar
  Seguidor de Emisor Push-Pull

## Slide 4: Transistor como Amplificador (I)
Ejemplo: Emisor Común
  Resistencias + VCC + VEE definen Punto de Operación
  Condensadores de bloqueo:
    Aislan polarización del transistor de las etapas de entrada y salida
    Definen filtro pasaaltos para señal pequeña
Análisis
  Punto de operación
    Análisis en continua
  Variación de la señal
    Efecto Condensadores de bloqueo (circuito de señal pequeña)
    Amplificación (Divisores de tensión)
    Notar que a frecuencias de operación (no bloquedas) la resistencia de carga es RC // Rcarga

## Slide 5: Transistor como Amplificador (II)
Punto de Operación
  Equivalente de Thèvenin
  Buen diseño:
    Rth <<(1+hFE)RE
Transistor en Zona Activa  Amplificador
  JE en directa
  JC en inversa
Máxima Excursión de señal
  Define amplitudes máximas para permanecer en Zona Activa
  Válido para Entrada/Salida

## Slide 6: Transistor como Amplificador (III)
Efecto de los condensadores en variaciones de la señal
  Es útil notar que variación en torno a punto de operación  Eliminar fuentes continuas
  Circuito de señal pequeña: fácil “visión” de constantes de tiempo
  Condensadores de bloqueo implican filtros pasaaltos
    Buen diseño: Frecuencias de operación >> frecuencia de corte  Condensadores son “corto-circuitos”
  No olvidar que el colector de un transistor en activa es una fuente de corriente

## Slide 7: Transistor como Amplificador (IV)
“Procedimiento” de Análisis
  Determinar punto de operación
    Verificar cáracter de “buen diseño”
    Verificar zona activa y máxima excursión de señal
  Determinar frecuencias de corte
    Chequear “buen diseño” (Trade-Off con buen diseño del punto de operación)
    Resulta práctico pensar en “eliminar fuentes continuas”
  Ganancias e impedancias
    Ganancias: Análisis de “transmisión de variaciones”
    Impedancias: Divisor de voltaje

## Slide 8: Seguidor de Emisor: Características Básicas
Seguidor:“Sigue a la fuente de entrada”
  Se asume f >> fC (no hay atenuación)
  JE en directa JC en directa
  Caso contrario el transistor está en corte  No hay corriente en el emisor  Salida cero
  Importante la polarización (VCC y VEE) Definen la zona de corte
vB
Análisis de señal pequeña
  Polarización define punto de operación: VE  VB +0.7
  Variaciones de señal pequeña en torno a la polarización
Obs: Se ha omitido por simplicidad la polarización de la base. Siempre debe haber un retorno a tierra para continua

## Slide 9: Seguidor de Emisor como Amplificador (I)
Ganancia de Voltaje y Corriente:
vB
¡¡¡Ganancia en Potencia!!!

## Slide 10: Seguidor de Emisor como Amplificador (II)
Impedancias
vB
Ideal como buffer de Voltaje: ¡¡¡La fuente puede alimentar una carga con impedancia comparable a la propia!!!
Notar que rout(B) = rin(E) está en paralelo con la resistencia RE , pero esta última es, en un buen diseño, mucho mayor que la primera

## Slide 11: Seguidor de Emisor: Ejemplo (I)
Punto de Operación: Zona Activa
  Fuente a tierra (elimino AC)
  VE  -0.7 V; IE  1mA
  Notar que el seguidor de emisor npn sólo puede ser “fuente” (no sumidero) de corriente
Voltaje Polarización
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz

## Slide 12: Seguidor de Emisor: Ejemplo (II)
Punto de Operación: Zona Activa
  IE  1mA  IB = IE / (+1) 6 A
Corriente Polarización
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz

## Slide 13: Seguidor de Emisor: Ejemplo (III)
Relaciones de Potencia
  Pinput = (VB  IB)/2  (1V  6 A) /2  3 W
  Pinput = (VE  IE)/2  (1V  1 mA) /2  0.5 mW
  Ppolarización = (VCC - VEE)  1mA  2.7 mW
Eficiencia
  Porcentaje de la Potencia de Polarización que es entregada a la carga
   = 19%
Problema
  Amplificador consume potencia aún cuando no hay señal de entrada (Amplificador “Clase A”)
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz
Culpable: Polarización
  Transistor npn sólo puede “suplir” corriente es necesario “subir” la señal de entrada (Aplicar voltaje negativo en VEE) para que en sus excursiones no corten al transistor.

## Slide 14: Seguidor de Emisor: Ejemplo (IV)
1.7A
3.4A
6.8A
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz
5.1A
Punto de Operación
Excursiones positivas
Excursiones negativas
vCE
iC
Máxima excursión señal de entrada sin distorsión  “Polarización en el Centro” (Importante Polarización estable (Temperatura, reemplazo, vejez,... ))
Notar que en la zona activa la amplificación es (para variaciones pequeñas de la señal) lineal (la separación entre las curvas parámetro se mantiene constante).
Operación “casi” lineal

## Slide 15: Seguidor de Emisor: Ejemplo (V)
Problema: Consumo de Potencia sin señal de entrada (Pensar en una aplicación para satélites o remota ...)
Para evitarlo habría que “correr” la polarización a un extremo (en el caso npn VEE =0) pero eso implicaría que sólo estarían permitidas excursiones positivas (las otras provocarían corte). Solución: Seguidor de Emisor Push-Pull
1.7A
3.4A
6.8A
5.1A
Punto de Operación
Excursiones positivas
Excursiones negativas
vCE
iC
Operación “casi” lineal
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz

## Slide 16: Seguidor de Emisor: Ejemplo (VI)
Punto de Operación: Zona Activa
  Importancia: Si se sale de la región activa hay gran distorsión. Polarización Zona Activa define límites: -1V < vB <1.5 V
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 2 V, f=1kHz
Saturación
Corte

## Slide 17: Seguidor de Emisor: Ejemplo (VII)
Punto de Operación: Zona Activa
  La corriente de base aumenta considerablemente. Polarización Zona Activa define límites: -1V < vB <1.5 V
Saturación
Corte
vB
1V
-1.7V
vB Amplitud 1 V, f=1kHz

## Slide 18: Seguidor de Emisor Push-Pull (I)
Seguidor de Emisor Push-Pull
  Resuelve problema de consumo sin señal
  Muy utilizado como etapa de salida
Seguidor de Emisor npn
  Sólo puede ser “fuente”
  Conduce sólo en ciclos positivos
  Sin señal de entrada hay consumo despreciable
Seguidor de Emisor pnp
  Sólo puede ser “reservorio”
  Conduce sólo en ciclos negativos
  Sin señal de entrada hay consumo despreciable

## Slide 19: Seguidor de Emisor Push-Pull (II)
Solución: Seguidor de Emisor Push-Pull
  Consumo despreciable sin señal de entrada
  En ciclos positivos conduce Q1
  En ciclos negativos conduce Q2
Problemas
  Distorsión Cross-Over
    Conducción ocurre después del encendido de las junturas base-emisor (~ 0.6V)

## Slide 20: Seguidor de Emisor Push-Pull (III)
Voltajes
Carga 10  Vcc=10V
Distorsión Cross-Over

## Slide 21: Seguidor de Emisor Push-Pull (IV)
Corrientes

## Slide 22: Seguidor de Emisor Push-Pull (V)
Solución Cross-Over
  Resistencia R1 entrega corriente de activación a los diodos y juntura base-emisor
  Diodos ayudan al encendido de las junturas base-emisor
Problemas
  Inestable ante cambios de temperatura
Solución
  Resistencias Emisor

## Slide 23: Seguidor de Emisor Push-Pull (VI)
Cambio Temperatura
  Altera v de Q1 y Q2
  Peor de los casos
    Diodos D1, D2 y D3 no sufren cambio
    Resistencias “toman” el aumento
  Ejemplo: R2=R3=1
    T 30ºC  v  70 mV
      Sin Resistencias: iE   10
      Con Resistencias: iE   1.1
  Solución es un compromiso
    Resistencias grandes  mayor estabilidad pero también mayor consumo sin señal

## Slide 24: Seguidor de Emisor Push-Pull (VII)
Solución Optima
  Amplificador Emisor Común (Q3) con fuente de corriente como “Carga Activa”
  Fuente de corriente Q5 presenta en su colector una alta impedancia
  Mejora Ganancia del emisor común
  No es necesario tener resistencia R1 baja (ejemplo anterior) minimizando el consumo y maximizando la ganancia

## Slide 25: Amplificador Emisor Común
Características
  Entrada: Base; Salida: Colector
  Ganancia: Voltaje y Corriente
  Impedancia de entrada: alta (idéntica a la del seguidor de emisor, amplifica RE por   1)
  Impedancia de salida: altísima (“mirando” por el colector hay fuente de corriente  Alta impedancia)  “Gana” RC que está en paralelo
¡¡¡Ganancia en Potencia!!!

## Slide 26: Amplificador Base Común (I)
Características
  Entrada: Emisor; Salida: Colector
  Ganancia: Voltaje y “Seguidor” de Corriente
  Impedancia de entrada: Baja (divide RB por   1)
  Impedancia de salida: altísima (“mirando” por el colector hay fuente de corriente  Alta impedancia  )“Gana” RC que está en paralelo
¡¡¡Ganancia en Potencia!!!

## Slide 27: Amplificador Base Común (II)
Impedancia “mirando” por el colector
  Debe ser grande pues es una fuente de corriente
   “Gana” RC que está en paralelo
Estimación de rin(C ) sin considerar a RC
  Divisor de tensión: Cambio vC aparece casi íntegramente como vCB  vCE
   vCE y vCB adoptan los cambios

## Slide 28: Configuraciones Adicionales
Darlington
  Mayor ganancia
  Alteración de los encendidos y saturación
Sziklai
  Conocido como Darlington Complementario

## Slide 29: Configuración Darlington
Darlington 2N6059, ib = 0.05mA
0.25mA
Saturación: vCE= 0.8V

## Slide 30: Resumen
Transistor
  En Zona Activa amplifica potencia
  Lineal para pequeñas variaciones en torno a punto de operación
  Excursiones mayores son amplificadas con distorsión
Amplificadores
  Colector-Común (seguidor de emisor)
    Ganancia de voltaje unitaria; amplifica corriente
    Impedancia de entrada alta; impedancia de salida baja
    Útil como etapa de salida, “Buffer de Voltaje”. Mejora: Push-Pull
  Emisor Común
    Amplifica voltaje y corriente. Cambio de fase en voltaje
    Impedancia de entrada alta;impedancia de salida altísima
  Base Común
    Amplifica voltaje; ganancia en corriente unitaria
    Impedancia de entrada baja;impedancia de salida altísima
    Útil como “Buffer de Corriente”. Aplicación más famosa: Cascode
  Configuraciones Especiales: Darlington, Sziklai